Содержание тома 1

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	6

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ МО ПОСЕЛОК МСТЕРА (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

МО ПОС. МСТЕРА (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)	10

2.1. Цели и задачи территориального планирования	10

2.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса	11

2.3. Прогноз численности населения	13

2.4. Жилищное строительство	16

2.5. Социальная инфраструктура	19

2.6. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов МО пос. Мстера	22

2.6.1. Озелененные территории	37

2.7. Перечень земельных участков, предлагаемых для включения  в границы населенных пунктов. Перечень земельных участков, предлагаемых для исключения из границ населенных пунктов	40

2.8. Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия 
МО пос. Мстера	58

2.9. Список объектов культурного наследия МО пос. Мстера, находящихся 
на государственной охране	59

2.10.Развитие туризма и рекреационных территорий	75

2.11. Транспортная инфраструктура	83

2.11.1. Железнодорожный транспорт	83

2.11.2. Автомобильные дороги	83

2.11.3. Автомобильный транспорт	85

2.12. Инженерная инфраструктура	85

2.12.1. Водоснабжение	85

2.12.2. Бытовая канализация	92

2.12.3. Дождевая канализация	98

2.12.4. Теплоснабжение	99

2.12.5. Газоснабжение	99

2.12.6. Электроснабжение	100

2.12.7. Средства связи	101

2.12.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	101

2.13. Охрана окружающей среды.  Основные природоохранные мероприятия	103

2.13.1. Воздушный бассейн	103

2.13.2. Подземные и поверхностные воды	103

2.13.3.Защита почвы и растительности	105

2.13.4. Санитарная очистка и отходы производства и потребления	106

2.13.5. Организация санитарно-защитных зон	109

2.13.6. Зоны специального назначения	110

2.13.7. Прогноз состояния окружающей среды	110

2.14. Система мероприятий по охране лесных ресурсов	111

2.14.1. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов	111

2.14.2. Мероприятия по поддержанию санитарного состояния лесов	113

2.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории МО пос. Мстера	116

2.16. Мероприятия по защите территории от опасных природных  и техногенных процессов 
и чрезвычайных ситуаций	118

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МО ПОСЕЛОК МСТЕРА	123

ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	128

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план муниципального образования пос. Мстера (городского поселения) состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – карт генерального плана поселения (М1:10000, М1:25000) и карт генеральных планов населенных пунктов входящих в городское поселение (М1:5000).

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Б. Графические материалы
(Карты генерального плана городского поселения)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | В цвете | __ДСП__ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-5 | Генеральный план городского поселения (основной чертеж) | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:10000 | 5 | 5 | ДСП |
| 6-7 | Генеральные планы: пос. Мстера, д. Козловка, с. Барское Татарово, пос. Заречный, д. Новоселка, д. Слободка, д. Желобиха, д. Крутовка, д. Исаковка | 1:5000 | 2 | 2 | ДСП |
| 8 | Генеральные планы: ст. Мстера, д. Вязовка, д. Сколепово | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 9 | Генеральные планы: с. Станки, д. Ставрово, д.Калиты, д. Хмельники, д. Плосково, д. Глубоково | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 10 | Генеральные планы: д. Раменье, д. Черноморье | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 11 | Генеральные планы: с. Налескино, д. Тимино | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 12 | Генеральные планы: с. Троицкое-Татарово, д. Федосеиха, д. Жары | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 13 | Генеральные планы: д. Яндовы, д. Костенево, д. Сингерь | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 14-15 | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 16-17 | Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения населенных пунктов в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 18-19 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 20-24 | Карта использования территории поселения; Карта ограничений; Карта комплексного анализа развития территории | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:10000 | 5 | 5 | ДСП |
| 25-26 | Карта границ территорий объектов культурного наследия; Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 27-28 | Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 29-30 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |

Генеральный план МО посёлок Мстёра выполнен авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства и  М-5 института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор - В.А.Антоненко |
| --- | --- |
| Экономические расчеты и обоснования | нач.группы - М.В.Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер - Е.С.Васильева |
| Водоснабжение и канализация | ГИП - О.И.Иванов нач. группы - Н.Н. Сафонов |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП - П.Н. Скосырев ведущий инженер - Е.Ю. Платонова |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы - Т.А.Ильина ведущий инженер - О.В. Горячев |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия Благоустройство и инженерная подготовка территории | ведущий инженер - Л.В.Линькова |
| Озелененные территории Лесные ресурсы | ГИП - Г.Г.Мехедова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко архитектор – С.А.Стаферова |

# ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Генеральный план муниципального образования поселок Мстера 
(городское поселение) Вязниковского района Владимирской области выполнен 
в соответствии с Муниципальным контрактом (МК №000002/6167-11 от 21 января 2011 г), заключенным между Администрацией муниципального образования поселок Мстера 
и институтом «Владимиргражданпроект» на основании Градостроительного Кодекса РФ 
№ 190-ФЗ, Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений 
и городских округов, а также СНиП 2.07.01-89* - «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006 № 344.

В настоящее время на территории муниципального образования расположены 
30 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является поселок Мстера.

Генеральный план 2011 г. выполнен с учетом Концепции основных направлений градостроительного развития как городского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. Концепция отличается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным охватом. 
Генеральный план рассчитан на период 20 лет, а концепция дает прогноз на 30-40 лет. 
В результате концепции и проекта генерального плана Заказчик может учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по этапам всех видов строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Генеральный план - документ территориального планирования, который может являться пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской  Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городских округов и муниципальных районов 
и определяет стратегию градостроительного развития поселения, городского округа.

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселений, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования 
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и организации его территории на расчетный срок до 2030 года, с первой очередью строительства до 2020 года, с его территориальным развитием на перспективу 
30 – 40 лет (Концепция).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проектов планировки частей населенных пунктов, а также программ социально-экономического развития городского поселения.

Проект  генерального плана городского поселения разработан на аэрофотосъемке

в  М 1:10000, выполненной Волго-Вятским филиалом ФГУП «ГосземКадастрсъемка» - 
ВИСХАГИ в 2004г. (дешифрованной и составленной в 2005 г).

Система координат МСК-33.

Генплан выполнен в электронном виде формата AutoCAD.

Система координат местная (районная приведенная).

Система высот Балтийская.

В данной работе использованы также следующие материалы:

- Схема межселенного культурно-бытового и транспортного обслуживания 
Вязниковского района, «Владимиргражданпроект»,1981 г;

- Проект районной планировки Ковровской группы административных районов (Вязниковский район),  «Владимиргражданпроект», 1982 г;

- Корректировка Генерального плана пос. Мстера,
«Владимиргражданпроект», 1987 г.

- Проект районной планировки Вязниковского района, 
«Владимиргражданпроект», 1990 г;

- «Программа возрождения исторического центра поселка Мстера Вязниковского района», институт «Владимиргражданпроект», 1992 г;

- Целевая программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», 
«Владимиргражданпроект», 1998 г;

- Схема территориального планирования Вязниковского района (1 этап),
«Владимиргражданпроект», 2005 г;

- Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап),
ЦНИИП градостроительства РААСН, 2010 г;

После утверждения генерального плана городского поселения поселок Мстера необходимо разработать проекты планировки площадок первоочередного освоения населенных пунктов: пос. Мстера, с. Барское Татарово, пос. Заречный, д. Новоселка, д.Слободка, ст. Мстера, д.Вязовка, с. Станки, с. Налескино, д. Раменье, д.Сингерь, д.Черноморье, с. Троицкое-Татарово, а также проекты границ территорий и Проект зон охраны объектов культурного наследия в пос.Мстера.

После разработки и утверждения Проекта зон охраны и проектов границ территорий объектов культурного наследия в генплан должны быть внесены соответствующие проектам изменения в установленном законом порядке.

# 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ МО ПОСЕЛОК МСТЕРА
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) находится 
в северной  части Вязниковского муниципального района, включает территории Мстерского, Станковского, Вязовского, Барско-Татаровского сельских округов, расположено на землях СПК «Мстерский», СПК «Станковский», Сарыевского, Мстерского, Посад– Мстерского лесничеств Вязниковского лесхоза, занимает 11.1% от площади района.

Муниципальное образование поселок Мстера получил развитие как один 
из промышленных и хозяйственных подцентров Вязниковского района и входит 
в сложившуюся группу семи городских и сельских поселений (город Вязники, поселок Мстера, поселок Никологоры, сельские поселения: Октябрьское, Паустовское, Сарыевское 
и Степанцевское).

Современную систему расселения на территории городского поселения пос. Мстера формируют исторически сложившиеся земли 3 поселков, 3 сел и 24 деревень, прилегающие 
к ним земли, земли для развития поселения.

Более детально система расселения городского поселения г. Вязники и одноименного муниципального района отражены в графических и текстовых материалах I этапа («Схемы территориального планирования Вязниковского муниципального района», «Владимиргражданпроект», 2005 год).

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в северо-восточной части поселения, то есть в зоне влияния поселка Мстера – административного центра городского поселения. Удаленность всех населенных пунктов поселения от центра составляет от 1 км 
до 15.5 км.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народно-хозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 1 до 6 км.

Основными особенностями градостроительной ситуации МО пос. Мстера являются:

- река Клязьма - главная ландшафтно-планировочная ось территории Вязниковского муниципального района, примыкает к городскому поселению с востока;

- основными транспортными планировочными осями городского поселения являются: железная дорога Москва - Нижний Новгород и примыкающая к поселению с юга автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, являющиеся главными транспортными планировочными осями Вязниковского муниципального района. По территории городского поселения в меридиальном направлении проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения («Волга» - ст. Мстера – пос. Мстера – Сельцо –Красная Грива - Ковров) и межмуниципального значения («Волга» - Станки – пос. Мстера), которые выполняют внутри-поселенческие функции.

- по территории городского поселения, в юго-западном направлении проходят магистральные газопроводы: Саратов-Н.Новгород-Череповец и Починки-Ярославль, а также Междугородняя кабельная линия связи Филино-Вязники.

Описание уточненной границы 
муниципального образования поселок Мстера 
(городское поселение)

Муниципальное образование поселок Мстера расположено в северной части Вязниковского района.

В северной части, начиная от стыка земель Ковровского района Владимирской области и Южского района Ивановской области в т. 1 граница городского поселения идет 
по границе с Ивановской областью по озеру Старица, по восточной границе землепользования СПК "Мстерский" и землепользования СПК "Искра", вновь по границе землепользования СПК "Мстерский", вниз по течению реки Клязьмы до стыка с границей муниципального образования город Вязники в т. 2.

Далее вниз по течению реки Клязьмы до стыка землепользования СПК "Станковский" и СПК "Вязниковский" в т. 3, поворачивает на юго-запад и идет по границе землепользования между СПК "Станковский" и СПК "Вязниковский", пересекая автомобильную дорогу Вязники - Мстера в т. 4, до 11 квартала Нагорного лесничества Вязниковского лесхоза в т. 5. 
Затем идет по северной стороне 11 и 10 кварталов Нагорного лесничества, в северо-западном направлении по границе землепользования СПК "Вязниковский", в т. 6 меняет направление на юго-западное и совмещается с восточными сторонами 5, 8, 9 кварталов Нагорного лесничества до оси Горьковской железной дороги в т. 7. Далее 1,7 км в северо-западном направлении пo оси Горьковской железной дороги до т. 8, затем поворачивает на запад и юго-запад, проходя по границе землепользования СПК "Вязниковский" по смежеству с кварталами 34, 44, 43 и 61 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза, пересекая автодорогу Москва - Нижний Новгород. В т. 9 граница поворачивает на запад, проходя по правой полосе отвода автодороги Москва - Нижний Новгород - по смежеству с кварталами 61 и 60 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза до т. 10, от нее поворачивает на север 
и идет до оси автодороги Москва - Нижний Новгород, повернув на запад, идет по оси автодороги Москва - Нижний Новгород до границы землепользования СПК "Знамя" в т. 11, огибает их в северо-западном направлении по смежеству с кварталами 58,51, 47, 46 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза. От т. 12 идет по правой стороне полосы отвода автодороги Симонцево - Сарыево в северо-западном направлении до т. 13.

Далее граница совмещается с восточной границей землепользования СПК "Знамя", огибает его и пересекает Горьковскую железную дорогу в т. 14, от нее в северо-восточном направлении идет по западным, границам кварталов 26, 11, 12 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза до т. 15, поменяв направление на восточное, огибает южную, восточную и северную границу землепользования СПК "Знамя", пересекаясь с границей 
34 квартала Сарыевского лесничества Вязниковского лесхоза в т. 16. Повернув на север, граница поселения идет по восточной границе кварталов 34, 26, 16, 6 Сарыевского лесничества, затем, огибая с южной, восточной и северной сторон участок землепользования СПК "Знамя" до т. 17. От нее, совмещаясь с границей 30 квартала Посад-Мстерского лесничества, граница идет по восточной и северной границе землепользования СПК "Искра" до т. 18. Далее по южной границе 17 квартала Посад-Мстерского лесничества и, сохраняя северное направление, совмещается с восточными границами кварталов 17, 7, 8 Посад-Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза.

В т. 19 поворачивает на северо-восток и огибает с северной стороны 9 квартал Посад-Мстерского лесничества и, имея то же северо-восточное направление, проходит до стыка 
с Ивановской областью в т. 1 по северной границе землепользования СПК "Мстерский", пересекая при этом автодорогу Мстера - Ковров, реку Мстерка и озеро Старица.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# МО ПОС. МСТЕРА (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

## 2.1. Цели и задачи территориального планирования

Целью территориального планирования развития МО пос. Мстера (городское поселение) является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генерального плана – не менее 20 лет.

Задачи территориального планирования:

- установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории городского поселения в этих зонах;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территорий городского поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В основу развития городского поселения положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения в целом 
и для каждого населенного пункта, входящего в территорию городского поселения:

1. Разумное сочетание развития населенных пунктов на реконструируемых существующих территориях с освоением незастроенных участков и с расширением селитебных территорий, как в границах населенного пункта, так и на новых территориях, включаемых по генплану в границы населенного пункта (пос. Мстера, с. Налескино, 
д. Черноморье).

2. Восстановление и развитие существующих промышленных и коммунально-складских зон в пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, с размещением новых инвестиционных площадок в ст. Мстера, с. Налескино, д. Яндовы.

3. Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог местного значения, объединяющих все населенные пункты, входящие в городское поселение.

4. Совершенствование облика центральной части населенных пунктов (пос. Мстера, ст. Мстера, с. Станки, с. Налескино, а также единого жилого образования Заречный - Слободка – Новоселка), на основе жилых и общественных зданий с реконструкцией объектов культурного наследия, благоустройством улиц, площадей и прибрежных территорий в пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, д. Слободка.

5. Последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция исторической части поселка Мстера 
с приданием ей статуса достопримечательного места.

6. Частичный вынос вредных промышленных предприятий или 
их перепрофилирование (в пос. Мстера. с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, 
на ст. Мстера, ), примыкающих к селитебным территориям и формирование новых промышленных зон, удаленных от жилой застройки на нормативное расстояние.

7. Развитие двухчастного общепоселкового центра в пос. Мстера и формирование подцентров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферийных районах 
на основе существующих, а также создания новых общественных узлов.

8. Благоустройство намеченных зон охраняемого природного ландшафта по берегам рек Клязьма и Тара.

9. Создание благоустроенных территорий вдоль реки Мстерки в пос. Мстера 
и с. Барское Татарово.

10. Благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования.

11. Создание рекреационных зон в окрестностях пос. Мстера для населения 
и туристов.

12. Озеленение центра пос. Мстера, а также магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий, расположенных 
на территориях населенных пунктов, входящих в городское поселение.

## 2.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса

По основному сценарию развития Владимирской области, принятому в Стратегии социально-экономического развития Владимирской области (утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10, в ред. от 30.06.2011 №20) 
на долгосрочную перспективу предполагается сбалансированное развитие промышленного производства, аграрно-промышленного, туристического и рекреационного комплексов.

Вязниковский район - район с глубокими культурными традициями, развитой промышленностью и инфраструктурой, исторический центр развития льноводства 
и народных промыслов; район с уникальными природными ландшафтами и экологически чистой средой, является привлекательным и комфортным местом для инвесторов и туристов.

Вязниковский район обеспечивает необходимые условия для проживания жителей 
и развития государственного (муниципального) и альтернативного секторов экономики, использует выгодное географическое положение для развития своего экономического 
и культурного потенциала, повышения инвестиционной привлекательности территории.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Вязниковский район видится муниципальным образованием, самодостаточным и гармонично развивающимся, сохранившим высокий историко-культурный потенциал со сбалансированной экономикой, позволяющей выполнить все социальные обязательства перед населением. Работа местных органов власти в сочетании с удачным географическим положением, уникальным природным потенциалом позволяют привлекать значительные инвестиционные ресурсы в сферу туризма и экологически чистый промышленный сектор, что повышает благосостояние населения, позволяет решать проблемы занятости, обеспечить гармоничное развитие муниципального образования.

Экономический потенциал Вязниковского района напрямую зависит от объемов промышленного производства. Развитие района в 2011 году охарактеризовалось положительной динамикой по большинству социально-экономических показателей. 
Это свидетельствует о том, что финансовый кризис на территории Вязниковского района близок к завершению и начинается пусть медленный, но подъем экономики.

Масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику района 
при реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территории позволит повысить конкурентоспособность продукции, товаров и услуг предприятий 
на основе  внедрения высоких технологий в производство и формирования новых брендов.

В Стратегии социально-экономического развития Вязниковского района на период до 2016г. (проект), разработанной администрацией МО Вязниковский район в 2011году указаны приоритетные направления инвестиционной привлекательности:

- промышленность;

-сельское хозяйство;

-строительство и ЖКХ;

-малый и средний бизнес;

- туризм.

Административный центр городского поселения поселок Мстера является перспективным населенным пунктом Вязниковского района в части привлечения крупных инвестиций.

Наличие имеющихся свободных производственных площадей на бывших объектах экономики поселка:

- территория бывшей клееночной фабрики –12 объектов площадью 3,1 тыс. кв.м.;

- территория строчно-вышивальной фабрики площадью 1,5 тыс. кв.м.;

- территория сельскохозяйственного производственного кооператива «Мстерский» площадью 45 га;

- территория бывшей ПМК в п. Заречный (примыкает с юга к п. Мстера).

На первых двух площадках возможно размещение промышленных объектов, чему способствует наличие газопроводов высокого давления и энергетических мощностей.

На третьей площадке возможно размещение объектов агропромышленного комплекса.

Малый и средний бизнес составляет основу любой экономики: страны, региона, города, района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывая местные условия и приоритеты. Проводимая в Вязниковском районе работа по развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства приобретает 
все большее социально-экономическое значение, а экономическая ситуация способствует развитию малого бизнеса. Предполагается увеличение числа занятых в экономике района 
на 10%, рост налоговых поступлений в бюджет района на 11%.

В поселке Мстера имеется около 600 невостребованных рабочих кадров, имеется учебное заведение среднего профессионального образования «Мстерское художественное училище». Традиционными для поселка являются художественные промыслы: лаковая миниатюра, вышивка, производство ювелирных изделий.

В туризме рекомендуется развивать традиционные направления – исторический, экологический и культурный туризм, создавать новые средства размещения туризма, разрабатывать новые экскурсионные маршруты, а также создавать новые направления развития рекреационной сферы – экотуризм. К этому следует добавить развитие религиозного, паломнического туризма (п. Мстера, с. Налескино, с. Акиньшино).

Сегодня не все имеющиеся туристские ресурсы Вязниковского района используются 
в полном объеме из-за наличия факторов, сдерживающих рост объема оказанных туристских услуг, а именно:

- турпродукт не рассчитан на удержание туристов в пос.Мстера более чем на 1 день. Туры составлены таким образом, что большинство туристов после посещения экспозиций музеев не остаются на ночь и покидают поселок;

- рынок оздоровительного, активного и других специализированных видов туризма, пользующихся спросом, развивается низкими темпами;

- качество благоустройства территорий с высокой туристской привлекательностью 
не соответствует современным требованиям, что снижает эффективность использования других туристских ресурсов района.

В стратегии социально-экономического развития Вязниковского района на период 
до 2016г. предусматривается:

- сохранение архитектурно-привлекательного исторического ядра поселка Мстера;

- создание обустроенных рекреационных зон;

- развитие материальной базы туристических объектов и разработка новых туристических маршрутов и событийных мероприятий;

- участие в региональных и международных выставках с целью позиционирования Вязниковского района на рынке туристических услуг России в качестве рынка для длительного пребывания туристов.

В 2012-2016 годах в пос. Мстера необходимо осуществить строительство детского дошкольного учреждения на 125 мест, что позволит решить проблему устройства детей дошкольного возраста в детские сады.

С целью решения вопросов здравоохранения необходимо перевести на газовое отопление комплекс больницы в пос. Мстера.

Для решения кадровой проблемы для медицинских работников необходимо строительство трех жилых домов для шести специалистов.

Открытые спортивные площадки подлежат реконструкции. На перспективу предлагается строительство спортивного комплекса северо-восточнее пос. Мстера, 
на правом берегу реки Мстерки.

## 2.3. Прогноз численности населения

На территории муниципального образования поселок Мстера, как и на территории Владимирской области в целом наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности.

Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 15,7% и высоким лиц пенсионного возраста – 30,5%. Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 53,8%.

На расчетный срок реализации проекта (2030г.) следует ожидать дальнейшего роста доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению трудового потенциала территории. 
В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории городского поселения.

В соответствии с прогнозом, выполненным в рамках Схемы территориального планирования Владимирской области. численность населения Вязниковского района должна снизиться к 2015 году на 11,9% и к 2028 году 37,8%. Выявленные тенденции изменения численности населения района позволяют оценить перспективную численность населения МО поселок Мстера.

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант, рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения городского поселения, отражающее уже сложившиеся тенденции:

- сохраняющийся в перспективе отрицательный показатель естественного прироста;

- незначительный размер миграционного прироста.

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 6,2% – 
на первую очередь реализации генплана и на 13,4 % – к расчетному сроку реализации генплана. Численность населения МО поселок Мстера составит:

- на первую очередь - 8640 чел. (2020 г.)

- на расчетный срок - 7980 чел. (2030 г.)

Второй вариант (оптимистический), связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока. Он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий концепции демографической политики 
во Владимирской области. Основной целью Концепции является разработка мер 
по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок 
к последующему демографическому росту.

Необходимо создавать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

Ситуация в МО поселок Мстера во многом будет зависеть от политики администрации городского поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций.

Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести 
к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста, численность населения городского поселения поселок Мстера может составить:

- на первую очередь - 8810 чел. (2020 г.)

- на расчетный срок - 8455 чел. (2030 г.)

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 4,5% – 
на первую очередь реализации генплана и на 8,3 % – к расчетному сроку реализации генплана.

За базовый вариант для анализа и последующих расчетов взят прогноз численности по второму (оптимистическому) варианту. Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Динамика численности населения МО поселок Мстера
по населенным пунктам (человек)

Табл.№2.3-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Исходный год (2011г.) | 1 очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоян-ное | Времен-ное* | Постоян-ное | Времен-ное* | Постоян-ное | Времен-ное* |
|  | поселок Мстера | 4815 | - | 4610 | 80 | 4434 | 164 |
|  | село Барское Татарово | 1442 | 20 | 1375 | 28 | 1325 | 38 |
|  | деревня Дороново | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Жары | 14 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 |
|  | деревня Желобиха | - | 10 | - | 10 | - | 17 |
|  | поселок Заречный | 351 | 6 | 335 | 20 | 320 | 30 |
|  | деревня Исаковка | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
|  | деревня Козловка | 62 | - | 60 | - | 56 | 4 |
|  | деревня Крутовка | 9 | 19 | 8 | 19 | 7 | 47 |
|  | деревня Налескино | 17 | 42 | 16 | 70 | 15 | 142 |
|  | деревня Новоселка | 104 | 17 | 98 | 17 | 94 | 45 |
|  | деревня Раменье | 142 | - | 135 | 10 | 130 | 38 |
|  | деревня Слободка | 73 | - | 69 | 19 | 66 | 80 |
|  | село Троицкое-Татарово | 26 | 52 | 25 | 58 | 23 | 64 |
|  | деревня Федосеиха | 16 | 20 | 15 | 20 | 14 | 24 |
|  | деревня Черноморье | 3 | 17 | 2 | 24 | 1 | 44 |
|  | станция Мстера | 1376 | - | 1315 | 10 | 1265 | 35 |
|  | деревня Вязовка | 65 | 14 | 62 | 36 | 60 | 74 |
|  | деревня Сколепово | 23 | 6 | 21 | 6 | 20 | 20 |
|  | село Станки | 596 | 8 | 575 | 18 | 546 | 43 |
|  | деревня Барское Рыкино | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 10 | 13 | 10 | 18 | 9 | 40 |
|  | деревня Калиты | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 19 |
|  | деревня Костенево | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|  | деревня Плосково | 1 | 19 | - | 19 | - | 29 |
|  | деревня Сингерь | 32 | 30 | 30 | 35 | 29 | 56 |
|  | деревня Ставрово | 19 | 11 | 18 | 20 | 16 | 42 |
|  | деревня Тимино | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  | деревня Хмельники | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 |
|  | деревня Яндовы | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 21 |
|  | Итого: | 9218 | 354 | 8810 | 592 | 8455 | 1137 |

* - включая дачников-сезонников

Масштабы развития населенных пунктов, входящих в состав городского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля дачников и временного населения практически во всех населенных пунктах будет расти, это единственный способ поддержать деревни в жизнеспособном состоянии.

## 2.4. Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории МО поселок Мстера, повышения экономической и миграционной привлекательности городского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства.

Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов городского поселения 
за границами зон планировочных ограничений.

Перечень территорий резервируемых под индивидуальное
жилищное строительство

Табл. № 2.4-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь территории застройки, га | Количество участков, шт | Размещаемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселок Мстера | 42,0 | 168 | 420 |
|  | село Барское Татарово | 4,6 | 18 | 45 |
|  | деревня Дороново | - | - | - |
|  | деревня Жары | - | - | - |
|  | деревня Желобиха | 1,9 | 7 | 18 |
|  | поселок Заречный | 6,0 | 24 | 60 |
|  | деревня Исаковка | - | - | - |
|  | деревня Козловка | 1,0 | 4 | 10 |
|  | деревня Крутовка | 7,0 | 28 | 70 |
|  | деревня Налескино | 25,0 | 100 | 250 |
|  | деревня Новоселка | 7,0 | 28 | 70 |
|  | деревня Раменье | 9,5 | 38 | 95 |
|  | деревня Слободка | 15,0 | 60 | 150 |
|  | село Троицкое-Татарово | 3,0 | 12 | 30 |
|  | деревня Федосеиха | 1,0 | 4 | 10 |
|  | деревня Черноморье | 6,0 | 24 | 60 |
|  | станция Мстера | 8,8 | 35 | 88 |
|  | деревня Вязовка | 15,0 | 60 | 150 |
|  | деревня Сколепово | 3,5 | 14 | 35 |
|  | село Станки | 8,7 | 35 | 88 |
|  | деревня Барское Рыкино | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 6,8 | 27 | 68 |
|  | деревня Калиты | 1,5 | 6 | 15 |
|  | деревня Костенево | 0,3 | 1 | 3 |
|  | деревня Плосково | 2,3 | 9 | 23 |
|  | деревня Сингерь | 6,4 | 26 | 65 |
|  | деревня Ставрово | 7,8 | 31 | 78 |
|  | деревня Тимино | - | - | - |
|  | деревня Хмельники | 2,5 | 10 | 25 |
|  | деревня Яндовы | 3,4 | 13 | 34 |
|  | Итого: | 196 | 782 | 1960 |

Несмотря на тенденцию уменьшения численности населения, острота жилищной проблемы не снижается. Предлагаемые территории под индивидуальное жилищное строительство (196 га) способны вместить 782 усадебных участка или 95,0-100,0 тыс.кв.м общей площади домов и расселить ориентировочно 1960 чел.

Количество жилых домов (квартир) по населенным пунктам
на периоды реализации генплана

Табл. № 2.4-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2011г. | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого |
|  | поселок Мстера | 1788 | - | 1788 | 1805 | 80 | 1885 | 1809 | 164 | 1973 |
|  | с. Барское Татарово | 525 | 8 | 533 | 525 | 16 | 541 | 525 | 26 | 551 |
|  | деревня Дороново | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Жары | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
|  | деревня Желобиха | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 17 | 17 |
|  | поселок Заречный | 140 | - | 140 | 140 | 14 | 154 | 140 | 24 | 164 |
|  | деревня Исаковка | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|  | деревня Козловка | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 4 | 35 |
|  | деревня Крутовка | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 | 3 | 45 | 48 |
|  | деревня Налескино | 12 | 38 | 50 | 12 | 66 | 78 | 12 | 138 | 150 |
|  | деревня Новоселка | 49 | 17 | 66 | 49 | 17 | 66 | 49 | 45 | 94 |
|  | деревня Раменье | 87 | - | 87 | 87 | 10 | 97 | 87 | 38 | 125 |
|  | деревня Слободка | 50 | - | 50 | 50 | 19 | 69 | 50 | 60 | 110 |
|  | с. Троицкое-Татарово | 14 | 51 | 65 | 14 | 57 | 71 | 14 | 63 | 77 |
|  | деревня Федосеиха | 8 | 20 | 28 | 8 | 20 | 28 | 8 | 24 | 32 |
|  | деревня Черноморье | 2 | 15 | 17 | 2 | 22 | 24 | 2 | 39 | 41 |
|  | станция Мстера | 507 | - | 507 | 507 | 10 | 517 | 507 | 35 | 542 |
|  | деревня Вязовка | 26 | 14 | 40 | 26 | 36 | 62 | 26 | 74 | 100 |
|  | деревня Сколепово | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 20 | 30 |
|  | село Станки | 237 | 3 | 240 | 237 | 13 | 250 | 237 | 38 | 275 |
|  | д. Барское Рыкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 5 | 13 | 18 | 5 | 18 | 23 | 5 | 40 | 45 |
|  | деревня Калиты | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 19 | 20 |
|  | деревня Костенево | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
|  | деревня Плосково | 1 | 19 | 20 | - | 19 | 19 | - | 29 | 29 |
|  | деревня Сингерь | 17 | 25 | 42 | 17 | 30 | 47 | 17 | 51 | 68 |
|  | деревня Ставрово | 9 | 11 | 20 | 9 | 20 | 29 | 9 | 42 | 51 |
|  | деревня Тимино | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
|  | деревня Хмельники | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 17 |
|  | деревня Яндовы | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 20 | 23 |
|  | Итого: | 3536 | 317 | 3853 | 3552 | 555 | 4107 | 3556 | 1096 | 4652 |

В результате нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье 
для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Кроме того генеральным планом резервируются территории под малоэтажную многоквартирную застройку в п. Мстера - 10 га (24,0 тыс.кв.м общей площади, 480 квартир, 
960 чел.), п. Заречный и д. Слободка – 2,9 га (7,0 тыс.кв.м общей площади, 140 квартир
280 чел.).

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городском поселении составляет 24,6 кв.м общей площади на 1 человека. «Схемой территориального планирования Владимирской области» при расчете объемов жилищного строительства планируется средняя жилая обеспеченность на первую очередь (2015 г.) – 28 кв.м 
на человека, на расчетный срок (2028 г.) в 35,0 кв.м на человека.

Исходя из проектной численности постоянного населения (8455 чел.), а также необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации генерального плана требуется ввести не менее 74,6 тыс.кв м жилищного фонда, в том числе 6,6 тыс.кв.м - многоквартирные жилые дома. Убыль жилищного фонда к концу расчетного срока составит 6,58 тыс.кв.м.

На первую очередь предусматривается 20,8 тыс.кв.м общей площади, в том числе 
1,3 тыс кв.м - 24 квартирный жилой дом в п. Мстера (ул. Ленинградская). Убыль жилищного фонда к концу 1 очереди составит 1,78 тыс.кв.м.

К расчетному сроку реализации генерального плана средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами должен быть близок к 90 – 100%. Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит положительную миграцию на территорию городского поселения.

## 2.5. Социальная инфраструктура

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» и областных нормативов градостроительного проектирования, принятых Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования».

При прогнозировании перспективной сети обслуживания населения всю систему обслуживания можно разделить на две части по степени проникновения в нее рыночных отношений:

1. Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование 
по-прежнему остается значительным. Это культурно-образовательная сфера и здоровье населения и связанный с ним комплекс физической физкультуры и спорта.

2. Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие 
на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

По характеру размещения и использования населением учреждения обслуживания делятся на три группы:

1. Предприятия повседневного обслуживания - обеспечивают ежедневный минимум услуг населению. Эти предприятия и учреждения должны быть максимально приближены 
к потребителям, и находиться в пределах пешеходной доступности. К ним относятся детские сады, школы, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, торговля, предприятия бытового обслуживания и т.д.

2. Предприятия периодического обслуживания - локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест. Учреждения этой группы имеют более высокий уровень обслуживания, как по качеству, так и по набору услуг (больницы, поликлиники, кинотеатры, бассейны, художественные школы, торговые комплексы, рынки 
и т.д.).

3. Предприятия эпизодического обслуживания – театры, высшие учебные заведения, специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты. Радиусы доступности до этих предприятий не имеют жесткой регламентации.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре городского поселения (п. Мстера), а также в достаточно крупных населенных пунктах (с. Барское Татарово, 
с. Станки, ст. Мстера), возможно осуществление части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия).

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов 
со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, расположены также объекты периодического пользования. Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов.

Уникальные объекты эпизодического спроса в соответствие с системой расселения концентрируются в районном центре г. Вязники и областном центре г. Владимир.

На территории городского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как п. Мстера, с. Барское Татарово, 
с. Станки, ст. Мстера. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, необходимо обеспечить удобными связями с близлежащими центрами социального тяготения.

Порядка 95,3% населения городского поселения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, находящихся в благоприятной пешеходной доступности (2 км). 2,2% населения проживает в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания, и только 2,5% населения проживают в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается 
от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам 
по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и тп).

Кроме того, генеральным планом предлагается осуществлять реконструкцию 
и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Генеральным планом предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в п. Мстера, ст. Мстера, 
с. Станки.

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городском поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Фактическое использование детских дошкольных учреждений 
в поселении составляет 70%, наполняемость школ - 50%. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории поселения и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности. Резервируются территории под образовательные учреждения в п. Мстера 
(2 детских сада), с.Барское Татарово (детский сад), д.Раменье (детский сад), п.Заречный (начальная школа с детским садом).

На территории городского поселения расположена районная больница, фельдшерско-акушерский пункт и 1 врачебная амбулатория, входящие в состав МУЗ «Вязниковская Центральная районная больница» (письмо №105/02-09 от 06.06.2011г.). Население городского поселения полностью обеспечено услугами здравоохранения. Объекты здравоохранения сохраняются в ст. Мстера (амбулатория), с. Станки (ФАП). До 2016 года запланировано проведение капитального ремонта лечебного корпуса МУЗ «Мстерская РБ» 
и установка ограждения территории больницы. Генеральным планом резервируется территория под ФАП в п.Заречный.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры в городском поселении составляет по клубам - 45%, по библиотекам – более 100%. Материально-техническая база сферы культуры нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. Кроме того, дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 350 мест. Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д. Проектом предлагается строительство торгово-развлекательного центра в п. Мстера, досугового центра в с.Станки, клубов в с. Барское Татарово и ст. Мстера.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями городского поселения. На период расчетного срока предусматривается строительство спортивного комплекса со спортзалом и бассейном 
в с. Барское Татарово, а также резервируются территории под спортивные сооружения 
в п. Заречный и с. Станки.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, 
так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями, генпланом выделены планируемые территории общественно-деловой застройки. Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно 
в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к второстепенным узловым точкам 
в населенных пунктах в локальных местах скопления населения;

Генеральным планом предлагаются территории под специализированные магазины, мелкооптовый рынок в административном центре п. Мстера.

Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в административном центре городского поселения п. Мстера, а также в с. Станки и ст.Мстера.

Рекомендуется восстановление (реставрация) объектов культурного наследия 
в п. Мстера, с. Барское Татарово, с. Акиньшино, с. Налескино, с. Троицкое - Татарово.

Объекты рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (дома отдыха, турбазы, профилактории) сохраняются в п. Мстера. Генеральным планом для массового отдыха жителей городского поселения предусматривается парк культуры и отдыха, а также детский парк на левом берегу р.Мстерка в п. Мстера.

## 2.6. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов МО пос. Мстера

Генеральные планы населенных пунктов, входящих в МО пос. Мстера, разработаны 
с учетом существующих факторов: сложившейся жилой застройки, производственных территорий, сети улиц и дорог, внешних и внутренних связей, рельефа 
и ландшафта местности.

Большинство населенных пунктов городского поселения имеют простейшую планировочную структуру с одной улицей, застроенной жилыми домами усадебного типа. Более сложную планировочную структуру имеют следующие населенные пункты: пос.Мстера, ст. Мстера, с.Станки, с.Барское Татарово. В ряде населенных пунктов в последние годы выстроены новые жилые дома, продлившие существующие улицы или сформировавшие новые жилые образования вне существующих границ населенных пунктов.

Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов выполнена с учетом назревших проблем и возможностью их исправления через формирование правовых инструментов реализации генплана органами государственной власти для обеспечения устойчивого развития территории городского поселения.

Кроме того, территориальное развитие населенных пунктов генпланом предусмотрено с учетом имеющихся природных и техногенных планировочных ограничений.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности населенных пунктов городского поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов их освоения в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их последовательности формирования 
и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

В населенных пунктах, в непосредственной близости от которых расположены лесные массивы, крайне важно при разработке проектов планировки соблюдать буферную зону между массивом леса и новой застройкой, которая должна составлять не менее 15м и иметь характер выкошенного газона. Здесь нельзя допускать разрастания поросли деревьев 
и высокорастущих трав, чтобы предотвратить распространение огня на случай пожара.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию каждого населенного пункта городского поселения и сложившиеся местные условия.

Мероприятия по охране ландшафта заключаются в сохранении естественного рельефа, водоемов, в сохранении и регулировании растительности, укреплении склонов 
от оползней, защите берегов от размыва и т.д.

Проведенный анализ планировочных ограничений позволил определить в рамках градостроительного прогноза основные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в территорию МО пос. Мстера, выявить площадки возможного расселения и определить очередность их застройки с учетом сложности освоения.

Оценивались как непосредственно территории в границах населенных пунктов, 
так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо 
в сфере интересов населенных пунктов на перспективу.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, генпланом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий населенных пунктов с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, внешних рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Приоритетная роль отведена строительству усадебной застройки практически во всех населенных пунктах, входящих в городское поселение.

Основные рекреационные зоны в МО пос. Мстера намечено развивать в северо-восточной части поселка Мстера, а также вдоль рек Клязьма и Тара.

Генеральным планом поселения предусматривается упорядочение сложившихся производственных зон с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования потенциала этих территорий в интересах развития каждого населенного пункта.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, новые и намеченные к выносу из жилых зон предприятия 
и коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, возможно размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных зон в следующих населенных пунктах: с.Барское Татарово, пос. Заречный, с.Станки.

Преобразование сложившихся производственных зон предполагает:

- полное или по мере необходимости частичное упорядочение производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения 
и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и уменьшение размеров СЗЗ;

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транспортных магистралей при размещении здесь объектов обслуживания, офисов, 
научно-производственных, административно-бытовых, выставочных помещений и пр.;

- организацию на примагистральных территориях зон повышенной социальной активности: общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производственной, управленческой, предприятий малого бизнеса;

- перебазирование предприятий, расположенных среди жилой застройки, в промышленные зоны;

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из селитебных зон города на новые инвестиционные площадки, предусмотренные генпланом;

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения новых промышленных объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие 
на окружающую среду и самочувствие человека.

Генеральным планом также предлагается:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях, с учетом разработанных проектов ПДВ;

- упорядочение и по возможности уплотнение производственной застройки 
с уточнением и закреплением границ промплощадок;

- устройство обособленных транспортных проездов к производственным площадкам, минуя селитебные территории;

- усиление средозащитной роли санитарно-защитных зон;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий 
за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- убыль или перепрофилирование жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий, а также 
по возможности перевод жилых помещений в нежилые в первых этажах зданий.

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории, 
не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос 
о  выносе из селитебных зон в новые промышленные узлы.

Промышленные территории, примыкающие к селитебным территориям, могут рассматриваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административно-бытовые и торговые  здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты, а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 
50 метров, объекты малого бизнеса и пр).

В настоящее время вокруг большинства промпредприятий в населенных пунктах городского поселения не соблюдаются нормативные разрывы и отсутствует какое-либо благоустройство зон санитарной вредности.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по частичной ликвидации зон санитарной вредности путем выноса промпредприятий из селитебных зон в промышленные зоны или их перепрофилирование с уменьшением СЗЗ. 
Также предусмотрены мероприятия по отселению жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий.

Исходя из материалов Генерального плана, в дальнейшем, в Правилах землепользования и застройки необходимо предусмотреть ограничение градостроительной деятельности на селитебных территориях, примыкающих к промышленным и коммунально-складским зонам.

В качестве инвестиционных площадок для размещения новых промышленных предприятий, требующих больших площадей, в генеральном плане определены перспективные территории в с. Барское Татарово, ст. Мстера, с. Станки, пос. Заречный, 
с. Налескино, д. Яндовы (с возможностью размещения малых предприятий с СЗЗ от 50 
до 100 метров).

Генпланом предлагается заменить в Реестре административно-территориальных единиц название «деревня» Налескино на «село» Налескино.

Генеральным планом предлагается рассматривать населенные пункты: 
пос. Мстера, с. Барское Татарово и д. Козловка как единое жилое образование, так как границы всех трех населенных пунктов примыкают вплотную друг к другу и центральная улица одного пункта (ул. Ленинградская в пос. Мстера) имеет продолжение в другом населенном пункте (ул. Шибанова в с. Барское Татарово).

Поселок Мстера включен в список исторических населенных мест России, утвержденный совместным постановлением Коллегии Минкультуры РСФСР, Госстроя РСФСР, Центрального Совета ВООПиК от 19 февраля 1990г.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования территории трех населенных пунктов, на основе опорной застройки и с учетом территориального развития жилого образования на прилегающих к нему площадках.

Основное территориальное развитие поселка Мстера генпланом предусмотрено 
в северо-западном, западном и  восточном направлениях.

Развитие с.Барское Татарово предусмотрено в западном направлении с размещением усадебной застройки, а также строительством двухэтажной секционной жилой застройки восточнее территории СПК «Мстерский». Развитие д.Козловки предусмотрено 
в существующих границах с размещением новой усадебной застройки в южном направлении.

Основные жилые территории малоэтажной (2-3 эт.) секционной застройки предусмотрены генпланом с учетом завершения существующих кварталов севернее и южнее улицы Советской в западной части поселка Мстера, а также на свободных территориях 
в районе двухэтажной секционной застройки в с.Барское Татарово.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий усадебной застройки 
в большинстве существующих кварталов жилого образования.

Для покрытия спроса в усадебной застройке, генпланом запроектированы 
на расчетный срок новые площадки на свободных территориях (в границах поселка Мстера):

- в западной части поселка;

- в юго-западной части поселка;

- частично в восточной части поселка за рекой Мстеркой, а также с упорядочением кварталов усадебной застройки в южном направлении.

Резервные территории под усадебную застройку предусмотрены в юго-восточной части поселка, западнее коридора ВЛ 35 КВ (10 КВ). Освоение резервных территорий усадебной застройки возможно только после проведения  инженерных мероприятий, 
т.к. данная территория подвержена затоплению паводковыми водами.

Строительство усадебной застройки на свободных территориях в с.Барское Татарово возможно только в районе севернее д.Козловка, а также с упорядочением кварталов среди существующей застройки.

Генпланом предлагается упорядочение всех существующих промышленных 
и коммунальных территорий в центральной, южной и западной частях поселка Мстера, 
а также в районе СПК «Мстерский» в с.Барское Татарово.

Размещение перспективных инвестиционных площадок в с. Барское Татарово 
и в пос. Мстера возможно на территориях бывших фабрик «Имени Н.К. Крупской» 
и ОАО «Клееночная фабрика», а также севернее территории СПК «Мстерский».

Генпланом предусмотрено благоустройство зон кратковременного отдыха населения 
в северо-восточной части поселка Мстера, между р. Мстеркой и р. Клязьма, 
с формированием и благоустройством зеленой зоны вдоль реки Мстерки, а также благоустройством лесопарка, расположенного в северо-западной части поселка.

Планировочная структура нового генерального плана пос.Мстера (2011г.) совершенствуется к расчетному сроку на основе анализа реализации предшествующего генплана, совмещенного с ПДП (1987г.). Корректировка генплана (2011г.) выполнена как система мероприятий по решению сегодняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и планировочно-пространственного развития поселка градостроительными средствами.

В основу планировочной структуры жилого образования Мстера – Барское Татарово - Козловка положен принцип рационального использования земель в существующих границах, на основе сложившейся сети улиц, причем в основном предусмотрено упорядочение сложившейся застройки и улично-дорожной сети.

В качестве главной планировочной оси жилого образования закрепляется меридиональный створ улицы Ленинградской, протянувшейся с севера через село Барское Татарово до площади Ленина на юге поселка Мстера. К этой оси примыкает разветвленная сеть пешеходно - транспортных улиц широтного направления.

Двухчастная система общепоселкового центра связывает по улице Советсткой исторический центр поселка от пл. Ленина до нового по генплану подцентра, размещаемого 
в западной части поселка среди кварталов 2-3 – этажной секционной жилой застройки.

Особая роль в территориально-планировочном решении генерального плана отведена центральной исторической части пос. Мстера (к западу от реки Мстерки), с сохранением 
и повышением ее историко-культурного потенциала, развитием системы инженерно-технического обеспечения, при соблюдении требований особого использования территорий.

Развитие центральной части поселка предусматривается за счет:

- сохранения и развития сложившихся транспортных связей пос. Мстера 
с окружающими населенными пунктами;

- сохранения исторически сложившейся планировочной структуры и силуэта, характерного для поселка как главной исторической и культурной ценности  – основы 
его своеобразия;

- сохранения исторического природного ландшафта (с приданием ему статуса охраняемой территории), в большей мере формирующего внутрипоселковые панорамы 
и характерный облик поселка;

- сноса ветхого фонда отдельных жилых зданий, с заменой на стилистически, объемно-пространственно и функционально характерную для поселковой среды застройку;

- сохранения и развития доминирующей роли исторического центра на территориях, прилегающих к пл. Ленина и ул. Ленинградской, с возможным расширением ее функций (музейные, выставочные, общественно-культурные, торгово-туристические и пр.). При этом необходимо придать исторической части статус достопримечательного места, требующего своей нормативно-правовой базы и системы управления.

Генеральным планом предусматривается также развитие общественно-деловых зон нового центра (преимущественно вдоль улицы Советской в западной части поселка), 
в частности:

- создание торгово-развлекательного центра с магазинами, предприятиями общепита и бытового обслуживания, с размещением рыночного комплекса продовольственных 
и промышленных товаров;

- расширение в новом центре поселка сети, учреждений культуры, досуга, отдыха, объектов рекреации и клубного обслуживания;

- создание новых культурно - досуговых и торговых объектов в периферийных зонах поселка.

Чтобы не перегружать центр поселка общественно-деловыми функциями, предлагается размещать социально-активные зоны и за его пределами, развивая их вдоль магистралей (вне исторической застройки) и фасадов промышленной застройки, формируя композиционные оси и узлы перед проходными промышленных предприятий.

Особое место в планировочной структуре жилого образования занимает система рекреации, отдыха и спорта жителей и приезжих. Недостаточно развитые в настоящее время

(в поселке Мстера нет парка культуры и отдыха для населения) в структуре поселка и жилого образования в целом они должны занять в недалеком будущем значимые позиции в жизни местного населения.

Ведущую роль среди них играет рекреационная система обогащения структурой озеленения. Складываясь из отдельных аллей, групп деревьев, газонов и цветников 
во дворах и кварталах, озеленения школьного участка и детских садов, скверов, бульваров 
и парков, структура обретает устойчивость, превращаясь во взаимосвязанную систему внутрипоселкового и внешнего озеленения. Парки, сохраняемые ценные лесные массивы, лесозащитные полосы и лесопарки, проникающие и примыкающие к застройке, включаются 
в систему устойчивого развития комфортной и благоприятной среды проживания.

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в северо-восточной 
и западной частях поселка Мстера необходимо рассматривать как развитые рекреационные зоны современного уровня, предназначенные для отдыха местных жителей и туристов,

включающие:

- территории для занятий спортом ( в юго-восточной части с.Барское Татарово 
на правом берегу реки Мстерки);

- территории для массового отдыха и народных гуляний ( в восточной части поселка Мстера, за рекой Мстеркой, в парке культуры и отдыха);

- игровые комплексы для детей ( в восточной части поселка);

- территории пляжей (на водных акваториях, примыкающих к парку с восточного направления, а также севернее турбазы «Мстера»);

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора панорам поселка 
(в восточной части поселка);

- территории для проведения ярмарок, праздников, выставок народных промыслов 
и аттракционов (восточная часть поселка Мстеры).

Генпланом предусмотрено строительство основной спортивной зоны жилого образования (на месте существующего неблагоустроенного спортядра в юго-восточной части с. Барское Татарово), с размещением здесь стадиона, спортзала и плавательного бассейна.

Кроме этого, предусмотрено развитие спортивных сооружений на территории общеобразовательной школы в пос. Мстера.

В настоящее время территория Мстерской районной больницы с поликлиникой расположены на ул. Семашко в северной части пос. Мстера. Генпланом предусмотрено перспективное развитие больничного комплекса в существующих территориальных границах, с восстановлением ансамбля зданий, бывшей земской больницы, построенной в 1913 году. 
В настоящее время главный корпус бывшей земской больницы находится 
в полуразрушенном состоянии (требуются срочные восстановительные работы).

Генпланом намечено размещение двух детских дошкольных учреждений в западной части пос. Мстера и детского сада на севере с. Барское Татарово.

Генеральным планом определена необходимость развития головных сооружений инженерной инфраструктуры, в основном с расширением и реконструкцией на существующих территориях:

- новые водозаборные сооружения предлагается развивать на двух площадках: 
в 500 метрах юго-восточнее с. Троицкое – Татарово и в западной части с Барское Татарово;

-развитие очистных сооружений бытовой канализации на существующих площадях 
в пос. Заречный, с возможностью расширения их территории в северо-восточном направлении;

- существующее кладбище, расположенное в южной части поселка Мстера, предлагается развивать в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения;

- территория свалки твердых бытовых отходов сохраняется в 43 квартале Посад – Мстерского лесничества;

- в южной части пос. Мстера находится электроподстанция ПС-35/ 10(6) кВ «Мстера».

Комплексная реконструкция исторического центра пос. Мстера.
Центр и подцентры.

В 1992 году институтом «Владимиргражданпроект» была выполнена «Программа возрождения исторического центра поселка Мстера Вязниковского района»

В целом, данную программу можно рассматривать как специальный раздел генерального плана, характеризующий параметры района исторической застройки и объем мероприятий по реконструкции.

Программой граница исторического центра поселка была принята в пределах плана 
п. Мстера 1867г. и проходила по улицам: 1-ая Набережная, Дзержинского, Пионерская Гора, III Интернационала, Пролетарская, 2-ой Советский переулок и левому берегу реки Мстерки.
В этой части поселка сохранились историческое членение кварталов, уличная сеть, структура пространственных связей.

Исторически сложившийся центр расположен на правом берегу р. Мстерки, имеет прямой выход к реке и занимает территорию около 50 Га. Несмотря на то, что зона центра, 
по отношению к застройке, расположена как бы на окраине, она удобно связана с нею.

Доминантой поселкового общественного центра остается ансамбль Богоявленского монастыря с колокольней и церковью Владимирской иконы Божией Матери.

Внешние связи с Вязниками и Ковровом имеют традиционный характер. 
Они пронизывают весь поселок и проходят через центр по ул. Ленинградской. Характер сквозной связи имеют также улицы Ленина и Советская, которые проходят мимо Богоявленского монастыря и выходят к реке Мстерке.

Исторический центр поселка в районе Богоявленского монастыря на сегодня уже 
не вмещает всех функций. Поэтому параллельно со старым центром в поселке по генплану образовывается новый общественный центр вдоль ул. Советская, в западной части поселка.

В генплане за основу выявления в поселке исторического центра, определения 
его границ и оценки состояния историко-культурного наследия, был принят план пос. Мстера 1867г. Именно здесь сконцентрированы большинство объектов культурного наследия.

В современном плане поселка историческая зона занимает около 50% территории, непосредственно примыкающей к реке Мстерке.

Генеральным планом предложено создание зоны историко-культурного назначения и зон охраны, представляющую собой единую зону охраны всех объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре поселка.

Границы зоны проходят по улицам: 1-ая Набережная, ул. Остров 1-ая линия, 
по территории бывшей клееночной фабрики (включая историческое здание клееночной фабрики), ул. Гагарина, ул. III Интернационала, ул. 2-ой Советский переулок, ул. Советская, ул. Пролетарская, по границе пос. Мстеры, проходящей в северной части по ручью и далее по фарватеру реки Мстерки до ул. 1-ая Набережная.

Границы зоны определены на основе историко-градостроительного исследования 
и могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования, с дальнейшим утверждением по решению местных советов народных депутатов и согласованию с органами охраны объектов культурного наследия.

Вытянутый с юга на север план центра поселка обусловлен развитием его вдоль реки Мстерки. Река Мстерка и ул. Ленинградская являются главными планировочными осями исторического центра поселка. Эта ось поддержана ансамблями исторической застройки – это комплекс Богоявленского монастыря, торговой площади с торговыми рядами 
и каменными лавками, церковью Иоанна Милостивого, Единоверческим погостом с Троицкой и Никольской церквями, а также основными памятниками жилой архитектуры.

Остальные улицы, вошедшие в исторический центр поселка, сохраняют не только функциональные, но и визуальные связи с улицей Ленинградской.

Наибольшей ценностью и особой степенью концентрации объектов культурного наследия обладает главная ось поселка – пл. Ленина - ул. Ленинградская.

Генпланом предусматривается осуществление в пределах значительной территории, за время реализации генплана (20 лет), комплекса всех необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование ее социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

Эти мероприятия включают:

- научно-исследовательские, проектные, археологические работы;

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия и их приспособление 
для использования в современных условиях;

- реконструкцию, все виды ремонта жилых и общественных зданий и сооружений, 
их модернизацию;

- снос малоценных, диссонирующих с исторической средой зданий и сооружений, препятствующих созданию в ней санитарно-гигиенических условий;

- строительство новых зданий и сооружений стилистически, объемно-пространственно 
и функционально характерную для поселковой среды застройку;

- не допускать строительства диссонансных зданий и сооружений;

- реконструкцию и новое строительство инженерных сетей и сооружений, благоустройство
и озеленение территорий;

- реконструкцию и новое строительство пешеходных и транспортных коммуникаций, 
не нарушающих ценную историческую среду, перепрофилирование или вывод предприятий и учреждений, оказывающих загрязняющее воздействие на историческую среду, отрицательно воздействующих на здоровье населения;

- вынос транзитного автотранспорта с территории исторического центра поселка.

Указанные мероприятия определены по совокупности градостроительных, социально-экономических, инженерно-технических критериев и факторов и служат основой для дальнейших проектных работ в районе исторической застройки.

Генпланом предусмотрено сохранение в историческом центре сложившейся типологии жилья – 1-2 этажной усадебной застройки. В случае реконструкции и замены убывающего по ветхости фонда, новые объекты должны соответствовать исторически сложившейся типологии жилища, с сохранением количества домовладений и их границ.

В настоящее время в историческом центре значительная часть объектов общественного назначения размещена в объектах культурного наследия. В их числе поссовет в доме купца Демидова, детский дом в б. здании художественной профессионально-технической школе, детский сад в доме фотографа Шадрина и др. Несколько объектов используются по прямому назначению: торговые ряды и каменные лавки. Ряд памятников имеет встроенные объекты обслуживания.

Комплексы сооружений Богоявленского монастыря и Единоверческого погоста используются по назначению, но ансамбль Единоверческого погоста находится в запущенном состоянии, требуются срочные восстановительные работы.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть в пределах зоны исторического центра базируются на сложившейся ситуации. По генеральному плану (2011г.) предложен вынос транзитного транспорта из исторического центра в западную часть поселка.

На следующей стадии проектирования проектом планировки центральной части поселка должны быть решены проблемы автостоянок, предлагаемых для обслуживания объектов культурного наследия.

Для разработки индивидуальных малых форм, соответствующих историческому облику, также на последующих стадиях, необходимо разработать проект благоустройства исторического центра (по аналогу г. Гороховца).

В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет (до 2030 года), необходимый 
для максимально возможного решения комплексной реконструкции исторического центра. Вместе с тем возможно выделение программы минимум до 2020 года (первая очередь реализации генплана), с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по реконструкции всего исторического района к их конкретизации на стадии 1-ой очереди.

При выборе зоны первоочередных мероприятий должна решаться задача достижения максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации объектов культурного наследия, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях ограниченных ресурсов по финансированию и сроков до 2020 года. 
В значительной степени определение первой очереди связано с состоянием и возможностью развития инженерного обеспечения для осуществления первого этапа комплексной реконструкции.

Зона первоочередных мероприятий может охватывать территорию, ограниченную улицами: Советская, часть III Интернационала, Пионерская Гора, Ленина, а также переулками Советский, 1-ый Набережный и набережной реки Мстерка.

В результате, первоочередной программой возможно охватить более 30 объектов культурного наследия в зонах их концентрации, включая доминирующие градостроительные узлы центра, торговую площадь с Богоявленским монастырем, культурно-туристический комплекс с наибольшей концентрацией учреждений, обслуживающих жителей исторического центра и всего поселка. Также должен быть включен в зону первоочередных мероприятий комплекс Единоверческого погоста.

Таким образом, вариант «минимум» может рассматриваться как полноценный этап освоения историко-градостроительного наследия пос. Мстера в условиях ограниченных сроков и ресурсов.

В результате первоочередных мероприятий, предусмотренных генпланом, основная доля территории будет использоваться под жилье, объекты обслуживания, улицы, дороги, площади.

Комплексная реконструкция исторического центра пос. Мстера предусматривает придание ей статуса достопримечательного места, осуществление в пределах значительной исторической территории и в определенный период времени (20 лет) системы необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной среды, эффективное использование ее социально-культурного потенциала и создание комфортных условий труда, проживания и жизнедеятельности в центре поселка.

В настоящее время значительная часть объектов культурного наследия имеют большой процент износа и требуют больших капиталовложений для их реконструкции.

Генпланом предлагается все объекты культурного наследия, находящиеся 
в историческом центре, сохранить и реконструировать с учетом перспективного размещения 
в них многочисленных функций: общественно-делового, культурного назначения, офисов, магазинов, предприятий общепита, досуга, бытового обслуживания, оборудования музеев, залов для поселковых собраний и торжеств, выставочных залов и сувенирной торговли.

Для разгрузки общепоселкового центра и особенно исторической зоны от транспорта, генпланом предусматривается формирование в поселке нового центра (в западной части), 
а также общественных и деловых подцентров (включающих магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания), с целью переключения бизнес-активности в зоны новой застройки, в частности:

- в западной части поселка Мстера, на протяжении всей ул. Советской, а также 
в северной части д. Козловка;

- в северной части поселка Мстера, в районе больницы, а также в с. Барское Татарово вдоль ул. Шибанова и в районе 2-3 этажной жилой секционной застройки (на 2-х площадках);

- в восточной части поселка, за р. Мстеркой, в районе усадебной застройки;

- две площадки на ул. Ленина, в южной части поселка.

Генпланом предусмотрена увязка исторического центра поселка с подцентрами посредством пешеходных аллей, бульваров и системы зеленых насаждений.

Промышленные и коммунально-складские территории

Особо неблагополучная экологическая ситуация сложилась в центральной части 
пос. Мстера на улицах Ленинградской и Советской, где размещены основные предприятия поселка, санитарно-защитные зоны которых накрывают значительные селитебные территории, примыкающие к промышленным объектам.

Многие предприятия используют занимаемые ими территории нерационально: плотность застройки зачастую не соответствует нормативной.

Особого отношения требует организация территории очистных сооружений, расположенных в пос. Заречный, их 400 метровая санитарно-защитная зона накрывает практически всю территорию поселка и частично территории деревень Слободка 
и Новоселка. Здесь целесообразна разработка проекта реконструкции очистных сооружений с возможным уменьшением санитарно-защитной зоны (путем модернизации и внедрения высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров СЗЗ) 
и дальнейшего развития территории очистных сооружений в северо-восточном направлении (вдали от селитебных территорий).

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос участка РСУ на новую промплощадку, оказывающего вредное влияние на селитебные территории (СЗЗ-100м, накрывает значительную часть усадебной застройки).

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование 
(по специальным проектам), с уменьшением СЗЗ до 50м, со стороны селитебных территорий следующих предприятий:

- ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры», СЗЗ-100м;

- Артель «Художники», СЗЗ-100м;

- ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир», СЗЗ-100м;

- ОАО «Мстерская швейная фабрика», СЗЗ-100м;

- ЗАО «Мстерский ювелир», СЗЗ-100м.

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории, 
не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос 
о  выносе их из селитебных зон в новые промышленные узлы.

Генпланом предлагается поэтапный снос (вынос по мере износа и амортизации) жилых домов, примыкающих непосредственно к территориям промпредприятий:

- жилых усадебных домов, попадающих в СЗЗ-100м от : ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры», ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир», ОАО «Мстерская швейная фабрика»;

- жилых усадебных домов, попадающих в СЗЗ-50м от: ОАО «Мстерская игрушка», обувной фабрики бывшей территории ф-ки «Мстерская клеенка».

Генеральным планом предлагается размещение новых промплощадок с 50-100 метровыми санитарными разрывами до селитебных территорий в зависимости от возможных мощностей и вредности предполагаемых промпредприятий. Перспективное развитие новых инвестиционных производственных площадок на свободных территориях, генпланом предлагается развивать в с.Барское Татарово севернее территории СПК «Мстерский» (севернее автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Барское Татарово – Шустово).

Поселок Заречный, деревня Слободка, деревня Новоселка

Генпланом предлагается рассматривать территорию данных трех населенных пунктов, как единое жилое образование с размещением объектов соцкультбыта, позволяющих обслуживать все три населенных пункта.

Развитие усадебной застройки предусмотрено в западном направлении 
в пос.Заречный, в северном и восточном направлениях в д.Слободка, в северо-восточном  
и южном направлениях в д.Новоселка, а также с упорядочением существующих участков во всех трех населенных пунктах.

Развитие малоэтажной (2-3 этажа) застройки генпланом предлагается в пос.Заречный и частично в д.Слободка.

В геометрическом центре жилого образования предлагается размещение 
на перспективу территорий детского дошкольного учреждения и начальной общеобразовательной школы со спортядром.

Южнее территории школы предлагается размещение комплекса объектов соцкультбыта с магазинами, предприятиями общепита и бытового обслуживания.

Северо-западнее д.Слободка предлагается размещение подцентра с магазинами, предприятием общепита, ФАПа и аптеки.

На территории бывшей ПМК генпланом предлагается размещение инвестиционной площадки с возможной СЗЗ 50 – 100 метров.

В северо-западном направлении от д.Слободка предлагается размещение территории под малые предприятия, с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Существующие очистные сооружения, располагаемые в пос.Заречный, предлагается развивать в северо-восточном направлении, в 300 метрах от жилых территорий.

Генпланом предлагается перенос автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера, проходящей через д.Слободку 
и пос.Заречный, с обходом жилого образования южнее д.Новоселка и далее на север вдоль коридора высоковольтных линий 35 – 220 КВ., до слияния с автодорогой общего пользования регионального значения.

Первоочередное строительство усадебной застройки предлагается западнее пос.Заречный и севернее д.Слободка.

Генпланом предлагается ограничение строительства усадебной застройки 
в восточном направлении д.Слободка, вдоль р.Клязьмы, с организацией 100 метровой зеленой зоны, входящей в территорию Клязьменского берегового заказника, который берет свое начало от поселка Мстера.

С севера, северо-востока и юго-востока к жилому образованию примыкают территории памятников археологии.

Севернее пос.Заречный находится славяно-мерянское селище «Заречное» (IX-XII в.в.) и мезолитическая стоянка «Заречная» (VII тыс. до н.э.).

Севернее и юго-восточнее д.Слободка находятся древнерусские селища: Слободка – 
I и  Слободка – II (XI-XII в.в.).

Деревня Крутовка

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки в юго-западном и южном направлениях до автомобильной дороги Барское Татарово – Шустово, с организацией подцентра, примыкающего с магазинами к автодороге.

Деревня Желобиха имеет общую границу с д.Крутовка на востоке. Возможное развитие усадебной застройки генпланом предлагается в южной части деревни 
до автомобильной дороги Барское Татарово – Шустово.

Деревня Исаковка застроена усадебными домами и участками коллективных садоводств.

В существующих границах деревни свободных участков для размещения какого-либо строительства не имеется.

Станция Мстера, деревня Вязовка, деревня Сколепово

Генпланом предлагается рассматривать данные населенные пункты как одно целое жилое образование с общественным центром и основными объектами обслуживания 
на ст.Мстера.

Значительных территориальных резервов для развития усадебной застройки 
на ст.Мстера не имеется. Территориальные резервы для развития усадебной застройки имеются в северной, восточной и южной частях д.Вязовка, а также в северной и южной частях д.Сколепово.

Станция Мстера – единственный населенный пункт в городском поселении, в котором размещена 5-этажная секционная жилая застройка. На ст.Мстера имеются незначительные территориальные резервы для дальнейшего развития 5-этажной секционной жилой застройки.

Генпланом предлагается строительство 2-3 этажной жилой застройки южнее существующих 5-этажных секционных жилых домов.

Общественный центр ст.Мстера, включающий отдельно стоящее здание клуба 
с библиотекой, магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания, генпланом предлагается разместить северо-восточнее существующих 5-этажных секционных жилых домов. Южнее клуба генпланом предлагается создание спортивной зоны со спортядром, спортзалом и плавательным бассейном.

В районе железнодорожной станции предлагается разместить подцентр с объектами обслуживания, магазинами и предприятиями общепита.

В жилом образовании генпланом предлагается создание сети подцентров 
с магазинами:

- северо-восточнее переезда через железную дорогу;

- юго-западнее 5-этажной секционной жилой застройки;

- два подцентра севернее и один восточнее д.Вязовка, на пешеходной связи 
с д.Сколепово.

Генпланом предлагается развитие промышленной зоны западнее и южнее территории кирпичного завода, с возможным размещением на данных территориях малых предприятий 
и цехов малой мощности с СЗЗ 50-100 метров. Существующее производство с пилорамой (северо-восточнее административного здания) с СЗЗ-100 метров генпланом предлагается перепрофилировать в предприятие с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Севернее д.Вязовка, в 300 метрах от проектируемой усадебной застройки, западнее автомобильной дороги общего пользования регионального значения, по просьбе Заказчика предлагается устройство автостоянки для большегрузных машин, с включением данной территории в границы населенного пункта.

Генпланом предлагается включить в границы ст.Мстера территорию электроподстанции и два 2-этажных секционных жилых дома, расположенных северо-западнее станции Мстера, севернее железной дороги.

Также в границу населенного пункта предлагается включить участки усадебной застройки, расположенные севернее железной дороги (вдоль автодороги регионального значения) и южнее общеобразовательной школы.

Генпланом предлагается изменение границ западнее и восточнее ст.Мстера, а также севернее, восточнее и южнее д.Вязовка. Границы д.Сколепово остаются без изменений.

Первоочередное строительство усадебной застройки генпланом предлагается 
в центральной части ст.Мстера и в северной части д.Вязовка.

Село Станки является связующим звеном и центром притяжения близлежащих населенных пунктов: д.Глубоково, д.Плосково, д.Хмельники, д.Калиты, д.Ставрово.

Основное развитие усадебной застройки в с.Станки генпланом предусмотрено 
в северной, южной и частично в восточной частях села.

Развитие 2-3 этажной секционной жилой застройки генпланом предлагается севернее существующей промзоны в западном направлении от существующей малоэтажной застройки.

В селе сложилась двухчастная композиция общественного центра, расположенного вдоль автомобильной дороги «Волга» – Станки – Мстера.

Исторический центр села (на юге) сложился вокруг Успенской церкви (1819г.). Генпланом предлагается развитие «южного» общественного центра с магазинами 
и предприятиями общепита вдоль ручья от Успенской церкви до общеобразовательной школы.

Новый («северный») общественный центр, расположенный в северной части села, генпланом предлагается развивать в западном направлении, со строительством нового клуба с библиотекой.

Территорию общеобразовательной школы предлагается развивать в юго-восточном направлении, вдоль «главной» улицы села, со строительством школьного спортядра.

Производственный центр генпланом предлагается развивать на существующих территориях с развитием малых предприятий, с возможной СЗЗ не более 50 метров 
в буферных зонах (между селитебной территорией и промышленной зоной).

Генпланом предлагается первоочередной вынос скотомогильника из центра села, СЗЗ которого (1000 метров) накрывает практически всю территорию с.Станки 
и южную часть деревни Ставрово.

Первоочередное строительство усадебной застройки возможно в северной и южной частях села, а строительство 2-3 этажной секционной жилой застройки возможно в северной части села, в районе строительства нового клуба.

Генпланом предлагается изменение и упорядочение границ села с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В с.Станки имеются территории с незначительным затоплением паводковыми водами 
в весенний период. Поэтому строительство на данных территориях возможно только после проведения инженерных работ.

Деревня Ставрово

Развитие усадебной застройки генпланом предлагается в северном и южном направлениях.

Предприятие по обработке древесины, расположенное в юго-восточной части деревни, подлежит перепрофилированию с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Генпланом предлагается изменение границ деревни на юге и юго-востоке с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Плосково

Возможное развитие усадебной застройки генпланом предлагается в северной части деревни. Изменение границ предлагается в юго-западной и северо-восточной частях деревни, с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Хмельники

Развитие усадебной застройки по генплану возможно в северо-западном и южном направлениях, без изменения границ населенного пункта.

Деревня Калиты

Развитие усадебной застройки по генплану возможно в восточном направлении, 
с изменением границ в восточной части деревни, с выносом противоэрозионных лесов 
за пределы границ населенного пункта.

Деревня Глубоково

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки в западном и северо-западном направлениях, без изменения границ населенного пункта.

Первоочередное строительство усадебной застройки генпланом предлагается 
в западной части деревни.

В восточной части деревни находится территория древнерусского селища «Глубоковское», XII-XVII в.в. Здесь же, в овраге берет свое начало родник с водоохраной зоной 50 метров.

Северо-восточная часть деревни граничит с крутыми склонами, выходящими 
к р.Клязьма. На данных территориях возможно развитие оползневых процессов. Какое-либо строительство вблизи склонов возможно только после проведения инженерных мероприятий и укрепления склонов.

Село Троицкое-Татарово

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с развитием усадебной застройки в западном и южном направлениях, с размещением магазина в южной части деревни.

В центре села находится объект культурного наследия - ансамбль с Покровской церковью (1789г.) и сторожкой (1789г.). В настоящее время на территории ансамбля проходят реставрационные работы.

Деревня Федосеиха

Генпланом предлагается значительное развитие усадебной застройки в северо-западной, юго-западной и восточной частях деревни.

Граница деревни подлежит упорядочению  и изменению с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В настоящее время въезд в деревню со стороны автомобильной дороги «Волга - Станки – Мстера» сопряжен с трудностями из-за крутого подъема. Генпланом предлагается провести ряд инженерных мероприятий по снижению градуса наклона автодороги, ведущей 
в населенный пункт.

Деревня Жары

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с возможным незначительным развитием усадебной застройки в западном направлении.

В южной части деревни территория фермерского хозяйства подлежит упорядочению 
в существующих границах деревни.

В северной части граница деревни подлежит изменению с выносом защитных лесов 
за пределы границ населенного пункта.

Деревня Яндовы

Генпланом предлагается упорядочение участков в существующей застройке 
с возможным развитием усадебной застройки в южном и северо-восточном направлениях.

В северной части деревни предлагается развитие инвестиционной промышленной площадки под малые предприятия и цеха малой мощности с возможной СЗЗ от 50 
до 100 метров. Юго-восточнее промтерритории генпланом предлагается возможное размещение магазина для реализации продукции, производимой на данной промышленной площадке.

Граница деревни подлежит упорядочению и изменению с выносом защитных 
и противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Костенево

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с возможным незначительным развитием усадебной застройки в северном направлении.

Предлагается упорядочение границы в северной части деревни.

Деревня Сингерь

Развитие усадебной застройки генпланом предлагается в юго-восточном направлении, по обе стороны автомобильной дороги «Волга» – Станки – Мстера, с увеличением территории деревни за счет присоединения новых земель из городского поселения.

В центральной части деревни предлагается размещение магазина. В северной части деревни, севернее автодороги, находится объект культурного наследия – часовня, 
конец XIX в.

Северная и восточная части деревни граничат с крутыми склонами, выходящими 
к р.Клязьма. На данных территориях возможно развитие оползневых процессов. Какое-либо строительство вблизи склонов возможно только после проведения инженерных мероприятий и укрепления склонов.

Деревня Раменье

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки на значительной территории – в северо-восточной и юго-восточной частях деревни.

В центральной части деревни предлагается размещение объектов обслуживания: магазинов, предприятия общепита, административного здания.

В юго-восточной части деревни предлагается строительство детского дошкольного учреждения и спортивной зоны.

Генпланом предлагается упорядочение и изменение границы деревни в западной части с выносом защитных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Черноморье

Генпланом предлагается развитие деревни в северном и восточном направлениях 
со строительством усадебной застройки, с включением новых территорий в границы населенного пункта.

В западной части деревни находится русское селище «Черноморское», XVI-XVII в.в.

В северо-западном направлении, в 1200 метрах от д.Черноморье находится скит Акиньшино с построенной там церковью Казанской иконы Божией Матери, 1818г. У подножия холма, на котором построена церковь, находится памятник природы – родник. Это святой источник, находящийся на государственной охране и имеющий охранную зону 150 метров.

Село Налескино

Генпланом предлагается развитие села в северо-западном и юго-восточном направлениях с перспективным развитием усадебной застройки.

Из объектов соцкультбыта генпланом предлагается строительство двух магазинов 
и предприятия общепита.

В северо-восточной части села находятся два культовых сооружения: Стефаниевская церковь (1792-1805 г.г.) в полуразрушенном состоянии (требуются срочные восстановительные работы) и разрушенная деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери (1854г.), которая восстанавливается с 2009 года.

В юго-восточной части села, среди кварталов усадебной застройки генпланом предлагается устройство бульвара, идущего от подцентра с объектами соцкультбыта на юге до территории с культовыми сооружениями на севере.

В южной части села генпланом предлагается развитие инвестиционной промышленной зоны с размещением малых предприятий, с возможной СЗЗ не более 
50 метров со стороны селитебных территорий.

Генпланом предлагается упорядочение и изменение существующей границы села 
с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В границу населенного пункта генпланом предлагается включить земли, примыкающие к селу с юго-востока.

Деревня Тимино

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков усадебной застройки. В границах деревни свободных территорий под новое строительство не имеется.

Генпланом предлагается изменение границы в северо-западной части деревни 
с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревни Дороново и Барское Рыкино генпланом предлагается исключить 
из реестра административных образований и единиц МО пос.Мстера из-за отсутствия 
в данных населенных пунктах жителей, а также каких-либо строений и построек.

## 2.6.1. Озелененные территории

Удельный вес озелененных территорий различного назначения, входящих в состав рекреационных зон в городском поселении и в сельских населенных пунктах, включая озелененные территории общего пользования в границах застройки (парки сады, скверы, бульвары, озелененные улицы), рекомендован СНиП 2.07.01-89*г.  Нормативная обеспеченность насаждениями общего пользования для населенных пунктов составляет 
12 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030г) численность населения по генплану ориентировочно составит 8.15 тысячи человек. В соответствии с этим, суммарная потребность в озелененных территориях общего пользования в населенных пунктах 
в границах застройки на конец расчетного срока в целом по поселению составит 9.8 га.

Формирование озелененных территорий общего пользования в поселении предусматривается в соответствии с архитектурно-планировочной организацией территории конкретных населенных пунктов, учетом их природных особенностей, благоустройства планируемых общественных центров и сложившихся зон отдыха в основном у водоемов.

Генпланом предусматривается дальнейшее благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений на территории городского поселения, а также организация новых озелененных территорий общего пользования.

В поселке Мстера намечается формирование парка в северо-восточной части,  
на базе существующих лесных насаждений с устройством дорожно-тропиночной сети, организацией мест отдыха, спортивных площадок на площади 11.69 га. Планируется начать работы по созданию в перспективе крупной парковой зоны на базе существующих насаждений.

В городском поселении предусматривается устройство скверов в северной части 
и у существующих прудов в центральной части станции Мстера; сквера у магазина 
и бульвара в центре деревни Вязовка; сквера у Покровской церкви в селе Троицкое Татарово; сквера в общественном подцентре в селе Барское Татарово. Намечается устройство скверов в общественных центрах и у водоемов в деревнях: Глубоково, Раменье, Сингерь, Федосеиха; сквера в северо-западной части и бульвара в восточной части деревни Налескино, благоустройство территории вдоль речки в общественном центре села Станки.

Площадь озелененных территорий общего пользования, входящих в состав рекреационных зон населенных пунктов, с соответствующим нормативным требованиям благоустройством, намечается довести по городскому поселению к концу расчетного срока 
до 36.95 га,

в том числе: существующие (сохраняемые)  -  6.25 га, проектируемые  -  30.7 га.

Среди планируемых мероприятий по благоустройству, в числе первоочередных, предлагается устройство дорожно–тропиночной сети, спортивно-игровых площадок 
и обустройство мест для отдыха.

Кроме озелененных территорий общего пользования предусматриваются зеленые устройства ограниченного пользования на участках дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ, учреждений культурно-бытового назначения, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, водоохранные насаждения 
по берегам водоемов и водотоков.

Площадь санитарно-защитных зон и основные природоохранные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей среды».

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных пунктов средней полосы.

Создание питомника в городском поселении по нормативным данным 
не предусмотрено. Посадочный материал необходимо приобретать в питомниках близлежащих крупных городов.

Перечень проектируемых в поселении спортивных плоскостных устройств 
и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

Леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты, относятся к городским лесам. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Городские леса относятся к категории лесов государственного значения.

Лесопарковые и зеленые зоны

Лесопарковые и зеленые зоны согласно лесохозяйственному регламенту выделены 
в целом по Вязниковскому лесничеству в соответствии с существующими нормативам выделения зеленых зон ГОСТ 17.5.3.01-78 на площади 7308 га. Из них 1086 га расположены в границах поселения. С учетом посещаемости данной категории лесов рекреантами, особенно в летний период, близостью расположения городов Вязники, Владимир, хорошей транспортной доступностью, изменений по площади генеральным планом не намечается.

Планируется включить в земли населенных пунктов (существующая застройка):

- станция Мстера: земельный участок на северо-западе площадь 0.44 га - земли лесного фонда (ТО «Вязниковское лесничество» Мстерское участковое лесничество кв.29.выд.27), защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- поселок Заречный: земельный участок на западе земли лесного фонда леса лесопарковой зоны площадь 0.79 га (ТО Вязниковское «лесничество» Посад-Мстерское участковое лесничество кв.40 , выдел 9)  в  соответствии с действующим законодательством.

Пунктом 6 статьи 105 Лесного кодекса РФ при изменении границ лесопарковых зон запрещается уменьшение их площадей, поэтому для включения указанных земель в границы пос.Заречный необходимо в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009г №1007 выполнить на уровне субъекта РФ процедуру проектирования изменения границ лесопарковой зоны на другую категорию лесов.

Согласно пунктам 15, 16 данного нормативного акта решение о подготовке документации по проектированию изменения границ лесопарковой зоны принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации по предложениям заинтересованных органов местного самоуправления. Проектная документация также разрабатывается по заказу органов государственной власти субъектов РФ, в порядке, установленном ФЗ от 21.07.2005г №94-ФЗ, за счет средств областного бюджета.

Генеральным планом предлагается вывести из границ населенных пунктов земельные участки лесного фонда, которые некорректно включены в границы населенных пунктов 
и юридически не был оформлен перевод лесных земель в земли для нужд поселения.

Характеристика указанных земель дана в разделе генплана «Проектная организация территории. Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из одной категории 
в другую».

Порядок прохождения документов при переводе земель из одной категории в другую, производимых в администрации области, определен постановлением Губернатора 
от 28.07.2010г № 865 «О регламенте работы администрации области».

## 2.7. Перечень земельных участков, предлагаемых для включения 
в границы населенных пунктов. Перечень земельных участков, предлагаемых для исключения из границ населенных пунктов

В результате комплексной оценки территории выявлена необходимость изменения границ населенных пунктов городского поселения поселок Мстера.

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ населенных пунктов с учетом перспективных площадок необходимо перевести 441,55 га, а именно:

- земель сельскохозяйственного назначения – 397,25 га;

- земель лесного фонда 1,23 га (ст. Мстера 0,44 га - Мстерское лесничество, кв.29, выд.27; п. Заречный 0,79 га - Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.9);

- земель промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения – 4,09 га, (ст. Мстера, д. Вязовка - земельные участки ОАО «МЗКСМ»);

- земель запаса – 14,37 га.

Генеральным планом предлагается исключить из состава земель населенных пунктов 80,97 га, в том числе:

- земли лесного фонда 35,09 га;

- земли населенных пунктов – 20,05 га, (из них 2,91 га охранная зона ЛЭП);

- земли сельскохозяйственного назначения – 1,55 га.

Для корректировки примыкания смежных участков генеральным планом предлагается перераспределить 24,24 га земель населенных пунктов между смежными населенными пунктами п. Мстера, с. Барское Татарово, д. Козловка, ст. Мстера, д. Вязовка, п. Заречный, 
д. Слободка, д. Новоселка, с. Станки, д. Ставрово.

Кроме того, генеральным планом земельные участки 14 квартала Нового участкового лесничества урочище «Мстерское» выделы 8, 10, 11 (10,99 га), находящиеся в существующей границе с. Барское Татарово, земельные участки 20 квартала Мстерского участкового лесничества выделы 24, 28 (1,9 га), находящиеся в существующей границе ст. Мстера 
и  земельные участки 6 квартала Нового участкового лесничества урочище «Станковское» выделы 17, 18, 19, 20, 21 (8,2 га), находящиеся в существующей границе с. Станки, предлагается оставить в составе земель населенных пунктов (для нужд поселения).

Сведения о земельных участках, которые необходимо перевести из категории земель лесного фонда в земли населенного пункта (для нужд населения)

Табл. № 2.7-1

| № п/п | Месторасположение участка | Площадь земельного участка, га | Номер квартала | Номер выдела | Фактическое использование | Планируемое использование по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО «Вязниковское лесничество» Мстерское участковое лесничество |
| 1. | станция Мстера, в районе ул.Северной: 33:08:060201:584 33:08:060201:585 | 1,9 | 20 | 24,28 | для ведения лесного хозяйства и размещение административного здания | по фактическому использованию |
|  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| ТО «Вязниковское лесничество» Новое участковое лесничество, урочище Мстерское |
| 2. | село Барское Татарово, район под турбазой | 11,9 | 14 | 8, 10, 11 | рекреационное использование | по фактическому использованию |
|  |  | 11,9 |  |  |  |  |
| ТО «Вязниковское лесничество» Новое участковое лесничество, урочище Станковское |
| 3. | село Барское Татарово, в районе существующего кладбища | 8,2 | 6 | 17-21 | рекреационное использование | по фактическому использованию |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 22,0 |  |  |  |  |

Для постановки на кадастр площадок, предлагаемых генпланом для включения 
в перспективные границы населенных пунктов необходимо разработать по каждому населенному пункту землеустроительное дело «Описание границ планируемой границы населенного пункта».

Процедура описания местоположения границ населенных пунктов может сопровождаться необходимостью:

- раздела земельных участков, которые по объективным причинам не могут быть полностью включены в границы населенного пункта,

- устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предполагаемых к включению в границы населенного пункта,

- поиска собственников предполагаемых к разделу земельных участков, которые должны «проявить инициативу» в отношении проведения землеустроительных работ 
на принадлежащих им территориях.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ 
(в ред. от 19.07.2011г. №246-ФЗ), иными федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Сведения о земельных участках,
предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов
по МО поселок Мстера

Табл.№2.7-2

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Площадь, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель | Для каких целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Мстера |
| 1. | земельный участок на северо-востоке поселка | 33:08:020219 33:08:020219:156 33:08:020217 | 229,19 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра», Физическое лицо, СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 2. | земельный участок на западе (вдоль р.Мстерка) | 33:08:020219 | 2,57 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 3. | земельные участки между с.Барское Татарово и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,1 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 4. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,24 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 5. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020216 | 0,46 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 6. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020216 | 0,91 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 233,7 |  |  |  |
| село Барское Татарово |
| 7. | земельные участки на севере и северо-востоке села | 33:08:020219 33:08:020218 | 0,06 | Земли с/х назначения (СПК «Искра» СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 8. | земельный участок на востоке села (вдоль р.Мстерка) | 33:08:020219 | 5,01 | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 5,17 |  |  |  |
| деревня Козловка |
| 9. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020101 | 0,06 | Земли населенных пунктов п. Мстера | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| село Троицкое-Татарово |
| 10. | земельный участок на востоке села | 33:08:020219 | 0,47 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 0,47 |  |  |  |
| деревня Раменье |
| 11. | земельный участок на западе деревни | 33:08:020216 | 1,17 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 1,17 |  |  |  |
| деревня Черноморье |
| 12. | земельный участок на востоке деревни | 33:08:020216 | 10,39 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 10,39 |  |  |  |
| деревня Федосеиха |
| 13. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020217 | 2,11 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 2,11 |  |  |  |
| село Налескино |
| 14. | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:020217 | 0,26 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 15. | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:020217 | 7,04 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| деревня Плосково |
| 16. | земельный участок на севере деревни | 33:08:070111 | 0,04 | Земли с/х назначения (СПК «Станковский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 17. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:070111 | 2,12 | Земли с/х назначения (СПК «Станковский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 2,16 |  |  |  |
| станция Мстера |
| 18. | земельный участок на северо-западе | 33:08:060101:60 33:08:060101 | 4,93 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 19. | земельный участок на северо-западе | 33:08:060101 | 0,44 | Земли лесного фонда (Мстерское лесничество, кв.29, выд.27) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 20. | земельный участок на севере поселка | 33:08:060101:68 | 0,35 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 21. | земельные участки на юго-востоке поселка | 33:08:060203:2089 | 8,07 | Земли с/х назначения (для садоводства ОАО «МЗКСМ») | Земли населенных пунктов | для перспективного производства и ИЖС |
|  |  | 33:08:060203:2262 33:08:060203:9 | 1,44 0,3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения (для промышленного производства ОАО «МЗКСМ») |  | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  | 33:08:060203:2221 33:08:060203:2216 | 7,29 1,4 | Земли запаса |  | для перспективного ИЖС |
| 22. | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:060201 | 3,22 | Земли населенных пунктов д. Вязовка | Земли населенных пунктов ст. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 23. | земельный участок на западе поселка | 33:08:060101:66 | 2,50 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 24. | земельный участок на западе | 33:08:060203:2233 | 1,77 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Под стоянку для большегрузных машин |
|  |  |  | 31,71 |  |  |  |
| деревня Вязовка |
| 25. | земельный участок на севере деревни | 33:08:060201 | 4,68 | Земли населенных пунктов ст. Мстера | Земли населенных пунктов д. Вязовка | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 26. | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:060203:2216 | 3,91 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС и под рекреационное использование |
|  |  | 33:08:060203:2262 | 2,35 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения (для промышленного производства ОАО «МЗКСМ») |  | Автомобильная дорога |
|  |  |  | 10,94 |  |  |  |
| деревня Ставрово |
| 27. | земельный участок на юге деревни | 33:08:070106 | 8,21 | Земли населенных пунктов с. Станки | Земли населенных пунктов д. Ставрово | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 8,21 |  |  |  |
| село Станки |
| 28. | земельный участок на востоке села | 33:08:070111:222 | 0,6 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 29. | земельный участок на юго-востоке села | 33:08:070111:231 | 1,03 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 30. | земельный участок на юге села | 33:08:070111:207 | 0,18 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 31. | земельный участок на юго-западе села | 33:08:070111:203 | 1,19 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 32. | земельный участок на западе села | 33:08:070111:151 | 1,77 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 4,77 |  |  |  |
| поселок Заречный |
| 33. | земельный участок на северо-востоке поселка | 33:08:020217 | 70,0 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 34. | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:020211 | 3,15 | Земли населенных пунктов д.Слободка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 35. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020217 | 16,38 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под перспективное строительство |
| 36. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020212 | 4,15 | Земли населенных пунктов д.Новоселка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 37. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020217 | 0,14 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки границы |
| 38. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020217:73 | 0,79 | Земли лесного фонда (Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.9) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
|  |  |  | 94,61 |  |  |  |
| деревня Новоселка |
| 39. | земельный участок на северо-западе деревни | 33:08:020217 | 0,2 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки границы |
| 40. | земельные участки на востоке деревни | 33:08:020217 | 4,57 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  | 33:08:020217:181 | 1,32 | (Физическое лицо) |  |  |
| 41. | земельные участки на юге деревни | 33:08:020217:181 | 0,89 | Земли с/х назначения (физические лица) | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  | 33:08:020217:184 | 1,57 |  |  |  |
|  |  |  | 8,55 |  |  |  |
| деревня Слободка |
| 42. | земельный участок на севере деревни | 33:08:020210 | 0,2 | Земли населенных пунктов п. Заречный | Земли населенных пунктов д.Слободка | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 43. | земельный участок на востоке деревни | 33:08:020217 | 4,98 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 44. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020217:181 | 1,85 | Земли с/х назначения (физическое лицо) | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 7,03 |  |  |  |
| деревня Сингерь |
| 45. | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:070111 | 12,83 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  | ИТОГО: |  | 441,18 |  |  |  |

Сведения о земельных участках, исключаемых из границ населенных пунктов
по МО поселок Мстера

Табл.№2.7-3

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Площадь, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Мстера |
| 1. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020101 | 0,06 | Земли населенных пунктов п. Мстера | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 2. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020108 | 10,19 (2,26 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.21, выд.1) | земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 3. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020113 | 0,36 | Земли населенных пунктов | Охранная зона ЛЭП | для корректировки примыкания смежных участков |
| 4. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020113 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 10,76 |  |  |  |
| село Барское Татарово |
| 5. | земельные участки на севере села | 33:08:020201 | 0,37 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.14, выд.11) | земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 6. | земельные участки между с.Барское Татарово и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,1 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| деревня Козловка |
| 7. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,24 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| деревня Жары |
| 8. | земельный участок на севере деревни | 33:08:020204 | 0,2 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.24, выд.3) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| деревня Желобиха |
| 9. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020203 | 0,62 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,62 |  |  |  |
| деревня Раменье |
| 10 | земельный участок на западе деревни | 33:08:020209 | 1,18 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.27, выд.11) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 1,18 |  |  |  |
| деревня Федосеиха |
| 11 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020213 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
| 12 | земельный участок на юге деревни | 33:08:020213 | 3,39 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.28, выд.4,16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 3,63 |  |  |  |
| село Налескино |
| 13 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020214 | 0,42 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
| 14 | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:020214 | 5,63 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.16, выд. 20, 25, 26, 34) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 6,05 |  |  |  |
| деревня Тимино |
| 15 | земельный участок на севере деревни | 33:08:070101 | 0,44 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.2, выд.16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,44 |  |  |  |
| деревня Калиты |
| 16 | земельный участок на востоке деревни | 33:08:070102 | 0,65 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.2, выд.20) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| деревня Костенево |
| 17 | земельный участок на севере деревни | 33:08:070109 | 0,51 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,51 |  |  |  |
| деревня Плосково |
| 18 | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:070105 | 0,08 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| деревня Яндовы |
| 19 | земельный участок на западе деревни | 33:08:070108 | 1,05 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.10, выд.11) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 20 | земельный участок на юге деревни | 33:08:070108 | 3,65 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.12, выд.1) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 4,70 |  |  |  |
| станция Мстера |
| 21 | земельный участок на юге поселка | 33:08:060201 | 4,68 | Земли населенных пунктов ст. Мстера | Земли населенных пунктов д. Вязовка | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 4,68 |  |  |  |
| деревня Вязовка |
| 22 | земельный участок на востоке деревни | 33:08:060201 | 3,22 | Земли населенных пунктов д. Вязовка | Земли населенных пунктов ст. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 3,22 |  |  |  |
| деревня Ставрово |
| 23 | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:070103 | 5,08 (2,1 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.1) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 5,08 |  |  |  |
| село Станки |
| 24 | земельный участок на севере села | 33:08:070106 | 8,21 | Земли населенных пунктов с. Станки | Земли населенных пунктов д. Ставрово | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 25 | земельный участок на северо-востоке села | 33:08:070106 | 9,1 (5,56 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.2,3; кв.7, выд.1,2) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 26 | земельный участок на востоке села | 33:08:070106 | 0,79 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.7, выд.5) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 27 | земельный участок на юге села | 33:08:070106 | 1,0 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
| 28 | земельный участок на юго-западе села | 33:08:070106 | 2,55 | Земли населенных пунктов | Охранная зона ЛЭП |  |
| 29 | земельный участок в центре села | 33:08:070106 | 1,03 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.23) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 30 | земельный участок на западе села | 33:08:070106 | 0,5 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  |  | 23,18 |  |  |  |
| поселок Заречный |
| 31 | земельный участок на западе поселка | 33:08:020217: 73 | 6,71 | Земли населенных пунктов (Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.6) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 32 | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:020210 | 0,2 | Земли населенных пунктов п. Заречный | Земли населенных пунктов д. Слободка | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 6,91 |  |  |  |
| деревня Новоселка |
| 33 | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:020212 | 0,22 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  | 33:08:020212: 59 | 0,12 | (ЛПХ) |  |  |
| 34 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020212 | 4,15 | Земли населенных пунктов д.Новоселка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 4,49 |  |  |  |
| деревня Слободка |
| 35 | земельные участки на северо-западе деревни | 33:08:020211 | 3,15 | Земли населенных пунктов д.Слободка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 36 | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:020211 | 0,46 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 80,97 |  |  |  |

## 2.8. Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия МО пос. Мстера

Памятники археологии

- определить границы территории памятников, занести их в Кадастр недвижимости;

- разработанные проекты зон охраны памятников занести в Кадастр недвижимости;

- установить характер использования территорий памятников и зоны охраны 
в соответствии с приводимыми ниже режимами и определить землепользователей, обеспечивающих соблюдение этих режимов.

Режим использования: территории памятников не подлежат застройке, изменению, прокладке коммуникаций, не относящихся к памятнику, дорог, устройству автостоянок. 
Не допускается производство любого вида земляных работ без специального разрешения госорганов охраны памятников, вырубка и посадка вновь зеленых насаждений.

На территориях могут производиться археологические исследования, вестись восстановительные работы по памятнику на основании согласованной документации 
и полученного разрешения от госорганов охраны памятников.

На территориях памятников запрещены следующие виды хозяйственной деятельности, способные оказать негативное воздействие на памятник и окружающий его природный ландшафт:

- строительство любых объектов, в т.ч. временных и сезонных;

- прокладка новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;

- размещение стационарных автостоянок транспортных средств;

- размещение складов, площадок для складирования любых веществ, материалов 
и оборудования;

- размещение животноводческих комплексов и ферм;

- предоставление земельных участков для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- использование территории для театрализованных и иных представлений, связанных со скоплением большого количества людей;

- использование территории для проведения спортивных соревнований;

- разбивка палаточных городков, устройство привалов, туристических стоянок, разведение костров;

- развитие рекреационного сервиса; передвижная и стационарная торговля; захламление территории любыми видами бытовых отходов; распашка новых территорий; сенокошение до периода созревания трав; мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны; вырубка насаждений и посадка новых без специального разрешения;

- промышленная заготовка и сбор семян, лекарственных и иных растений;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, предметов истории и культуры; промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы;

- проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой грунта, разработкой полезных ископаемых;

- любые виды гидромелиоративных и ирригационных работ; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; взрывные работы; авиационно-химические работы;

- размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; размещение кладбищ, могильников;

- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению территории.

Допускается:

- производство  археологических  исследований, проведение восстановительных работ по памятнику на основании согласованной документации и полученного разрешения 
от госорганов охраны памятников;

- ручное сенокошение после осеменения ценных видов трав с сохранением отдельных нескошенных участков;

- выпас крупного рогатого скота;

- проведение специальных биотехнических и иных мероприятий, направленных 
на восстановление естественного природного биоразнообразия;

- проведение научных исследований, связанных с изучением и сохранением экосистемы.

Памятники градостроительства и архитектуры

В первую очередь необходимо:

1. Для всех населенных пунктов с памятниками – установление зон композиционного влияния памятников.

2. Дальнейшее обеспечение постоянного мониторинга состояния памятников 
на региональном уровне.

3. Определение оптимальных пользователей для отдельных памятников.

4. Выявление и пресечение нарушений законодательства об охране культурного наследия и применение санкций к нарушителям.

В перспективе необходимо:

1. Разработать проекты зон охраны памятников, уточнение их границ, вынесение 
в натуру и занесение их данных в Кадастр недвижимости.

2. Выявление новых объектов культурного наследия за пределами исторических населенных пунктов, которые могут формировать каркас туристической активности и служить опорными пунктами системы туризма в области.

3. Предоставление льгот или финансовой помощи владельцам, пользователям памятников на поддержание удовлетворительного физического состояния памятников.

4. Обеспечения возможности подъезда к памятникам истории и культуры, включения 
их в систему туризма.

## 2.9. Список объектов культурного наследия МО пос. Мстера, находящихся на государственной охране

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области (письмо №1100КН-1012-01-13 от 29.06.2011г., приложения 1,2), 
на территории МО поселок Мстера расположены памятники археологии, памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории, общим количеством – 85. 
Из них памятников федерального значения – 4, регионального значения – 66, выявленных объектов – 10, местного (муниципального) значения - 5.

Список объектов культурного наследия,
расположенных на территории городского поселения п. Мстера

Табл.№2.9-1

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | Селище «Глубоково», XI-XIII, XIV-XVII вв. | д. Глубоково, территория деревни, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Заречный-1», вторая половина I тыс. н.э., XI-XIII вв. | пос. Заречный, 0,25 км ССЗ, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Стоянка «Заречный-2», мезолит | пос. Заречный, 0,1 км ССЗ, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Слободка-1», XI-XIII вв | д. Слободка, 0,7 км СЗ, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Слободка-2», XI-XIII вв | д. Слободка, 0,1 км Ю, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Черноморье», XIV-XVII вв. | д. Черноморье, сев. окраина, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Стоянка «Станки», неолит, IV-III тыс. до н.э. | с. Станки, 0,3 км С | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Рождественская церковь, нач. XIX в. | с. Барское Татарово (территория турбазы «Мстера») | Регионального значения | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на местную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль Богоявленского монастыря: |  |  |  |
|  | 1) Богоявленская церковь (собор), 1687 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 2) Владимирская церковь, 1716 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 3) Колокольня Богоявленского монастыря, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | 4) Ограда Богоявленского монастыря, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | Торговые лавки, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Церковь Иоанна Милостивого, 1809 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание трактира, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Панкратовых с лавкой, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 4 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 6 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 7 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание торговых рядов, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьянинова, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьяниновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 2/1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание клееночной фабрики, 1893 г. | пос. Мстера, ул. Дзержинского | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 13/11 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Тюлина, кон. XIX в. | п. Мстера, ул. Ленина,14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фомичевых, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 17 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мусатовых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 19 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Ершова, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 21 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом жилой, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Балакина, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 27 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Лепендиных, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Дзержинского, 17 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Чиркиной, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 32/23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Овчинниковой кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 33 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль Единоверческого погоста: |  |  |  |
|  | 1) Никольская церковь (деревянная), (Троицкая), 1852 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 2) Никольская церковь Единоверческого погоста, 1884 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фатьянова и Захарова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Бакалейная лавка Фатьянова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописца Антоновского, 1912 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 16 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописцев Киберева и Зайцева, сер. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 18 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом купца Рассадина, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Янцевых, кон. XIX-нач. XX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 27 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Торговая палата, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 27а | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мироновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 32 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом фабриканта Крестьянинова, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 38 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьяниновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 40 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Панкратовых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 42 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом чеканщика Модорова, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 45 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом художника-миниатюриста Клыкова Н.В., который жил и работал в нем в 1890 – 1944 гг., кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 49 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом священника, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 60 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фомичевых, 1830 г. | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Пановых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль земской больницы: |  |  |  |
|  | 1) Главный корпус земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | 2) Флигель N 1 земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | 3) Флигель N 3 земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области |
|  | Дом Харитоновых, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 3 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Лапаковых, сер. XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Торговая палата, 1895 г. | пос. Мстера, ул. Советская, 9 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом купца Демидова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом жилой, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 30 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Зайцевых (Макарычевых), XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 43 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Чирковых, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 47 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописца Мумрикова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Братьев Сусловых, 4 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом фотографа Шадрина, XIX в. | пос. Мстера, ул. Гагарина, 14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Козловых, 1916 г. | пос. Мстера, ул.Дзержинского, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мумриковых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул.Дзержинского, 16 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом графа Панина, кон. XVIII в. | пос. Мстера, ул. Пионерская Гора, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Церковь Казанской иконы Божией Матери, XIX в. | с. Акиньшино | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Казанская церковь (дер.), 1754-1758 гг. | с. Налескино | Федерального значения | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
|  | Стефаниевская церковь, 1792-1805 гг. | с. Налескино | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Часовня, кон. XIX в. | д. Сингерь | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Успенская церковь, 1819 г. | с. Станки | Регионального значения | Решение владимирского областного совета народных депутатов от 17.05.89 № 237п «О постановке на государственную охрану местного значения Успенской церкви в с. Станки Вязниковского района» |
|  | Торговая лавка купца Авдонина, XIX в. | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Дом Смирновых, XIX в. (утрачен) | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Дом Овчинниковых, сер. XIX в. (утрачен) | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  |  |  |
|  | 1) Покровская церковь, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | 2) Сторожка, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
| Памятники истории |
|  | «Голышевка» - дом и роща И.А. Голышева | пос. Мстера, сев.-вост. окраина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1930-1939 гг. жил и работал художник-миниатюрист Брагин А.И. (1888 – 1948 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 3 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором родился и до 1930 г. жил и работал художник-миниатюрист Котягин А.Ф. (1882 – 1943 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 29 | Местного (муниципально го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором в 1928 – 1962 гг. жил и работал художник Морозов И.Н. (1884 – 1962 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 110 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Здание художественной профессионально-технической школы им. Модорова Ф.А., в которой работал преподавателем художник-миниатюрист Серебряков И.А. (1888-1967 г.г.) | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 41 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1890 г. родился и до 1906 г. жил художник Модоров Ф.А. (1890-1967 г.г.) | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 43 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1900-1952 гг. жил и работал художник-миниатюрист Овчинников В.Н. (1885 – 1952 гг.) | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 14 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором в 1967-1972 гг. жил и работал художник-миниатюрист Фомичев И.А. (1890 – 1972 гг.) | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 24 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Здание школы, в которой учились Герои Советского Союза: Борисов М.С. (1904-1944 гг.), Киселев В.А. (1915-1950 гг.), Мошин А.Ф. (1917-1943 гг.) | с. Станки | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |

Основными и первоочередными задачами сохранения объектов историко-культурного наследия являются: − разработка комплексной схемы охраны памятников с определением 
их зон охраны, дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия городского поселения.

Большинство памятников градостроительства и архитектуры находится в ветхом состоянии, и нуждается в реконструкции. После реконструкции памятники могут стать объектами туристического показа.

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должен быть разработан проект зон охраны.

Для сохранения и использования объектов культурного наследия в 1981 году институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен Проект охранных зон памятников истории и культуры п. Мстера.

Кроме того, по информации Госинспекции (письмо №1100КН-1170-01-13 
от 21.07.2011г.) проекты охранных зон разработаны для следующих объектов культурного наследия:

- проект зоны охраны культурного слоя памятников археологии Вязниковского района, разработан в 1985 году «Экспериментальной научно-реставрационной производственной мастерской «Владимирспецреставрация»;

- карта - схема охранной зоны Никольской (Троицкой), деревянной церкви, 1852 г., 
(пос. Мстера, ул. Ленинградская), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114;

- карта - схема охранной  зоны ансамбля Богоявленского монастыря, (пос. Мстера, 
пл. Ленина), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114;

- карта - схема охранной зоны церкви Владимирской иконы Божией Матери, 
(пос. Мстера, пл. Ленина), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114.

В соответствии с требованиями решения исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966 №864 «Об утверждении «Положения о режиме содержания охранных зон памятников истории и культуры» при отсутствии утвержденного проекта зон охраны, охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой считается территория 
в радиусе равной двойной наибольшей высоте памятника.

При разработке генерального плана МО пос. Мстера учитывались все территории, прилегающие к объектам культурного наследия (охранные зоны на основном чертеже генплана не нанесены из-за малого масштаба М 1:5000 – 10 метров = 2 мм).

Характеристика памятников градостроительства и архитектуры
(без пос.Мстера)

Табл.№2.9-2

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения | Местонахождение памятника | Минимальный размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рождественская церковь, нач. XIX в. | с. Барское Татарово (территория турбазы «Мстера») | 40 |
|  | Церковь Казанской иконы Божией Матери, XIX в. | с. Акиньшино | 50 |
|  | Казанская церковь (дер.), 1754-1758 гг. | с. Налескино | - |
|  | Стефаниевская церковь, 1792-1805 гг. | с. Налескино | 25 |
|  | Часовня, кон. XIX в. | д. Сингерь | 22 |
|  | Успенская церковь, 1819 г. | с. Станки | 45 |
|  | Торговая лавка купца Авдонина, XIX в. | с. Станки | 6 |
|  | Дом Смирновых, XIX в. | с. Станки | утрачен |
|  | Дом Овчинниковых, сер. XIX в. | с. Станки | утрачен |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  |  |
|  | 1) Покровская церковь, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | 50 |
|  | 2) Сторожка, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | - |

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлены «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (утверждено постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 года N 315).

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), 
а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты 
от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение 
и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794).

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов 
и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты 
от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта 
и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия подлежат в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения 
их соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

## 2.10.Развитие туризма и рекреационных территорий

В настоящее время поселок Мстера является одним из 16 городских поселений Владимирской области занесенных в Федеральный список исторических населенных мест России.

Владимирская область занимает ключевое положение в «Золотом кольце России», располагая уникальным туристским потенциалом.

В 1998 году институтом «Владимиргражданпроект» была разработана Федеральная целевая программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России».

На основе сложившейся трассы «Золотого кольца России» (Большое кольцо) Программой предложено создание сети центров, опорных пунктов и маршрутов «Земля Владимирская» (Малое кольцо) по историческим городам, селам и природным достопримечательностям области.

С учетом предлагаемого Программой развития Большого и Малого кольца поселок Мстера отнесен к пунктам туристского освоения.

Поселок Мстера является опорным пунктом (одним из 21 поселения и одним 
из 9 исторических городов и поселков) в системе Малого кольца, с основным центром 
в «восточном крыле» городе Гороховце.

Исходя из самобытных местных культурных и исторических традиций, в развитии туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера базисным принципом выступает познавательный туризм с посещением исторических населенных мест с музеями, ансамблями, памятниками истории и культуры,  древней планировкой и историческим ландшафтом.

Сегодня очевидно, что рекреационный потенциал МО пос. Мстера и прежде всего наше историко-архитектурное наследие необходимо рассматривать не только как культурный, 
но и как экономический потенциал, как невостребованный ресурс ее социально-экономического развития, который очень важно использовать в полной мере.

Туристские ресурсы – это природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также все ресурсы, способствующие восстановлению и развитию физических и нравственных сил туристов. В отличие от аграрной 
и добывающей сферы хозяйства, туристские ресурсы объединяют в себе природные 
и социально-экономические факторы.

Поселок Мстера занимает ключевое положение в городском поселении, располагая уникальным в своем роде туристским потенциалом, включающим следующие позиции:

- Значительная часть историко-культурного достояния МО пос. Мстера сконцентрирована на ограниченной территории: известные древние стоянки, монастырские и усадебные ансамбли, исторические села.

- Народное художественное творчество поселка Мстера широко известно за пределами Владимирской области.

- Сложившаяся система музейного показа охватывает многочисленные экспозиции истории возникновения лаковой миниатюры, вышивки, ювелирного дела.

- Формирование сети религиозных подцентров в городском поселении с восстановлением разрушающихся церквей создает предпосылки для развития религиозного туризма.

- Наличие стационарных  учреждений (турбаза «Мстера», лагерь «Турист»)

в привлекательной архитектурно-ландшафтной среде с достаточно благоприятными природными условиями расширяет возможности для сочетания туризма

с оздоровительным отдыхом и отдельными видами спортивного туризма, а также рыбной ловли и охоты.

- Удобное географическое положение с развитой сетью автомобильных и железных дорог обеспечивает 1.5-2–х часовую транспортную доступность до областного центра – 
г. Владимира.

- Наличие трудовых ресурсов позволяет после соответствующей профессиональной подготовки значительно расширить сферу туристских услуг и транспортного сервиса.

Вместе с тем, несмотря на имеющийся рекреационный потенциал, прекращение государственных инвестиций в сфере туризма привело к серьезным разрушениям в системе туристического обслуживания всей Владимирщины, в том числе и МО пос. Мстера: многие предприятия закрылись, снизился уровень предоставляемых услуг. Особенно это отразилось на детском и семейном отдыхе, на социальной составляющей туризма. Тревожные тенденции выявляются и в  экологическом состоянии природной среды.

Основные принципы создания 
туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера.

Принятая в рамках Федеральной Целевой Программы стратегия создания туристской инфраструктуры Владимирской области учитывает ряд концептуальных требований, соответствующих нынешней ситуации МО пос. Мстера.

- Социальные требования заключаются:

- в удовлетворении дифференцированного платежеспособного спроса  различных категорий потенциальных потребителей историко-культурных, природно-рекреационных и лечебно-оздоровительных туристских услуг с учетом запрашиваемой сезонности и длительности туристской деятельности:

- в предоставлении на туристическом рынке комплексной услуги, включающей различные виды рекреационной деятельности, обеспечивающей активный досуг, отдых, оздоровление клиентов;

- развитие специализированных видов туризма, исходя из имеющихся в городском поселении туристских ресурсов: познавательного, религиозного, экологического, спортивно-оздоровительного и др.

- Экологические требования направлены на сохранение экологического равновесия в природной и историко-культурной среде, оптимальное сочетание интересов развития туризма с рациональным использованием и охраной природного 
и культурного наследия МО пос. Мстера, и предполагают:

- территориальную и функциональную организацию районов, зон и трасс туристического освоения исходя из степени нагрузки на ландшафт 
и соответствующей туристской «емкости» территорий, обеспечивающей сохранение ценных природных и культурных объектов;

- разработку и внедрение природосберегающих, экологически чистых видов туристской деятельности.

Для сохранения природно-ландшафтного комплекса и обеспечения благоприятной экологической обстановки в МО пос. Мстера генпланом предлагается:

- значительное  комплексное многокомпонентное загрязнение среды охватывает территории вдоль автомобильной и железнодорожной магистралей Москва -Нижний Новгород. Здесь требуется ограничение роста, стабилизация антропогенных нагрузок и проведение природно-охранных мероприятий в первую очередь;

- основными загрязнителями атмосферного воздуха  городского поселения являются стационарные источники промышленных предприятий и автотранспорт. Генпланом предлагается перераспределение транспортного потока с выносом автомобильной дороги общего пользования регионального значения из центральной части

пос. Мстера, проходящей по главной улице поселка (ул. Ленинградской) в западную часть населенного пункта.

Также генпланом предлагается вынос основных вредных предприятий и коммунальных объектов за пределы селитебных территорий:

- Скотомогильника (ямы Беккера) в с. Станки (С33-1000 м), находящегося в центре села на его главной улице, в 30 метрах от территории общеобразовательной школы;

- РСУ в пос. Мстера (С33-100 м), накрывает значительную часть усадебной застройки;

Как вариант, генплан предлагает возможность сокращения С33 от промышленных предприятий за счет перепрофилирования, переоснащения и модернизации промышленных объектов:

- Очистные сооружения в пос. Заречный с уменьшением С33 - 400 м до 300 м 
с перспективным развитием территории в северном направлении;

- ОАО «МЗКСМ» на ст. Мстера, С33 -  50-300 м;

- ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры» в пос. Мстера, С33 - 100м подлежит сокращению до 50 м;

- Пилорама на ст. Мстера, С33-100 м подлежит сокращению до 50 м (или вынос 
из селитебной территории);

- Производственная зона в с. Станки должна иметь С33 50 - 100 м.

Генпланом также предлагается:

- максимальное сохранение и увеличение территорий зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- чтобы сохранить чистоту рек, ручьев и подземных вод питающих родники предусмотреть запретные полосы лесов по берегам водоемов с максимальным  озеленением прибрежных защитных полос;

- благоустроить все существующие в городском поселении родники;

- не допускать размещения на территории Клязьминского берегового заказника промышленных и коммунальных объектов, а также жилых и общественных образований;

- максимально сохранять природно-ландшафтный комплекс в зонах активного туризма (турбаза «Мстера», лагерь «Турист» и близлежащие территории, а также скит Акиньшино и его окрестности);

Главной проблемой сохранения историко-культурного и природного комплекса является необходимость охраны не только ценных памятников, природных территорий или ресурсов, 
но и традиционного ландшафта, связанного с окружением исторических поселений, усадебных и монастырских комплексов, сельских населенных пунктов, сохранение природной среды 
на археологических землях.

Предлагаемые мероприятия по сохранению ландшафта должны реализовываться

в первую очередь в зонах активного развития туризма, а также вдоль трасс автомобильных

и водных маршрутов.

- Градостроительные требования  заключаются в обеспечении необходимых связей между отдельными  туристскими объектами и их комплексами, организации единой системы территорий, зданий и сооружений туристского обслуживания, предусматривающей сохранение и усиление их историко-культурных, природных и оздоровительных особенностей.

Туристские зоны, узлы и трассы в населенных пунктах (пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Акиньшино, с. Налескино, с. Троицкое-Татарово, с. Станки), как основные градостроительные элементы туристской системы муниципального образования должны  размещаться с учетом транспортной инфраструктуры, системы расселения, сложившихся производственных, сельскохозяйственных, рекреационных территорий, генеральных планов развития городского поселения и сельских населенных пунктов, программ и проектов комплексной реконструкции исторических центров (пос. Мстера), то есть на основе общей градостроительной политики.

В связи с этим, инфраструктура туризма рассматривается как среда, требующая определенной пространственной организации в рамках существующей системы исторических населенных пунктов, входящих в городское поселение пос. Мстера.

- Типологические требования определяют реконструкцию существующих 
и создание новых типов туристских объектов с целью реализации перспективных функциональных и технологических решений туристского обслуживания, оздоровления клиентов, предполагая три возможных направления:

а) Исходя из международных стандартов туристского сервиса (включение в состав туристских комплексов универсальных залов для культурно-деловых мероприятий, учебных центров, спортивно-оздоровительных объектов, ночных клубов, казино).

б) Исходя из самобытных местных культурных и исторических традиций (создание специализированных, туристских объектов, знакомящих гостей со старинной кухней, народным бытом, искусством, обрядами, праздниками, промыслами и пр.).

в) Исходя из конкретных условий, упорядочение сети социального туризма 
(для ветеранов, молодоженов, семей, инвалидов, подростков и пр.).

Все эти направления предлагают в дальнейшем при разработке туроператорской составляющей необходимость дифференциации структуры турпотоков, дислокаций объектов 
и программ пребывания и обслуживания по доходам клиентов, в том числе для иностранных 
и российских туристов среднего и малого достатка, лиц престарелого возраста, православных паломников и пр.

Исходя из уникальности Владимирской области, как средоточия объектов мирового историко-культурного наследия, основополагающим базисным принципом развития туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера выступает познавательный туризм. Развитая сложившаяся сеть  автодорог городского поселения позволяет значительно расширить географию познавательных туристских маршрутов с включением исторических населенных мест 
с музеями, памятниками истории и культуры, древней планировкой и историческим ландшафтом.

Развитию музейного дела в системе туризма МО пос. Мстера отведена возрастающая роль. Музеи в пос. Мстера посредством своих выставок и экспозиций способны познакомить туристов с наиболее достопримечательными событиями и фактами истории местного края, 
что, несомненно, представляет наибольший интерес для приезжающих в городское поселение. Поэтому, первостепенной задачей генплана является дальнейшее способствование развитию музейной сферы, и в первую очередь сохранению развитию и модернизации существующих 
и вновь предлагаемых мест под размещение музеев, экспозиций, выставочных залов.

Практически все музеи в пос. Мстера расположены в памятниках архитектуры. Поэтому, генпланом предполагается дальнейшее приспособление и музеефикация  памятников.

Помимо экспозиций и выставок, посетителей музеев привлекает широкий ассортимент сувенирной продукции, реализуемой повсеместно в музейных кассах (открытки, буклеты, календари, планы населенных мест и путеводители, значки, вымпелы, слайды, видео, макеты памятников).

В перспективе, в центральной части поселка Мстера, генпланом предлагается расширение площадей под новые экспозиции Мстерского художественного музея 
с размещением выставочных залов и мастерских для местных художников и умельцев.

Развитие сувенирного производства

Учитывая исторически сложившиеся особенности наиболее ценных видов народного декоративно-прикладного искусства генпланом предусматривается развитие существующих производств в поселке Мстера (Артель «Художники», ОАО «Народное искусство», 
ОАО «Мстерская  игрушка», ООО Фабрика игрушек «Волшебный мир», ОАО «Мстерская швейная фабрика», ЗАО «Мстерский ювелир»), а также существующих мастерских художников в окрестностях поселка Мстеры (д. Черноморье, д. Слободка, д. Новоселка, пос.Заречный, 
д. Раменье).

Основным организационным ядром в этом вопросе должен стать Областной центр народного творчества. Он аккумулирует у себя все виды вложений в развитие и возрождение народных художественных ремесел области, занимается их перераспределение по местным центрам и осуществляет взаимодействие со сферой туризма.

Развитие существующих производств народных художественных промыслов 
и художественной промышленности в пос. Мстера может осуществляться только в ориентации на стабильно существующий рынок сбыта, которым в первую очередь является развивающая сфера туризма.

Учитывая, что важнейшей задачей развития этой категории производства является внедрение новых высокохудожественных изделий, инвестиции планируется в первую очередь направлять на развитие производственной базы по выпуску художественно-сувенирной продукции с участием художников, а не на общее массовое производство.

Только таким путем возможно будет сохранить уникальность и неповторимость художественных промыслов и художественной промышленности МО пос. Мстера.

В данном случае инвестиционной политике необходимо придать целевой  характер, направленный на развитие производственной базы по выпуску новой художественной продукции, охватывающей собой широкий ассортимент, как традиционных видов изделий,

так и современных, носящих экспериментальный характер.

Генпланом предлагается развитие материально-технической базы Мстерского художественного училища им. Ф.А. Модорова, как уникального учебного заведения, готовящего высококвалифицированных специалистов.

Развитие базы размещения туристов сконцентрировано в городах-турцентрах 
и включает новое строительство с приспособлением малых гостиниц высокого класса.

Поселок Мстера входит в число 9 городских поселений – опорных пунктов, которые представляют собой исторические поселения, привлекающие туристов наличием отдельных памятников и ансамблей, характерной планировкой, застройкой, ландшафтом, музеями
и находящихся на основных туристских трассах.

Генеральным планом в пос. Мстера не предусматривается размещение организованных групп туристов, а намечается кратковременный осмотр достопримечательностей 
с посещением музеев и экспозиций в выставочных залах. Неорганизованные туристы 
при желании могут самостоятельно разместиться на турбазе «Мстера» или в лагере «Турист», а также в частных гостевых домах в пос. Мстера и близлежащих населенных пунктах 
(д. Черноморье, с. Налескино и др.).

Для развития православного паломничества МО пос. Мстера относится к числу наиболее развитых в культовом отношении поселений.

Развитие православного туризма влечет за собой не только экономический эффект, 
но прежде всего содействует важнейшей государственной задаче – упрочнению нравственной атмосферы общества.

Для этого необходимо:

- Проведение реконструкции существующих монастырских строений под гостиницы 
с трапезными в Свято-Богоявленском мужском монастыре, в женской обители 
Св. Иоанна Милостивого, а также в с. Акиньшино.

- Открытие частных гостевых домов и постоялых дворов в пос. Мстера, 
с. Налескино, д. Черноморье, с. Троицкое-Татарово, с. Станки.

- Создание подцентра подготовки экскурсоводов с тематикой православия, постоянно работающих в контакте с обителями и храмами.

Зрелищно-развлекательные туры, наиболее популярные в мире, могут стать дополнительным катализатором развития туризма в городском поселении при активизации периодически проводимых мероприятий культурного, спортивного и фольклорного характера.

В пос. Мстера, на берегу реки Мстерки, генпланом предлагается строительство спортивно-развлекательного центра со стадионом, спортзалом, плавательным бассейном, спорт-площадками различного назначения.

Большинство развлекательных программ возможно проводить на базе существующих досуговых объектов (в основном в пос. Мстера): дома культуры, центра досуга молодежи, ночных клубов, дискотек, баров, казино.

Транспортные проблемы и размещение автостоянок остаются общими для всех населенных мест, особенно исторических. Это – неудовлетворительное состояние существующей улично-дорожной сети, необходимость строительства новых магистралей 
в связи с перегрузкой существующих, недостаточное количество автомобильных стоянок.

Проблемы эти вызваны произошедшим за последние годы скачком уровня автомобилизации, а также, традиционно плохим состоянием улично-дорожной сети, практически во всех населенных пунктах городского поселения.

Генпланом предлагается перенос автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-7 «Волга» - Ковров из центра поселка Мстера в западную часть.

Процесс парковки автомобилей имеет специфические особенности. Среди них следует упомянуть трудности выделения территорий для стоящего транспорта, обеспечение охраны окружающей среды, безопасности движения.

В центральной части поселка Мстера необходимо предусмотреть автостоянки для туристических автобусов, кроме того, во всех населенных пунктах должна быть развита сеть мелких автостоянок у объектов туризма.

Совершенствование услуг торговли и общественного питания предусматривает модернизацию сети объектов питания в каждом населенном пункте городского поселения, 
где имеются объекты туризма, а также ряда магазинов и центров обслуживания.

Особое внимание должно быть уделено объектам, расположенным в памятниках архитектуры (преимущественно торговым рядам), попадающим в зоны активного туризма.

Туристические потоки могут существенно дополняться за счет прибывающих 
в МО пос. Мстера автотуристов, для которых вдоль основных трасс генпланом предусматривается строительство сети объектов придорожного обслуживания.

Рекреационные зоны отдыха в непосредственной близости  от населенных пунктов (особенно исторических) имеют огромное значение, как среди местного населения, 
так и туристов.

В долине реки Клязьмы на правом ее берегу, в северо-восточной части пос. Мстера, 
на основе существующих озер и лесопосадок генпланом предлагается размещение парковой зоны.

Здесь имеются все возможности по организации ярмарок и выставок народного творчества, с показом работ современных мастеров: воочию можно увидеть процесс художественного ткачества, наблюдать резьбу и роспись по дереву, рождение чуда из глины местных умельцев. Желающие могут попробовать свои силы на гончарном круге, посидеть 
за ткацким станком, пройти рядок-другой с косой-литовкой.

Особенный колорит приобретут поставленные здесь в естественном окружении каменного зодчества и природы исторические спектакли местного дома культуры.

В юго-восточной части парковой зоны предусмотрено развитие детского парка 
с аттракционами, малыми формами, лодочной станцией.

В юго-восточной части пос. Мстеры на правом берегу реки Клязьмы генпланом предложено возрождение речной пристани, что позволит организовывать в будущем различные маршруты водного туризма.

Территория поселения считается привлекательной для познавательного туризма. Программой «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России» поселок Мстера включен 
в структуру программы.

Благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния воздушного бассейна, наличие рек, озер, живописных природных ландшафтов, наличие на территории поселения памятников истории и архитектуры, транспортная обеспеченность (железная дорога и сеть автомобильных дорог) создают предпосылки для организации отдыха и туризма, развития 
и совершенствования рекреационной деятельности, включая использование лесов.

Рекреационный лесной потенциал поселения с соответствующим обустройством лесов позволяет удовлетворить экологические потребности как местного населения, так и туристов из других регионов, с учетом закономерно возрастающего их потока в будущем.

Осуществление на лесных участках рекреационной деятельности может осуществляться государственными и муниципальными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования, другими организациями - на условиях аренды (по договору 
на право использования соответствующего лесного участка и проекта освоения лесов).

В целях организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на лесных участках могут организовываться туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности, при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям 
и окружающей среде.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.), физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, в местах, определенных проектом освоения лесов (прежде всего на участках, не занятых деревьями и кустарниками, 
а при их отсутствии -  на участках, занятых наименее ценными породами).

Разрешается осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора 
и хранения мусора). Не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление предоставленного участка и прилегающих территорий бытовым мусором, проезд по произвольным, 
не установленным маршрутам.

Среди планируемых мероприятий по благоустройству территории в наиболее привлекательных местах массового отдыха эффективны: устройство спортивно-игровых, пикниковых и бивуачных стоянок для туристов и пляжных комплексов.

При планировании развития природно-ориентированных и экологических форм туризма можно выделить сравнительно дешевые, эколого-культурные экскурсионные программы для населения, одно-двухдневные эколого-образовательные экскурсии 
для школьников близлежащих городских центров, традиционные для региона водные походы по рекам и озерам, сельский туризм.

Достаточно богатые охотничьи угодья создают условия для организации охотничьего туризма.

Развитие рекреационной деятельности, совершенствование рекреационных технологий и инфраструктуры может вызвать существенные изменения в укладе жизни населения и его социально-профессиональной структуре.

Развитие сферы рекреационного обслуживания предполагает повышение занятости трудоспособного населения. В рекреационных зонах могут развиваться различные отрасли 
и сферы обслуживания, а также народные промыслы, связанные с изготовлением сувениров 
и товаров рекреационного спроса, включая сувенирную продукцию кустарных промыслов, 
что стимулирует развитие мелкого и среднего бизнеса.

## 2.11. Транспортная инфраструктура

## 2.11.1. Железнодорожный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г. на участке Горьковской железной дороги размер движения поездов дальнего следования к 2015году составит на участке Гороховец – Новки до 32 пар поездов в сутки. Прогнозируется также увеличение движения грузовых поездов на участке Гороховец – Владимир – Петушки до 33- 40 пар поездов в сутки.

В связи с тем, что на участке Горьковской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги» направлением Москва – Нижний Новгород организовано скоростное движение, на пересечении данной железной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – 
ст. Мстера – «Волга» в районе ст. Мстера необходимо строительство путепровода.

Кроме того, «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030г.» предусматривается обновление устройств автоматики и телемеханики на участке Ковров – Н. Новгород.

## 2.11.2. Автомобильные дороги

Проектные предложения по совершенствованию и развитию автомобильных дорог общего пользования призваны решить многоуровневые задачи - от необходимости обеспечить пространственное единство территории городского поселения до укрепления региональных транспортных связей.

Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития поселения, а также обеспечит населению нормативный уровень качества жизни.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения разработаны в соответствии с материалами «Схемы перспективного развития автомобильных дорог общего пользования Владимирской области» и «Схемы территориального планирования Владимирской области 2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г. мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения представлены на «Схеме развития транспортной инфраструктуры». «Схемой,,,» предусмотрено строительство на расчетный срок подъезда к д. Козловка (ПЗ стр. 63).

Генеральным планом предлагается по западной окраине пос. Мстера строительство обходной дороги в направлении юг - север, с целью пропуска транспорта в данном направлении, минуя центральную часть поселка.

Следует отметить, что рассматривалось несколько вариантов трассировки данной дороги, в том числе и строительство обходной дороги с началом после въезда в поселок 
по существующему мосту.

Однако, как наиболее оптимальный, принят вариант, показанный в данном проекте.

С целью, наиболее удобного доступа на данный обход, генпланом предусмотрен съезд с автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера южнее д. Новоселка.

Все населенные пункты городского поселения (за исключением д. Черноморье), определенные генеральным планом как перспективные, либо обеспечены подъездами 
с твердым покрытием, либо находятся непосредственно на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые также имеют асфальтобетонное покрытие. На расчетный срок данным проектом предусматривается 
к д. Черноморье подъезд с твердым покрытием.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования предусмотренных генеральным планом городского поселения для улучшения транспортного обслуживания населенных пунктов представлено в табл № 2.11.2-1.

Строительство автодорог общего пользования

Табл. № 2.11.2-1

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность (м) | Очередь строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2020г. | Расч. срок 2030г. | Перспек-тива |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Обходная дорога в пос. Мстера (а. д. общего пользования регионального значения) | 4240 | - | 4240 | - | Со строительст-вом моста через р.Тара |
|  | Съезд с а. д. общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера южнее д. Новоселка. | 2740 | - | - | 2740 | - |
|  | Подъезд к д. Черноморье (от а.д. Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» в районе д. Раменье) | 1260 | - | 1260 | - | В наст время 1260м-грунт |
|  | Всего: | 8240 | - | 5500 | 2740 | - |

В связи с тем, что на участке Горьковской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги» направлением Москва – Нижний Новгород организовано скоростное движение на пересечении данной железной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – 
ст. Мстера – «Волга» в районе ст. Мстера необходимо строительство путепровода.

В границах населенных пунктов первоочередными мероприятиями по дорожному строительству должны стать:

- Благоустройство существующих улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров.

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмотренной к строительству генеральным планом.

## 2.11.3. Автомобильный транспорт

Схема маршрутов пригородных автобусов в настоящее время обеспечивает связь всех населенных пунктов городского поселения с центром поселения - п. Мстера. Однако, ввиду того, что некоторые населенные пункты не имеют подъездов с твердым покрытием, после строительства к ним асфальтобетонных дорог возможна организация движения маршрутов пригородных автобусов с заездом в эти населенные пункты. Для улучшения транспортного обслуживания жителей МО Мстера на расчетный срок следует предусмотреть уменьшение интервалов движения пригородных автобусов и установить остановочные павильоны.

## 2.12. Инженерная инфраструктура

## 2.12.1. Водоснабжение

Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчётные формулы 
и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

,    м3/сут

где    qж.ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека; 
по приложению 3 СНиП /1/; Nж – расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут. макс. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

,    м3/сут

где    qж.макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле:

Qсут.пол. = F × n × 10-3 ,  м3/сут

где     F – площадь приусадебных участков, м2;

n – норма расхода воды на поливку, л/м2 в сут (по таблице 3 СНиП /2/ и п. 4.3 Рекомендаций/5/).

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего 
в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства) и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на первую очередь и полное развитие приведёны в таблицах.

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м.

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18м, 
при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение общественных, производственных 
и складских зданий расположенных в границах поселков и сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование определяются по таблицам 1, 2 СП /4/.

Пос. Мстера и ст. Мстера

Наружное пожаротушение предусматривается из существующих и проектируемых пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети.

Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки при расчетной численности населения не более 5,0 тыс. и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше составляет 
10,0 л/с, расчетное количество пожаров - 1.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаем - 10 л/с, 
на наружное пожаротушение – 15 л/с; суммарный расход на пожаротушение составит – 
25 л/с.

Для остальных населенных пунктов городского поселения  при числе жителей 
не более 1,0 тыс. чел расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями 
не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с.; то же при застройке зданиями 3 этажа и более - один пожар с расходом 10,0 л/с. (табл. 1 СП /3/).

Расчетное количество одновременных пожаров и расчетный расход воды на нужды пожаротушения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Расчетное (прогнозное) водопотребление городского поселения пос. Мстера Вязниковского района приведено в таблице 2.12.1.-1.

Табл. № 2.12.1.-1

| №№ п.п | Населённый пункт городского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водопотребле- ния, м3/сут | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водопотребле- ния, м3/сут |
| 1 | пос. Мстера | 6706,1 | 6899,8 | 6930,0 | 7116,2 |
| 2 | с. Барское Татарово | 1941,1 | 1999,7 | 1959,7 | 2016,1 |
| 3 | дер. Жары | 31,9 | 32,4 | 31,8 | 32,2 |
| 4 | дер. Желобиха | 31,2 | 31,4 | 52,9 | 53,5 |
| 5 | пос. Заречный | 539,8 | 825,4 | 566,3 | 580,1 |
| 6 | дер. Козловка | 106,7 | 109,2 | 117,8 | 120,1 |
| 7 | дер. Крутовка | 50,5 | 51,0 | 146,3 | 146,8 |
| 8 | с. Налескино | 237,2 | 238,1 | 453,1 | 454,0 |
| 9 | дер. Новоселка | 220,3 | 224,5 | 303,5 | 307,5 |
| 10 | дер. Раменье | 306,4 | 310,4 | 389,9 | 393,7 |
| 11 | дер. Слободка | 222,7 | 225,6 | 345,0 | 347,9 |
| 12 | с. Троицкое-Татарово | 219,1 | 220,3 | 236,8 | 237,7 |
| 13 | дер. Федосеиха | 86,2 | 86,8 | 98,0 | 98,5 |
| 14 | дер.Черноморье | 73,0 | 73,3 | 123,9 | 124,1 |
| 15 | ст. Мстера | 1850,9 | 1906,1 | 1914,5 | 1967,5 |
| 16 | дер. Вязовка | 194,9 | 197,2 | 308,7 | 310,8 |
| 17 | дер. Сколепово | 51,0 | 51,8 | 92,9 | 93,6 |
| 18 | с. Станки | 883,0 | 907,4 | 951,4 | 974,6 |
| 19 | дер. Глубоково | 70,2 | 70,4 | 136,1 | 136,3 |
| 20 | дер. Сингерь | 146,2 | 147,5 | 209,0 | 210,4 |
| 21 | дер. Ставрово | 62,6 | 63,2 | 155,3 | 155,9 |
| 22 | дер. Яндовы | 42,3 | 42,3 | 69,2 | 69,2 |
| 23 | дер. Плосково | вода привозная | вода привозная |
| 24 | дер. Исаковка | вода из родника | вода из родника |
| 25 | дер. Калиты | вода привозная | вода привозная |
| 26 | дер. Тимино | вода привозная | вода привозная |
| 27 | дер. Хмельники | вода привозная | вода привозная |
| 28 | дер. Костенево | вода привозная | вода привозная |
| 29 | дер. Дороново | - | - |
| 30 | дер. Барское Рыкино | - | - |
| Всего по городскому поселению | 14073,3 | 14442,4 | 15592,1 | 15946,7 |
| в том числе: хозяйственно-питьевые нужды | 1986,3 | 2355,4 | 1909,1 | 2263,7 |
| полив зеленых насаждений | 12087,0 | 12087,0 | 13683,0 | 13683,0 |

Требуемые свободные напоры

В соответствии с п. 2.26 СНиП /2/ минимальный свободный напор воды в сети водопровода городского поселения над поверхностью земли при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м;

-. при застройке до двух этажей – 14 м;

- при застройке до пяти этажей – 26 м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно 
п. 4.4 СП /3/, должен быть не менее 10 м.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов городского поселения принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна за счет подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта, водовмещающие породы которого представлены известняками и доломитами.

Этот горизонт используется для водоснабжения как: - пос. Мстера, с. Барское Татарово, дер. Вязовка, дер. Глубоково, пос. Заречный, дер. Козловка, дер. Крутовка, 
ст. Мстера, дер. Налескино, дер. Новоселка, дер. Раменье так и ряд других населенных пунктов городского поселения.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Для целей пожаротушения могут быть использованы поверхностные источники: - реки, ручьи и существующие пруды.

Схема и система водоснабжения

Поселок Мстера

По заданию Владимирского областного ПУВКХ в 1975-1978 гг. Московской комплексной геолого-гидрогеологической экспедицией были проведены работы по предварительной 
и детальной разведке подземных вод для водоснабжения г. Вязники и населенных пунктов Вязниковского района.

В результате выполненных работ был разведан участок «Мстера» расположенный 
в 18-20 км северо-западнее г. Вязники в долине р.Клязьма на правом ее берегу; протоколом № 8297 от 23.06.79 г. Г.К.З. СССР были утверждены запасы подземных вод в объеме 
92,0 тыс.м3/сутки (в т.ч. по категориям – А = 53,2; В = 38,8).

Необходимо переутвердить запасы подземных вод.

Для водоснабжения пос. Мстера был обоснован водозаборный узел II, расположенный в 800 м юго-восточнее села Троицкое-Татарово на правом берегу р. Мстерка, проектный дебит водозабора составляет 92,0 тыс.м3/сутки. В качестве источника водоснабжения 
пос. Мстера приняты подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта.

В качественном отношении подземные воды водоносного горизонта на участке проектируемого водозабора соответствуют в основном требованиям «Вода питьевая» 
за исключением недостаточного содержания фтора.

В санитарном отношении участок водозаборных сооружений находится 
в благоприятных условиях для создания зон санитарной охраны.

В 1989 г. институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен технико-экономический расчет (ТЭР) строительства водоснабжения пос. Мстера Вязниковского района, а 1991-1992 г. выполнен рабочий проект «Водоснабжение пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области» первый и второй пусковой комплексы.

В первом пусковом комплексе, выполненным институтом в 1991 г., разработаны чертежи водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений.

Во втором пусковом комплексе, выполненным институтом в 1992 г., разработаны чертежи строительства водозаборных сооружений, площадки водопроводных сооружений 
с насосной станцией второго подъема и водовода до поселка.

Проект бурения эксплуатируемых скважин выполнен Владимирским гидрогеологическим участком, разделы внешнего электроснабжения, автоматизации 
и телемеханики Ивановским отделением института «Гипрокоммнэнерго».

Третьим пусковым комплексом должны были выдаваться рабочие чертежи развития водопроводных сетей поселка согласно схемы, разработанной в ТЭР и АПЗ.

Схема водоснабжения по проекту была принята следующая: - вода из скважин погружными насосами (насосными станциями первого подъема) по водоводу в две линии подается в резервуары чистой воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема.

Из резервуаров вода забирается насосами насосной станции второго подъема 
и подается в кольцевую водопроводную сеть поселка.

Обеззараживание воды было принято хлорированием, а в связи с недостатком 
в исходной воде фтора проектом предусматривалось её фторирование.

До настоящего времени данные проектные решения не были реализованы.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки поселка Мстера, с использованием ранее наработанного проектного материала и с учётом дополнительных нормативных требований 
по водоснабжению.

Водоснабжение жилой застройки поселка и части промышленных предприятий 
на первую очередь строительства, сохраняется по существующей схеме, 
как от существующего водозабора поселка, так и от водозаборов промпредприятий.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие водозаборных скважин 
и строительство водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема и РЧВ 
в поселке Мстера, объем РЧВ будет уточнен и определен отдельным проектом 
на последующих стадиях проектирования.

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий 
с использованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие поселковой водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷250 мм, 
с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети 
на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Существующие скважины, расположенные на территории поселка законсервировать 
и в случае необходимости использовать в качестве резерва для обеспечения мероприятий 
ГО и ЧС.

Система водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспечения подачи воды – вторая, с отнесением отдельных элементов системы, связанных с подачей воды на пожаротушение (насосные станции первого и второго подъёма) к первой категории.

Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на сети, с помощью автонасосов пожарных машин.

Проектными решениями, предусматривается объединить водопроводные сети населенных пунктов расположенных вблизи  пос. Мстера в единую сеть, к ним относятся – 
с. Барское Татарово и дер. Козловка.

Станция Мстера

Проектными решениями на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняется существующая схема водоснабжения.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷200 мм, 
с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети 
на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Село Станки

Проектными решениями на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняется существующая схема водоснабжения.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷200 мм, 
с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети 
на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Проектными решениями для населенных пунктов, пользующихся водой из подземных источников водоснабжения, на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок 
(2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:

- дополнительно в населенных пунктах, где действует одна водозаборная артскважина - разработать проект, пробурить и оборудовать резервную скважину, п. 5.13 
СНиП 2.04.02-84*;

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» 
с частотными преобразователями и приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны, первого пояса источников водоснабжения;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома, водопроводные сети должны быть закольцованы.

Реконструкция (замена) существующих сетей по всем населенным пунктам, в которых есть водопроводные сети, связана со значительным износом сети. В целом износ сети составляет от 60 до 100 процентов.

В остальных населенных пунктах городского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (ручей, река, озеро).

Детальные проработки сетей и сооружений водоснабжения должны выполняться на следующих стадиях проектирования после проведения работ 
по инженерно-строительным и гидрогеологическим изысканиям.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория 
в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается 
и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора 
в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии 
с требованиями СанПиН /9/.

## 2.12.2. Бытовая канализация

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение городского поселения пос. Мстера приведено 
в таблице 2.12.2-1.

Табл. № 2.12.2-1

| №№ п.п. | Населённый пункт городского поселения, объект водоотведения | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водоотведе- ния, м3/сут | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | пос. Мстера* | 1051,1 | 1244,8 | 1011,0 | 1197,2 |
| 2 | с. Барское Татарово* | 318,1 | 376,7 | 306,7 | 363,1 |
| 3 | дер. Жары | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,2 |
| 4 | дер. Желобиха | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
| 5 | пос. Заречный* | 77,8 | 92,0 | 74,3 | 88,1 |
| 6 | дер. Козловка* | 13,7 | 16,2 | 12,8 | 15,1 |
| 7 | дер. Крутовка | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,8 |
| 8 | с. Налескино | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 4,0 |
| 9 | дер. Новоселка* | 22,3 | 26,5 | 21,5 | 25,5 |
| 10 | дер. Раменье | 15,4 | 19,4 | 14,9 | 18,7 |
| 11 | дер. Слободка* | 15,7 | 18,6 | 15,0 | 17,9 |
| 12 | с. Троицкое-Татарово | 6,1 | 7,3 | 5,8 | 6,7 |
| 13 | дер. Федосеиха | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
| 14 | дер. Черноморье | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
| 15 | ст. Мстера* | 299,9 | 355,1 | 288,5 | 341,5 |
| 16 | дер. Вязовка | 8,9 | 11,2 | 8,7 | 10,8 |
| 17 | дер. Сколепово | 3,0 | 3,8 | 2,9 | 3,6 |
| 18 | с. Станки* | 133,0 | 157,4 | 126,4 | 149,6 |
| 19 | дер. Глубоково | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| 20 | дер. Сингерь | 5,2 | 6,5 | 5,0 | 6,4 |
| 21 | дер. Ставрово | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 2,9 |
| 22 | дер. Яндовы | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | дер. Плосково | - | - | - | - |
| 24 | дер. Исаковка | - | - | - | - |
| 25 | дер. Калиты | - | - | - | - |
| 26 | дер. Тимино | - | - | - | - |
| 27 | дер. Хмельники | - | - | - | - |
| 28 | дер. Костенево | - | - | - | - |
| 29 | дер. Дороново | - | - | - | - |
| 30 | дер. Барское Рыкино | - | - | - | - |
| Всего по городскому поселению | 1986,3 | 2355,4 | 1909,1 | 2263,7 |
| в том числе: на ОСК* | 1931,6 | 2287,3 | 1856,2 | 2198,0 |
| в выгреба | 54,7 | 68,1 | 52,9 | 65,7 |

Развитие централизованной системы канализации предусматривается в поселках Мстера и Заречный, ст. Мстера , в с. Барское Татарово, дер. Козловка, Новоселка, Слободка 
и с.Станки.

В поселке Мстера,  на первую очередь строительства (2020г.) сохраняется существующая система водоотведения, стоки отводятся на существующие ОСК проектной производительностью – 10,0 тыс.м3/сутки; со сбросом очищенных и обеззараженных вод 
в канаву длиной 500 м и далее в р. Клязьма.

Схема канализации поселка определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующей канализационной насосной станции и очистных сооружений и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации. Предусмотрена реконструкция существующих сетей канализации, строительство новых.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой самотечных сетей, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии 
с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

На расчетный срок (2030 г.) предусматривается подключение к канализационным сетям поселка проектируемых сетей канализации с. Барское Татарово и д.Козловка. В связи 
с увеличением объемов принимаемых стоков на расчетный срок предусматривается реконструкция существующей КНС или их замена на насосные станции комплектной поставки и строительство новой КНС.

Проектом предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений, проектная производительность которых уточняется на последующих стадиях проектирования; на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

В поселке Заречный и дер. Слободка,  в связи с улучшением условий проживания жителей на расчетный срок (2030 г.) предусмотрено проектирование и строительство канализационных сетей, с последующим подключением к существующим очистным сооружениям пос. Мстера.

В с. Барское Татарово и деревнях Козловка, Новоселка, на расчетный срок 
(2030 г.) предусматривается проектирование и строительство канализационных сетей, 
с последующим подключением к сетям поселка Мстера.

На ст. Мстера,  в первую очередь строительства и на расчетный срок (2030 г.) предусмотрено проектирование и строительство канализационных сетей, предусматривается реконструкция существующей КНС или её замена на насосную станции комплектной поставки (строительство новой КНС) и напорного трубопровода от КНС № 1 до очистных сооружений канализации, минуя КНС № 2 (КНС кирпичного завода).

В первую очередь (2020 г.) предусматривается строительство (реконструкция) очистных сооружений, проектная производительность которых уточняется на последующих стадиях проектирования, на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

Село Станки

В 1986 г. институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен генеральный план, совмещенный с ПДП центральной усадьбы совхоза «Парижская коммуна» пос. Станки Вязниковского района (шифр 2596-85). Проектом предусматривалось строительство централизованной канализации с подключением жилой застройки, производственных 
и культурно-бытовых зданий.

Схемой канализации предусматриваются – самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции, напорный трубопровод и очистные сооружения сточных вод. Выпуск очищенных  и обеззараженных сточных вод предусматривается в р. Клязьма.

Проектная производительность ОСК уточняется на последующих стадиях проектирования, на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси», производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

Детальные проработки сетей и сооружений канализации должны выполняться на следующих стадиях проектирования после проведения работ по инженерно-строительным изысканиям и технического обследования существующих зданий и сооружений.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод 
в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать 
в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод 
в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых 
или слабофильтрующих грунтах, при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться « Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

При учете смешения сточных вод с водой водоема, как правило, требуемые уровни концентрации загрязнений в очищенных сточных водах, такие как БПКполн. и взвешенные вещества, равные 10 - 5мг/л, могут быть достигнуты за счет биологической очистки.

При снижении загрязнений в очищенных сточных водах до ПДК в водоеме, 
как правило, требуется глубокая очистка сточных вод до следующих значений:

- БПКполн – 3 мг/л;

- Взвешенные вещества – 3 мг/л;

- Аммонийный азот ( по N) – 0, 4 мг/л;

- Нитриты (по N) – 0,02 мг/л;

- Нитраты (по N) – 9 мг/л;

- Фосфаты (по P2O5) – 1 – 2 мг/л;

- СПАВ – 0, 2 – 0, 3 мг/л.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0, 1 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть 
не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3 м  от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м  от поверхности земли;

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки 
в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1, 5 м  от поверхности земли.

В септиках осуществляется механическая очитка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Объем септика следует принимать равным  2, 5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза 
в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

При расходе сточных вод до 1 м3/сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, 
для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев 
с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной 
(при наличии грунтовых вод ) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход 
не более 3 л/(м2* сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой 
из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, 
т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод 
от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки 
с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы 
или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска 
в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений которых приводится в таблице 2.12.2-1.

Табл. № 2.12.2-2

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

## 2.12.3. Дождевая канализация

Организация стока поверхностных вод с территории поселка обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа.

Отведение поверхностного стока от жилой застройки предусматривается закрытыми водостоками с устройством очистных сооружений со сбросом очищенных вод в р. Тара. Закрытая водосточная сеть предусматривается на территории капитальной застройки свыше двух этажей.

В зоне одноэтажной застройки проектом предусматривается отведение дождевых вод открытым способом. Сброс дождевой воды и талого снега осуществляется в пониженные места рельефа с пропуском через очистные сооружения и сбросом очищенных вод в овраг 
и далее в р. Тара.

Дождевые воды с площадок промпредприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом их в дождевую канализацию поселка или пониженные места.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока.

Проектными решениями предусматривается строительство одних очистных сооружений поверхностного стока в юго-западной части поселка.

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

- напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

- накопительной (с аккумулирующей емкостью);

- комбинированной (включает в себя элементы указанных схем).

Состав сооружений включает в себя:

- разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на очистку 
и сброс в водоемы условно-чистой части стока;

- пескоотделители,

- нефтемаслосепараторы;

- угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения 
или на рельеф местности.

Варианты схемы очистки по бассейну поверхностного стока определяются 
на последующих стадиях проектирования.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых очистных сооружений поверхностных вод 
до границ жилой застройки принимаются по табл. 4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание 1.5 и составляют 50 м.

## 2.12.4. Теплоснабжение

Генеральным планом резервируются территории под малоэтажную многоквартирную застройку в п. Мстера - 10 га (24,0 тыс.кв. м общей площади, 480 квартир, 960 чел.), 
пос. Заречный и д. Слободка - 2,9 га (7,0 тыс.кв. м общей площади,140 квартир, 280 чел).

Исходя из проектной численности постоянного населения, а так же необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации генерального плана требуется ввести не менее 74,6 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе 4,3 тыс.кв.м – многоквартирные жилые дома в п. Мстера, 2,3 тыс.кв.м – многоквартирные жилые дома 
в пос. Заречный.

На первую очередь намечено строительство 7-квартирного 2-этажного жилого дома 
в пос. Мстера.

Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки к расчетному сроку 
в пос. Мстера, пос. Заречный и д. Слободка предлагается осуществлять от поквартирных источников.

## 2.12.5. Газоснабжение

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной 
ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: д. Вязовка, д. Жары, п. Заречный, д. Козловка, д. Крутовка,  с. Налескино, 
д. Новоселка, д. Раменье, д. Сингерь, д. Сколепово, д. Слободка, д. Ставрово, с. Станки, 
с. Троицкое-Татарово, д. Федосеиха, д. Черноморье.

Газификация деревень предполагается от ГРС «Станция Мстера».

Предполагаемый диаметр газопровода – 110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориентировочно 27,8 км.

Газификация населенных пунктов предусматривается к расчетному сроку.

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1,2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1,1 м3 /ч .

Расход газа на коммунально - бытовые нужды городского поселения в соответствии 
со схемой газоснабжения составит на расчетный срок (в том числе на первую очередь) 11084,9 м3 /ч.

Распределение газа по населенным пунктам городского поселения приведено ниже 
в таблице № 2.12.5.-1.

Табл. № 2.12.5.-1

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок* 2030г. |
| п. Мстера** | 7114,0 | 7114,0 |
| с. Барское Татарово** | 1114,5 | 1114,5 |
| д. Барское Рыкино | - | - |
| ст. Мстера** | 1328,9 | 1328,9 |
| д. Вязовка | 58,6 | 58,6 |
| д. Глубоково | - | - |
| д. Дороново | - | - |
| д. Жары | - | 11,6 |
| д. Желобиха | - | - |
| п. Заречный | - | 284,6 |
| д. Исаковка | - | - |
| д. Калиты | - | - |
| д. Козловка | - | 55,7 |
| д. Костенево | - | - |
| д. Крутовка | - | 47,0 |
| с. Налескино | - | 46,2 |
| д. Новоселка | - | 110,2 |
| д. Плосково | - | - |
| д. Раменье | - | 151,8 |
| д. Сингерь | - | 27,7 |
| д. Сколепово | - | 30,4 |
| д. Слободка | - | 85,4 |
| д. Ставрово | - | 12,6 |
| с. Станки | - | 477,2 |
| с. Троицкое-Татарово | - | 63,7 |
| д. Тимино | - | - |
| д. Федосеиха | - | 41,7 |
| д. Хмельники | - | - |
| д. Черноморье | - | 23,1 |
| д. Яндовы | - | - |
| Всего по городскому поселению | 9616,0 | 11084,9 |

* На расчетный срок расходы приняты в соответствии со схемой газоснабжения Владимирской обл.

** Газифицированные населенные пункты.

## 2.12.6. Электроснабжение

Основные проблемы функционирования и развития электросетевого хозяйства городского поселения посёлок Мстёра связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность района;

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности 
и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанций.

Согласно расчётам, выполненным по РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей»  в поселении ожидается рост электрических нагрузок 
на 1 очередь и расчетный срок. Увеличение потребности в электрической энергии обусловлено необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

Покрытие указанных нагрузок не обеспечивается мощностью существующих трансформаторов, установленных на подстанциях, участвующих в электроснабжении поселения.  Для покрытия потребности в электроэнергии рекомендуется замена существующих трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

Надежность функционирования электросетевого хозяйства городского поселения зависит от своевременного выполнения мероприятий по строительству новых и замене существующих воздушных линий электропередач, реконструкции и модернизации источников питания.

## 2.12.7. Средства связи

Существующие аналоговые АТС МО п. Мстера  морально и физически изношены.

В перспективе необходима замена существующих аналоговых станций на цифровые. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС. Также, целесообразно увеличение числа присоединенных операторов связи.

Необходимость создания комфортных условий жизни населения, освоение неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы обуславливает применение новых технологий в сфере средств связи.

При прокладке новых и замене существующих изношенных сетей необходимо заменять их на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи (позволяют передавать информацию на бо́льшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных).

Кроме того, альтернативой кабельной канализации может служить DECТ-доступ (беспроводная связь).

## 2.12.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природно-климатическими  условиями в проекте предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

-организация и очистка поверхностного стока;

-благоустройство водоёмов и водотоков;

-благоустройство территории.

Организация и очистка поверхностного стока

Одной из проблем благоустройства является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населённых пунктов.

Поскольку централизованная система ливневой канализации на территории муниципального образования отсутствует, отведение дождевых  и талых вод с территории застройки предлагается путём устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предлагаются в районах капитальной застройки, а также 
на территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки - открытые водостоки. В качестве открытых водостоков принять канавы прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м, глубиной 0,8-1,2м. Отвод поверхностных вод предусматривается самотёком.

Водоприёмниками очищенных  сточных вод будут являться, реки, ручьи, осушительные канавы.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоём должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство водоёмов и водотоков

К водным объектам, расположенным на территории муниципального образования относятся: реки, ручьи, озёра, пруды. Водные объекты играют большую роль в регулировании водного режима территории поселения.

На территории муниципального образования они загрязняются бытовыми отходами, сточными водами. Водоёмы зарастают древесно-кустарниковой, жёсткой надводной травяной и болотной растительностью.

Большинство озёр мелкие, бессточные, многие зарастают торфяным слоем.

В связи с этим предлагаются следующие мероприятия по улучшению состояния водных объектов:

- выкос жёсткой надводной растительности;

- расчистка русел от ила и мусора;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- ликвидация выпусков недостаточно очищенных промстоков с территорий предприятий, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Профилактическими мероприятиями по обеспечению чистоты водных объектов являются: запрещение сброса загрязнённых вод промышленных предприятий 
и предотвращение сброса поверхностны вод, несущих загрязнение с территории населённых пунктов.

В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

Благоустройство территории

На территории МО пос. Мстёра решением Совета народных депутатов №190 
от 25.05.2010г. утверждены "Правила санитарного содержания и благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории МО пос. Мстёра. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая прилегающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для юридических 
и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории муниципального образования пос. Мстёра земельных участков, зданий, строений и сооружений.

Земельные участки, здания и сооружения, инженерные коммуникации, автомобильные дороги местного значения должны содержаться в чистоте и порядке, убираться от грязи 
и мусора, соответствовать требованиям правил безопасности.

Надзор (контроль) за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на территории МО пос. Мстёра осуществляют уполномоченные должностные лица (отдел ЖКХ и землеустройства) администрации МО пос. Мстёра. Ответственность за нарушение требований настоящих правил установлена законодательством Российской Федерации и Законом Владимирской области 
"Об административных правонарушениях во Владимирской области".

Первоочередные мероприятия

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории муниципального образования относятся:

-детальные геологические и гидрогеологические изыскания перед началом нового строительства;

-сохранение существующих и дальнейшее расширение озелененных территорий;

-благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок по берегам водотоков, водоёмов на территории населённых пунктов.

## 2.13. Охрана окружающей среды. 
Основные природоохранные мероприятия

## 2.13.1. Воздушный бассейн

В последнее время наблюдается уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с простоем или сокращением мощностей промышленных предприятий. Однако проблема охраны атмосферного воздуха является актуальной на сегодняшний момент.

Для улучшения состояния воздушного бассейна территории проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение более совершенных и безопасных технологических процессов, установка 
и совершенствование существующих пылеулавливающих установок, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий в населённых пунктах п.Мстёра, ст.Мстёра, где жилая застройка попадает в нормируемый размер СЗЗ. 
/При проектировании, для вновь строящихся, реконструируемых объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения обеспечить нормируемую СЗЗ в соответствии с новой редакцией санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- вновь проектируемые объекты должны размещаться с учётом действующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов;

- разработка проектов ПДВ на предприятиях поселения и в целом по поселению;

- модернизация котельного оборудования действующих котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ. Постановлением Губернатора от 05.05.2011 №407 "Об утверждении комплекса мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016гг" предусмотрен перевод котельной в с.Станки на торфяное топливо, что будет способствовать снижению экологической нагрузки  на окружающую среду за счёт сокращения выбросов;

- полив улиц (в бесснежную сухую погоду) для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 
и санитарно-защитных зон.

## 2.13.2. Подземные и поверхностные воды

Основными задачами развития системы водоснабжения являются:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений 
до потребителя;

- строительство в населённых пунктах систем ливневой канализации;

- дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки.

В настоящее время качество воды, подаваемой потребителям в МО пос. Мстёра, 
в целом удовлетворяет нормативным показателям, но из-за высокого износа сетей, в том числе для исключения возможного вторичного загрязнения, на отдельных территориях требуется устройство пунктов доочистки воды.

В данных пунктах доочистки устанавливается дополнительное фильтровальное оборудование разных модификаций, применительно к каждой конкретной территории 
в зависимости от системы водоснабжения.

Однако в особо малых населённых пунктах невозможно привязать комплекс дорогостоящего оборудования по дополнительной очистке воды, так как данным источником пользуется ограниченное количество домовладений.

Основными мероприятиями по охране водных объектов является обеспечение соблюдения особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос зон и зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен ст.65 "Водного кодекса РФ".

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов необходимыми задачами являются:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- модернизация очистных сооружений;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты;

- строительство в ряде отдалённых населённых пунктов очистных сооружений полной биологической очистки со сбросом очищенных стоков в близ расположенные водотоки 
или подача стоков сельских населённых пунктов в канализованную сеть города.

Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки, максимальное озеленение прибрежных защитных полос.

Необходимо организовать постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод 
и регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов, при этом степень очистки поверхностного стока должна соответствовать нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения, что в целом исключит загрязнение водных объектов 
и почвы.

Дождевые воды с площадок промпредприятий должны проходить очистку 
на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, 
с дальнейшим сбросом их в дождевую канализацию на территории населённого пункта. Охрана подземных вод предусматривает недопущение истощения ресурсов подземных вод 
и защита их от загрязнения.

Поскольку по территории МО пос. Мстёра проходят II и III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники ("Проект зоны санитарной охраны водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники". 
ПИ "Владимиргражданпроект". 1993 год), то в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"  
в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. Размещение объектов в пределах ЗСО вести в соответствии с п 3.2 указанного документа.

К мероприятиям, предотвращающим загрязнение и истощение подземных вод относятся:

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

## 2.13.3.Защита почвы и растительности

Почва, как элемент среды обитания человека имеет большое значение, качество почв оказывает влияние на здоровье и условия проживания человека.

Загрязнение почвы по санитарно-химическим показателя определяется, в основном, наличием тяжёлых металлов.

Таким образом, наибольший вклад в изменение качества почвы (загрязнение) вносят промышленные предприятия и автотранспорт.

На состояние почвы определённое влияние оказывают условия сбора, хранения 
и утилизации отходов, образующихся от населения, промышленных предприятий.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов и уборки территории должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населённых мест" №42-128-4690-88.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений, организаций, места общественного пользования.

Более подробно см. пункт "Санитарная очистка и отходы производства и потребления".

Наиболее ценной частью земельных ресурсов являются земли сельскохозяйственного назначения.

Не используемые в сельскохозяйственном производстве земли зарастают кустарником, сорняками, что приводит к снижению плодородия почв и их деградация.

Мониторинг ряда показателей качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения по области проводится государственным центром агрохимической службы "Владимирский" как составная часть мониторинга окружающей среды.

Результаты проведённых анализов показали, что содержание валовых тяжёлых металлов значительно ниже предельно допустимых концентраций, то есть пахотные почвы безопасны для производства растениеводческой продукции.

В последние годы из-за сложного финансового состояния большинства сельскохозяйственных предприятий снижаются объёмы мероприятий, направленных 
на воспроизводство плодородия почв.

Для сохранения и стабилизации почвенного плодородия необходимо принять меры по:

- предотвращению дальнейшего выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота 
и деградации почв в результате подкисления, снижения содержания основных питательных веществ и эрозии;

- улучшению мелиоративного состояния земель и обеспечение работоспособности оросительных и осушительных систем;

- повышению степени использования биоклиматического потенциала области 
и стабилизации сельскохозяйственного производства.

Выполнение указанных мероприятий повысит устойчивость сельского хозяйства 
к отрицательному воздействию неблагоприятных природно-климатических условий 
и позволить увеличить производство зерновых культур.

Одним из результатов хозяйственной деятельности, связанной с пользованием недрами и земляными работами, являются нарушенные земли. С целью восстановления нарушенных земель для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, воднохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей осуществляется рекультивация земель.

## 2.13.4. Санитарная очистка и отходы производства и потребления

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 года №41 утверждена  "Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап)", выполненная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом 
по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук, в состав которой входит "Схема очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления".

В ней указаны объекты организованного размещения наиболее токсичных 
и крупнотоннажных производственных отходов. К таковым относятся предприятия: 
ОАО "Завод "Автосвет" 54, ГНИИЛЦ "Радуга", АО "Освар" и др.

Согласно схеме территориального планирования Владимирской области  Вязниковский район относится к 6 группе муниципальных образований, для которых местом размещения ТБО будет служить Вязниковская свалка.

План-схема размещения полигона 6 группы муниципальных образований прилагается.

План-схема размещения полигонов на территории Владимирский области

6 группа

Разработана "Инвестиционная программа по модернизации полигона (свалки) отходов производства и потребления "Вязниковский". Заказчиком программы является ООО "АГЖО-Венец". Эта организация планирует в дальнейшем эксплуатировать модернизированный полигон ТБО.

Общая площадь участка после модернизации составит 8 га. Срок реализации строительства 2014 год. Полигон рассчитан на эксплуатацию в течение 20-25 лет.

Расчётный объём приёма бытовых отходов - до 400,0 тыс.м3.

Существующая свалка на территории МО в будущем должна быть рекультивирована.

Главной проблемой в развитии системы обращения с отходами является организация процесса мусоросортировки для дальнейшего использования отсортированных вторичных ресурсов. С целью уменьшения затрат на вывоз ТБО и вовлечение отсортированных отходов во вторичный оборот необходима организация на территории Вязниковского района пунктов сбора вторсырья: макулатуры, металлолома, стеклотары, ПЭФТ и т.п.

Однако следует учитывать не только изменение объёмов образования ТБО, 
но и изменение их состава, что обуславливается изменением структуры потребления населения, ростом спроса и цен на рынке вторичных ресурсов, увеличением количества предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В то же время в бытовых отходах увеличивается содержание экологически опасных веществ. Это связано с расширением спектра применяемых в быту товаров бытовой химии, лекарственных средств, увеличение парка личного автотранспорта и т.д.

В "Схеме очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления" предлагается строительство станции перегрузки ТБО с элементами сортировки для их дальнейшего уплотнения и вывоза.

Отсортировка вторичного сырья, последующее уплотнение остатков ТБО позволит значительно уменьшить объём отходов для захоронения, сократить транспортные расходы 
и увеличить срок эксплуатации полигонов.

Раздельный сбор ТБО может быть организован в местах их образования населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования 
и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Для  сбора крупногабаритных отходов необходимо организовать дополнительное место их складирования на площадках размещения контейнеров для ТБО. Вывоз  их следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. На санкционированной свалке ТБО эти крупногабаритные отходы будут дробиться с целью уменьшения их объёма 
и захораниваться наряду с остальными отходами.

Необходимо усилить контроль над несанкционированными свалками и создание условий ужесточения мер ответственности, исключающих возможность их появления.

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции 
с использованием разнообразных упаковочных материалов будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе.

Ориентировочные расчёты образования ТБО от постоянного населения согласно местных нормативов накопления ТБО (Решение Совета народных депутатов №77 
от 13.11.2008г.) приводятся в таблицах №№ 2.13.4-1 и 2.13.4-2.

Благоустроенный жилой фонд

Табл. №2.13.4-1

| 1 очередь (2020г.) | Расчётный срок (2030г.) |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) | Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) |
| 1790 | 2327 | 1700 | 2210 |

Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор

Табл. №2.13.4-2

| 1 очередь (2020г.) | Расчётный срок (2030г.) |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) | Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) |
| 7082 | 12393,5 | 6817 | 11929,75 |

Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 №1175 утверждена долгосрочная целевая программа "Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы".

Целевыми индикаторами выполнения данной программы являются:

- увеличение доли отходов производства и потребления, размещаемых на полигонах современного типа (к 2015 году до 100%);

- увеличение доли твёрдых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора, сортировки и транспортировки, в общем объёме образующихся отходов (к 2015 году до 100%);

- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (к 2015 году 
до 85,4%).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами;

- реализация схемы очистки территории области от отходов производства 
и потребления;

- сокращение площади земель, занятых объектами конечного размещения отходов, 
не соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Реализация Программы позволит стабилизировать экологическую обстановку 
во Владимирской области, улучшить состояние окружающей среды региона, снизить загрязнение поверхностных и подземных вод, предотвратить загрязнение и захламление земель.

## 2.13.5. Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо иных зон функционального использования территории с нормативно закреплёнными повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно-допустимых значений на границе с селитебными территориями за счёт обеспечения санитарного разрыва и озеленения территории.

Установление границ СЗЗ производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. В соответствии

с разделом V  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объекты пищевых отраслей, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов и др.

Нормативный размер СЗЗ устанавливается в соответствии с новой редакцией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль 
за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.

На период разработки проекта генплана всего несколько предприятий в МО имеют разработанные и утвержденные проекты организации СЗЗ .

Установление границ санитарно-защитной зоны производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье человека 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

После проведения работы по разработке проектов обоснования СЗЗ, ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте, должны быть скорректированы на основании данных проектов.

## 2.13.6. Зоны специального назначения

Проектом генерального плана предлагается расширение кладбища, расположенного юго-западнее пос.Мстёра.

Требуется перенос существующего скотомогильника, расположенного в центре с.Станки, поскольку значительная часть жилой застройки населённого пункта попадает 
в СЗЗ – 1000м от него.

Комиссией администрации Вязниковского района произведён выбор земельного участка для строительства биотермической ямы для утилизации и уничтожения биологических отходов на территории МО пос. Мстёра.

Выбранный земельный участок расположен  примерно в 1700м метрах по направлению на юго-запад от д.Раменье, ориентировочной площадью 600 м2.

## 2.13.7. Прогноз состояния окружающей среды

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- фоновое загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ 
на территории МО в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы;

- генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зелёных насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации;

- реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации будет способствовать 
в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод 
на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водные источники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон рек и ручьёв.

Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды генеральным планом предлагаются первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработка проектов ПДВ на предприятиях;

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц (для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути 
и на кожу жителей);

- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением очистки сточных вод до нормативов;

- постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- контроль качества воды децентрализованных источников водоснабжения;

- организация возле каждой скважины зон санитарных охраны;

- ежегодный профилактический ремонт скважин;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель на их территориях.

## 2.14. Система мероприятий по охране лесных ресурсов

## 2.14.1. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов

Лесные пожары продолжают оставаться одним из основных факторов, влияющих 
на состояние лесных экосистем, определяющих структуру и динамику лесного фонда. Лесные пожары оказывают губительное воздействие на лесную растительность, фауну 
и органический слой почвы, уничтожают или повреждают находящиеся в зоне горения материальные ценности, нарушают целостность и гидрогеологический режим ландшафтов, загрязняют атмосферу и водоёмы продуктами горения. Повреждение и разрушение лесных экосистем сопровождается нарушением их средозащитных и средообразующих функций, снижением биологического разнообразия лесов.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1997 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от породного состава и состояния насаждений, типа лесорастительных условий, посещаемости лесов населением, наличием дорожной сети, противопожарным обустройством.

В лесном фонде Вязниковского лесничества, включая и леса, расположенные 
на территории поселения, представлены леса всех классов пожарной опасности. Меньше всего лесов V класса (3.4%), остальные леса относятся к средним классам пожарной опасности. Средняя степень пожарной опасности лесов определена с использованием данных о распределении кварталов по классам пожарной опасности, в том числе:

- I класс 10072 га  (10.3%);

- II класс 32658 га  (33.4%);

- III класс 31767 га  (32.5%);

- IV класс 19983 га  (20.4%);

- V класс 3371га  (3.4%).

Средний класс природной пожарной опасности II.7, который показывает среднюю вероятность возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого для условий лесничества составляет 6 месяцев.

Основной причиной возникновения лесных пожаров служит неосторожное обращение людей с огнем (свыше 90%), реже по вине лесозаготовительных организаций, 
из-за сельхозпалов и по другим причинам.

Лесные массивы чередуются с торфяными месторождениями, которые были выведены из эксплуатации без соответствующей консервации. Искусственное понижение уровня грунтовых вод на площади месторождений обусловило понижение естественной влажности торфа, что превратило торфяники в территории, опасные в пожарном отношении.

В основу организации охраны лесов от пожаров заложено сочетание различных видов противопожарной профилактики с оперативностью их обнаружения и тушения, что позволяет своевременно и с наименьшими потерями ликвидировать большую часть возгораний.

Основным видом охраны лесов на территории остается наземное патрулирование.

С учетом объемов лесопользования, лесовосстановления, степени пожарной опасности 
и требований Правил пожарной безопасности в лесах проектируется комплекс противопожарных мероприятий. Запланированные по годам объемы противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах поселения, установлены лесохозяйственным регламентом ТО «Вязниковское лесничество».

Совершенствование охраны лесов от пожаров осуществляется в следующих основных направлениях:

- Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция 
и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, минерализованных полос и уход за ними.

- Создание и содержание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, строительство противопожарных водоемов с подъездами к ним, площадками и другие).

- Мониторинг пожарной опасности.

- Разработка планов тушения лесных пожаров.

- Тушение лесных пожаров.

- Иные меры пожарной безопасности.

Выполнение противопожарных мероприятий должно обеспечиваться всеми владельцами лесного фонда, а также лесопользователями (арендаторами участков лесного фонда).

Пользователи лесными участками должны быть оснащены противопожарным оборудованием в соответствии с «Нормами наличия средств пожаротушения в местах использования лесов», утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.12.2008г. 
№ 549».

Профилактические противопожарные мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров, направлены на ограничения 
их распространения и своевременное тушение. В целях профилактических мероприятий 
по противопожарному обустройству лесов ежегодно проводятся: устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, просек, контролируемое выжигание сухих горючих материалов, установка предупредительных аншлагов, панно, плакатов, запрещающих знаков, шлагбаумов на лесных дорогах, обустройство мест для отдыха 
и курения, разведения костров

В пожароопасный период силами лесной охраны проводится пропаганда в средствах массовой информации по вопросам соблюдения населением и отдыхающими правил пожарной безопасности в лесах.

Таким образом, ежегодное проведение комплексов организационно-технических мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров способствует успешной охране лесов от пожаров.

## 2.14.2. Мероприятия по поддержанию санитарного состояния лесов

Основная задача лесозащиты – предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста и снижение деловых качеств древесины. Повреждаются в основном ослабленные насаждения, пройденные пожарами и пострадавшие от стихийных бедствий и других неблагоприятных факторов природного и антропогенного происхождения. Грибковым болезням наиболее подвержены сеянцы и саженцы, выращиваемые в питомниках и теплицах.

Комплекс проводимых мероприятий, включающий надзор за появлением вредителей 
и болезней, своевременное назначение и проведение истребительных мер по борьбе с ними, профилактические меры и предпосевная обработка семян в питомниках и теплицах, способствуют улучшению лесопатологического состояния лесов. Санитарное состояние лесов, расположенных в границах поселения, удовлетворительное. Карантинные объекты 
на территории области не выявлены.

Комплекс мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней включает:

- санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные санитарные рубки, очистка леса от захламленности);

- мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- лесопатологическое обследование.

Основными причинами назначения санитарно-оздоровительных мероприятий являются потеря биологической устойчивости насаждений, вследствие лесных пожаров прошлых лет, действия неблагоприятных природно-климатических факторов (ветровалы, снеголомы), и др., из-за угрозы возникновения очагов болезней и вредителей. В насаждениях, поврежденных вредителями, болезнями и другими абиотическими и антропогенными факторами планируются выборочные и сплошные санитарные рубки, проведение которых регламентируется Правилами санитарной безопасности в лесах.

Выборку свежезараженных стволовыми вредителями деревьев необходимо проводить в 2 приема с целью уничтожения представителей их весенней и летней групп.

Уборка захламленности намечается, прежде всего, вдоль дорог общего пользования, шириной 50 м по обе стороны дороги.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы государственной власти или органы местного самоуправления, предоставившие лесные участки для использования.

При получении этой информации заинтересованные органы обязаны организовать лесопатологическое обследование с целью уточнения состояния лесных насаждений 
для планирования работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные 
и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

В целях быстрого уничтожения очагов вредителей перспективной формой является интегрированная борьба с вредителями и болезнями, которая включает рациональное сочетание химических, биологических, физико-механических, лесо- и агротехнических методов.

Химический метод включает обработку насаждений аэрозолями, биологический - использование полезных животных и растительных организмов, физико-механический - соскабливание яйцекладок, уничтожение личинок, гусениц и др.

В защитных лесах должны применяться лесохозяйственные физико-механические 
и биологические меры борьбы, в эксплуатационных лесах - наряду с ними  и химические.

Применение ядохимикатов допускается только в крайних случаях, когда численность вредителей угрожает вспышкой массового размножения и другие методы борьбы не дают эффекта. Во всех случаях мероприятия по химической борьбе с вредителями леса должны проводиться на основе детального лесопатологического надзора.

Ежегодные объемы санитарно-оздоровительных мероприятий принимаются 
на основании результатов лесопатологических обследований и лесопатологического мониторинга, проведенных в год, предшествующих планируемому.

Система лесопатологического обследования призвана обеспечить раннее выявление нарушения устойчивости насаждений, оценку и прогноз возникновения экологически неблагополучных ситуаций и своевременное принятие решений по планированию 
и осуществлению эффективных природоохранных мероприятий, в т.ч. лесохозяйственных 
и лесозащитных.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в частности охрану лесов 
от пожаров, защиту от вредителей и болезней, осуществляют арендаторы лесных участков, на основании проектов освоения лесов, а при отсутствии арендаторов - уполномоченные органы государственной власти в пределах их полномочий, определенных Лесным кодексом.

Охрана животного мира

Полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской согласно Положения, утвержденного  постановлением Губернатора от 31.01.2008г № 65, возложены на государственную инспекцию по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания администрации Владимирской области (Госохотинспекцию), за исключением государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения области.

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения 
и восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, арендаторы 
и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов 
их изъятия.

Охотничьи хозяйства должны предпринимать все меры для исключения случайной 
или преднамеренной добычи охраняемых видов животных, выявлять виды, требующие охраны (редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу), и устанавливать их численность.

Во всех охотхозяйствах проводится комплекс биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания основных видов охотофауны: подкормка (устройство подкормочных площадок, кормушек, солонцов, подрубка осины, ивы, заготовка сена); расселение охотничьих животных; регулирование численности животных, наносящих вред; предупреждение гибели животных от стихийных бедствий, от сельскохозяйственных машин; ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Для снижения отрицательных последствий от посещения населением угодий для сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также с целью отдыха и туризма, желательно запрещать посещение отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые 
и выводковые стации птиц, а также вводить запрет на посещение угодий с собаками.

Лесное пользование и лесохозяйственные мероприятия в лесах должны осуществляться с учетом необходимости сохранения животного мира и благоприятных условий для обитания диких животных.

Одной из функций Госохотинспекции является охрана биологических ресурсов 
на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, а также видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропрмышленного комплекса.

В воспроизводстве водных биологических ресурсов одним из основных фактором являются естественные нерестилища и поэтому в комплексе мероприятий особое значение приобретают меры по их охране и восстановлению нарушенного экологического состояния. Ежегодно проводятся мероприятия по усиленной охране весенне-нерестующихся рыб 
и зимующей рыбы. На охраняемых нерестилищах и зимовальных ямах запрещено промысловое и спортивно-любительское рыболовство.

Таким образом, планирование и ежегодное проведение комплексов мероприятий, направленных на воспроизводство и увеличение биоресурсов, лесовосстановление, совершенствование мероприятий по охране леса от пожаров и других неблагоприятных факторов, защита растений от вредителей и болезней способствуют сохранению лесных биоценозов и позволяет осуществлять интенсивное многоцелевое, неистощимое использование лесных ресурсов.

Охрана природных ландшафтов

На охрану природных ландшафтов направлено: проведение агротехнических мероприятий, способствующих улучшению структуры почв и снижению развития эрозионных процессов; выделение категорий защитных лесов, включая запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; выделение берегозащитных, почвозащитных участков лесов  (ОЗУЛ), расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, предохраняющих берега водоемов и овраги от эрозии и разрушения.

В условиях, избыточного антропогенного воздействия на окружающую среду одной 
из наиболее эффективных форм охраны природы является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и установление специального режима их охраны.

Характеристика и правовой режим ООПТ даны в разделе «Особо охраняемые природные территории и объекты».

Создание ОЗУЛ и ООПТ и последующее ограничение хозяйственной деятельности снижает антропогенное воздействие на ценные природные комплексы и отдельные природные объекты и, таким образом, обеспечивает наилучшую их сохранность.

## 2.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории МО пос. Мстера

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2)  обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду 
в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций 
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров  принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности 
и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими 
из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости 
и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 
и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также 
с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы (выявлены и предложены генпланом в каждом населенном пункте городского поселения), а также внутренний и наружный водопроводы 
(в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта 
до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В 
по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в районах усадебной застройки необходимо предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 
60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда 
не менее 2 пожарных автомобилей).

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы 
(в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

## 2.16. Мероприятия по защите территории от опасных природных 
и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Ι. Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций

Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций: снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно- эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование  и подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций, являющихся следствием опасных метеорологических явлений и процессов напрямую зависит:

- от прогнозирования природных чрезвычайных ситуаций - заблаговременного определения вероятности возникновения последствий природных ЧС на основе анализа 
и прогнозирования источников природных ЧС и их воздействия на население, территорию 
и окружающую природную среду.

- от подготовки к природным чрезвычайным ситуациям – комплекса заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

Мероприятия по защите от оползневых и карстовых проявлений.

Из отрицательных физико-геологических явлений на территории поселения имеют место карст и оползнеобразование На территории проектируемого городского поселения карст развит в известняках казанского яруса перми. Карст преимущественно старый, затухший.

Места, подверженные воздействию опасных экзогенных геологических процессов (оползни, карсты) показаны на «Карте использования территории поселения. Карте ограничений. Карте комплексного анализа развития территорий».

Основным мероприятием по предотвращению воздействия опасных экзогенных геологических процессов является исключение подверженных оползнеобразованию территорий из дальнейшего освоения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством организацию работ по проведению противопожарных мероприятий и обеспечению борьбы с лесными и торфяными пожарами 
в соответствии с законодательством осуществляют:

по предупреждению пожаров:

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, не переданных в аренду, а также 
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения в границах земель лесного фонда на территории Владимирской области, - 
ГАУ ВО "Владимирский лесхоз";

- в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, - ФГУ "Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации";

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;

- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на землях, находящихся 
в собственности муниципальных образований, - органы местного самоуправления.

по тушению пожаров:

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных 
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения в границах земель лесного фонда на территории Владимирской области, - ГАУ ВО "Владимирский лесхоз";

- в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, - ФГУ "Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации";

- в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований в границах населенных пунктов, - ГУ МЧС России по Владимирской области;

- на землях запаса - ГУ МЧС России по Владимирской области на основании соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области от 09.03.2011 N 26.

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области:

- организует ведение воздушной разведки пожарной обстановки на землях лесного фонда;

- осуществляет в установленном порядке федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

- организует сбор и обмен информацией о пожарной обстановке на землях лесного фонда Владимирской области через региональный диспетчерский пункт от пунктов диспетчерского управления лесничеств;

- совместно с управлением внутренних дел по Владимирской области, Главным управлением МЧС России по Владимирской области во взаимодействии с пользователями участков лесного фонда организует в районах области оперативные группы по выявлению 
и пресечению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06 2007 N 417, и привлекает виновных лиц к установленной законом ответственности.

Органам местного самоуправления рекомендуется:

- организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах в пределах своей компетенции:

- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения природных пожаров;

- уточнить перечень сил и средств (водовозной техники) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение договоров на экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, видеоматериалы);

- уточнить резервы материальных и финансовых средств для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработать и согласовать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами на территории районов;

- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;

- уточнить пункты временного размещения для проведения эвакуации населения 
из населенных пунктов, подверженных угрозе распространения пожаров;

- уточнить мероприятия по обводнению торфяников и площади обводнения, запланировать сроки выполнения работ по обводнению торфяников;

- организовать взаимодействие единых дежурных диспетчерских служб путем заключения соответствующих соглашений с органами военного командования, а также 
с пунктами диспетчерского управления лесничеств и региональным пунктом диспетчерского управления на предмет своевременного обмена информацией о пожарной обстановке в лесах на территории муниципальных образований и своевременной передачи сведений в ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области";

- предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных пунктов исправным наружным противопожарным водоснабжением;

- организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования местного значения, проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины;

- оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по зонам ответственности.

ΙΙ. Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Все рассматриваемые в данном разделе варианты ЧС возможны, но имеют очень низкую степень вероятности (по ГОСТ Р 22.0.02).

Перевозка особо опасных грузов автотранспортом строго регламентируется 
в соответствии с положением Постановления Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 372 
«О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Предупреждение и локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) 
на производственный персонал и население при аварийных ситуациях на объектах железнодорожного транспорта обеспечиваются согласно ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

Предотвращение аварийных ситуаций, приводящих к пожарам (взрывам) при перевозке опасных грузов, обеспечивается при условии выполнения действующих ПТЭ 
(Правил технической эксплуатации) железных дорог РФ, Правил перевозок опасных грузов, Инструкции по движению поездов и маневровой работе, Правил пожарной безопасности 
на железнодорожном транспорте, Инструкции по составлению техническо-распорядительных актов станций и других нормативных документов, регламентирующих технологические процессы работы железнодорожного транспорта.

Локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) на застройку и население достигается выполнением действующих строительных норм и правил, регламентирующих размещение потенциально опасных объектов, объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта по отношению к застройке и селитебной территории 
(ФЗ РФ от 09.02.2007 №16 «О транспортной безопасности», СТН Ц-01-95 «Строительно-технические нормы МПС РФ», ФЗ РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»), а также "Правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам"
 и пр.

Для действующих потенциально опасных объектов, объектов железнодорожного 
и автомобильного транспорта, расположенных вблизи от селитебной территории, совместно 
с соответствующими территориальными органами управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, обеспечивающие своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы опасной зоны в случае возникновения аварии.

Для защиты жизни и здоровья населения в чрезвычайных ситуациях следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью РСЧС:

- укрытие людей в приспосабливаемых под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (посл. ред. 
от 10.07.2012 N 110-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Глава 3. Вопросы местного самоуправления, Статья 14, п. 7.1, 8, 9, 23, 24, 26 к вопросам местного значения поселения по обеспечению безопасности населения относятся:

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; (в ред. Федерального закона от 04.12 2006 №206-ФЗ)

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно- спасательные и другие неотложные работы, 
а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие  органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

# 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ПОСЕЛОК МСТЕРА

Табл.№3-1

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 24878,1 | 24878,1 | 24878,1 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 2431,86 | 2431,86 | 2792,11 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 8524,49 | 8524,49 | 8145,93* |
| * - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 656,0 | 656,0 | 654,82 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 12509,2 | 12509,2 | 12543,06 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 459,3 | 459,3 | 459,3 |
| 1.7 | земли запаса | га | 280,0 | 280,0 | 265,63 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 2431,86 | 2431,86 | 2792,11 |
|  | поселок Мстера | га | 851,30 | 851,30 | 1074,24 |
|  | село Барское Татарово | га | 291,01 | 291,01 | 295,48 |
|  | деревня Дороново | га | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  | деревня Жары | га | 17,08 | 17,08 | 16,88 |
|  | деревня Желобиха | га | 10,24 | 10,24 | 9,62 |
|  | поселок Заречный | га | 62,94 | 62,94 | 150,64 |
|  | деревня Исаковка | га | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
|  | деревня Козловка | га | 13,91 | 13,91 | 13,73 |
|  | деревня Крутовка | га | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
|  | село Налескино | га | 73,33 | 73,33 | 74,58 |
|  | деревня Новоселка | га | 33,22 | 33,22 | 37,28 |
|  | деревня Раменье | га | 69,14 | 69,14 | 69,13 |
|  | деревня Слободка | га | 53,91 | 53,91 | 57,33 |
|  | село Троицкое-Татарово | га | 89,74 | 89,74 | 90,21 |
|  | деревня Федосеиха | га | 36,31 | 36,31 | 34,79 |
|  | деревня Черноморье | га | 10,61 | 10,61 | 21,0 |
|  | станция Мстера | га | 206,62 | 206,62 | 233,65 |
|  | деревня Вязовка | га | 49,92 | 49,92 | 57,64 |
|  | деревня Сколепово | га | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
|  | село Станки | га | 246,63 | 246,63 | 228,22 |
|  | деревня Барское Рыкино | га | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | га | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
|  | деревня Калиты | га | 14,36 | 14,36 | 13,71 |
|  | деревня Костенево | га | 26,54 | 26,54 | 26,03 |
|  | деревня Плосково | га | 24,56 | 24,56 | 26,64 |
|  | деревня Сингерь | га | 50,63 | 50,63 | 63,46 |
|  | деревня Ставрово | га | 30,87 | 30,87 | 34,0 |
|  | деревня Тимино | га | 12,99 | 12,99 | 12,55 |
|  | деревня Хмельники | га | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
|  | деревня Яндовы | га | 50,14 | 50,14 | 45,44 |
| II | Население |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения по муниципальному образованию | чел. | 9218 | 8810 | 8455 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | поселок Мстера | чел. | 4815 | 4610 | 4434 |
|  | село Барское Татарово | чел. | 1442 | 1375 | 1325 |
|  | деревня Дороново | чел. | 0 | - | - |
|  | деревня Жары | чел. | 14 | 13 | 12 |
|  | деревня Желобиха | чел. | - | - | - |
|  | поселок Заречный | чел. | 351 | 335 | 320 |
|  | деревня Исаковка | чел. | 5 | 4 | 3 |
|  | деревня Козловка | чел. | 62 | 60 | 56 |
|  | деревня Крутовка | чел. | 9 | 8 | 7 |
|  | село Налескино | чел. | 17 | 16 | 15 |
|  | деревня Новоселка | чел. | 104 | 98 | 94 |
|  | деревня Раменье | чел. | 142 | 135 | 130 |
|  | деревня Слободка | чел. | 73 | 69 | 66 |
|  | село Троицкое-Татарово | чел. | 26 | 25 | 23 |
|  | деревня Федосеиха | чел. | 16 | 15 | 14 |
|  | деревня Черноморье | чел. | 3 | 2 | 1 |
|  | станция Мстера | чел. | 1376 | 1315 | 1265 |
|  | деревня Вязовка | чел. | 65 | 62 | 60 |
|  | деревня Сколепово | чел. | 23 | 21 | 20 |
|  | село Станки | чел. | 596 | 575 | 546 |
|  | деревня Барское Рыкино | чел. | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | чел. | 10 | 10 | 9 |
|  | деревня Калиты | чел. | 2 | 2 | 1 |
|  | деревня Костенево | чел. | 8 | 7 | 6 |
|  | деревня Плосково | чел. | 1 | - | - |
|  | деревня Сингерь | чел. | 32 | 30 | 29 |
|  | деревня Ставрово | чел. | 19 | 18 | 16 |
|  | деревня Тимино | чел. | - | - | - |
|  | деревня Хмельники | чел. | 3 | 2 | 1 |
|  | деревня Яндовы | чел. | 4 | 3 | 2 |
| 2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 15,7 | 16,1 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 53,8 | 53,2 | 52,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 30,5 | 30,7 | 30,8 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью по муниципальному образованию | кв.м /чел | 24,6 | 28,0 | 35,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | кв.м общ.пл. | 226,98 | 246,0 | 295,0 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | кв.м общ.пл. | - | 20,8 | 74,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | многоэтажные, многоквартирные жилые дома | -‘’- | - | 1,3 | 6,6 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -‘’- | - | 19,5 | 68,0 |
| 4. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 1,78 0,8 | 6,58 2,9 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 410 | 430 | 450 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Больницы | коек | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Поликлиники и ФАПы | посещ/см. | 289 | 289 | 295 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 320 | 530 | 650 |
| 6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кв.м | - | 550 | 680 |
| V | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии – всего, в т. ч. | Млн кВтч/год | - | 34,21 | 36,72 |
|  | на производственные и др. нужды | >> | - | 15,11 | 18,42 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | >> | - | 19,1 | 18,3 |
| 2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (коммунально-бытовые нужды) | кВтч | - | 3883 (2168) | 4343 (2164,4) |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - | 8,73 | 10,6 |
| 4. | Источники покрытия электронагрузок, в т.ч. | МВт | - | 20,384 | 20,384 |
|  | ПС 35/10(6) кВ «Мстёра», с установленной мощностью 12,8 МВА; | >> | - | 12,544 | 21,544 |
|  | ПС 35/10 кВ «Чудиново», с установленной мощностью 8 МВА | >> | - | 7,84 | 7,84 |
| 5. | Протяженность воздушных линий электропередач по территории поселения напряжением 35-220 кВ (в одноцепном исполнении), в т. ч. | км | - | 83,39 | 83,39 |
|  | ВЛ-220 кВ «Заря-Вязники» | >> | - | 23,8 | 23,8 |
|  | ВЛ-220 кВ «НиГЭС-Вязники» | >> | - | 22,98 | 22,98 |
|  | ВЛ-110 кВ «Вязники-Достижение 1, 2» | >> | - | 12,3 | 12,3 |
|  | Отпайка «Мстера-тяговая» от ВЛ-110кВ «Вязники-Достижение 1, 2» | >> | - | 1,01 | 1,01 |
|  | ВЛ-35 кВ «Чудиново-Мстера» | >> | - | 13,3 | 13,3 |
|  | ВЛ-35 кВ «Филино-Мстера» | >> | - | 10,0 | 10,0 |
| VI | Средства связи |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | 100 | 100 |
| 2. | Телефонная плотность с учетом народохозяйственного сектора | номеров на 1000 человек | - | 73 | 73 |
| VII | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла | Гкал/год | 2783,3 | - | - |
| 2. | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ч | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| VIII | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 30 | 50 | 100 |
| 2. | Потребление газа районными котельными | млн.м3/год | 2,704 | 2,704 | 2,704 |

# ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Text boxes

Станция сортировки

Станция перегрузки

Город

ВЯЗНИКИ

ВЯЗНИКОВСКИЙ

район

ВЯЗНИКОВСКАЯ СВАЛКА

Город ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКИЙ

район