Содержание тома 2

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	7

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ МО ПОСЕЛОК МСТЕРА (ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	13

3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  ПРЕДЫДУЩИХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО ПОС . МСТЕРА 
(ПОС. МСТЕРА, С. СТАНКИ)	16

3.1. Генеральный план совмещенный с ПДП поселка Мстера (редакция 1987 года)	16

3.2. Генеральный план совмещенный с ПДП центральной усадьбы с. Станки 
совхоза «Парижской коммуны» (редакция 1986 года)	22

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО ПОС. МСТЕРА 
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)	26

4.1. Природные условия и ресурсы	26

4.1.1. Краткая характеристика физико-географических  и климатических условий	26

4.1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия	27

4.1.3. Гидрология	28

4.1.4 Гидрогеология	30

4.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы	32

4.1.6. Почвы и растительность	34

4.1.7. Леса и лесные ресурсы	35

4.1.8. Озелененные территории	43

4.1.9. Ландшафтно-рекрационные ресурсы	44

4.1.10. Особо охраняемые природные территории	45

4.2. Экономическая база. Функции хозяйственного  комплекса поселения	54

4.3. Демографическая ситуация и занятость населения	60

4.4. Жилищный фонд	66

4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	70

4.6. Функциональное зонирование МО пос. Мстера. Планировочная структура городского поселения и населенных пунктов,  входящих в поселение	75

4.7. Историко-культурный потенциал. Туризм.	84

4.8. Транспортная инфраструктура	88

4.8.1. Железнодорожный транспорт	88

4.8.2. Автомобильные дороги	88

4.8.3. Автомобильный транспорт	98

4.9. Инженерная инфраструктура	100

4.9.1. Водоснабжение	100

4.9.2. Бытовая канализация	110

4.9.3. Дождевая канализация	113

4.9.4. Теплоснабжение	113

4.9.5. Газоснабжение	114

4.9.6. Электроснабжение	114

4.9.7. Средства связи	116

4.10. Состояние окружающей среды	116

4.10.1. Состояние воздушного бассейна	117

4.10.2. Зоны территорий шумового дискомфорта	119

4.10.3. Состояние подземных и поверхностных вод	119

4.10.4. Радиационная обстановка	124

4.10.5. Санитарная очистка и отходы производства и потребления	124

4.10.6. Санитарно-защитные зоны	126

4.10.7. Зоны специального назначения	129

4.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	129

4.12. Сводные (укрупненные) данные об использовании земель  МО поселок Мстера	149

4.13. Комплексная оценка территории	152

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	154

МО ПОС. МСТЕРА (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)	154

5.1. Цели и задачи территориального планирования	154

5.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса	155

5.3. Прогноз численности населения	157

5.4. Жилищное строительство	160

5.5. Социальная инфраструктура	163

5.6. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов МО пос. Мстера	166

5.6.1. Озелененные территории	181

5.7. Перечень земельных участков, предлагаемых для включения  в границы населенных пунктов. Перечень земельных участков, предлагаемых для исключения из границ населенных пунктов	184

5.8. Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия 
МО пос. Мстера	204

5.9. Список объектов культурного наследия МО пос. Мстера, находящихся 
на государственной охране	206

5.10.Развитие туризма и рекреационных территорий	222

5.11. Транспортная инфраструктура	230

5.11.1. Железнодорожный транспорт	230

5.11.2. Автомобильные дороги	230

5.11.3. Автомобильный транспорт	232

5.12. Инженерная инфраструктура	232

5.12.1. Водоснабжение	232

5.12.2. Бытовая канализация	239

5.12.3. Дождевая канализация	245

5.12.4. Теплоснабжение	247

5.12.5. Газоснабжение	247

5.12.6. Электроснабжение	248

5.12.7. Средства связи	250

5.12.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	251

5.13. Охрана окружающей среды.  Основные природоохранные мероприятия	252

5.13.1. Воздушный бассейн	252

5.13.2. Подземные и поверхностные воды	253

5.13.3.Защита почвы и растительности	255

5.13.4. Санитарная очистка и отходы производства и потребления	256

5.13.5. Организация санитарно-защитных зон	260

5.13.6. Зоны специального назначения	260

5.13.7. Прогноз состояния окружающей среды	261

5.14. Cистема мероприятий по охране лесных ресурсов	262

5.14.1. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов	262

5.14.2. Мероприятия по поддержанию санитарного состояния лесов	263

5.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории МО пос. Мстера	266

5.16. Мероприятия по защите территории от опасных природных  и техногенных процессов 
и чрезвычайных ситуаций	268

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МО ПОС. МСТЕРА	275

ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	280

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план муниципального образования пос. Мстера (городского поселения) состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – карт генерального плана поселения (М1:10000, М1:25000) и карт генеральных планов населенных пунктов входящих в городское поселение (М1:5000).

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Б. Графические материалы
(Карты генерального плана городского поселения)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | В цвете | __ДСП__ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-5 | Генеральный план городского поселения (основной чертеж) | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:10000 | 5 | 5 | ДСП |
| 6-7 | Генеральные планы: пос. Мстера, д. Козловка, с. Барское Татарово, пос. Заречный, д. Новоселка, д. Слободка, д. Желобиха, д. Крутовка, д. Исаковка | 1:5000 | 2 | 2 | ДСП |
| 8 | Генеральные планы: ст. Мстера, д. Вязовка, д. Сколепово | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 9 | Генеральные планы: с. Станки, д. Ставрово, д.Калиты, д. Хмельники, д. Плосково, д. Глубоково | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 10 | Генеральные планы: д. Раменье, д. Черноморье | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 11 | Генеральные планы: с. Налескино, д. Тимино | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 12 | Генеральные планы: с. Троицкое-Татарово, д. Федосеиха, д. Жары | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 13 | Генеральные планы: д. Яндовы, д. Костенево, д. Сингерь | 1:5000 | 1 | 1 | ДСП |
| 14-15 | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 16-17 | Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения населенных пунктов в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 18-19 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования в границах поселения | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 20-24 | Карта использования территории поселения; Карта ограничений; Карта комплексного анализа развития территории | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:10000 | 5 | 5 | ДСП |
| 25-26 | Карта границ территорий объектов культурного наследия; Карта границ зон с особыми условиями использования территорий | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 27-28 | Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |
| 29-30 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнен в 1:10000 Распечатан в 1:25000 | 2 | 2 | ДСП |

Генеральный план МО посёлок Мстёра выполнен авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства и  М-5 института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор - В.А.Антоненко |
| --- | --- |
| Экономические расчеты и обоснования | нач.группы - М.В.Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер - Е.С.Васильева |
| Водоснабжение и канализация | ГИП - О.И.Иванов нач. группы - Н.Н. Сафонов |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП - П.Н. Скосырев ведущий инженер - Е.Ю. Платонова |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы - Т.А.Ильина ведущий инженер - О.В. Горячев |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия Благоустройство и инженерная подготовка территории | ведущий инженер - Л.В.Линькова |
| Озелененные территории Лесные ресурсы | ГИП - Г.Г.Мехедова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор – В.А.Антоненко архитектор – С.А.Стаферова |

# ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Генеральный план муниципального образования поселок Мстера 
(городское поселение) Вязниковского района Владимирской области выполнен 
в соответствии с Муниципальным контрактом (МК №000002/6167-11 от 21 января 2011 г), заключенным между Администрацией муниципального образования поселок Мстера 
и институтом «Владимиргражданпроект» на основании Градостроительного Кодекса РФ 
№ 190-ФЗ, Методических рекомендаций по разработке генеральных планов поселений 
и городских округов, а также СНиП 2.07.01-89* - «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006 № 344.

В настоящее время на территории муниципального образования расположены 
30 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является поселок Мстера.

Генеральный план 2011 г. выполнен с учетом Концепции основных направлений градостроительного развития как городского поселения в целом, так и отдельных населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. Концепция отличается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным охватом. 
Генеральный план рассчитан на период 20 лет, а концепция дает прогноз на 30-40 лет. 
В результате концепции и проекта генерального плана Заказчик может учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по этапам всех видов строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Генеральный план - документ территориального планирования, который может являться пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской  Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программных документов развития городских округов и муниципальных районов 
и определяет стратегию градостроительного развития поселения, городского округа.

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселений, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования 
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и организации его территории на расчетный срок до 2030 года, с первой очередью строительства до 2020 года, с его территориальным развитием на перспективу 
30 – 40 лет (Концепция).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проектов планировки частей населенных пунктов, а также программ социально-экономического развития городского поселения.

Проект  генерального плана городского поселения разработан на аэрофотосъемке

в  М 1:10000, выполненной Волго-Вятским филиалом ФГУП «ГосземКадастрсъемка» - 
ВИСХАГИ в 2004г. (дешифрованной и составленной в 2005 г).

Система координат МСК-33.

Генплан выполнен в электронном виде формата AutoCAD.

Система координат местная (районная приведенная).

Система высот Балтийская.

В данной работе использованы также следующие материалы:

- Схема межселенного культурно-бытового и транспортного обслуживания 
Вязниковского района, «Владимиргражданпроект»,1981 г;

- Проект районной планировки Ковровской группы административных районов (Вязниковский район),  «Владимиргражданпроект», 1982 г;

- Корректировка Генерального плана пос. Мстера,
«Владимиргражданпроект», 1987 г.

- Проект районной планировки Вязниковского района, 
«Владимиргражданпроект», 1990 г;

- «Программа возрождения исторического центра поселка Мстера Вязниковского района», институт «Владимиргражданпроект», 1992 г;

- Целевая программа «Земля Владимирская в Золотом кольце России», 
«Владимиргражданпроект», 1998 г;

- Схема территориального планирования Вязниковского района (1 этап),
«Владимиргражданпроект», 2005 г;

- Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап),
ЦНИИП градостроительства РААСН, 2010 г;

После утверждения генерального плана городского поселения поселок Мстера необходимо разработать проекты планировки площадок первоочередного освоения населенных пунктов: пос. Мстера, с. Барское Татарово, пос. Заречный, д. Новоселка, д.Слободка, ст. Мстера, д.Вязовка, с. Станки, с. Налескино, д. Раменье, д.Сингерь, д.Черноморье, с. Троицкое-Татарово, а также проекты границ территорий и Проект зон охраны объектов культурного наследия в пос.Мстера.

После разработки и утверждения Проекта зон охраны и проектов границ территорий объектов культурного наследия в генплан должны быть внесены соответствующие проектам изменения в установленном законом порядке.

# 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ МО ПОСЕЛОК МСТЕРА
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) образовано законом Владимирской области № 62-ОЗ от 16.05.2005г. «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ».

В состав территории муниципального образования поселок Мстера 
(городское поселение), входят 30 населенных пункта: 3 поселка, 3 села и 24 деревни 
(Закон Владимирской области от 10.08.2009 №111-ОЗ).

Перечень населенных пунктов МО поселок Мстера (городское поселение)
(по состоянию на 01.01.2011г.)

Табл.№1-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселок Мстера | 4815 | - | 851,30 |
|  | село Барское Татарово | 1442 | 20 | 291,01 |
|  | деревня Дороново | 0 | - | 11,22 |
|  | деревня Жары | 14 | - | 17,08 |
|  | деревня Желобиха | 0 | - | 10,24 |
|  | поселок Заречный | 351 | 6 | 62,94 |
|  | деревня Исаковка | 5 | - | 8,44 |
|  | деревня Козловка | 62 | - | 13,91 |
|  | деревня Крутовка | 9 | 3 | 35,51 |
|  | деревня Налескино | 17 | 12 | 73,33 |
|  | деревня Новоселка | 104 | - | 33,22 |
|  | деревня Раменье | 142 | - | 69,14 |
|  | деревня Слободка | 73 | - | 53,91 |
|  | село Троицкое-Татарово | 26 | 2 | 89,74 |
|  | деревня Федосеиха | 16 | - | 36,31 |
|  | деревня Черноморье | 3 | 5 | 10,61 |
|  | станция Мстера | 1376 | - | 206,62 |
|  | деревня Вязовка | 65 | - | 49,92 |
|  | деревня Сколепово | 23 | - | 19,41 |
|  | село Станки | 596 | 8 | 246,63 |
|  | деревня Барское Рыкино | 0 | - | - |
|  | деревня Глубоково | 10 | - | 19,39 |
|  | деревня Калиты | 2 | - | 14,36 |
|  | деревня Костенево | 8 | - | 26,54 |
|  | деревня Плосково | 1 | - | 24,56 |
|  | деревня Сингерь | 32 | 6 | 50,63 |
|  | деревня Ставрово | 19 | - | 30,87 |
|  | деревня Тимино | 0 | - | 12,99 |
|  | деревня Хмельники | 3 | - | 11,89 |
|  | деревня Яндовы | 4 | - | 50,14 |
|  | Итого: | 9218 | 62 | 2431,86 |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более (без дачников)

Административный центр городского поселения – пос. Мстера. Основная часть населенных пунктов сосредоточена в северо-восточной части территории поселения 
с удаленностью от центра поселения от 1,0 до 15,5 км. На территории городского поселения проживают 9280 человек, из которых 46,2% составляет население в нетрудоспособном возрасте (дети 15,7%, пенсионеры – 30,5%).

Муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) находится 
в северной  части Вязниковского муниципального района, включает территории Мстерского, Станковского, Вязовского, Барско-Татаровского сельских округов, расположено на землях СПК «Мстерский», СПК «Станковский», Сарыевского, Мстерского, Посад– Мстерского лесничеств Вязниковского лесхоза, занимает 11.1% от площади района.

Муниципальное образование поселок Мстера получил развитие как один 
из промышленных и хозяйственных подцентров Вязниковского района и входит 
в сложившуюся группу семи городских и сельских поселений (город Вязники, поселок Мстера, поселок Никологоры, сельские поселения: Октябрьское, Паустовское, Сарыевское 
и Степанцевское).

Современную систему расселения на территории городского поселения пос. Мстера формируют исторически сложившиеся земли 3 поселков, 3 сел и 24 деревень, прилегающие 
к ним земли, земли для развития поселения.

Более детально система расселения городского поселения пос. Мстера 
и Вязниковского муниципального района в целом отражены в графических и текстовых материалах I этапа «Схемы территориального планирования Вязниковского муниципального района»,«Владимиргражданпроект», 2005 год.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народно-хозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 1 до 6 км.

Основными особенностями градостроительной ситуации МО пос. Мстера являются:

- река Клязьма - главная ландшафтно-планировочная ось территории Вязниковского муниципального района, примыкает к городскому поселению с востока;

- основными транспортными планировочными осями городского поселения являются: железная дорога Москва - Нижний Новгород и примыкающая к поселению с юга автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир - Нижний Новгород – Казань – Уфа, являющиеся главными транспортными планировочными осями Вязниковского муниципального района. По территории городского поселения в меридиальном направлении проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (М-7 «Волга» - ст. Мстера – пос. Мстера – Сельцо –Красная Грива - Ковров) и межмуниципального значения (М-7 «Волга» - Станки – 
пос. Мстера), которые выполняют внутри-поселенческие функции.

- по территории городского поселения, в юго-западном направлении проходят магистральные газопроводы: Саратов-Н.Новгород-Череповец и Починки-Ярославль, а также Междугородняя кабельная линия связи Филино-Вязники.

Описание уточненной границы 
муниципального образования поселок Мстера 
(городское поселение)

Муниципальное образование поселок Мстера расположено в северной части Вязниковского района.

В северной части, начиная от стыка земель Ковровского района Владимирской области и Южского района Ивановской области в т. 1 граница городского поселения идет

по границе с Ивановской областью по озеру Старица, по восточной границе землепользования СПК "Мстерский" и землепользования СПК "Искра", вновь по границе землепользования СПК "Мстерский", вниз по течению реки Клязьмы до стыка с границей муниципального образования город Вязники в т. 2.

Далее вниз по течению реки Клязьмы до стыка землепользования СПК "Станковский" и СПК "Вязниковский" в т. 3, поворачивает на юго-запад и идет по границе землепользования между СПК "Станковский" и СПК "Вязниковский", пересекая автомобильную дорогу Вязники - Мстера в т. 4, до 11 квартала Нагорного лесничества Вязниковского лесхоза в т. 5. 
Затем идет по северной стороне 11 и 10 кварталов Нагорного лесничества, в северо-западном направлении по границе землепользования СПК "Вязниковский", в т. 6 меняет направление на юго-западное и совмещается с восточными сторонами 5, 8, 9 кварталов Нагорного лесничества до оси Горьковской железной дороги в т. 7.

Далее 1,7 км в северо-западном направлении пo оси Горьковской железной дороги до т. 8, затем поворачивает на запад и юго-запад, проходя по границе землепользования 
СПК "Вязниковский" по смежеству с кварталами 34, 44, 43 и 61 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза, пересекая автодорогу М-7 «Волга». В т. 9 граница поворачивает 
на запад, проходя по правой полосе отвода автодороги М-7 «Волга» - 
по смежеству с кварталами 61 и 60 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза до т. 10, от нее поворачивает на север и идет до оси автодороги М-7 «Волга», повернув на запад, идет по оси автодороги Москва - Нижний Новгород до границы землепользования СПК "Знамя" 
в т.11, огибает их в северо-западном направлении по смежеству с кварталами 58,51, 47, 46 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза. От т. 12 идет по правой стороне полосы отвода автодороги Симонцево - Сарыево в северо-западном направлении до т. 13.

Далее граница совмещается с восточной границей землепользования СПК "Знамя", огибает его и пересекает Горьковскую железную дорогу в т. 14, от нее в северо-восточном направлении идет по западным, границам кварталов 26, 11, 12 Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза до т. 15, поменяв направление на восточное, огибает южную, восточную и северную границу землепользования СПК "Знамя", пересекаясь с границей 
34 квартала Сарыевского лесничества Вязниковского лесхоза в т. 16. Повернув на север,
граница поселения идет по восточной границе кварталов 34, 26, 16, 6 Сарыевского лесничества, затем, огибая с южной, восточной и северной сторон участок землепользования СПК "Знамя" до т. 17. От нее, совмещаясь с границей 30 квартала Посад-Мстерского лесничества, граница идет по восточной и северной границе землепользования СПК "Искра" до т. 18. Далее по южной границе 17 квартала Посад-Мстерского лесничества и, сохраняя северное направление, совмещается с восточными границами кварталов 17, 7, 8

Посад-Мстерского лесничества Вязниковского лесхоза.

В т. 19 поворачивает на северо-восток и огибает с северной стороны 9 квартал Посад-Мстерского лесничества и, имея то же северо-восточное направление, проходит 
до стыка с Ивановской областью в т. 1 по северной границе землепользования 
СПК "Мстерский", пересекая при этом автодорогу М-7 «Волга» - Мстера - Ковров, реку Мстерка и озеро Старица.

# 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Поселок Мстера – административный центр муниципального образования пос. Мстера широко известен, как один из центров иконописного мастерства и художественных произведений лаковой миниатюры в России.

Древнейшие следы пребывания человека на территории муниципального образования относятся к среднекаменному веку, к так называемой эпохе мезолита.

В Вязниковском районе обнаружено 10 стоянок, датируемых VII тыс. до н.э. 
и относящихся к культуре мезолита лесной полосы Волго-Окского междуречья. 
Одна из вышеназванных мезолитических стоянок «Заречный-2» расположена 
в МО пос. Мстера северо-западнее поселка Заречный на правом берегу реки Тары. Близость стоянок к воде свидетельствует о возрастающем значении рыболовства, хотя основным занятием людей оставалась охота.

С неолитом, следующей за мезолитом эпохой каменного века, на территории 
МО пос. Мстера связана неолитическая стоянка «Станки», IV-III тыс. до н.э., расположена севернее с. Станки.

C X в. мерянские племена стали постепенно ассимилироваться славянами. Славяне селились рядом с мерянами – возникли славяно-мерянские селища, которые несут в себе следы двух этнически различных культур. Поселение подобного рода обнаружено возле 
пос. Заречный на правом берегу р. Тары. Оно относится к XI-XIII вв.н.э.

Селища славяно-мерянского типа сменились в XI-XIII вв. древнерусскими селищами. Селища «Слободка-1» и «Слободка-2» были обнаружены в районе деревни Слободка 
на правом берегу реки Клязьмы.Позднее около нынешних деревень Черноморье, Глубоково 
и других населенных пунктов возникает целый ряд селищ, доживших до XIV-XVIII вв. и даже до настоящего времени.

Значительную градостроительную и архитектурную ценность представляет поселок Мстера – бывшая Богоявленская слобода. Первое письменное упоминание о слободе относится к 1628 г., но образовалась оно значительно раньше – вероятно, в конце XIV в.

Композиционным центром слободы с XVII в. стал Богоявленский монастырь.

В комплекс собора входит также колокольня, построенная в сер. XIX в. в формах позднего классицизма. С северо-западной стороны от собора находится церковь Владимирской иконы Божией Матери (XVII в.), неподалеку от которой в 1809 г на месте деревянной церкви, была построена каменная церковь Иоанна Милостивого.

Все три храма высятся на крутом берегу р. Мстерки, создавая живописную панораму поселка. Среди них Богоявленский собор является наиболее важным архитектурно-композиционным элементом всей окружающей его пространственной среды.

Дальнейшая застройка слободы шла вдоль реки Мстерки. Так определилась основная ось планировочной композиции. На юге этой оси расположен уже упомянутый Богоявленский монастырь с комплексом рядом находящихся культовых построек, а с севера, на самой окраине слободы, еще в сер. XIX в. был Единоверческий погост с деревянной Троицкой церковью (1852 г.) и главным Никольским храмом (1884 г.). А между этими конечными доминантами тянется жилая застройка из домов чаще всего 2-й пол. XIX в. и самой разной стилевой ориентации.

К западу береговое плато, на котором закрепился исторический центр слободы, заметно повышается и переходит в возвышенную часть, которая застроена сеткой прямых улиц с каменными и деревянными домами.

Целый ряд интересных памятников архитектуры расположен и в других местах муниципального образования.

Несколько культовых памятников  с большим художественным вкусом 
и профессиональным чутьем построены в формах классицизма. Это Покровская церковь 
(1789 г.) в с. Троицкое-Татарово (в настоящее время восстанавливается) и Богородице-Рождественская церковь (1802 г.) в с. Барское Татарово (в настоящее время 
в очень плохом состоянии, требуются срочные восстановительные работы).

Вязниковский район издавна славился искусством плотников. От их творений до нас дошли памятники деревянного жилого и культового зодчества. Среди последних большой интерес представляет церковь Казанской иконы Божией Матери (1754 г.) в с. Налескино 
(в настоящее время, с 2009 г. церковь заново восстанавливается). Она была выстроена 
в лучших традициях деревянной архитектуры и представляла собой небольшой приходской храм «клетского» типа, в своей основе мало чем отличающийся отлаженной веками форм деревянного жилого дома. Хорошие пропорции храма, его мягкая пластичная выразительность, гармоничное слияние с пейзажем выделяли этот памятник  среди других деревянных церквей.

После Октябрьской революции на базе иконописного промысла возникла фабрика «Пролетарское искусство», выпускающая художественные произведения лаковой миниатюры, а на базе ризного цеха иконописной фабрики – «Мстерский ювелир».

В 1935 г село Мстера переименовано в поселок городского типа.

В 1990 г пос. Мстера включен  в список исторических населенных мест России, является опорным пунктом Малого кольца (территориального звена трассы «Золотое кольцо России»), привлекающим туристов наличием отдельных памятников и ансамблей, характерной планировкой, историческим ландшафтом.

Поселок Мстера занимает значительное место в истории и культуре Вязниковского района. Сегодня это известный центр народных художественных промыслов. Особой славой пользуется лаковая миниатюра. Родоначальниками этого искусства были: Клыков Н.П. 
(1861-1944 гг.), Котягин А.Ф. (1882-1943 гг.), Брягин А.И. (1888-1948 гг.), Модоров Ф.А. (1890-1967 гг.), Овчинников В.Н. (1885-1952 гг.), Серебряков И.А. (1888-1967гг.), Морозов И.Н. (1884-1962гг.), Фомичев И.А. (1890-1972гг.), Юрин Е.В. (1898-1983гг.).

Сохранились дома, в которых жили и работали художники.

С Мстерой связано имя Голышева И.А. (1838-1896 гг.), известного книгоиздателя 
и краеведа. Здесь он родился и жил. К сожалению, от его усадьбы сохранилась лишь березовая роща на окраине с. Барское Татарово.

С этим же селом связано творчество выдающегося русского живописца XVIII в. Михаила Шибанова. В 1774 и 1777 гг. он написал здесь, в имении Нестеровых, два замечательных полотна – «Крестьянский обед» и «Празднество свадебного договора», которые находятся в Государственной Третьяковской галерее.

Располагая высоким социально-культурным потенциалом поселок Мстера выполняет в настоящее время функции центра поселения, так как может предоставить населению широкий комплекс услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания и получения специального образования.

В пос. Мстера находятся: Мстерская районная больница, Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка РФ 8568/05, Мстерское отделение полиции 
ОВД Вязниковского района, Мстерское профессиональное художественное училище 
им. Ф.А.Модорова, Мстерский художественный музей, выставочный зал, Мстерская школа искусств и т.д.

В поселке Мстера сконцентрирован  значительный промышленный потенциал, 
в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.

Таким образом, поселок Мстера является главным организующим центром расселения данного поселения, располагающим развитым экономическим и социально-культурным потенциалом.

# 3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДЫДУЩИХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МО ПОС . МСТЕРА
(ПОС. МСТЕРА, С. СТАНКИ)

## 3.1. Генеральный план совмещенный с ПДП поселка Мстера 
(редакция 1987 года)

Территориально-планировочные принципы и решения

Предыдущий генеральный план (корректировка) пос. Мстера был разработан Институтом "Владимиргражданпроект" в 1987 году. Проект охватывал период с 1987 по 2006 год 
с выделением первой очереди до 1995 года.

Несмотря на то, что в 2006 году генплан исчерпал свой расчетный срок, указанная документация до 2011 года не обновлялась ввиду отсутствия финансирования, и все развитие поселка шло инерционно по старому генплану с отставанием по времени.

За это время полностью изменилось градостроительное законодательство 
и нормативная база: СНиП «Градостроительство» в 1989 году, Градостроительный кодекс 
в 1998 и 2004 годах, требования к составу градостроительной документации в 2003 и 2010 годах.

На период реализации прежнего генплана и до настоящего времени приходится несколько различных хозяйственно-экономических и политических периодов: доперестроечный период – характеризующийся сугубо плановым ведением хозяйства, последующий – переходный, полностью видоизменивший прежние тенденции 
и перестроечный с ведением хозяйства в рыночных условиях.

Расхождения показателей развития этих трех этапов весьма значительны 
и объясняются, прежде всего, складом экономики второго этапа, что отразилось на всех, 
без исключения, сферах ведения хозяйства и градостроительной ситуации.

В результате неблагоприятных демографических процессов население пос. Мстера 
не достигло проектных 7.8 тыс. человек и составило на 01.01.2011 г. – 4.81 тыс. человек.

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана 
(1987 г.) следует отметить следующие позиции:

– в территориальном развитии поселок вышел за пределы поселковой границы 
1987 года в восточном, южном и западном направлениях;

– предлагаемое генпланом строительство усадебной застройки в центральной 
и южной частях поселка не реализовано  в полном объеме;

– предлагаемое генпланом строительство малоэтажной (2-3 эт.) застройки в западной 
и юго-западной части поселка – не реализовано;

– развитие западного промышленного района реализовано не в полном объеме;

– реализованы частично планы развития поселкового центра в районе площади Ленина;

– не осуществлено в полном объеме строительство подцентров в западной части поселка;

– не реализовано благоустройство территорий отведенных под зоны отдыха 
со строительством стадиона на правом берегу реки Мстерки севернее поселка Мстера;

– не реализовано благоустройство территорий отведенных генпланом под зеленые зоны в южной и юго-западной частях поселка;

– не реализовано строительство объездной дороги в западной части поселка;

– территория поселкового кладбища расширяется в юго-западном направлении севернее автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-7 «Волга» -Ковров;

Вместе с тем, основополагающая идея территориальной организации поселка – развитие его центральной части, с выходом пешеходно-транспортных связей (ул.Советской, Ленина) 
из глубины селитебных территорий к центру города и акватории реки Мстерки осуществляется, в основном, в соответствии с Генеральным планом.

Объемно-пространственное решение

Не завершено формирование центрального ядра поселка с включением в него музеев: истории Мстеры, иконописи, народных промыслов; библиотеки; музыкальной школы; 
с системой зеленых насаждений, а также зеленой зоны южнее дома культуры, 
где в нарушение генплана построен ряд усадебных домов по ул. Пионерская Гора.

Не осуществлено размещение парковой зоны в западной части поселка 
со строительством дома культуры, спортивного комплекса и плавательного бассейна.

Не реализовано строительство детских дошкольных учреждений в западной, 
юго-западной и центральной частях поселка (с реконструкцией существующего детского сада 
по ул. Гагарина).

Демографическая ситуация, жилищный фонд и социальная инфраструктура

Проект охватывал период с 1987 по 2006 год с выделением первой очереди 
до 1995 года.

За анализируемый период приходится несколько хозяйственно-экономических 
и политических этапов развития: от этапа, характеризующегося сугубо плановым ведением хозяйства до этапа с ведением хозяйства в рыночных условиях.

Расхождение показателей развития объясняются, прежде всего, спадом экономики, 
что отразилось на всех, без исключения, сферах ведения хозяйства и градостроительных аспектах.

По генплану численность населения рабочего поселка Мстера должна была вырасти 
с 6,7 тыс.чел. до 7,8 тыс. человек на расчетный срок. Современная численность составляет порядка 62% (4,81 тыс. чел.) от проектной численности, что объясняется серьезными изменениями в социально-экономической жизни, как поселка, так и страны в целом 
за прошедший период. Падение производства, обострение социальных проблем повлияли 
на создание неблагоприятной демографической обстановки: резкого снижения темпов естественного и механического прироста населения.

Генпланом 1987 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного фонда 
к 2006 г. до 140,4 тыс.кв.м общей площади и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью до 18,0 кв.м на человека. Объем нового жилищного строительства по проекту определен в 38,6 тыс..кв.м. Проектируемая структура нового строительства предусматривала сочетание усадебной застройки (20,7%), 2 этажной секционной (35,8%) и 3 этажной секционной застройки (43,5%).

Планировалось строительство 2 детских садов на 190 мест (1 очередь) и 140 мест (расчетный срок), поликлиники на 100 посещений в смену на территории больничного комплекса, спортивного комплекса со спортзалом на 700 кв.м и бассейном на 73 кв.м зеркала воды. В центре новой застройки проектировался клуб на 600 мест, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия общественного питания 
и бытового обслуживания. В коммунальной зоне предлагалось разместить фабрику-прачечую, химчистку самообслуживания и баню на 45 мест.

В настоящее время в поселке Мстера имеется средняя общеобразовательная школа 
на 960 учащихся, детский сад на 75 детей, районная больница на 7 коек и 20 мест дневного пребывания, дом культуры на 100 мест с библиотекой на 28,2 тыс.томов, молодежный центр на 50 мест. В поселке действуют отделение почтовой связи, отделение сберегательного банка, отделение полиции и пожарная часть. Объекты физкультуры и спорта в поселке представлены хоккейной коробкой при Мстерской средней общеобразовательной школе, площадью 1800 кв.м.

В поселке имеется Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Мстерский художественный техникум им. Ф.А.Модорова».

Фактическая емкость учреждений образования, здравоохранения, культуры в поселке значительно ниже предусмотренных проектом. Это объясняется как нехваткой финансирования, так и уменьшением потребности, обусловленной сокращением численности населения.

Генпланом 1987г на территории поселка не предполагалось размещение новых промышленных предприятий, предусматривалась реконструкция существующих предприятий 
и развитие Мстеры как туристического центра.

Основные технико-экономические показатели 
Генерального плана 1987 года в сопоставлении с фактическими данными

Таблица №3.1-1

| Показатели | По генеральному плану (1987г.) | Фактически достигнуто на 1.01.2011г. | Реализация %% на 1.01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год (1987г.) | Расчетный срок (2006г.) |  |  |
| Население |
| Численность населения (тыс.чел) | 6,7 | 7,8 | 4,81 | 61,7 |
| Возрастная структура населения: (%%) |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 21,4 | 22,3 | 15,7 | 70,4 |
| - трудоспособный возраст (16 - 54 / 59) | 61,0 | 59,5 | 53,8 | 90,4 |
| - старше трудоспособного возраста (55-60 и старше) | 17,6 | 18,2 | 30,5 | 167,6 |
| Занято в экономике поселка (%%) | 63,3 | 62,0 | 25,8 | 41,6 |
| Жилищный фонд |
| Жилищный фонд (тыс.кв.м общ.пл.) | 106,4 | 140,4 | 126,11 | 89,8 |
| Жилищная обеспеченность (кв.м/чел) | 15,9 | 18,0 | 26,2 | 145,6 |
| Новое жилищное строительство (тыс.кв.м общ.пл.) | - | 38,6 | 19,71 | 51,0 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства (тыс.кв.м общ.пл.) | - | 1,93 | 0,79 | 40,9 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения* |
| Общеобразовательные школы /на 1000 жителей, (мест) | 1176 147 | 1176 129 | 960 104 | 80,6 |
| Детские дошкольные учреждения /на 1000 жителей, (мест) | 778 97 | 819 90 | 75 8 | 8,8 |
| Больницы /на 1000 жителей (коек) | 110 13,7 | 110 12,1 | 27 3,1 | 25,6 |
| Поликлиники /на 1000 жителей (посещ./смена) | 200 25 | 300 33 | 225 25,5 | 77,2 |
| Учреждения культуры /на 1000 жителей (мест) | 400 60 | 780 100 | 150 31,0 | 31,0 |
| Предприятия торговли /на 1000 жителей (кв.м торг.пл) | 1129 141 | 2093 230 | 3000 325 | 141,3 |
| Предприятия общепита / на 1000 жителей (пос. мест) | 170 21 | 364 40 | 80 16,6 | 41,5 |

- - с учетом тяготеющего населения

Благоустройство и инженерная подготовка территории

Генеральным планом, совмещённым с проектом детальной планировки рабочего посёлка Мстёра (1987г.) предусматривались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация стока поверхностных вод.

- Благоустройство существующих водоёмов.

- Укрепление крутых склонов.

- Благоустройство оврагов.

- Понижение уровня грунтовых вод.

- Противомалярийные мероприятия.

- Реконструкция плотины на р.Мстёрка.

Из намеченных мероприятий не выполнено:

-не организован сток поверхностных вод;

-не благоустроены водоёмы;

-не проведены противомалярийные мероприятия.

Остаётся необходимость в реконструкции плотины на р.Мстёрка.

Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

По предлагаемым природоохранным мероприятиям генерального плана рабочего посёлка Мстёра не реализовано:

- не организован сток ливневых и талых вод. Ливневая канализация отсутствует.;

- не благоустроены водоёмы;

- не организован вынос мебельной и обувной фабрик, фабрики "Детская игрушка"

и др.

В настоящее время мебельная фабрика не работает. Несколько помещений занимает частное предприятие по выпуску мебели.;

- объездная дорога не построена.

С целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду предусматривалось

переоборудование клееночной фабрики. В  настоящее время она не работает. 
Некоторыми предприятиями посёлка разработаны проекты санитарно-защитных зон 
(см. раздел "Санитарно-защитные зоны").

Организован сбор и вывоз ТБО. Им занимается ООО "ЖКХ Строй Сервис" 
(пос. Заречный, д.41) (см. раздел "Санитарная очистка и отходы производства 
и потребления").

Водоснабжение

Анализ реализации намеченных генеральным планом развития системы водоснабжения поселка Мстера показал следующее:

- схема и система водоснабжения сохранились без изменения.

- производилась замена вышедших из строя участков водопровода;

- построено около 2,50 км водопроводной сети в пос. Мстера.

Бытовая канализация

Анализ реализации намеченным генеральным планом развития системы канализации показал следующее:

- схема и система канализации сохранились без изменений (пос. Мстера);

- реконструкция очистных сооружений канализации не производилась.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в населенном пункте отсутствует, не было реализовано ни одного решения.

Теплоснабжение

Анализ комплексного развития по предыдущему генеральному плану пос. Мстера (редакция 1987 года) показал, что проектные решения по теплоснабжению реализованы 
не полностью. Реконструкция котельной ЗАО «Мстерский ювелир» выполнена не в полном объеме. Производительность котельной составляет 9,2 Гкал/ч.

Газоснабжение

Анализ комплексного развития по предыдущему генеральному плану пос. Мстера (редакция 1987 года) показал, что проектные решения по газоснабжению реализованы. Построена газораспределительная станция около ст. Мстера, котельная ЗАО «Мстерский ювелир» переведена на газовое топливо, газифицировано 906 домовладений в п. Мстера, 422 домовладения на ст. Мстера, 4 в с. Барское Татарово.

Электроснабжение

Предыдущим генеральным планом, совмещенным с ПДП посёлка Мстёра (1987г.) увеличение мощности существующих подстанций 35/10(6) кВ «Мстёра» и ПС 110/10 кВ «Мстёра - тяговая», расположенных на территории городского поселения, 
не предусматривалось.

Схему питания указанных ПС  изменять не предполагалось.

Требуемая предыдущим генпланом «Схема развития электрических сетей 35-110 кВ 
и выше Владимирской энергосистемы на 2007-2015г.г.» запроектирована ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» филиалом «Нижегородскэнергосетьпроект» в 2007 году.

На начало разработки настоящего генплана (2011г.) электроснабжение потребителей городского поселения посёлок Мстёра осуществляется от Владимирской энергосистемы через подстанции:

- ПС 35/10(6) кВ «Мстёра» - с установленной мощностью трансформаторов 
(2х4 + 1х3,2 + 1х1,6 МВА)  12,8 МВА.  ПС «Мстёра» расположена в черте поселения;

- ПС 110/10 кВ «Мстёра - тяговая». По данной ПС, находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД»), данные отсутствуют.  ПС «Мстёра - тяговая» расположена 
в черте поселения;

- ПС 35/10 кВ «Чудиново» - с установленной мощностью трансформаторов 
(2х4 МВА) 8 МВА.  ПС «Чудиново» расположена вне рассматриваемого городского поселения.

По линиям 35 кВ ПС «Мстёра» связана с ПС «Филино» и ПС «Чудиново», 
ПС «Чудиново» - с ПС «Мстёра» и ПС «Вязники».

По линиям 110 кВ ПС «Мстёра - тяговая» имеет связь с ПС «Достижение» 
и ПС «Вязники».

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

Так же по территории поселения проходят ЛЭП-220кВ ПС «Заря» - ПС «Вязники» 
и Нижегородская ГЭС – ПС «Вязники». Электрические сети 220 кВ находятся в зоне ответственности Волго-Окского Предприятия Магистральных Электрических Сетей Центра (филиал «ФСК ЕЭС») и их техническое состояние оценивается, как удовлетворительное.

Средства связи

В предыдущем генеральном плане п. Мстера для телефонизации селитебной территории на проектный срок при условии 100% охвата планировалось иметь 1677 номеров автоматической телефонной связи. Также, для полного удовлетворения в телефонизации 
на расчетный срок планировалось переоснащение действующих АТС более компактным оборудованием и строительство новой АТС с оборудованием на 2000 номеров.

В настоящее время число абонентских устройств составляет 1150 номеров.

В предыдущем генеральном плане для радиофикации поселка Мстера планировалось использовать существующий радиоузел с усилителем мощностью 1,25 кВт. Данный радиоузел обеспечивал потребность в радиофикации поселка на все сроки проектирования.

## 3.2. Генеральный план совмещенный с ПДП центральной усадьбы
с. Станки совхоза «Парижской коммуны»
(редакция 1986 года)

Территориально-планировочные принципы и решения

Предыдущий генеральный план (корректировка) с. Станки был разработан институтом "Владимиргражданпроект"  в 1986 году.

Проект охватывал период с1986 по 2005 год с выделением первой очереди до 1995 года.

За время расчетного срока генплана население с. Станки не достигло проектных 
700 человек и составило на 01.01.2011 г. -468 человек.

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана 
(1986 г.) следует отметить следующие позиции:

- в территориальном развитии населенный пункт вышел за пределы границы села 1986 года в северном, северо-западном, юго-восточном и юго-западном направлениях;

- предлагаемое генпланом строительство усадебной застройки в северо-западном направлении не реализовано в полном объеме;

- не освоены территории предусмотренные генпланом под строительство усадебной застройки в северном, северо-восточном, восточном, южном направлениях,

а также  в центральной части села;

- развитие западного промышленного района реализовано не в полном объеме;

- реализованы частично планы развития центральной части села;

- не реализовано благоустройство территории, отведенной под спортивную зону

с размещением стадиона в северо-восточной части села;

Вместе с тем, основополагающая идея территориальной организации – развитие 
его центральной части осуществляется, в основном, в соответствии с Генеральным планом.

Объемно-пространственное решение

Не завершено формирование центральной части села с включением в него дома культуры, спортзала, бассейна, бани и гостиницы.

Не осуществлено строительство пожарного депо в производственной зоне села.

Реализовано по генплану строительство детского дошкольного учреждения в северной части села.

Демографическая ситуация, жилищный фонд и социальная инфраструктура

Проект охватывал период с 1986 по 2005 год с выделением первой очереди 
до 1990 года.

По генплану численность населения центральной усадьбы Станки уменьшалась
с 767 чел. до 700 человек на расчетный срок. Современная численность составляет порядка 66,9% от проектной численности.

Генеральным планом 1986 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного фонда к 2005 г. до 13,29 тыс.кв.м общей площади и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью с 19,59 кв.м до 27,58 кв.м на человека. Объем нового жилищного строительства по проекту определен в 3,67 тыс..кв.м. Проектируемая структура нового строительства предусматривала сочетание усадебной застройки, 2 этажной секционной 
и блокированной застройки.

Планировалось строительство административного здания (поссовет), детского сада
 на 90 мест, блока - школы на 192 учащихся и клуба на 300 мест, спортивного зала 
на 300 кв.м при школе, столовой на 50 мест, ФАПа и пождепо на 2 автомобиля.

В настоящее время в с.Станки имеются: основная школа на 120 учащихся, детский сад на 75 детей, 2 магазина, отделение связи, клуб на 70 мест, библиотека, 
ФАП на 64 посещения в смену.

Генпланом 1986г на территории центральной усадьбы в производственной зоне предусмотрено размещение коровника на 400 голов. Для хранения сельскохозяйственной продукции проектировались картофелехранилище на 1000 тонн и сенохранилище 
на 400 тонн. Предусматривалось строительство автопарка на 25 машин и зернотока 
на 1000 тонн.

Основные технико-экономические показатели 
Генерального плана 1986 года в сопоставлении с фактическими данными

Таблица №3.2-2

| Показатели | По генеральному плану (1986г.) | Фактически достигнуто на 1.01.2011г. | Реализация %% на 1.01.2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год (1986г.) | Расчетный срок (2005г.) |  |  |
| Население |
| Численность населения (тыс.чел) | 767 | 700 | 468 | 66,9 |
| Возрастная структура населения: (%%) |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 23,2 | 21,0 | 23,7 | 112,8 |
| - трудоспособный возраст (16 - 54 / 59) | 48,8 | 53,0 | 44,0 | 83,0 |
| - старше трудоспособного возраста(55-60 и старше) | 28,0 | 26,0 | 32,3 | 124,2 |
| Занято в экономике поселка (%%) | 52,4 | 59,0 | н/д | н/д |
| Жилищный фонд |
| Жилищный фонд (тыс.кв.м общ.пл.) | 9,63 | 13,29 | 14,0 | 105,0 |
| Жилищная обеспеченность (кв.м/чел) | 12,6 | 19,0 | 29,9 | 157,4 |
| Новое жилищное строительство (тыс.кв.м общ.пл.) | - | 3,67 | 4,37 | 119,0 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства (тыс.кв.м общ.пл.) | - | 0,23 | н/д |  |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения* |
| Общеобразовательные школы /на 1000 жителей, (мест) | - | 192 274 | 120 256 | 93 |
| Детские дошкольные учреждения /на 1000 жителей, (мест) | 50 65 | 90 128 | 75 160 | 125 |
| ФАП /на 1000 жителей (объект) | - | 1 | 1 | 100 |
| Учреждения культуры /на 1000 жителей (мест) | - | 300 428 | 70 150 | 35 |
| Предприятия торговли /на 1000 жителей (кв.м торг.пл) | 150 196 | - | 95 202 | 103 |
| Предприятия общепита / на 1000 жителей (пос. мест) | 20 26 | 50 71 | - | 0 |

Благоустройство и инженерная подготовка территории

Генеральным планом, совмещённым с проектом детальной планировки ц.у.Станки, (1985г.) предусматривались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация стока поверхностных вод.

- Благоустройство существующего водоёма.

- Создание каскада прудов на ручье Кобылян.

- Регулирование русла ручья.

- Укрепление крутых склонов.

Из намеченных мероприятий не выполнено:

- не организован сток поверхностных вод с территории населённого пункта;

- не создан каскад прудов на ручье;

- не выполнено регулирование русла ручья;

- не благоустроены существующие водоёмы.

Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

Анализ реализации предыдущего генплана (ц.у.Станки) в части охраны окружающей среды показывает, что большинство мероприятий, намеченных проектом предыдущего
генплана, не выполнены:

- неорганизован сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и промышленных стоков;

- не выполнена расчистка ручья и благоустройство водоёмов;

отсутствует ливневая канализация;

- объездная дорога не построена.

Предусмотренное сокращение СЗЗ от животноводческого комплекса на территории населённого пункта не требуется, поскольку в настоящее время он не действует. Вредные выбросы в воздушный бассейн от него отсутствуют.

Организован сбор и вывоз ТБО. Им занимается ООО "ЖКХ Строй Сервис" 
(пос. Заречный, д.41).

Водоснабжение

Анализ реализации намеченных генеральным планом развития системы водоснабжения с. Станки показал следующее:

- схема и система водоснабжения сохранились без изменения.

- производилась замена вышедших из строя участков водопровода.

Бытовая канализация

Анализ реализации намеченным генеральным планом развития системы канализации показал следующее:

- реконструкция очистных сооружений канализации не производилась.

- В с. Станки канализационных сетей нет.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в населенном пункте отсутствует, не было реализовано 
ни одного решения.

Теплоснабжение

Анализ комплексного развития по предыдущему генеральному плану с. Станки (редакция 1986г) показал, что проектные решения по теплоснабжению не реализованы. Намечаемая к расширению котельная в настоящее время отапливает два дома. Котельное оборудование изношено на 70%. Строительство новой котельной не состоялось.

Газоснабжение

Анализ комплексного развития по предыдущему генеральному плану с. Станки (редакция 1986г) показал, что проектные решения по газоснабжению не реализованы. Газоснабжение с. Станки осуществляется от баллонных установок сжиженного газа.

Электроснабжение

Предыдущим генеральным планом совмещённым с ПДП с. Станки (1986г.) рекомендовалось увеличение мощности некоторых существующих ТП-10/0,4 кВ,  расположенных на территории с. Станки, и строительство трех новых ТП-10/0,4 кВ.

Рекомендации предыдущего генплана выполнены частично. Построена одна 
ТП-10/0,4кВ для учреждений образования (детский сад, школа) и жилого сектора. Выполнена замена одной существующей ТП-10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформатора.

Согласно предыдущему генплану и на начало разработки настоящего генплана (2011г.) электроснабжение потребителей с. Станки осуществляется от ПС 35/10 «Чудиново» по фидеру 101 – 10кв. Источник питания изменять не предполагалось.

Средства связи

Предыдущим генеральным планом совмещённым с ПДП с. Станки (1986г.) планировалось расширение монтируемой емкости существующей АТС, расположенной 
на территории с. Станки, с 50 до 100 номеров. В настоящее время на территории с. Станки действует АТС с монтируемой емкостью 50 номеров.

В предыдущем генеральном плане для радиофикации с. Станки на расчетный срок планировалось строительство радиоузла с усилителем мощностью 0,25 кВт. В настоящее время услугами проводного радиовещания  территория с. Станки не охвачена.

# 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО ПОС. МСТЕРА
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

## 4.1. Природные условия и ресурсы

## 4.1.1. Краткая характеристика физико-географических 
и климатических условий

Территория городского поселения расположена в северной части Вязниковского района.

Климат умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой 
и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

- абсолютный минимальная  температура воздуха – 48 оС ,

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11,1оС,

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января) – 84%,

- количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет

+23,3оС,

- абсолютный максимальная  температура воздуха + 37оС ,

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля)  – 72%,

- количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28оС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3,5оС.

Средняя месячная (январь-декабрь) и годовая температура воздуха в оС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,1 | -10,0 | -4,3 | 4,9 | 12,2 | 16,6 | 17,9 | 16,4 | 10,7 | 3,7 | -2,7 | -7,5 | 3,9 |

МО пос. Мстёра расположено в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течении года составляет 607мм. Снеговой покров устанавливается 
в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет 
в среднем 1,6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3,4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек.

Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей

в % составляет:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 16 | 10 | 11 |

Преобладают ветра южного и юго-западного направлений.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

## 4.1.2. Рельеф. Инженерно-геологические условия

Рельеф муниципального образования в целом, представляет собой относительно ровную местность, расчленённую оврагами и балками.

Посёлок Мстёра расположен на возвышенном участке междуречья небольших рек Мстёрки и Тары. Территория имеет волнистый рельеф с общим уклоном в сторону рек Мстёрки и Тары. Величина уклона поверхности увеличивается по мере приближения к рекам. Наиболее крутые склоны отмечаются по берегам рек Мстёрки и Тары.

В северной части поселка прослеживается овраг, открывающийся в пойму р.Мстёрки. Глубина оврага 5-8м, ширина по верху от 40 до 100м.

Село Станки расположено в восточной части междуречья Оки и Клязьмы в пределах водораздельного плато, которое расчленяется лощинно-ложбинными формами.

Поверхность территории слабоволнистая с уклонами в восточном и западном направлениях, местами осложнёна оврагами и долинами ручьёв.В геологическом отношении рассматриваемая территория достаточно хорошо изучена.В геологическом строении принимают участие верхнекаменноугольные, пермские, юрские, меловые и четвертичные образования. Верхнекаменноугольные отложения распространены повсеместно, представлены гжельским и касимовским ярусами.

Отложения верхнего яруса представлены пестроцветными глинами с прослоями известняков, нижнего - известняками глинистыми, доломитизированными, загипсованными, 
с подчинёнными прослоями органогенных известняков и доломитов. Дорогомиловский горизонт указанного яруса сложен кремово-белыми доломитами и органогенно-обломочными известняками, пестроцветными, с прослоями  пестроцветных глин. Мощность яруса 
от 60 до 89м.

Гжельский ярус представлен толщей белых  розовато-серых доломитов и белых органогенных известняков с подчинённым значением глинистых разностей известняков, глин и изредка мергелей, а также однородной толщей серовато-белых доломитов 
и с подчиненным значением доломитизированных и глинистых известняков с маломощными прослоями органогенных известняков и глин.  Мощность горизонта 82-95м.

Пермская система представлена известняками доломитизированными и доломитами светло-серыми, тонкокристаллическими, участками окремнелыми, неравномерно загипсованными, а также гипсами и ангидридами с прослоями доломитов и пестроцветных глин, доломитами и доломитизированными известняками с прослоями гипсов и ангидридов. 
Так же система представлена пестроцветными алевролитами, глинами, песками, реже песчаниками, мергелями и известняками. Мощность горизонта до 258 м.

Триасовая система представлена пестроцветными глинами, с прослоями полимиктовых песков, алевролитов и песчаников.

Четвертичные отложения залегающие на размытой поверхности палеозойских пород, распространены повсеместно, за исключением узких участков на бортах рек Клязьма и Ока, 
и представлены сложным комплексом ледниковых, водноледниковых, флювиогляциальных 
и аллювиальных отложений. Незначительное распространение имеют озёрные и озёрно-болотные отложения. Они залегают на размытой поверхности дочетвертичных отложений. Установлены следы двух оледенений: днепровского и московского. Таким образом можно выделить средне-, верхнечетвертичные и современные отложения.

Мощность их зависит от современного рельефа и рельефа дочетвертичных отложений, на водоразделах часто не превышает 1-2м, а в областях древних долин достигает 40м.

Из отрицательных физико-геологических явлений на территории поселения имеют место карст и оползнеобразование.

Участком наиболее интенсивного проявления карста является Нижне-Тарский.

Проектированию и строительству на данных территориях должен предшествовать необходимый комплекс  инженерно-геологических исследований.

## 4.1.3. Гидрология

Гидрологическая сеть МО пос. Мстёра представлена р.Клязьма, которая протекает 
в северо-восточной части по границе поселений МО пос. Мстёра и МО город Вязники, 
и является главной водной артерией района, а также другими реками, ручьями 
и озёрами.

Река Клязьма является крупным левобережным притоком р.Оки. Общая длина реки 686 км (в пределах области 459км), площадь водосбора бассейна 42500км2.

Ширина русла реки на рассматриваемом участке 150-200м. Глубина реки от 2,5 до 3м, на отдельных участках до 9м. Дно песчаное, местами захламленное. Скорость течения 0,2м/с.

По своему режиму питания р.Клязьма и её притоки относятся к равнинным рекам 
с преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. Режим уровней р.Клязьма характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью. Подъём уровней наблюдается ещё при не разрушенном ледоставе, в среднем, 
15 апреля. Подъём происходит быстро и интенсивно; продолжительность его составляет 
в среднем одну треть общей продолжительности половодья. Средняя дата пика половодья – 26-27 апреля. Для р.Клязьма характерно одновершинное половодье, но в отдельные годы при ранней весне и возврате холодов в период снеготаяния наблюдается несколько пиков подъёма уровня. Весенний ледоход начинается обычно раньше наступления максимальных уровней. Спад весеннего половодья происходит менее интенсивно, чем подъём, 
и продолжается до середины июня. На ход уровней, в отдельные годы, в период половодья оказывают влияние дождевые паводки. Максимальные уровни дождевых паводков ниже весенних; река практически не выходит из берегов.

Зимняя межень обычно устойчивая, характеризуется незначительными колебаниями уровня, но от начала ледостава начинается повышение уровня. Наиболее низкие уровни наблюдаются в период льдообразования в октябре-ноябре.

Средняя продолжительность ледохода 3 суток, наибольшая – 8. На изгибах реки образуются заторы льда. Продолжительность периода с ледовыми явлениями от 123 
до 188 суток.

Река Суворощь, правый  приток р. Клязьма, образуется в районе ст.Мстера . Длина реки 126 км. Ширина реки от 29 до 30 м, глубина реки от 3,5 до 4м. Дно реки вязкое.

Река Тара - правый приток Клязьмы. Длина реки 55км, ширина - 11м, глубина - 1,5м. Скорость течения 0,1м/с. Берега низкие и пологие.

Река Мстёрка - правый приток Клязьмы. Длина реки 14км, ширина - 7м, глубина реки  - 0,8м. Дно песчаное. Правый берег р.Мстёрки, непосредственно примыкающий к п.Мстёра, высокий и сравнительно крутой. Левый берег - низкий и очень пологий.

Кроме указанных рек по территории поселения протекает много небольших ручьёв.

Из множества озёр, имеющихся на территории поселения, самое большое озеро Мстёра. Площадь его 49,2га.

Перечень рек, протекающих по территории  МО "Посёлок Мстёра"

Табл. № 4.1.3-1

| Река | Левые притоки | Правые притоки | Вторые притоки | Протяжённость (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клязьма |  |  |  | 686 |
|  | - | Суворощь | - | 126 |
|  | - | Тара | - | 55 |
|  | - | Мстёрка | - | 14 |

Характеристика водных объектов по данным Государственного водного реестра

Река ОЗЕРО МАЛЫЕ ПОДБОРЦЫ (Клязьма)

| Код водного объекта | 09010300312110000031157 |
| --- | --- |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | ОЗЕРО МАЛЫЕ ПОДБОРЦЫ |
| Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/87 |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
| Речной бассейн | Ока (1) |
| Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) |
| Водохозяйственный участок | Клязьма от истока до Пироговского г/у (3) |
| Длина водотока | 686 км |
| Водосборная площадь | 41600 км² |
| Код по гидрологической изученности | 110003115 |
| Номер тома по ГИ | 10 |
| Выпуск по ГИ | 0 |

Река СУВОРОЩЬ (СУВОРЩ)

| Код водного объекта | 09010301112110000033921 |
| --- | --- |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | СУВОРОЩЬ (СУВОРЩ) |
| Местоположение | КАС/ВОЛГА/2231/87/14 |
| Впадает в | река ОЗЕРО МАЛЫЕ ПОДБОРЦЫ в 14 км от устья |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
| Речной бассейн | Ока (1) |
| Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) |
| Водохозяйственный участок | Клязьма от г. Ковров до устья без р.Уводь (11) |
| Длина водотока | 126 км |
| Водосборная площадь | 1390 км² |
| Код по гидрологической изученности | 110003392 |
| Номер тома по ГИ | 10 |
| Выпуск по ГИ | 0 |

Река Тара

| Код водного объекта | 09010301112110000033525 |
| --- | --- |
| Тип водного объекта | Река |
| Название | Тара |
| Местоположение | 110,7 км по пр. берегу р. Клязьма |
| Впадает в | река Клязьма в 110,7 км от устья |
| Бассейновый округ | Окский бассейновый округ (9) |
| Речной бассейн | Ока (1) |
| Речной подбассейн | Ока ниже впадения р. Мокша (3) |
| Водохозяйственный участок | Клязьма от г. Ковров до устья без р.Уводь (11) |
| Длина водотока | 55 км |
| Водосборная площадь | 756 км² |
| Код по гидрологической изученности | 110003352 |
| Номер тома по ГИ | 10 |
| Выпуск по ГИ | 0 |

Из множества озёр, имеющихся на территории поселения, самое большое озеро Мстёра. Площадь его 49,2га.

## 4.1.4 Гидрогеология

Современный болотный водоносный горизонт приурочен к торфяным массивам, развитым по склонам речных террас всех больших и малых рек. Наиболее широко он распространён в долине р. Клязьма, где площади отдельных болот достигают нескольких квадратных километров.

Воды заключены в торфах разной степени разложения. Торфяник отличаются слабой водоотдачей. Питание болот осуществляется за счёт атмосферных осадков.

Для водоснабжения воды не пригодны.

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям пойменных террас больших и малых рек, наиболее широко развит в долине р. Клязьма.

Водовмещающие породы - пески разно- и мелкозернистые с коэффициентом фильтрации 2,3 - 10,0 м/сут. Мощность песков в долине р. Клязьма до 25 м. Уровни грунтовых вод 1,3-3,5 м.

Воды пресные гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,7 г/л.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка - путём дренажа реками.

В связи с периодической затопляемостью поймы и часто из-за незащищённости горизонта от поверхностного загрязнения использование его весьма ограничено.

Воды спорадического распространения в днепровской морене пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 0,5 г/л, в единичных случаях до 1,3 г/л.

Мощность водоносных линз и прослоев от 0,5 до 2,5м, редко до 6,0м. Воды безнапорные, или слабонапорные, глубина залегания уровней от 1,2 до 21,0 м.

Воды эксплуатируются многочисленными колодцами для водоснабжения мелких хозяйств. Для центрального водоснабжения не пригодны из-за ограничения запасов 
и невыдержанного распространения.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт распространён в северной части городского поселения, в долине р.Клязьмы и в южной  части, в долине реки Суворощь. Приурочен он к нерасчленённому комплексу водно-ледниковых, аллювиальных и болотных отложений, залегающих под днепровской мореной.

Водовмещающие порода представлены песками среднезернистыми, иногда гравелистыми, с прослоями суглинков и глин. Мощность водоносного горизонта составляет 
в среднем 10м, увеличиваясь в пределах древних долин до 41м и уменьшаясь 
на водоразделах до 3м.

Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 6 до 50м. 
Воды напорные.

Воды горизонта преимущественно пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые 
с минерализацией до 0,5 г/л.

Днепровско-окский водоносный горизонт является важным источником водоснабжения в южной части городского поселения, где он эксплуатируется посредством одиночных скважин и колодцев.

Воды спорадического распространения в татарских отложениях приурочены к линзам и прослоям песков и песчаников среди глин и алевритов татарского яруса.

Мощность обводнённых прослоев изменяется от долей метра до 8-14м при общей мощности татарских отложений до 126м.

Вследствие невыдержанности водоносных прослоев и беспорядочности
их распространения, воды встречаются на самых различных глубинах, в среднем на глубине 30-40м.

По химическому составу воды татарских отложений отличаются большим разнообразием. На западе и юге распространены преимущественно пресные гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые воды с минерализацией 0,2-0,9 г/л, 
а в северо-восточной части воды приобретают сульфатный состав и повышенную минерализацию до 2,3 г/л и более.

На участках, где породы татарского яруса залегают близко к поверхности воды используются для сельского водоснабжения. На остальной территории из-за слабой водообильности и повышенной минерализации, они существенного значения не имеют.

Казанский водоносный горизонт распространён повсеместно, отсутствует лишь 
в древней долине р.Клязьма.

Водовмещающие породы-доломиты, известняки, глинистые мергели, в различной степени трещиноватые, сильно загипсованные общей мощностью 10-31м.

Казанский водоносный горизонт перекрыт практически повсеместно татарскими 
и четвертичными отложениями, с водами которых он гидравлически связан. Подстилается 
он повсеместно сакмарским водоупором.

Глубина залегания кровли горизонта увеличивается в северо-восточном направлении от 18 до 100 и более метров.

Воды на западе территории пресные гидрокарбонатные с минерализацией 0,3-0,8 г/л, 
а к северу и востоку они сменяются сульфатными и минерализация увеличивается 
до 1,4-4,9 г/л, что связано с близостью загипсованных пород сакмарского водоупора.

Казанский водоносный горизонт эксплуатируется многими скважинами на западе, 
но для организации крупного центрального водоснабжения он не пригоден.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространён повсеместно 
и приурочен к карбонатным отложениям ассельского яруса нижней перми и гжельского яруса верхнего карбона. Водовмещающие породы представлены доломитами и известняками 
с тонкими прослоями глин и песчаников, в различной степени трещиноватыми, закарстованными и загипсованными, а местами разрушенными до мелких обломков и муки.

Общая мощность водоносного горизонта 160-200м. Коэффициент фильтрации пород изменяется от 0,1 до 35 м/сут.

Кровля горизонта погружается в северо-восточном направлении и залегает 
на глубинах от 39 до 214м. Воды почти повсеместно напорные.

Водообильность горизонта зависит от степени трещиноватости и закарстованности пород.

Водоснабжение осуществляется за счёт подземных вод различных горизонтов посредством скважин, колодцев и родников.

## 4.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база городского поселения характеризуется наличием полезных ископаемых, пригодных для производства строительных материалов.

Перечень разведанных месторождений, предоставленный департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области 
и ФГУ "Территориальный фонд геологической информации по Владимирской области", приводится в таблицах №№ 4.1.5-1, 4.1.5-2, 4.1.5-3.

Перечень месторождений  песков строительных

Табл. №4.1.5-1

| Вид полезного ископаемого | Ед. измер. запасов | Место рождение | Местоположение месторождения (участка) | Степень освоения | Балансовые и разведанные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лицензия (номер, дата регистрации, срок окончания действия) | Разрабаты вается организацией (предприятием) |  |
| Песок строительный | тыс. м3 | Мстёра | В 2,0км к востоку от пос. Мстёра, на отрезке 111-111,9км судового хода | ВЛМ 80030 ТЭ до 23.04.2012 | ОАО "Порт Вязники" | 1148 |
|  |  | Мстёра (р.Клязьма 111,9-113 км с.х.) | В 2,0км к востоку от пос. Мстёра, на отрезке 111,9-113км судового хода | ВЛМ 80045 ТЭ до 09.10.2017 |  |  |

Перечень месторождения  карбонатных пород

Табл. №4.1.5-2

| Вид полезного ископаемого | Ед. измер.запасов | Месторождение | Местоположение месторождения (участка) | Мощность вскрыши/мощность полезной толщи | Разведанные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк | тыс. м3 | Участок Гаврилиха | В 1км юго-западнее д.Напалиха | Нет данных | Не подсчитывались |
| Известняк (на камень строительный, известь, известняковую муку) | тыс. м3 | Участок Исаковский | У южной окраины д.Исаковки | 3,5м/3,8м | Не подсчитывались |
| Доломитовая мука | тыс. м3 | Участок Черноморье | В 0,5км севернее д.Черноморье | Нет данных | Не подсчитывались |

Перечень месторождений  кирпичных глин

Табл. №4.1.5-3

| Вид полезного ископаемого | Ед. измер.запасов | Месторождение | Местоположение месторождения (участка) | Степень освоения Лицензия (номер, дата регистрации, срок окончания действия) Разрабатывается организацией (предприятием) | Балансовые и разведанные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичные глины | тыс. м3 | Сколеповский участок Мстёрского месторождения | Юго-западнее д.Сколепово | ВЛМ 51230 ТЭ от 20.11.2003 до 01.01.2018 | ОАО "Мстёрский завод керамических стеновых материалов" | 9370 |

Расширение минерально-сырьевой базы возможно как за счёт выявления новых месторождений, так и ввода в действие резервных месторождений и более полного использования сырья существующих разрабатываемых месторождений.

При освоении новых месторождений не всегда подтверждается качество утверждённых запасов. Освоение во многих случаях затрудняется сложными геологическими условиями, градостроительными и экологическими ограничениями, необходимостью больших затрат на создание инфраструктуры. Часть месторождений оказываются застроенными.

Месторождения, разведанные в прошлый период времени, требуют переоценки, поскольку оказываются невостребованными из-за изменения технико-экономических требований  к строительному сырью и конъюнктуры национального рынка.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы не предполагает непосредственное воспроизводство добытых минеральных ресурсов, поскольку они не возобновляются 
и искусственным путём не производятся. Восполнить безвозвратно использованные ресурсы недр можно только путём проведения геологического изучения недр. Геологическое изучение включает в себя поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.

Необходимы инвестиции в поиск нетрадиционных новых видов полезных ископаемых. Запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов 
и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного 
и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых  или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 4.1.6. Почвы и растительность

В Вязниковском муниципальном районе преобладают дерново-слабо 
и среднеподзолистые почвы различного механического состава с содержанием гумуса 
0.8-1.3%. В северной, северо-восточной части района преобладают торфяные  и торфяно-перегнойные почвы низинных болот, иловато-глеевые тяжелосуглинистые и глинистые, 
а также дерново-слоистые и зернисто-слоистые глееватые почвы, бедные, как правило перегноем и питательными веществами, имеют сравнительно большую кислотность.

Характер растительности на территории городского поселения сложился под влиянием естественно - исторических условий (климата, рельефа, почв, гидрологического режима), 
а также хозяйственной деятельности человека.

Растительный покров представлен лесами, лугами, болотами и прибрежными формациями.

По лесорастительным условиям территория городского поселения относится 
к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, лесной район хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

В лесах насаждения неоднородные, представлены древостоями различных пород, произрастающими в неодинаковых лесорастительных условиях, преимущественно смешанные, часто с преобладанием березы.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, ель, осина. Распространены дуб низкоствольный, вяз, ольха серая, встречаются лиственница, липа. 
По берегам рек и озер ивовые заросли, заболоченные черноольшанники. В подлеске преобладают рябина, черемуха, калина, крушина, шиповник, бересклет. Наиболее высокопроизводительными являются сосновые, еловые и осиновые древостои.

В травяном и моховом покрове представлены: черника, брусника, голубика, вереск, сныть, крапива, таволга, копытень, звездчатка, и др., разные мхи, болотное разнотравье.

Значительную часть территории занимают луга: суходолы нормальные, пойменные заболоченные и низинные, каждый из которых отличается значительным разнообразием 
и пестротой травянистой растительности.

Почвенно-климатические условия территории поселения благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковой растительности средней полосы РФ.

## 4.1.7. Леса и лесные ресурсы

Общая площадь лесов в границах городского поселения 13529 га, лесистость  - 
39.67 %.

Ведением лесного хозяйства на территории поселения занимается Территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Вязниковское лесничество».

Структура Вязниковского лесничества в границах городского поселения

Табл. № 4.1.7-1

| № п/п | Лесничество, участковое лесничество, урочище | Номера кварталов, или их частей в границах поселения | Всего лесов в границах поселения,га | В том числе, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Защит ных, га | Эксплуатацион ных, га |
| 1 | ТО «Вязниковское лесничество». в том числе | 13529 | 7300 | 6229 |
|  | Участковые лесничества: |  |  |  |  |
|  | «Посад-Мстерское» | 9-14, 31-60 | 3707 | 1510 | 2197 |
|  | «Сарыевское» | 7, 8, 17, 18, 27 | 571 | - | 571 |
|  | «Мстерское» | 1-44, 46-49, 51-54, 58-61 | 5334 | 2290 | 3044 |
|  | «Нагорное» | 2-9 | 496 | 496 | - |
|  | «Новое», урочища: |  |  |  |  |
|  |  | «Мстерское» | 1-24, 27, 28 | 1854 | 1672 | 182 |
|  |  | «Искра» | 1, 2 | 194 | 194 | - |
|  |  | «Станковское» | 2, 4-17 | 1373 | 1138 | 235 |

Основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, включая леса на территории поселения, является лесохозяйственный регламент ТО «Вязниковское лесничество», который содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесов.

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 Лесного кодекса РФ устанавливаются:

- подразделение лесов по целевому назначению и категориям защитности;

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования и другие параметры 
их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного 
или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных Лесным кодексом РФ и другими Федеральными законами;

- требования к охране, защите и воспроизводству лесов.

Леса в границах поселения в соответствии с Лесным кодексом РФ и Лесоустроительной инструкцией, утвержденной приказом МТТР РФ от 06.02.2008 г. № 31, по целевому назначению отнесены к защитным и эксплуатационным лесам.

1. Защитные леса, составляющие 54 % от общей площади земель лесного фонда, расположенных в границах городского поселения, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных функций с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

С учетом особенностей правового режима и в соответствии с Лесохозяйственным регламентом ТО «Вязниковское лесничество» в границах поселения выделены следующие категории защитных лесов:

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Защитные полосы лесов, предназначены для защиты дорог от снежных и песчаных заносов, лавин, оползней, обвалов, ветровой и водной эрозии, снижения неблагоприятных аэродинамических воздействий на движущийся транспорт, выполнения санитарно-гигиенических, оздоровительных функций леса, снижение уровня шума и загрязнения окружающей среды.

б) лесопарковые зоны;

в) зеленые зоны.

Леса данных категорий выполняют санитарно-гигиенические средозащитные функции 
и создают оптимальные условия для отдыха населения.

Ценные леса:

а) противоэрозионные леса, выполняющие роль защиты полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий;

б) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

в) нерестоохранные полосы лесов.

Целевое назначение запретных и нерестоохранных полос — сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов.

Эти леса предохраняют берега от эрозии и разрушения, выполняют роль естественного фильтра и обеспечивают чистоту воды в водных объектах.

Лесным кодексом РФ (от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов — «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен ст. 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов — приказом Минсельхоза России от 06.11.2009 г. Л° 543.

Границы водоохранных зон устанавливаются по берегам рек и озер субъектом Российской Федерации в соответствии с приказом МПР РФ от 18.03.2008 г. № 61. 
На основании установленных границ водоохранных зон, ширина которой определена пунктом 4 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в зависимости от их протяженности, при проведении лесоустройства осуществляется проектирование данной категории защитных лесов и определяется ее площадь.

Лесоустройством 2009-2010гг (Московский филиал государственной инвентаризации лесов, филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Мослеспроект») категория защитных лесов, «леса, расположенные в водоохранных зонах», выделена в лесах Нового участкового лесничества 
и информация об их характеристиках приводится в лесохозяйственном регламенте.

2. Эксплуатационные леса составляют 46% от общей площади земель лесного фонда, расположенных в границах поселения.

Целевое назначение лесов данной категории - максимально эффективное получение высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки 
с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в границах поселения, установленных лесохозяйственным регламентом, приведено в таблице № 4.1.7-2.

Табл. № 4.1.7-2

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Урочище | Номера кварталов или их частей в границах поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Защитные леса, в том числе: |
| 1.1 Леса, расположенные в водоохранных зонах: |
|  | Новое | Мстерское | части кварталов: 1-17, 19-23, 27, 28 |
|  |  | Станковское | части кварталов: 2, 5, 6-10, 12, 14-17 |
|  |  | Искра | части кварталов: 1, 2 |
| 1.2 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Посад-мстерское |  | части кварталов: 43, 47, 48, 54, 60 |
|  | Мстерское |  | 26-34, 58-61части кварталов: 1, 6, 7, 17, 20, 21, 54, |
|  | Нагорное |  | 9 |
|  | Новое | Мстерское | части кварталов: 22, 24, 27 |
|  |  | Станковское | части кварталов: 13-15 |
| Лесопарковые зоны | Посад-мстерское |  | 11, 12, 35-41 |
| Зеленые зоны | Нагорное |  | 2-7 |
| 1.3. Ценные леса, в том числе: |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Посад-мстерское |  | 44, 49, 50, 55, 56, 57, части кварталов: 43, 48, 54 |
|  | Мстерское |  | 2, 3, 8-10, части кварталов: 1, 7 |
|  | Новое | Мстерское | части кварталов:1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 27 |
|  |  | Станковское | 11, части кварталов:12, 17 |
| Нересто-охранные полосы лесов | Новое | Мстерское | части кварталов: 2-4, 6-8, 10, 12, 16 |
|  |  | Искра | части кварталов:1, 2 |
|  |  | Станковское | части кварталов:2, 6, 7, 16 |
| Противоэрозионные леса | Новое | Мстерское | части кварталов:19, 20, 21, 28 |
|  |  | Станковское | части кварталов:2, 5-7, 9, 10, 16 |
| 2. Эксплуатационные леса |
|  | Посад-мстерское |  | 9, 10, 13, 14, 31-34, 42, 45, 46, 51-53, 58, 59, части кварталов: 47, 60 |
|  | Мстерское |  | 4, 5, 11-16, 18, 19, 22-25, 35-44, 46-49, 51-53, части кварталов: 6, 17, 20, 21, 54, |
|  | Сарыевское |  | 7, 8, 17, 18, 27 |
|  | Новое: | Мстерское | 18, части кварталов: 17, 23, 24 |
|  |  | Станковское | 4, части кварталов: 8,13-15 |

На территории лесничества нормативными актами прежних лет выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ), характеристика которых приведена 
в соответствующем разделе проекта, а также особо защитные участки лесов (ОЗУЛ), 
а именно:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов, склонов, оврагов;

- постоянные лесосеменные участки (насаждения эталоны);

- другие особо защитные участки леса (полосы леса по берегам рек, заселенных бобрами; опушки леса, примыкающие к дорогам; опушки леса, граничащие с безлесными пространствами; участки леса вокруг населенных пунктов, лагерей, садовых 
и оздоровительных участков; насаждения медоносы).

Правовой режим защитных лесов

Установление ограничений использования лесов предусматривается ст.27 Лесного кодекса РФ и Особенностями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В защитных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, 
за исключением случаев, предусмотренных (п. 4)  статьи 17   Лесного кодекса РФ и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, 
на которых расположены соответствующие леса.

Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов, установленные применительно к категориям защитных лесов Вязниковского лесничества приведены 
в таблице № 4.1.7-3.

Табл. № 4.1.7-3

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Защитные леса | Статья 17 (п. 4) В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |
| 1.1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах запрещается использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции. |
| 1.2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок за исключением случаев, предусмотренных п.4 Статьи 17 Лесного кодекса и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса. |
| 1.2.1 | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Запрещается: - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. |
| 1.2.2 | Лесопарковые зоны | Запрещается - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. |
| 1.2.3 | Зеленые зоны | Запрещается: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - ведение охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; - разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения Лесного Кодекса РФ, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. |
| 1.3 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 статьи 17 Лесного Кодекса, и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |
| 1.3.1 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Запрещается: - использование химических препаратов; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. |
| 1.3.2 | Нересто-охранные полосы лесов |  |
| 1.3.3 | Противоэрозионные леса. |  |
| 2 | Эксплуатационные леса |  |
|  |  | Разрешены все виды использования |

В пределах водоохранных зон согласно Водному кодексу РФ выделяются прибрежные защитные полосы, ширина которых устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Водным законодательством в лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, установлены следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель;

- не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель;

-	не допускается движение трелевочных тракторов, рубки проводятся преимущественно 
в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос;

- лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель

В соответствии с Водным кодексом РФ в границах прибрежных защитных полос, 
в дополнение к ограничениям указанным выше запрещается:

-  распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов,

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Кроме ограничений по использованию лесов, связанных с видами целевого назначения, по лесохозяйственному регламенту в соответствии с лесным законодательством предусмотрены ограничения, обусловленные выделением в лесах, расположенных 
на территории городского поселения, особо защитных участков лесов (ОЗУЛ).

Согласно статье 102 в защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями.

На особо защитных участках лесов запрещено:

- проведение подсочки;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация.

Кроме того, на берегозащитных, почвозащитных участках, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов запрещено:

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- ведение сельского хозяйства

Режим охраны и ограничение хозяйственной деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных в границах городского поселения, приводятся в разделе «Особо охраняемые природные территории».

Режим памятников природы области, не имеющих органов управления, регламентируется разработанными для них и утвержденными в установленном порядке положениями и паспортами, в которых перечисляются разрешенные и запрещенные виды деятельности.

Контроль за соблюдением режима осуществляется органами государственного экологического контроля, в том числе лесной охраной, госохотинспекцией, а также общественными природоохранными организациями.

Основные сведения, характеризующие лесные ресурсы, приведены 
в лесохозяйственном регламенте. На территории городского поселения определены практически все из планируемых законодательно допустимых видов использования лесов.

Ограничения по видам использования лесов даны в лесохозяйственном регламенте.

Таким образом, освоение лесов на территории городского поселения осуществляется 
с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций 
(ст. 12 Лесного кодекса РФ). Установленные в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ  виды использования лесов, разрешенных для деятельности лесопользователей - арендаторов, охватывает довольно большой диапазон видов, позволяющий эффективно использовать леса.

Охотничье-промысловые и рыбные ресурсы

На территории городского поселения обитают практически все виды животных и птиц, отнесенных к объектам охоты Владимирской области.

По расчетам максимальной потенциальной численности популяций некоторых диких животных на территории Вязниковского лесничества, возможно обитание: 520 особей лося, 520 особей кабана, 2580 особей зайца-беляка, 320 особей зайца-русака, 4190 особей глухаря, 6450 особей тетерева.

Перечень видов диких животных и птиц, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном не позднее, чем за две недели до открытия охоты.

Реестр охотничьих хозяйств, действующих на территории Вязниковского района, приводится в таблице № 4.1.7-4.

Табл. № 4.1.7-4

| № п/п | Наименование охотничьих хозяйств | Юридические лица, получившие долгосрочные лицензии | Площадь тыс. га | Дата окончания действия охотхозяйствен ного соглашения, долгосрочной лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязниковское | Некоммерческое партнерство «Вязниковское ОРХ» | 21.6 | 29.12.2016г |
| 2 | Сергиевогорское | «Вязниковское РООО и Р» | 21.64 | 29.12.2016г |
| 3 | Степанцевское | ОО «Степанцевское ОРХ» | 23.04 | 22.06.2015г |
| 4 | Мстерское | Вязниковская РОО «Боровая дичь» | 19.22 | 08.09.2014г |
| 5 | Сарыевское | ГАУ Владимирской области «Владимирский лесхоз» | 22.47 | 19.09.2014г |
|  | Итого: |  | 107.97 |  |
|  | Охотучастки общего пользования: |  |  |
| 6 | Никологорский |  | 35.18 |  |
| 7 | Третьяковский |  | 25.0 |  |
|  | Итого: |  | 60.18 |  |

Охотничье хозяйство как вид использования лесов находится в тесной взаимосвязи 
с лесным хозяйством. Лесные охотничьи угодья имеют важное значение для развития охотничьего хозяйства и увеличения общей продуктивности лесных биогеоценозов.

Леса, расположенные в границах поселения, за исключением лесов лесопарковой зоны, используются для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также гражданами для любительской и спортивной охоты (использование лесов зеленой зоны – возможно при наличии законодательной базы). Использование лесов регламентируется Лесным кодексом РФ (ст.36, 37), Федеральным законом РФ от 24.07.2009г № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также законами Владимирской области 
от 09.07.2010г № 56-ОЗ и от 05.10.2010г № 79-ОЗ  «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Владимирской области».

На водоемах, расположенных в границах поселения, распространено спортивно-любительское рыболовство. Объемы любительского рыболовства и видовой состав рыб можно оценить лишь приближенно. В реках и озерах обитает обыкновенная щука, плотва, линь, лещ, язь, золотой карась, серебряный карась, обыкновенный пескарь, налим, судак, окунь, ёрш.

Нарушение состояния водной среды, включая загрязнение разных видов, неконтролируемые русловые деформации (намывы, зарастания), ухудшение экологического состояния естественных нерестилищ, а также рост браконьерства, приводит в целом 
к истощению рыбных запасов и снижению численности ценных видов рыб.

Следовательно:  наличие биологического ресурсного потенциала при правильном, рациональном его использовании в соответствии с нормативно-правовым регулированием, планировании и проведении комплекса мероприятий, направленных на защиту, охрану 
и воспроизводство ресурсов, создает все условия для дальнейшего интенсивного развития на территории поселения охотничьего и рыбного хозяйства.

## 4.1.8. Озелененные территории

Зеленые насаждения являются составной частью природного комплекса городского поселения и включают в себя лесные и озелененные территории всех категорий и видов, расположенных в границах поселения.

Кроме того, в границах поселения расположены садово-огородные товарищества, 
а также усадебная  застройка.

Все озелененные территории подразделяются на три категории, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к режимам пользования и способам хозяйствования:

-  озелененные территории общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары), которые могут иметь свои наименования, присвоенные в установленном порядке или обозначающие местонахождение объекта, или принадлежность к определенным зданиям или сооружениям;

-  озелененные территории ограниченного пользования на участках дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, учебных, лечебных и учреждений культурно-бытового назначения, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта, насаждения на территории частных домовладений;

-  озелененные территории специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон, охранные насаждения по берегам водоемов и водотоков. между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог.

Лесные насаждения в границах поселения занимают около 40% территории - 13529 га, из них 54% относятся к категории защитных лесов, включая леса зеленых и лесопарковых зон. Леса с высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценностью, устойчивые 
к рекреационным нагрузкам, и наиболее посещаемые населением и отдыхающими, особенно в летний период, с учетом хорошей транспортной доступности.

В настоящее время к озеленённым территориям общего пользования 
на территории поселения можно отнести: небольшой сквер им.Альбицкого (по ул.Советская), скверы у памятника Неизвестному солдату и у памятника Ленину (площадь им.Ленина), сквер к 35-летию победы (по ул. Ленинградская) -  на общей площади 0.85 га в поселке Мстера, существующие насаждения (без благоустройства территории) в восточной части южнее 5-ти этажной застройки на станции Мстера на площади – 2.9 га и существующие насаждения 
в центре деревни Вязовка на площади 2,5 га.  Парк «Голышевка» в деревне Барское Татарово на площади 4.0 га относится к особо охраняемым природным территориям  - памятник природы регионального значения (Решение законодательного собрания Владимирской области от 11.12.1997г № 66).

В целом по поселению площадь  озелененных территорий общего пользования составляет 6,25 га, или 6.8 м2 на человека, при  нормативной обеспеченности 12 м2 
на человека, существующее население 9218 человека. Практически учтены только территории, так как соответствующее нормативным требованиям благоустройство отсутствует.

В поселении имеются благоприятные природные условия и рекреационные территории для организации зеленых устройств различного назначения.

Перечень имеющихся в поселении спортивных плоскостных устройств 
и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

## 4.1.9. Ландшафтно-рекрационные ресурсы

Ландшафтно-рекрационные ресурсы городского поселения достаточно разнообразны. Преимущественная часть территории покрыта смешанными лесами на полого-волнистом рельефе.

По степени урбанизации (преобразованности человеком природной среды) можно выделить следующие ландшафтные зоны:

- зона природных сельских ландшафтов - занимает незначительную территорию поселения, в которой основными элементами являются: застройка населенных пунктов, участки садоводческих товариществ, отдельные небольшие сельскохозяйственные угодья. Антропогенных элементов здесь мало; в основном это небольшие населенные пункты, 
с малыми действующими предприятиями: с. Станки, пос. Заречный, д. Ставрово. Основные действующие предприятия расположены в пос. Мстера, ст.Мстера, с. Б.Татарово. Сохранившиеся церкви с колокольнями в пос. Мстера, с. Станки, с. Троицкое-Татарово, 
с. Акиньшино, а также вновь выстроенные и воссозданные в с. Налескино, ст.Мстера выступают доминатами, открываясь для просмотра из многих точек поселения;

- зона природных ландшафтов - является преобладающей, в этой зоне основными элементами являются большие пространства лесов и полей. Открытых пространств достаточно много. Реки Клязьма , Тара и множество мелких речек и ручьев представляют интерес для длительного и кратковременного отдыха на воде. В настоящее  время в поселении расположены два стационарных учреждения отдыха – турбазы Мстера 
и Турист. На территории поселения имеются охотничьи угодья;

- зона урбанизированных ландшафтов с антропогенными элементами - сосредоточена, в основном, вдоль железной дороги Москва-Н.Новгород. 
Это железнодорожная станция Мстера с тяговой электроподстанцией.

Территория поселения представляет собой слабоволнистую равнину в междуречье Оки и Клязьмы, перерезанную грядами незначительных холмов, часто служащих водоразделами.

Ландшафтная структура поселения включает поймы рек, местами заболоченные, озёра, ручьи, впадающие в основном в небольшие озера, водораздельные склоны, лесные массивы, открытые пространства, активно включенные в систему природопользования, 
с элементами урбанизации (преобразования человеком природной среды).

Значительную часть территории поселения занимают леса. Лес является одним 
из основных элементов географического ландшафта. Разнообразие лесных природных ландшафтов обусловлено физико-географическими, геологическими, почвообразовательными и другими факторами. Все леса на территории поселения отнесены к лесам рекреационного назначения. Ландшафтная характеристика лесов рекреационного назначения лесоустройством не проведена, необходимо специальное проектирование. Большую часть рекреационной нагрузки, как правило, несут леса лесопарковой и зеленой зоны, особенно в летний период с учетом массового притока туристов, дачников и других отдыхающих. Леса по породному составу хвойные, смешанные и широколиственные, наиболее благоприятные для отдыха.

Рекреационные территории служат для активного и пассивного массового отдыха населения, профилактико-оздоровительных и любительских занятий (рыболовства, охоты, сбора ягод и грибов).

Практически все виды рекреации присутствуют на территории поселения. По сути, рекреационными видами являются также и садово-огородные товарищества, расположенные в границах поселения, усадебная застройка, зачастую замещая общественные виды учреждений отдыха.

На территории поселения имеются сложившиеся зоны отдыха, которые расположены в живописных местах в пределах пешеходной для жителей поселения и транспортной доступности для рекреантов из городов Гороховец, Вязники, Владимир. Характеристика учреждений и зон отдыха дана в соответствующих разделах проекта генплана.

Наличие на территории поселения живописных природных ландшафтов, рек, озер, лесов, железнодорожного сообщения, развитой сети автомобильных дорог, создают благоприятные условия для организации отдыха, в том числе и отдыха на воде, физкультурно-оздоровительной, спортивной и других видов рекреационной деятельности.

Таким образом, поселение располагает достаточными рекреационными ресурсами для осуществления рекреационной деятельности, развития сферы рекреационного обслуживания и туризма.

## 4.1.10. Особо охраняемые природные территории

По информации ГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Владимирской области» (письмо № 102-11 от 27.06.2011г.) в границы городского поселения поселок Мстера входят природные объекты, перечмсленные в табл. № 4.1.10-1.

Перечень ООПТ на территории городского поселения п. Мстера

Табл.№4.1.10-1

| № пп | Наименование | Местоположение | Документ | Площадь га | Профиль | Охранная (буферная) зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клязьминский береговой заказник | Правый коренной берег р. Клязьмы (шириной от 100 до 400 м) от п. Мстера до г. Гороховец и прилегающие к пойме овраги длиной до 2 км от их устья | Решение облисполкома от 01.12.80г. №1181/23 | 3000 | ботанический | 500 |
| 2. | Парк «Голышевка» | с. Барское Татарово | 11.02.1997 г. № 66 | 4 | ботанический | 50 |
| 3. | Родник рядом с турбазой «Мстёра» | рядом с турбазой у р. Мстёрка | 25.02.1986 г. № 143 п/4 | 0,8 | водный | 150 |
| 4. | Родник у д. Исаковка | 400 м от д. Исаковка у р. Тара | 25.02.1986 г. № 143 п/4 | 0,8 | водный | 150 |
| 5. | Родник у с. Акиньшино | 60 м от с. Акиньшино | 25.02.1986 г. № 143 п/4 | 0,8 | водный | 150 |
| 6. | Родник у детского лагеря «Турист»** | д/л. «Турист», на берегу р.Тара | 25.02.1986 г. № 143 п/4 | 0,8 | водный | 150 |

**- упразднен Постановлением Губернатора от 6 июля 2011 г. N 682

Перечень мер, необходимых для сохранения ООПТ

Государственный природный ботанический заказник «Клязьминский береговой».

Заказник образован с целью сохранения естественных высокопродуктивных лугов, лесных массивов, водных объектов долины р. Клязьмы и прилегающих к ней территорий.

На территории заказника произрастают редкие виды растений, имеются интересные для науки березовые рощи и др. типы лесов. Это одна из самых живописных местностей 
в области и центральной России, имеющая огромное рекреационное и культурно-историческое значение.

Запрещается:

- сведение имеющихся участков лесов, приовражных кустарников;

- ранневесенний и позднеосенний выпас скота;

- распашка лугов.

Разрешается:

- использование сельскохозяйственных угодий, сенокосов и пахотных земель;

- поверхностное улучшение лугов и пастбищ;

- нормированный выпас скота;

- эксплуатация уже построенных мелиоративных систем и стационарных зон отдыха.

Основные задачи заказника:

- сохранение эталонных природных комплексов в естественном состоянии;

- сохранение мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

- охрана растительных сообществ долины р. Клязьмы и прилегающих к ней территорий;

- охрана и воспроизводство дикорастущих полезных (лекарственных, пищевых, технических и др.) видов растений;

- сохранение уникальных гидрологических, геологических, палеонтологических 
и археологических объектов;

- охрана и воспроизводство ценных видов промысловой фауны;

- сохранение и воспроизводство эксплуатируемых природных ресурсов на территории заказника;

- поддержание экологического баланса;

- экологический мониторинг процессов, происходящих на территории заказника;

- экологическое просвещение и образование.

По информации ГУ «Дирекция ООПТ» планируется реорганизация ботанического заказника «Клязьминский береговой» в комплексный (ландшафтный) заказник. В настоящее время разработан проект положения о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения «Клязьминский береговой».

С целью оптимизации вопросов сохранения природных комплексов, редких и ценных объектов растительного и животного мира на территории заказника устанавливается дифференцированный режим охраны.

Территория заказника разделяется на 3 функциональные зоны:

- зона охраны пойменных ландшафтов;

- зона охраны лесных ландшафтов коренного берега;

- зона охраны луговых ландшафтов коренного берега.

На территории зоны охраны пойменных ландшафтов запрещается:

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- иные виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок, осуществляемых 
в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), а также сплошных и выборочных рубок для строительства линейных объектов и их сооружений (при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы), мероприятий по расчистке квартальных просек, текущему уходу за полосами отвода и охранными зонами линейных объектов и их сооружений;

- любые рубки деревьев и кустарников в прибрежной полосе водоёмов и водотоков шириной 100 м, за исключением полос отвода линейных объектов;

- заготовка живицы;

- нарушение гидрологического режима территории (за исключением мероприятий 
по восстановлению ранее нарушенного гидрологического режима, проводимых 
по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

- заготовка мха, добыча торфа и иного органического или минерального сырья;

- промышленная добыча воды из поверхностных источников (водоёмов и водотоков) 
или подземных водных горизонтов (за исключением уже существующих скважин 
и источников водоснабжения);

- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций без проведения государственной экологической экспертизы;

- размещение новых объектов капитального строительства;

- строительство прочих зданий и сооружений (за исключением создания объектов рекреационной инфраструктуры в специально установленных местах, по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- размещение любых промышленных объектов;

- предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства 
и огородничества, индивидуального жилищного строительства;

- перевод земель лесного фонда, водного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель (за исключением перевода в земли особо охраняемых территорий и объектов);

- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования роста растений;

- мероприятия по изменению гидрохимического режима водоёмов, в том числе загрязнение их сточными водами, отходами производства и потребления;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов (за исключением временного складирования бытовых отходов в специально установленных мусоросборниках);

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без проведения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;

- охота на пернатую дичь в весенний период (за исключением охоты на селезней уток 
с подсадной без использования чучел, манков и иных искусственных приманок);

- промышленное рыболовство;

- рыболовство с использованием сетей и других запрещённых орудий и способов, нахождение на территории зоны с запрещёнными орудиями рыбной ловли;

- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор ботанических и зоологических коллекций (за исключением гербаризации растений 
и отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд 
без применения технических средств, повреждающих растительный покров, а также 
за исключением заготовки сена);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мероприятия по изменению структуры растительного покрова водоёмов 
(за исключением мероприятий по поддержанию и восстановлению популяций охраняемых видов растений и животных при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы);

- распашка земель;

- сенокошение до 1 июля;

- перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;

- выпас и прогон скота в прибрежной зоне водоёмов и водотоков шириной 30м 
(за исключением специально установленных мест водопоя и прогона скота);

- размещение летних лагерей и загонов для скота;

- выжигание сухой травы;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования и специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с сенокошением, проведением противопожарных, лесохозяйственных и биотехнических мероприятий, научных исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;

- использование моторных плавательных средств;

- разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, 
без проведения государственной экологической экспертизы.

На территории зоны охраны лесных ландшафтов коренного берега запрещается:

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок, осуществляемых в зимний период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- иные виды рубок, за исключением выборочных санитарных рубок в лесных культурах 
и мероприятий по уборке сухостоя и валежника, осуществляемых в зимний период 
(с 15 ноября по 15 марта), а также сплошных и выборочных рубок для строительства линейных объектов и их сооружений (при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы), мероприятий по расчистке квартальных просек, текущему уходу за полосами отвода и охранными зонами линейных объектов 
и их сооружений;

- заготовка живицы;

- сжигание сучьев и иных отходов лесохозяйственной деятельности в пожароопасный период (с 1 апреля по 1 ноября);

- любое изменение гидрологического режима территории;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

- заготовка мха, добыча торфа и иного органического или минерального сырья;

- промышленная добыча воды из поверхностных источников (водоёмов и водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций, за исключением обустройства пешеходных троп в специально выделенных местах, 
по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- размещение объектов капитального строительства, строительство прочих зданий 
и сооружений, за исключением размещения объектов религиозного назначения 
в специально выделенных местах, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- размещение любых промышленных объектов;

- предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства 
и огородничества, индивидуального жилищного строительства;

- перевод земель лесного фонда в иные категории земель (за исключением перевода 
в земли особо охраняемых территорий и объектов);

- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования роста растений;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без проведения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;

- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор ботанических, зоологических и микологических коллекций (за исключением гербаризации растений и отлова беспозвоночных в научных целях, по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд без применения технических средств, повреждающих растительный покров);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова 
(за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных 
и лесовосстановительных мероприятий, а также случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию со специально уполномоченным органом 
в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сенокошение;

- выпас и прогон скота, размещение летних лагерей и загонов для скота;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования и специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных, лесохозяйственных и биотехнических мероприятий, научных исследований 
или мониторинга территории зоны, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;

- разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, 
без проведения государственной экологической экспертизы.

На территории зоны охраны луговых ландшафтов коренного берега запрещается:

- любые рубки деревьев и кустарников;

- нарушение гидрологического режима территории;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, заготовка любого органического или минерального сырья;

- промышленная добыча воды из поверхностных источников (водоёмов и водотоков) 
или подземных водных горизонтов;

- строительство новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных коммуникаций, за исключением обустройства пешеходных троп в специально выделенных местах, 
по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- размещение объектов капитального строительства, строительство прочих зданий 
и сооружений, за исключением размещения объектов религиозного и рекреационного назначения, не нарушающих особенностей сформировавшегося ландшафта, 
по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы;

- размещение любых промышленных объектов;

- предоставление земельных участков для ведения коллективного садоводства 
и огородничества, индивидуального жилищного строительства;

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель 
(за исключением перевода в земли особо охраняемых территорий и объектов);

- применение и складирование минеральных удобрений, а также любых средств химической защиты и стимулирования роста растений;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов;

- мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны без проведения государственной экологической экспертизы;

- промысловая охота;

- добыча объектов животного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор ботанических, зоологических и микологических коллекций (за исключением гербаризации растений и отлова беспозвоночных в научных целях по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- сбор и заготовка грибов, ягод, лекарственных растений, иных объектов растительного мира (за исключением сбора их гражданами для собственных нужд 
без применения технических средств, повреждающих растительный покров);

- сбор дикорастущих декоративных растений (за исключением гербаризации 
их в научных целях, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- искусственное облесение территории;

- распашка земель, нарушение поверхностного дернового слоя и почвенного покрова 
(за исключением проведения научных исследований, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- механическое сенокошение;

- перевод сенокосов в пастбища и другие виды угодий;

- выпас и прогон скота вне специально выделенных мест;

- размещение летних лагерей и загонов для скота;

- выжигание сухой травы;

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования и специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с сенокошением, проведением противопожарных и биотехнических мероприятий, научных исследований 
или мониторинга территории зоны, по согласованию со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- мойка и техническое обслуживание автомототранспорта;

- разведение костров, массовое нахождение людей, разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, туристских стоянок, проведение спортивно-культурных мероприятий вне специально выделенных мест (за исключением случаев, связанных с проведением научных исследований или мониторинга территории зоны, по согласованию 
со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения);

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные оказать негативное воздействие на ценные природные объекты, 
без проведения государственной экологической экспертизы.

Граница охранной (буферной) зоны заказника площадью 8900 га устанавливается 
по периметру внешней границы заказника.

На территории охранной (буферной) зоны заказника запрещаются:

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением сплошных санитарных рубок, 
а также сплошных рубок для строительства линейных объектов и их сооружений 
(при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы), мероприятий по расчистке квартальных просек, текущему уходу за полосами отвода 
и охранными зонами линейных объектов и их сооружений;

- заготовка живицы;

- изменение гидрологического режима территории без согласования со специально уполномоченным органом в области управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

- разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение промышленных объектов вне населённых пунктов;

- предоставление земельных участков под застройку за пределами населённых пунктов 
и территорий существующих коллективных садов;

- применение сильнодействующих ядохимикатов и внесение минеральных удобрений открытым способом;

- загрязнение территории отходами производства и потребления, складирование отходов вне территорий населённых пунктов и специально выделенных мест;

- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, способные оказать негативное воздействие на экосистемы заказника, без проведения государственной экологической экспертизы.

Памятники природы

Парк «Голышевка»

Парк является экологически чистой зоной для жителей с.Барское Татарово. В парке прослеживается ярусность посадок, начиная с трав и редких исчезающих растений (медуница, хохлатка, ландыш), затем кустарники и деревья (березы, липы, сосны). 
Возраст деревьев около 100 лет.

Угрожающие факторы:

- самовольная вырубка засохших деревьев;

- пастьба скота;

- образование стихийных свалок.

Запрещается:

- всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника.

Рекомендуемые мероприятия:

- подсадка и обновление некоторых пород деревьев и кустарников;

- благоустроить парковые дорожки

- использовать памятник природы в научных, эколого-просветительских, рекреационно-оздоровительных, культурно-эстетических целях;

- установка аншлагов по границам ООПТ и охранной зоны с информацией о памятнике природы;

- проведение ежегодного мониторинга состояния ООПТ.

Родники

Запрещается:

На территории памятника природы (в радиусе 50 м от родника)

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здании, непосредственно не связанные с подачей 
и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей,

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопои и выпас скота, стирка белья, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- использование зданий без канализации и без отведения сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружении, расположенные за пределами первого пояса зоны. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

- складирование хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- загрязнение и захламление территории мусором;

- мойка, ремонт, заправка, стоянка авто - и мототехники;

- прокладка дорог вблизи родника;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- отвод земель под любые виды пользования не рекреационного назначения

- должно быть обеспечено отведение поверхностных под за пределы первого пояса.

В охранной зоне (в радиусе 150 м)

- осуществление любых действии без регулирования отведения территорий 
для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами 
и др.;

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Разрешается:

- мероприятия по восстановлению гидрологического режима территории 
по согласованию с Департаментом природопользования и охране окружающей среды Администрации Владимирской области;

- забор воды на питьевые цели;

- рубки ухода, санитарные рубки.

Постановлением Губернатора от 6 июля 2011 г. N 682 «Об упразднении отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения и о внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты в сфере функционирования особо охраняемых природных территорий области», в соответствии с Законом Владимирской области 
от 08.05.2008 N 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области», на основании материалов комплексного экологического обследования, протоколов заседания комиссии по оценке состояния, развития и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения от 22.11.2010 N 03 и от 03.03.2011 N 05 
и заключения государственной экологической экспертизы на территории городского поселения поселок Мстера упразднен памятник природы регионального значения родник 
у детского лагеря «Турист» в связи с утратой его особого природоохранного, рекреационного, научного значения.

## 4.2. Экономическая база. Функции хозяйственного 
комплекса поселения

Производственную базу МО поселок Мстера составляют промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на территории городского поселения.

По данным предоставленным администрацией муниципального образования 
в городском поселении функционируют более 80 предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места.

Наиболее крупными предприятиями являются: ОАО «Мстерская швейная фабрика», ООО «Мстёрская обувная фабрика», ОАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов», ЗАО «Мстёрский ювелир», ПК «Центр традиционной мстерской миниатюры», 
ООО Фабрика игрушек «Волшебный мир», Вязниковское районное потребительское общество, ООО «Ланя».

На территории городского поселения действуют 2 сельскохозяйственных предприятия ООО «Мстерское», ООО «Станки». Открыто конкурсное производство на СПК «Станковский» и СПК «Мстерский». Наряду с сельскохозяйственными предприятиями активно развиваются малые формы хозяйствования: крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

В связи с отсутствием необходимой информации проанализировать потенциал развития этих предприятий не предоставляется возможным.

Перечень предприятий и учреждений МО поселок Мстера

Табл.№4.2.-1

| № п/п | Наименование | Адрес юридический | Вид деятельности по ОКВЭД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «МСТЕРСКОЕ» | с. Барское Татарово, ул. Совхозная | Культуры с/х, продукция овощеводства и садоводства |
|  | ООО « СТАНКИ» | с. Станки. ул. Центральная, 1 | Культуры с/х, продукция овощеводства и садоводства |
|  | СПК «МСТЕРСКИЙ» (открыто конкурсное производство) | с.Барское Татарово, ул. Совхозная, 18 | Культуры с/х, продукция овощеводства и садоводства |
|  | СПК «СТАНКОВСКИЙ» (открыто конкурсное производство) | с. Станки, ул. Центральная | Культуры с/х, продукция овощеводства и садоводства |
|  | КФХ Инюшкина С.В. | с. Барское Татарово, Урочище Носково | Культуры зерновые |
|  | КФХ Ошарина С.Н. | д. Дороново | Культуры зерновые |
|  | КФХ Шлакина В.К. | д. Жары | Культуры зерновые |
|  | КФХ Лютиковой Е. А. «РАНУНКУЛЮС» | с.Троицкое - Татарово | Скот крупный рогатый живой и продукция его разведения |
|  | ООО «МАСТЕР ЛЕС» | п. Мстера, ул. Полевая, 16 | Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этими услуги |
|  | ООО «ЛАНЯ» | п. Мстера, ул. 3 Интернационала, 16 | Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и пирожные |
|  | ООО «Мстерская вышивка» | п.Мстера, пл. Ленина, 11 | Изделия готовые текстильные, кроме одежды |
|  | ООО «ХОАЛИН» | п.Мстера, ул. Дзержинского, 15 | Одежда прочая и аксессуары |
|  | ОАО «Мстерская швейная фабрика» | п. Мстера, ул.Советская, 16 | Одежда верхняя для женщин и девочек, кроме трикотажной, прочая |
|  | ООО «БУРЕВЕСТНИК» | п. Мстера, ул. Советская, 11 | Обувь |
|  | ООО «Мстерская обувная фабрика» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 19 | Обувь |
|  | ООО «ПРОФИЦЕНТР» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 19 | Обувь |
|  | ООО «МСТЕРА-МАСТЕР» | ст. Мстера, ул. Шоссейная, 10 | Лесоматериалы; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные |
|  | Артель «ХУДОЖНИК» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 44 | Изделия из дерева прочие |
|  | ЗАО «МСТЕРСКАЯ ИКОНА» | п. Мстера, ул. 3 Интернационала, 16 | Изделия из дерева прочие |
|  | ООО «СЛОБОДА» | п. Мстера, ул. Дзержинского, 18 | Изделия из дерева прочие |
|  | ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины |
|  | Обособленное структурное подразделение ООО «Системные технологии» | п. Мстера, ул. Ленина, 2 | Оборудование общего назначения прочее, не включенное в другие группировки |
|  | ООО «СЛАВЯНКА» | п. Мстера, пл. Ленина, 22 | Игры и игрушки |
|  | ООО «СЛАВЯНСКИЙ СТИЛЬ» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 18 | Игры и игрушки |
|  | ООО «Фабрика игрушек «ВОЛШЕБНЫЙ МИР» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 18 | Игры и игрушки |
|  | ЗАО «МСТЕРСКИЙ ЮВЕЛИР» | п. Мстера, ул. Советская, 89 | Изделия ювелирные из недрагоценных металлов (бижутерия) |
|  | ПК «Центр традиционной мстерской миниатюры» | п. Мстера, пл. Ленина, 2 | Изделия прочие, не включенные в другие группировки |
|  | ООО «МСТЕРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «ГАЗИФИКАЦИЯ ПЛЮС» | п. Мстера, пл. Ленина, 89 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «ГАЗ СЕРВИС» | п. Мстера, ул. Школьная, 9 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «КОМФОРТ – ГАЗ» | п. Мстера, ул. 3 Интернационала, 92 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «ОГОНЕК» | п. Мстера, ул. Лермонтова, 4 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «УЮТ» | п. Мстера, ул. Терешковой, 2 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «ЮЖНЫЙ» | ст. Мстера, ул. 2 Шоссейная, 1 | Снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой |
|  | ПК «Водопроводный кооператив «РУЧЕЕК» | п. Мстера, ул. Вязовская Гора, 2 | Услуги по распределению воды |
|  | ПК «ВОЛНА» | п. Мстера, ул. 1 Новая линия, 10 | Работы земляные |
|  | ООО «РЕСУРС ДВ» | п. Мстера, ул. Дзержинского, 11, 1 | Работы по строительству зданий и сооружений |
|  | ООО «ТЕХНОПАРК ВЯЗНИКИ» | п. Мстера, ул. Мира, 3, офис 57 | Работы по строительству зданий и сооружений |
|  | ООО «Мстерский РСУ» | п. Мстера, ул. Советская, 87 | Работы общестроительные по возведению зданий |
|  | ПК «ВОДОПРОВОДНЫЙ КООПЕРАТИВ «ВОДОЛЕЙ» | п. Мстера, ул. Братьев Сусловых, 23 | Работы общестроительные по прокладке местных трубопроводов и кабельных линий; работы вспомогательные |
|  | ПК «ВОДОПРОВОДНЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕЛИОС» | п. Мстера, ул. Комсомольская Гора,3 | Работы общестроительные по прокладке местных трубопроводов и кабельных линий; работы вспомогательные |
|  | ФИЛИАЛ ООО «СМУ – 33» | п. Мстера, ул. Советская, 11 | Работы электромонтажные |
|  | АЗС N 26 ООО «ШАМО» | п. Мстера | Услуги по розничной торговле моторным топливом |
|  | ООО «МСТЕРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» | с. Барское Татарово, ул Шибанова, 118А | Услуги по оптовой торговле |
|  | ООО «НОРД-ТРЕЙД» | д. Налескино, 1 | Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
|  | ООО «БРИК» С ВЯЗНИКИ» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
|  | ООО «БИКОМПЛЕКТ – К» | п. Мстера, ул. Советская, 11 | Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами |
|  | ООО «АЛЕНУШКА» | п. Мстера, ул. Ленина, 2 | Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами |
|  | ООО «МСТЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ» | п. Мстера, ул. Ленина, 24 | Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами |
|  | ООО «РАДУГА» | п. Мстера, ул. Советская | Услуги по розничной торговле пищевыми продуктами |
|  | ООО «ИСТОК» | п. Мстера, ул. Советская, 87, 3 | Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие |
|  | ООО «ЛАДА – С» | п. Мстера, ул. Советская, 76а | Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах прочие |
|  | ООО «БИРЖА КИРПИЧА» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Услуги по розничной торговле с помощью телевидения, радио, по телефону |
|  | ООО «МСТЕРА» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 33 | Услуги по продаже напитков |
|  | ООО «ВЕРОСТ-С» | ст Мстера, ул. Северная, 16 | Услуги грузового специализированного автомобильного транспорта |
|  | ООО «РЕСУРС» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 33 | Услуги по хранению и складированию |
|  | ЗАО «Туристическая база «МСТЕРА» | с. Барское Татарово, ул. Шибанова | Услуги туристических агентств и туроператоров |
|  | ООО «ЖКХ СТРОЙ СЕРВИС» | п. Заречный, 41 | Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества |
|  | МУП «ЖКХ п. Мстера» (открыто конкурсное производство) | п. Заречный, 41 | Услуги по управлению эксплуатацией недвижимого имущества |
|  | ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Услуги юридические |
|  | Филиал ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Услуги юридические |
|  | ООО Консалдинговая торговая финансовая промышленная компания «СТАНДАРТ» | п. Мстера, ул. Дзержинского, 11, кв 1 | Услуги управления, предоставляемые холдингами |
|  | ООО Частное охранное предприятие «ЛИДЕР» | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 10 | Услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности |
|  | Администрация МО ПОСЕЛОК МСТЕРА | п. Мстера, ул. Советская, 14 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «ЛАСТОЧКА» | п. Мстера, ул. Гагарина, 12/14 | Услуги в области дошкольного и начального общего образования |
|  | МДОУ «Детский сад «КИРПИЧИК» | ст. Мстера, ул. Мира, 4 | Услуги в области дошкольного и начального общего образования |
|  | МДОУ «Детский сад «РЯБИНКА» | с. Станки, ул. Рябиновая, 4 | Услуги в области дошкольного и начального общего образования |
|  | МДОУ «Детский сад им. Н.К.Крупской» | с. Барское Татарово, ул. Шибанова, 18 | Услуги в области дошкольного и начального общего образования |
|  | МОУ ДОД «Центр внешкольной работы им. И.А.Альбицкого» | п. Мстера, пл. Ленина, 110 |  |
|  | МОУ ДОД «Мстерская сельская детская школа искусств» | с. Барское Татарово, ул. Шибанова, 122 |  |
|  | МОУ «Станковская основная общеобразовательная школа» | с. Станки, ул. Рябиновая, 4 | Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего образования |
|  | Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Мстерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | с. Барское Татарово, ул. Совхозная, 17 | Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего образования |
|  | МОУ «Вязовская средняя общеобразовательная школа» | ст. Мстера, ул. Шоссейная, 50 | образование |
|  | МОУ «Мстерская средняя общеобразовательная школа» | п. Мстера, ул. Школьная, 1 | образование |
|  | ФГОУ среднего профессионального образования «Мстерский художественный техникум им. Ф.А. Модорова» | п. Мстера, ул. Советская, 84 | образование |
|  | МУЗ «Мстерская районная больница» | п. Мстера, ул. Семашко, 15 | Услуги больничных учреждений широкого профиля и специализированных |
|  | Вязовская амбулатория | ст. Мстера, ул. 2 Кирзаводская, 9 | Услуги в области врачебной практики |
|  | Станковский ФАП | с. Станки, ул. Центральная, 5 | Услуги в области охраны здоровья человека прочие |
|  | ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мстерский детский дом» | п. Мстера, ул. Ленинградская, 43 | Услуги социальные с обеспечением проживания |
|  | МУК «Мстерский художественный музей» | п. Мстера, пл. Ленина, 3 | Услуги музеев и услуги по охране исторических мест и зданий |

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства городского поселения 
по данным администрации муниципального образования составляет в настоящее время порядка 1240 чел. (13,5% от численности населения). Среди проблем поселения необходимо отметить отток квалифицированных рабочих и специалистов в другие регионы с более высоким уровнем доходов (Москва и Московская область, Нижний Новгород, Владимир).

При организации новых видов производств, либо расширении существующих, городское поселение обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании.

## 4.3. Демографическая ситуация и занятость населения

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области численность постоянного населения городского поселения поселок Мстера на 01.01.2011г. составила 9218 человек, из которых 52% проживают в административном центре городского поселения п. Мстера, 15% - во втором крупном населенном пункте поселения ст. Мстера. В восьми населенных пунктах постоянно проживает менее 10 чел, а в четырех населенных пунктах (Дороново, Желобиха, Барское Рыкино, Тимино) постоянного населения нет. В д. Дороново и д. Барское Рыкино отсутствуют какие-либо строения и сооружения.

Динамика численности постоянного населения городского поселения

Табл.№4.3.-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | 1959г. | 1970г. | 1979г. | 1983г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Мстера | - | 6560 | 6826 | 6700 | 4900 | 4800 | 4815 |
| 2. | село Барское Татарово | 769 | 919 | 1405 | 1441 | 1452 | 1427 | 1442 |
| 3. | деревня Дороново | 57 | 33 | 11 | - | - | - | - |
| 4. | деревня Жары | 65 | 35 | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 |
| 5. | деревня Желобиха | 48 | 34 | 10 | 7 | 1 | 1 | - |
| 6. | поселок Заречный | - | - | 367 | 412 | 341 | 345 | 351 |
| 7. | деревня Исаковка | 70 | 39 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 8. | деревня Козловка | 102 | 94 | 93 | 111 | 60 | 64 | 62 |
| 9. | деревня Крутовка | 73 | 48 | 31 | 21 | 15 | 7 | 9 |
| 10. | деревня Налескино | 154 | 124 | 91 | 85 | 20 | 18 | 17 |
| 11. | деревня Новоселка | 253 | 235 | 204 | 173 | 111 | 114 | 104 |
| 12. | деревня Раменье | 248 | 256 | 252 | 240 | 142 | 142 | 142 |
| 13. | деревня Слободка | 129 | 151 | 134 | 116 | 61 | 73 | 73 |
| 14. | село Троицкое-Татарово | 346 | 216 | 127 | 112 | 23 | 30 | 26 |
| 15. | деревня Федосеиха | 86 | 74 | 45 | 30 | 7 | 13 | 16 |
| 16. | деревня Черноморье | 83 | 61 | 40 | 36 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | станция Мстера | 1244 | 1408 | 1212 | 906 | 1340 | 1353 | 1376 |
| 18. | деревня Вязовка | 204 | 157 | 122 | 100 | 67 | 62 | 65 |
| 19. | деревня Сколепово | 144 | 106 | 61 | 43 | 16 | 16 | 23 |
| 20. | село Станки | 321 | 352 | 468 | 516 | 620 | 595 | 596 |
| 21. | деревня Барское Рыкино | 80 | 23 | 2 | 6 | - | - | - |
| 22. | деревня Глубоково | 60 | 47 | 30 | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 23. | деревня Калиты | 42 | 52 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 24. | деревня Костенево | 85 | 78 | 42 | 43 | 9 | 9 | 8 |
| 25. | деревня Плосково | 56 | 34 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 26. | деревня Сингерь | 136 | 109 | 82 | 76 | 35 | 36 | 32 |
| 27. | деревня Ставрово | 75 | 58 | 38 | 31 | 20 | 22 | 19 |
| 28. | деревня Тимино | 37 | 29 | 18 | 12 | - | - | - |
| 29. | деревня Хмельники | 89 | 38 | 19 | 11 | 2 | 4 | 3 |
| 30. | деревня Яндовы | 86 | 53 | 38 | 21 | 2 | 4 | 4 |
|  | Итого по поселению: | - | - | 11839 | 11310 | 9276 | 9165 | 9218 |

За последние 30 лет (период с 1979г. по 2011г.г.) общая численность населения городского поселения в целом сократилась на 22,1%. Все населенные пункты, кроме 
с. Барское Татарово, с. Станки и ст. Мстера независимо от количества населения являются убывающими. Наименьшее сокращение численности произошло в п. Заречный – 4,4%, наибольшее увеличение в с. Станки – 27,3%.

Показатели изменения численности постоянного населения городского поселения

Табл.№4.3-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) | Уменьшение (-) увеличение (+) 2011г. к 1979г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.1979 г. | на 01.01.2011 г. | чел. | %% |
| 1. | поселок Мстера | 6826 | 4815 | -2011 | -29,5 |
| 2. | село Барское Татарово | 1405 | 1442 | +37 | +2,6 |
| 3. | деревня Дороново | 11 | 0 | -11 | 100 |
| 4. | деревня Жары | 12 | 14 | +2 | +16,6 |
| 5. | деревня Желобиха | 10 | - | -10 | 100 |
| 6. | поселок Заречный | 367 | 351 | -16 | -4,4 |
| 7. | деревня Исаковка | 11 | 5 | -6 | -54,5 |
| 8. | деревня Козловка | 93 | 62 | -31 | -33,3 |
| 9. | деревня Крутовка | 31 | 9 | -22 | -71,0 |
| 10. | деревня Налескино | 91 | 17 | -74 | -81,3 |
| 11. | деревня Новоселка | 204 | 104 | -100 | -49,0 |
| 12. | деревня Раменье | 252 | 142 | -110 | -43,7 |
| 13. | деревня Слободка | 134 | 73 | -61 | -45,5 |
| 14. | село Троицкое-Татарово | 127 | 26 | -101 | -79,5 |
| 15. | деревня Федосеиха | 45 | 16 | -29 | -64,4 |
| 16. | деревня Черноморье | 40 | 3 | -37 | -92,5 |
| 17. | станция Мстера | 1212 | 1376 | +164 | +13,5 |
| 18. | деревня Вязовка | 122 | 65 | -57 | -46,7 |
| 19. | деревня Сколепово | 61 | 23 | -38 | -62,3 |
| 20. | село Станки | 468 | 596 | +128 | +27,3 |
| 21. | деревня Барское Рыкино | 2 | - | -2 | 100 |
| 22. | деревня Глубоково | 30 | 10 | -20 | -66,7 |
| 23. | деревня Калиты | 28 | 2 | -26 | -92,9 |
| 24. | деревня Костенево | 42 | 8 | -34 | -81,0 |
| 25. | деревня Плосково | 20 | 1 | -19 | -95,0 |
| 26. | деревня Сингерь | 82 | 32 | -50 | -61,0 |
| 27. | деревня Ставрово | 38 | 19 | -19 | -50,0 |
| 28. | деревня Тимино | 18 | - | -18 | 100 |
| 29. | деревня Хмельники | 19 | 3 | -16 | -84,2 |
| 30. | деревня Яндовы | 38 | 4 | -34 | -89,5 |
|  | ИТОГО по поселению | 11839 | 9218 | -2621 | -22,1 |

Процесс сокращения численности населения городского поселения сказывается 
на формировании системы расселения, обуславливая замещение постоянного населения сезонным. Так, в течение последних лет без постоянного населения остаются деревни Дороново, Барское Рыкино, Тимино.

Населенные пункты поселения с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей (дети составляют до 8%) не могут расти за счет воспроизводства населения, в перспективе следует ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов в поселении около 80%, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Изменение численности населения городского поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения. Естественное движение населения отличается тенденцией снижения рождаемости, повышения смертности 
и соответственно, естественной убыли населения.

Коэффициент рождаемости в поселке Мстера в 2009 году составил 11,8% 
на1000 жителей, что выше показателя в городских поселениях района (11,3%), и в целом 
в Вязниковском районе (11,6%).

Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, 
убыли (-) населения Вязниковского района за 2009год

Табл.№4.3-3

| Территория | На 1000 человек приходится |
| --- | --- |
|  | родившихся | умерших | Естественного прироста, убыли (-) |
| Вязниковский район | 11,6 | 20,2 | -8,6 |
| Городские поселения | 11,3 | 19,3 | -8,0 |
| п.Мстера | 11,8 | 23,3 | -11,5 |

Сложившийся в городском поселении уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Причиной процесса естественной убыли населения является также превышение числа умерших над числом родившихся (более чем в 2 раза). Высокий показатель смертности трудоспособного населения. Происходит старение населения с одновременным снижением средней продолжительности жизни, особенно у мужчин.

Миграция населения Вязниковского района
за период 2004 по 2010 годы

Табл.№4.3-4

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение п.Мстера |
| Число прибывших (чел.) | 15 | 11 | 10 | 18 | 13 | 13 |
| Число выбывших (чел.) | 51 | 39 | 50 | 66 | 58 | 74 |
| Механический прирост (+), убыль (-) | -36 | -28 | -40 | -48 | -45 | -61 |
| Вязниковский район |
| Число прибывших (чел.) | 729 | 934 | 877 | 810 | 822 | 719 |
| Число выбывших (чел.) | 975 | 1083 | 999 | 1103 | 1015 | 1178 |
| Механический прирост (+), убыль (-) | -246 | -149 | -122 | -293 | -193 | -459 |

Показатели механического движения населения Вязниковского района колеблются 
по годам. Здесь также наблюдается тенденция к сокращению притока населения в район. Приезжает преимущественно трудоспособное население в поисках рабочих мест, а также население из городов на постоянное место жительства. Величина механического прироста остается отрицательной.

Таким образом, демографическая ситуация в городском поселении, 
как и в Вязниковском районе в целом, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. В результате происходящего движения населения изменился его демографический состав.

Возрастная структура населения городского поселения Мстера
(на 01.01.2011г.)

Табл.№4.3-5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего (включая временное население) | В том числе по возрастам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети 0-15 | Женщины 17-55, мужчины 17-60 | Женщины старше 55, мужчины старше 60 |
| 1. | поселок Мстера | 4815 | 1127 | 3901 | 2384 |
| 2. | село Барское Татарово | 1462 |  |  |  |
| 3. | деревня Дороново | 0 |  |  |  |
| 4. | деревня Жары | 14 |  |  |  |
| 5. | деревня Желобиха | 0 |  |  |  |
| 6. | поселок Заречный | 357 |  |  |  |
| 7. | деревня Исаковка | 5 |  |  |  |
| 8. | деревня Козловка | 62 |  |  |  |
| 9. | деревня Крутовка | 12 |  |  |  |
| 10. | деревня Налескино | 29 |  |  |  |
| 11. | деревня Новоселка | 104 |  |  |  |
| 12. | деревня Раменье | 142 |  |  |  |
| 13. | деревня Слободка | 73 |  |  |  |
| 14. | село Троицкое-Татарово | 28 |  |  |  |
| 15. | деревня Федосеиха | 16 |  |  |  |
| 16. | деревня Черноморье | 8 |  |  |  |
| 17. | станция Мстера | 1376 | 222 | 878 | 300 |
| 18. | деревня Вязовка | 65 |  |  |  |
| 19. | деревня Сколепово | 23 |  |  |  |
| 20. | село Станки | 604 | 111 | 206 | 151 |
| 21. | деревня Барское Рыкино | 0 |  |  |  |
| 22. | деревня Глубоково | 10 |  |  |  |
| 23. | деревня Калиты | 2 |  |  |  |
| 24. | деревня Костенево | 8 |  |  |  |
| 25. | деревня Плосково | 1 |  |  |  |
| 26. | деревня Сингерь | 38 |  |  |  |
| 27. | деревня Ставрово | 19 |  |  |  |
| 28. | деревня Тимино | 0 |  |  |  |
| 29. | деревня Хмельники | 3 |  |  |  |
| 30. | деревня Яндовы | 4 |  |  |  |
|  | Итого по поселению | 9280 | 1460 | 4985 | 2835 |
|  |  | 100% | 15,7% | 53,8% | 30,5% |

Возрастная структура характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 15,7% и высоким лиц пенсионного возраста – 30,5%. Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна 
в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения поселения составляет 53,8%.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (на 1000 лиц трудоспособного населения приходится детей в возрасте 0-15 лет и лиц старше трудоспособного возраста) в городском поселении на 1 января 2011г. составил 861, что выше показателя как по городским поселениям Вязниковского района (660), так и в целом 
по Вязниковскому району (724).

Тенденция естественной убыли населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смертности ограничивает возможности наращивания экономически активного трудоспособного населения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в условиях предполагаемого экономического роста.

В настоящее время доля трудоспособного населения городского поселения (53,8%) достаточно высока для того, чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики. При организации новых видов производств, либо расширении существующих, городское поселение обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании.

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства поселения в настоящее время составляет (ориентировочно) 1240 чел.

## 4.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО п. Мстера по данным администрации на 01.01.2011г. составила 226,98 тыс.кв.м, в том числе в п. Мстера
126,11 тыс.кв.м. При численности населения городского поселения 9218 чел. средняя жилищная обеспеченность составила – 24,6 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 2,1%.

Число домовладений (хозяйств) в МО п.Мстера

Табл.№4.4-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число хозяйств, единиц | в том числе хозяйства, в которых проживают лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зарегистрированные по месту жительства постоянно | временно (без дачников) |
| 1 | поселок Мстера | 1788 | 1788 | - |
| 2 | село Барское Татарово | 533 | 525 | 8 |
| 3 | деревня Дороново | - | - | - |
| 4 | деревня Жары | 6 | 6 | - |
| 5 | деревня Желобиха | - | - | - |
| 6 | поселок Заречный | 140 | 140 | - |
| 7 | деревня Исаковка | 2 | 2 | - |
| 8 | деревня Козловка | 31 | 31 | - |
| 9 | деревня Крутовка | 4 | 3 | 1 |
| 10 | деревня Налескино | 20 | 12 | 8 |
| 11 | деревня Новоселка | 49 | 49 | - |
| 12 | деревня Раменье | 87 | 87 | - |
| 13 | деревня Слободка | 50 | 50 | - |
| 14 | село Троицкое-Татарово | 15 | 14 | 1 |
| 15 | деревня Федосеиха | 8 | 8 | - |
| 16 | деревня Черноморье | 5 | 2 | 3 |
| 17 | станция Мстера | 507 | 507 | - |
| 18 | деревня Вязовка | 26 | 26 | - |
| 19 | деревня Сколепово | 10 | 10 | - |
| 20 | село Станки | 240 | 237 | 3 |
| 21 | деревня Барское Рыкино | - | - | - |
| 22 | деревня Глубоково | 5 | 5 | - |
| 23 | деревня Калиты | 1 | 1 | - |
| 24 | деревня Костенево | 2 | 2 | - |
| 25 | деревня Плосково | 1 | 1 | - |
| 26 | деревня Сингерь | 18 | 17 | 1 |
| 27 | деревня Ставрово | 9 | 9 | - |
| 28 | деревня Тимино | - | - | - |
| 29 | деревня Хмельники | 1 | 1 | - |
| 30 | деревня Яндовы | 3 | 3 | - |
|  | Всего: | 3561 | 3536 | 25 |

В пяти населенных пунктах муниципального образования п.Мстера расположены многоквартирные жилые дома, общей площадью 43,77 тыс.кв.м (71 дом, 943 квартиры).

Перечень многоквартирных жилых домов МО п.Мстера

Табл.№4.4-2

| № п/п | Местонахождение дома | Этажность | Квартир | Общая площадь кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мстера |
|  | ул.Советская, д.3 | 2 | 6 | 210,3 |  |
|  | ул.Советская, д.43 | 2 | 5 | 106,4 |  |
|  | ул.Советская, д.47 | 2 | 6 | 334,1 |  |
|  | ул.Советская, д.76а | 2 | 16 | 730,2 |  |
|  | ул.Советская, д.80 | 2 | 16 | 716,6 |  |
|  | ул.Советская, д.82 | 2 | 18 | 847,9 |  |
|  | ул.Советская, д.86 | 2 | 18 | 842,1 |  |
|  | ул.Советская, д.78 | 2 | 16 | 609,0 |  |
|  | ул.Советская, д.88 | 3 | 36 | 1813,4 |  |
|  | ул.Советская, д.90 | 3 | 36 | 1844,7 |  |
|  | ул.Советская, д.96 | 3 | 36 | 1881,4 |  |
|  | ул.Мира, д.3 | 2 | 8 | - |  |
|  | ул.Мира, д.5 | 2 | 18 | 835,3 |  |
|  | ул.3 Интернационала, д.37 | 2 | 3 | 106,3 |  |
|  | ул.3 Интернационала, д.10 | 2 | 4 | 130,3 |  |
|  | ул.3 Интернационала, д.12а | 2 | 3 | 147,2 |  |
|  | ул.Мичурина, д.29 | 2 | 4 | 210,0 |  |
|  | ул.Мичурина, д.31 | 2 | 12 | 390,2 |  |
|  | ул.Мичурина, д.35 | 2 | 16 | 712,6 |  |
|  | ул.Мичурина, д.37 | 2 | 12 | 534,5 |  |
|  | ул.Мичурина, д.33 | 2 | 16 | 625,8 |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.1 | 2 | 16 | - |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.2 | 2 | 16 | 715,0 |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.3 | 2 | 16 | 716,6 |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.4 | 2 | 16 | 740,7 |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.5 | 2 | 18 | 611,6 |  |
|  | ул.Профсоюзная, д.6 | 2 | 16 | 707,7 |  |
|  | ул.Лермонтова, д.22 | 1 | 4 | 185,0 |  |
|  | ул.Ленинградская, д.2 | 2 | 2 | 120,0 |  |
|  | ул.Ленинградская, д.8 | 1 | 6 | 367,2 |  |
|  | ул.Ленинградская, д.58 | 2 | 7 | 193,5 | ветхий |
|  | ул.Ленина, д.33 | 2 | 3 | 92,7 |  |
|  | Итого по п.Мстера |  | 425 | 18078,3 |  |
| с. Барское Татарово |
|  | ул.Совхозная, д.6 | 2 | 12 | 711,7 |  |
|  | ул.Совхозная, д.10 | 2 | 16 | 704,7 |  |
|  | ул.Совхозная, д.11 | 2 | 16 | 716,3 |  |
|  | ул.Совхозная, д.12 | 2 | 16 | 736,8 |  |
|  | ул.Совхозная, д.13 | 2 | 16 | 815,0 |  |
|  | ул.Совхозная, д.14 | 2 | 12 | 565,6 |  |
|  | ул.Совхозная, д.15 | 2 | 12 | 561,1 |  |
|  | ул.Совхозная, д.16 | 2 | 18 | 819,5 |  |
|  | ул.Шибанова, д.118б | 2 | 13 | 234,8 |  |
|  | Итого по с.Б.Татарово |  | 131 | 5865,5 |  |
| п.Заречный |
|  | п. Заречный, д.25 | 2 | 8 | 242,6 |  |
|  | п. Заречный, д.27 | 2 | 8 | 380,2 |  |
|  | п. Заречный, д.28 | 2 | 8 | 383,1 |  |
|  | п. Заречный, д.29 | 2 | 16 | 717,8 |  |
|  | п. Заречный, д.30 | 2 | 18 | 882,7 |  |
|  | п. Заречный, д.31 | 2 | 18 | 824,5 |  |
|  | п. Заречный, д.33 | 1 | 2 | 117,5 |  |
|  | п. Заречный, д.36 | 2 | 4 | 275,5 |  |
|  | Итого по п.Заречный |  | 82 | 3823,9 |  |
| ст. Мстера |
|  | ул.Мира, д.1 | 5 | 60 | 3130,3 |  |
|  | ул.Мира, д.2 | 5 | 60 | 3146,1 |  |
|  | ул.Мира, д.3 | 5 | 60 | 3146,1 |  |
|  | ул.Школьная, д.8 | 1 | 8 | 337,2 |  |
|  | ул.2 Кирзаводская, д.5 | 2 | 5 | 357,7 |  |
|  | ул.2 Кирзаводская, д.7 | 2 | 6 | 154,5 |  |
|  | ул.Подстанции, д.1 | 2 | 12 | 456,6 |  |
|  | ул.Комсомольская, д.2 | 1 | 2 | 96,0 |  |
|  | ул.Комсомольская, д.4 | 1 | 2 | 190,0 |  |
|  | ул.Комсомольская, д.5 | 1 | 4 | 400,0 |  |
|  | ул.Шоссейная, д.8 | 1 | 2 | 230,0 |  |
|  | Итого по ст.Мстера |  | 221 | 11644,5 |  |
| с. Станки |
|  | ул.Клязьминская, д.5 | 2 | 4 | 329,4 |  |
|  | ул.Рябиновая, д.1 | 2 | 12 | 725,8 |  |
|  | ул.Рябиновая, д.3 | 2 | 16 | 605,0 |  |
|  | ул.Рябиновая, д.5 | 2 | 16 | 847,7 |  |
|  | ул.Рябиновая, д.7 | 2 | 4 | 277,3 |  |
|  | ул.Центральная, д.2 | 2 | 16 | 787,7 |  |
|  | ул.Центральная, д.2а | 2 | 8 | 350,8 |  |
|  | ул.Зеленая, д.5 | 1 | 2 | 99,0 |  |
|  | ул.Зеленая, д.6 | 1 | 2 | 94,2 |  |
|  | ул.Зеленая, д.12 | 1 | 2 | 140,0 |  |
|  | ул.Зеленая, д.11 | 1 | 2 | 102,0 |  |
|  | Итого по с.Станки |  | 84 | 4358,9 |  |
|  | ВСЕГО по МО п.Мстера |  | 943 | 43771,1 |  |

Показатели жилищной обеспеченности по городскому поселению ниже показателей 
по другим городским поселениям Вязниковского района.

Жилищная обеспеченность

Табл.№4.4-3

|  | Население, тыс.чел | Существующий жилищный фонд, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м на 1 жителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. ветхий |  |
| Городское поселение п.Мстера | 9,21 | 226,98 | 0,19 | 24,6 |
| Городские поселения Вязниковского района (без г.Вязники) | 23,92 | 608,13 | н/д | 25,4 |

Жилищное строительство на территории городского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. За предыдущий 2010 год введено в действие 200 кв.м общей площади.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях создания безопасных условий проживания граждан и развития малоэтажного строительства Постановлением Губернатора от 13.03.2012 г. № 247 утверждена адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году».

В Программу включен 7-квартирный жилой дом (п. Мстера, ул. Ленинградская, д.58 общей площадью 193,5 кв.м), признанный в установленном порядке аварийным 
и подлежащий сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитета затянется 
на долгие годы. Поэтому решать данную проблему необходимо программным методом.

В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквартирных домах, должны быть переселены во вновь построенные благоустроенные, применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилые помещения 
в многоквартирных домах малоэтажной застройки.

## 4.5. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений 
с нормативными областными показателями, утвержденными Постановлением Губернатора Владимирской области от 06.05.06г. № 341.

Культурно-бытовое обслуживание МО поселок Мстера

Табл.№4.5-1

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения | Наименование объектов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Мстера | 4815 | средняя школа, детский сад, районная больница, 31 магазин, отделение связи, ДК, баня |
| 2. | село Барское Татарово | 1442 | спец. школа-интернат, детский сад, 5 магазинов |
| 3. | деревня Дороново | - |  |
| 4. | деревня Жары | 14 |  |
| 5. | деревня Желобиха | - |  |
| 6. | поселок Заречный | 351 | 2 магазина |
| 7. | деревня Исаковка | 5 |  |
| 8. | деревня Козловка | 62 |  |
| 9. | деревня Крутовка | 9 |  |
| 10. | деревня Налескино | 17 |  |
| 11. | деревня Новоселка | 104 |  |
| 12. | деревня Раменье | 142 | 1 магазин |
| 13. | деревня Слободка | 73 |  |
| 14. | село Троицкое-Татарово | 26 | 1 магазин |
| 15. | деревня Федосеиха | 16 |  |
| 16. | деревня Черноморье | 3 |  |
| 17. | станция Мстера | 1376 | средняя школа, детский сад, амбулатория, 7 магазинов, отделение связи, ДК |
| 18. | деревня Вязовка | 65 |  |
| 19. | деревня Сколепово | 23 |  |
| 20. | село Станки | 596 | основная школа, детский сад, ФАП, 2 магазина, отделение связи, клуб, библиотека |
| 21. | деревня Барское Рыкино | - |  |
| 22. | деревня Глубоково | 10 |  |
| 23. | деревня Калиты | 2 |  |
| 24. | деревня Костенево | 8 |  |
| 25. | деревня Плосково | 1 |  |
| 26. | деревня Сингерь | 32 | торговая лавка |
| 27. | деревня Ставрово | 19 |  |
| 28. | деревня Тимино | - |  |
| 29. | деревня Хмельники | 3 |  |
| 30. | деревня Яндовы | 4 |  |
|  | Итого: | 9218 |  |

Порядка 95,3% населения городского поселения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, находящихся в благоприятной пешеходной доступности (2 км). 2,2% населения проживает в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания, и только 2,5% населения проживают в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

По отдельным видам обслуживания оценка современного состояния представлена ниже.

##### Образование

##### В настоящее время (на 01.01.11г.) на территории городского поселения функционируют 7 государственных образовательных учреждений: 3 общеобразовательных школы и 4 детских дошкольных учреждения, находящиеся на балансе Управления образования администрации Вязниковского района.

В общеобразовательных школах обучается 683 ученика, при нормативной емкости 1400 учебных места. Наполняемость составляет 49%. Фактическая обеспеченность учебными местами составляет более 100%.

К месту учёбы детей, проживающих в других населенных пунктах городского поселения, организован подвоз школьным автобусом.

Перечень общеобразовательных школ

Табл.№4.5-2

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Нормативная емкость | Фактически обучается | Уч-ся 2 смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение Мстерская средняя общеобразовательная школа | п.Мстера, ул.Школьная, 1 | 960 | 554 | 12 |
| 2. | Муниципальное образовательное учреждение Вязовская средняя общеобразовательная школа | ст.Мстера, ул.Шоссейная,50 | 320 | 118 | - |
| 3. | Муниципальное образовательное учреждение Станковская основная общеобразовательная школа | с.Станки, ул.Рябиновая,4 | 120 | 11 | - |

Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений в городском поселении в настоящее время составляет – 410 мест, количество детей посещающих ДОУ – 275 человек. Фактическое использование детских дошкольных учреждений в поселении составляет более 100 %.

Перечень детских дошкольных учреждений

Табл.№4.5-3

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Нормативная емкость | Фактически посещает | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ласточка» | п.Мстера, ул.Гагарина, 12/14 | 75 | 75 | - |
| 2. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад им.Крупской | с.Барское Татарово, ул.Шибанова,18 | 110 | 110 | - |
| 3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кирпичик» | ст.Мстера, ул.Мира,4 | 150 | 55 | - |
| 4. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» | с.Станки, ул.Рябиновая,4 | 75 | 35 | - |

Из образовательных учреждений дополнительного образования в поселении имеются 
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы им. И.А.Альбицкого» в п. Мстера и МОУ ДОД «Мстерская детская школа искусств» на 50 мест в с. Барское Татарово.

В поселении имеется Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Мстерский художественный техникум 
им. Ф.А.Модорова».

Кроме того, на территории поселения находятся Областное Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Мстерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» и областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мстерский Детский Дом».

Здравоохранение и социальное обеспечение

На территории городского поселения расположена районная больница, фельдшерско-акушерский пункт и 1 врачебная амбулатория, входящие в состав МУЗ «Вязниковская Центральная районная больница» (письмо №105/02-09 от 06.06.2011г.).

Перечень учреждений здравоохранения

Табл.№4.5-4

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество посещений в смену | Количество медицинского персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «Мстерская районная больница» | п.Мстера, ул.Семашко, 15 | 7 коек, 20 мест дневного пребывания, 225 пос/смену | 65 |
| 2. | Филиал: Вязовская амбулатория | ст.Мстера, ул.2 Кирзаводская,9 |  |  |
| 3. | Станковский ФАП | с.Станки, ул.Центральная. 5 | 64 пос/см |  |

Фактическая обеспеченность учреждениями здравоохранения в городском поселении поселок Мстера составляет 103%.

##### Культура и искусство

##### На территории городского поселения имеются 2 дома культуры, 1 сельский клуб 
и молодежный центр общей вместимостью 320 мест и с общим объемом книжного фонда  49614 томов (письмо № 290 от 04.08.2011г.).

Перечень учреждений культуры

Табл.№4.5-5

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество мест, томов | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУК «Дом Культуры» | п.Мстера, пл.Ленина,9 | 100 |  |
| 2. | Мстерская поселковая библиотека | п.Мстера, пл.Ленина,9 | 28284 экз. |  |
| 3. | МУК «Мстерский художественный музей» | п.Мстера, пл.Ленина,3 | 40 |  |
| 4. | Мстерский молодежный центр | п.Мстера, ул.Дзержинского, 8 | 50 |  |
| 5. | МУК «Мстерский сельский дом культуры» | ст.Мстера, ул.Мира,4 | 100 |  |
| 6. | Мстерская сельская библиотека | ст.Мстера, ул.Мира,4 | 7530 экз. |  |
| 7. | Станковский сельский клуб | с.Станки, ул.Красная гора, 4 | 70 |  |
| 8. | Станковская сельская библиотека | с.Станки, ул.Кооперативная, 17 | 13800 экз. |  |

Уровень обеспеченности учреждениями культуры составляет по клубам - 45%, 
по библиотекам – более 100%.

###### Физкультура и спорт

###### Объекты физкультуры и спорта в городском поселении представлены спортивным залом, хоккейной коробкой (1800 кв.м) при Мстерской средней общеобразовательной школе (письмо Управления физической культуры и спорта администрации Вязниковского района).

##### Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

##### В городском поселении функционируют более 60 магазинов розничной торговли. Большая часть предприятий торговли находится в частной собственности, значительно меньше функционируют на правах аренды ООО, ЗАО, ТОО и т.п. Кроме того, существует выездная торговля (автолавки).

В соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования территория городского поселения в полном объеме обеспечена магазинами розничной торговли.

На территории поселения имеются 2 предприятия общественного питания, общей вместимостью 80 посадочных мест. Уровень обеспеченности посадочными местами довольно низок, составляет 23 % от нормы.

Частные предприниматели оказывают населению городского поселения различные виды бытовых услуг (пошив и ремонт одежды, фотоуслуги, парикмахерские, ремонт СБТ, пункты проката, ритуальные услуги и прочие виды бытовых услуг).

В городском поселении действуют отделения почтовой связи в п. Мстера, и филиалы на территории ст. Мстера и с. Станки. В п.Мстера имеется отделение сберегательного банка, отделение полиции и пожарная часть.

## 4.6. Функциональное зонирование МО пос. Мстера. Планировочная структура городского поселения и населенных пунктов,
 входящих в поселение

Функциональное зонирование городского поселения предусматривает выделение зон различного функционального назначения, определяя приоритетный вид хозяйственного использования территории.

В настоящее время на территории МО пос. Мстера можно выделить следующие функциональные зоны:

- зона поселкового и сельского строительства, включающая территории поселков 
и сельских населенных пунктов, входящих в городское поселение;

- сельскохозяйственные территории, включающие земли сельхозпредприятий, подсобных хозяйств, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.;

- транспортные, промышленные и коммунально-складские территории;

- зона преимущественного рекреационного использования и лесохозяйственные зеленые зоны, зоны отдыха;

- лесные территории;

- водные территории.

Положительным фактором функционального зонирования территории является разнообразие функциональных зон, что обусловлено, в основном, природными условиями.

Планировочная структура городского поселения на современном этапе формируется следующими планировочными элементами:

- Главная природная ландшафтно-планировочная ось территории Вязниковского района – река Клязьма является общей границей двух городских поселений: МО поселок Мстера 
и МО город Вязники.

- Перепады рельефа, пространства, пойменные луга с лесными массивами формируют живописный природный ландшафт, хорошо воспринимающийся и с высоких точек правого берега (с территории МО пос. Мстера) р. Клязьмы и с пойменных территорий 
МО пос. Мстера и МО город Вязники.

- Главными транспортными планировочными осями МО пос. Мстера и всего Вязниковского района являются железная дорога Москва-Н.Новгород и автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород-Казань-Уфа, выполняющие функции внешних связей района, а также частично осуществляющие внутрирайонные и внутрипоселенческие связи.

- Основными второстепенными транспортными планировочными осями являются автомобильные дороги общего пользования: регионального значения «Волга» - 
ст. Мстера –пос. Мстера – Сельцо – Красная Грива – Ковров и межмуниципального значения «Волга» - Станки – пос. Мстера проходящие по территории городского поселения в меридиональном направлении и обеспечивающие внутрипоселенческие связи местной системы расселения.

Анализ сложившейся планировочной структуры позволяет сделать следующие 
выводы:

- планировочная структура городского поселения имеет высокую степень развития, 
что обусловлено наличием двух важных транспортных магистралей страны и развитой сетью автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения;

- через административный центр городского поселения проходит главная природно-ландшафтная ось района (р. Клязьма) и транспортная планировочная ось регионального значения. Это обуславливает развитие его как административного, производственного 
и культурно-бытового центра городского поселения;

- развитая сеть второстепенных автомобильных дорог общего пользования позволяет сформировать систему культурно-бытового и транспортного обслуживания населения, проживающего в городском поселении.

Учитывая транспортно-географическое положение территории городского поселения, расположенной на железной дороге Москва-Н.Новгород и примыкающей к автодороге федерального значения, планировочная структура поселения имеет высокий потенциал своего развития. Зона потенциальной градостроительной активности МО пос. Мстера формируется вдоль сторон «треугольника», ограниченного автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, с наличием железной дороги внутри данного«треугольника».

Ко времени проектирования генерального плана (2010-2011 гг.) функциональное зонирование и планировочная структура населенных пунктов МО пос. Мстера в основном сложились. Планировочная структура населенных пунктов во многом определена природными условиями территории, исторически сложившейся застройкой.

Поселок Мстера относится к числу населенных мест России с ценным историко-градостроительным наследием и включен в списки исторических поселков.

Характерной чертой, отличающей пос. Мстера от других исторических населенных пунктов, является наличие «специфической» деятельности населения, связанной 
с художественными промыслами, искусством создания лаковой миниатюры. 
Эти отличительные особенности по сравнению с другими поселками предопределяют Мстере своеобразие архитектурно-планировочного формирования и в определенном смысле культуру населения. Немаловажным фактором в формировании индивидуальных черт поселка является окружающая природа.

Поселок Мстера расположен в северо-восточной части городского поселения 
на правом берегу реки Клязьмы. Он возвышается на холме, окаймленном реками Мстеркой, протекающей с севера на юг  и Тарой, протекающей с запада на восток, в окружении живописного пейзажа лесов, лугов и полей.

Поселок, в основном, застроен прямоугольными кварталами с индивидуальными усадебными домами, как в центральной части, так и на периферии ( в западной, южной 
и северной частях поселка).

В западном направлении, севернее улицы Советской, расположены кварталы 
2-3 этажной секционной жилой застройки.

В основу планировочной структуры исторического поселка положен принцип взаимодействия жилых образований (кварталов) с выходом к существующим природным образованиям: на востоке – к реке Мстерке, на юге – к реке Таре, с развитием исторического центра, вдоль главной улицы поселка – улицы Ленинградской.

Общественный центр поселка сформирован, расположен на пересечении двух основных осей поселка: ул. Ленинградской и ул. Советской, ведущих в новые жилые образования. Улица Ленинградская связывает исторический центр поселка Мстера 
с с. Барское Татарово, а ул. Советская с новым подцентром расположенным в западной части поселка.

Основные объекты культурного наследия пос. Мстера расположены вдоль 
ул. Ленинградской.

В качестве главной площади поселка используются площадь Ленина с примыкающим к ней сквером (с памятником В.И. Ленину), периметром жилых домов с объектами обслуживания и предприятием ОАО «Народное искусство». С северо-востока к площади примыкает ансамбль Богоявленского монастыря и церковь Иоанна Милостивого.

Подцентры в различных частях поселка представлены одиночными, в основном приспособленными магазинами.

Основные промышленные предприятия поселка расположены вдоль 
ул. Ленинградской и ул. Советской.

Через центр поселка и далее по ул. Ленинградской проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения.

В пос. Мстера действует единственная (на несколько населенных пунктов) 
общеобразовательная школа, расположенная в западной части поселка, южнее 
ОАО «Мстерский ювелир».

Из детских дошкольных учреждений функционирует детский сад «Ласточка» 
по ул. Гагарина, д. 12/14.

Также в поселке расположены детские учреждения: «Мстерский детский Дом», «Центр внешкольной работы им. И.А. Альбицкого».

Из образовательных учреждений в западной части поселка расположен «Мстерский художественный техникум им. Ф.А. Модорова».

В северной части поселка, южнее ул. Семашко находится «Мстерская районная больница».

Водозаборные сооружения (скважины) рассредоточены по территории поселка, 
в основном на промтерриториях.

Очистные сооружения расположены в поселке Заречный.

Кладбище находится в южной части поселка, вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения. Севернее кладбища расположена электроподстанция.

Свалка ТБО находится в 43 квартале Посад-Мстерского лесничества.

К основным промышленным и коммунальным объектам поселка Мстера относятся:

- электроподстанция, (шумовая зона – 135 м);

- кладбище, (С33-100 м);

- ЗАО «Мстерский Ювелир», (С33—100 м);

- ООО «Мстерский РСУ», (С33-100 м);

- ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры», (С33—100 м);

- ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир», (С33—100 м);

- ОАО «Мстерская швейная фабрика», (С33—100 м);

- Обувная фабрика, (С33—100 м);

- ОАО «Мстерская клеенка» ( в настоящее время предприятие не работает).

Практически  почти все указанные предприятия расположены среди жилой застройки, без соблюдения рекомендуемых санитарных разрывов.

В поселке Мстера отсутствует парк культуры и отдыха. Скверы и бульвары ввиду малых размеров, почти не влияют на планировочную структуру поселка.

В северо-западной части поселка расположен неблагоустроенный лесопарк.

Село Барское Татарово вплотную примыкает к поселку Мстера с северной стороны 
и является продолжением единого образования Мстера – Барское Татарово, с общей центральной улицей, где ул. Ленинградская в пос. Мстера имеет продолжение 
по ул. Шибанова в с. Барское Татарово.

Село Барское Татарово с востока ограничено рекой Мстеркой; с юга территорией 
пос. Мстера и д. Козловкой; с запада и севера – сельскохозяйственными угодьями.

Жилая застройка, в основном, представлена кварталами индивидуальной усадебной застройки.

В центральной части села расположена 2-х этажная секционная жилая застройка.

Ярко выраженного центра в селе Барское Татарово нет. Объекты обслуживания представлены отдельно стоящими магазинами по ул. Шибанова и юго-восточнее территории 
2-этажной секционной жилой застройки.

На ул. Шибанова расположены: магазины, Детский сад им. Н.К. Крупской, Мстерская сельская детская школа искусств, ЗАО Турбаза «Мстера». Севернее детского сада расположен парк «Голышевка», территория которого относится к особо охраняемым природным территориям.

Восточнее территории 2-х этажной секционной жилой застройки расположена «Мстерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат VIII вида».

Производственные территории с. Барское Татарово представлены двумя площадками: СПК «Мстерский» (С33-50 м) – расположена в западной части села на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Б.Татарово –Шустово и территория бывшей фабрики им. Н.К.Крупской расположена в восточной части села на берегу р.Мстерки (в настоящее время фабрика не работает, территория зарастает растительностью).

На берегу реки Мстерки, восточнее турбазы «Мстера»расположен родник.

Деревня Козловка расположена южнее автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Б.Татарово-Шустово, примыкает с запада вплотную к поселку Мстера и с.Барское Татарово. Имеет единственную улицу, застроенную индивидуальными усадебными домами. Объектов обслуживания в деревне не имеется.

Поселок Заречный расположен на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения, примыкает к пос. Мстера с юга.

Вся жилая застройка (индивидуальная усадебная и 2-х этажная секционная) расположена западнее автомобильной дороги.

Восточнее автомобильной дороги расположены промышленные и коммунальные территории: очистные сооружения (С33-400 м), территория бывшей ПМК, пилорама 
(С33-100 м), ООО «ЖКХ Строй Сервис» (С33-100 м).

В северной части поселка, в лесном массиве, расположено Посад-Мстерское участковое лесничество.

Объекты обслуживания представлены двумя магазинами расположенными 
в приспособленных зданиях, примыкающих к промышленным территориям.

Деревня Слободка расположена между автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения и рекой Клязьмой, примыкает к пос. Заречному с юга.

Жилая территория представлена кварталами индивидуальной усадебной застройки.

Производственные территории и объекты обслуживания в деревне отсутствуют.

Деревня Новоселка примыкает к пос. Заречный в южном направлении. В 300 м восточнее д.Новоселка расположена д. Слободка.

Жилая территория д. Новоселка представлена кварталами индивидуальной усадебной застройки.

Производственные территории и объекты обслуживания в деревне отсутствуют.

Деревни Крутовка и Желобиха расположены севернее автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Барское Татарово-Шустово, в 250 метрах западнее пос.Мстера.

Между собой деревни имеют общую границу. Жилые территории представлены кварталами индивидуальной усадебной застройки.

Производственные территории и объекты обслуживания в деревнях отсутствуют.

Севернее застроенной территории д.Крутовка находится водоем из которого вытекает ручей, впадающий в р.Мстерку.

Деревня Исаковка расположена в 400 м южнее от д. Крутовка. Территория деревни представлена в северной части индивидуальными усадебными участками, а в южной части участками коллективных садоводств.

Производственные территории и объекты обслуживания в деревне отсутствуют.

Станция Мстера расположена на пересечении двух магистралей: железной дороги Москва - Н.Новгород и автомобильной дороги общего пользования регионального значения.

Планировочная структура станции Мстера практически сложилась. Проходящая 
по территории станции, в широтном направлении, железная дорога делит ее на две разновеликие части: северную и южную.

Основная часть жилых территорий, объектов обслуживания и мест приложения труда сосредоточена в южной части.

Станция Мстера – единственный населенный пункт в муниципальном образовании, где расположена многоэтажная (4-5 эт.) секционная жилая застройка.

Практически, вся жилая застройка (кроме трех 5-ти этажных жилых домов)представлена индивидуальными усадебными домами.

В южной части станции Мстера расположены следующие объекты обслуживания:

- административные здания;

- общеобразовательная школа;

- детское дошкольное учреждение;

- Филиал Вязовская амбулатория;

- дом культуры и библиотека (в приспособленном помещении);

- магазины;

- баня;

- пождепо (на территории МЗКСМ)

- железнодорожная станция;

- церковь.

Основные промышленные и коммунальные предприятия сосредоточены в южной части, включают:

- ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов», (С33-300 м);

- Пилорама, (С33-100м);

- ООО «Алеко» (Хлебопекарня), (С33-50м);

- Очистные сооружения, (С33-200 м);

- кладбище, (С33-100 м) (расположено в 300 метрах западнее от границы населенного пункта).

Северная часть станции Мстера представлена индивидуальными усадебными 
домами.

В северной части расположены следующие объекты обслуживания:

- административные здания;

- Мстерское участковое лесничество;

- тяговая электроподстанция (расположена в 200 метрах западнее от границы населенного пункта);

- ГРС (расположена севернее станции Мстера, в 300 метрах от жилой застройки).

Станция Мстера окружена лесными массивами в северо-западном, северном 
и северо-восточном направлениях.

Деревня Вязовка расположена на автомобильной дороге  общего пользования 
регионального значения, примыкает к границе ст. Мстера с юга.

Планировочная структура деревни представлена одной улицей застроенной

индивидуальными усадебными домами.

Производственные территории и объекты обслуживания в деревне отсутствуют.

Деревня Сколепово расположена в 300 метрах юго-восточнее деревни Вязовка. Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной индивидуальными усадебными домами. С запада к деревне примыкает грунтовая дорога проходящая от д. Вязовка до федеральной автодороги общего пользования М-7 «Волга». Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Село Станки расположено на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения, является основным связующим звеном, центром притяжения окружающих его населенных пунктов: Ставрово, Хмельники, Плосково, Глубоково, Яндовы, Костенево.

Планировочная структура с. Станки сложилась и в настоящее время требует незначительных изменений и дополнений.

Жилая застройка – преимущественно усадебная, размещена в центральной, южной 
и северной частях села. Вдоль главной улицы, северо-восточнее промзоны, расположена малоэтажная (2 эт.) секционная жилая застройка с объектами обслуживания.

В с. Станки функционируют  детское дошкольное учреждение и общеобразовательная школа.

Основные объекты обслуживания размещены в северной части с. Станки (административное здание, ФАП, почта, магазин), а также южнее существующей общеобразовательной школы, вдоль главной улицы села (библиотека, магазины).

Территория производственного центра, расположенного в центральной и западной части села, в полном объеме не используется, многие корпуса разрушаются и когда-то ранее перспективное хозяйство приходит в запустение и упадок. В юго-западной части производственной территории функционирует пилорама (С33-100 м).

В восточной  части производственной территории, в 30 метрах западнее школы расположен скотомогильник (яма Беккера) с С33-1000 м.

В западной части села проходят транзитные ВЛ 35 и 220 кВ, а также линия подземного кабеля связи «Филино-Вязники».

Западнее коридора ВЛ 35 и 220 кВ расположено кладбище (С33-100 м), в котором проходят захоронения жителей с.Станки и близлежащих населенных пунктов.

В границах с. Станки расположены следующие объекты культурного наследия:

- Успенская церковь, 1819 г.;

- Торговая лавка купца Авдонина, XIX в. (находится в упадническом состоянии);

- Здание школы, в которой учились Герои Советского Союза Борисов М.С. 
(1904-1944 гг.), Киселев В.А. (1915-1950 гг.), Мошин А.Ф. (1917-1943 гг.);

Также в с. Станки ранее находились ( в настоящее время утрачены):

- Дом Смирновых, XIX в.;

- Дом Овчинниковых, XIX в.

В 300 м, севернее с. Станки находится неолитическая стоянка «Станки».

Деревня Ставрово примыкает к с. Станки с севера. Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной индивидуальными усадебными домами.

В юго-восточной части деревни расположена пилорама (С33-100 м).

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Деревня Плосково расположена в юго-западном направлении от с. Станки.

Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной индивидуальными усадебными домами. По улице проходит дорога с твердым покрытием, связывающая деревню Плосково с с. Станки.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Деревня Хмельники расположена в 500 метрах западнее с.Станки. Планировочная структура деревни сложилась хаотически и представляет собой улицу, застроенную с одной стороны, с перпендикулярно примыкающими к ней двумя участками.

В северном направлении проходит грунтовая дорога, связывающая деревню Хмельники с д. Калиты и с. Станки.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Деревня Калиты расположена в 1100 метрах северо-западнее с. Станки. Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной с обеих сторон индивидуальными усадебными домами. Через деревню проходит грунтовая дорога, связывающая д. Калиты с д. Хмельники в южном направлении и с д. Тимино в северо-восточном направлении. Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Деревня Глубоково расположена в 300 метрах восточнее с. Станки. Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной индивидуальными усадебными домами. С восточной стороны к деревне примыкает древнерусское селище «Глубоковское», XII-XVII вв. и родник.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Село Троицкое-Татарово расположено в северной части городского поселения 
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-7«Волга»-Ковров. Планировочная структура села сложилась и представляет собой три улицы застроенные индивидуальными усадебными домами вдоль автомагистрали. Юго-восточная часть села граничит с водоемом реки Мстерка, а граница на западе проходит по ручью. Из объектов обслуживания в селе находится магазин, который в последнее время не функционирует.

В центральной части села расположен ансамбль Покровской церкви (1789 г.) со сторожкой оградой и воротами. В настоящее время ансамбль восстанавливается, 
на объекте ведутся реставрационные работы. С северо-востока к церкви примыкает кладбище (С33-50 м).

Деревня Федосеиха примыкает с запада к автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения М-7 «Волга»- пос. Мстера и расположена 
на значительном возвышении по отношению к автодороге.

Планировочная структура деревни представлена одной улицей, перпендикулярно примыкающей к автодороге общего пользования, застроенной с обеих сторон индивидуальными усадебными домами. В западной части деревни к улице перпендикулярно примыкает проезд с застройкой пяти новых участков усадебных домов.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

С севера и юга к деревне примыкают массивы противоэрозионных лесов.

В 150 метрах восточнее деревни протекает река Клязьма.

Деревня Жары расположена на автомобильной дороге общего пользования регионального значения М-7 «Волга»-Ковров и примыкает к ней с западной стороны. Планировочная структура деревни сложилась и представляет собой улицу, примыкающую перпендикулярно к автомагистрали, застроенную с обеих сторон индивидуальными усадебными домами.

В южной части деревни расположено фермерское хозяйство.

В западной части деревни проходит газопровод высокого давления.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

С севера и северо-востока к деревне примыкают массивы защитных 
и эксплуатационных лесов.

Деревня Яндовы расположена в 700 метрах южнее с. Станки. Планировочная структура деревни представлена одной улицей застроенной индивидуальными усадебными домами. Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется. В северо-восточной части д.Яндовы проходят транзитные ВЛ 35 и 220кВ. По западной границе деревни протекает ручей. В северном направлении деревня Яндовы связана с с. Станки грунтовой дорогой.

С севера, северо-востока и запада к деревне примыкают массивы противоэрозионных лесов. В юго-западной части граница деревни частично совпадает с границей 
МО пос. Мстера.

Деревня Костенево расположена в 600 метрах восточнее д. Яндовы и в 1100 метрах западнее д. Сингерь. Планировочная структура деревни представлена одной улицей застроенной с одной стороны индивидуальными усадебными домами.

Каких-либо объектов обслуживания в деревнене имеется. По территории д.Костенево

в центре, на юге, юго-востоке и востоке протекают ручьи. С севера и северо-востока 
к границам деревни примыкают массивы противоэрозионных лесов. В юго-западном направлении к деревне примыкают транзитные ВЛ 35 и 220 кВ. Деревня Костенево связана грунтовыми дорогами с с. Станки и д. Сингерь.

Деревня Сингерь расположена на автомобильной дороге общего пользования  межмуниципального значения «Волга»-пос.Мстера, в 1700 метрах юго-восточнее с. Станки. Планировочная структура деревни сложилась и представляет собой улицу вдоль автомагистрали, застроенную индивидуальными усадебными домами. Из объектов обслуживания в деревне находится магазин и часовня, кон. XIX в.

Деревня Сингерь находится в юго-восточной части городского поселения. В южной части граница деревни совпадает с границей МО пос. Мстера.

Деревня Раменье расположена в 1000 метрах юго-западнее от  поселка Мстера. 
По центральной улице деревни проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Волга»-Ковров. Планировочная структура деревни представлена двумя параллельными улицами, застроенными индивидуальными усадебными домами.

Из объектов обслуживания в деревне находятся два магазина: один на магистрали – действующей, другой в глубине застройки – не функционирует.

С юго-востока и северо-запада к границам деревни примыкают массивы защитных лесов и зеленых зон.

Западнее деревни проходит газопровод высокого давления.

Деревня Черноморье расположена в 1100 м юго-западнее от деревни Раменье, 
в 100 метрах восточнее от реки Тары. Планировочная структура деревни представлена одной улицей застроенной индивидуальными усадебными домами.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

В северо-западной части деревни находится русское селище «Черноморское», 
XVI-XVII вв.

Село Налескино расположено на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Волга» - пос. Мстера.

Планировочная структура села сложилась из двух почти параллельных улиц расположенных вдоль глубокого оврага.

С севера к границе села примыкает территория коллективных садов.

В 200 м юго-западнее от границы села расположено кладбище (С33-100 м). 
Из объектов обслуживания в центре села находится торговый киоск, в настоящее время 
не функционирует. В северо-восточной части села расположены две церкви: Стефаниевская каменная церковь, 1792-1805 гг., находится в упадническом состоянии, требует первоочередных работ по восстановлению и деревянная церковь Казанной  иконы Божией Матери, 1854 г., ранее была разрушена и в настоящее время ( с 2009 г.) здесь проводятся восстановительные работы.

С северо-востока, востока и юга село окружают противоэрозионные леса. В 150 м восточнее села протекает река Клязьма.

В 300 метрах западнее от застройки села проходят транзитные ВЛ 35 и 220 кВ. 
Село Налескино вплотную примыкает  к территории Клязминского берегового заказника проходящего вдоль правого берега р. Клязьмы от пос. Мстера до г. Гороховца.

Деревня Тимино расположена в 200 метрах южнее от с. Налескино, связана грунтовой дорогой с д. Калиты в южном направлении и в 700 м севернее с автодорогой общего пользования межмуниципального значения «Волга» - пос. Мстера.

Планировочная структура деревни представлена одной улицей, застроенной с обеих сторон индивидуальными усадебными домами.

Каких-либо объектов обслуживания в деревне не имеется.

Западнее деревни проходят транзитные ВЛ 35 и 220кВ. С севера к границе деревни примыкают массивы противоэрозионных лесов. Южнее деревни протекает ручей впадающий в р. Клязьму.

Деревня Дороново расположена в 800 метрах юго-западнее с. Налескино.
В настоящее время в деревне Дороново из-за отсутствия жителей каких-либо построек 
и сооружений не имеется, за исключением нескольких земельных участков оформленных 
в собственность. С севера и юга к границам деревни примыкают массивы противоэрозионных лесов.

Деревня Барское Рыкино в настоящее время только числится в Реестре административных образований и единиц МО пос. Мстера. Ориентировочно деревня ранее располагалась в 1200 метрах западнее от деревни Плосково. Каких-либо построек 
и сооружений на месте бывшей деревни Барское Рыкино в настоящее время не имеется.

Зарегистрированные границы данного населенного пункта также отсутствуют.

Скит Акиньшино расположен на возвышенном живописном месте в 400 метрах западнее от реки Тары, в 2500 метрах юго-западнее от пос. Мстера и в 1100 метрах северо-восточнее деревни Черноморье. На значительном возвышении находится церковь Казанской иконы Божией Матери, 1818 г. У подножья возвышенности берет свое начало Святой источник, имеет 150 метровую охранную зону, как памятник природы. С северо-востока скит окружен массивами противоэрозионных лесов.

## 4.7. Историко-культурный потенциал. Туризм.

Владимирская земля – один из древнейших историко-культурных центров Северо-Восточной Руси. Территория края прошла развитие через все этапы археологических культур: мезолит (VIII-VI тыс. до н.э.), неолит (III-II тыс. до н.э.). В эпоху железного века территории по берегам Оки, Клязьмы, Нерли занимали племена так называемой дьяковской культуры (VIII в до н.э.- VI в. н.э.), послужившие основой для формирования финно-угорского этноса.

На основе дьяковской культуры сформировалась культура летописных племен «мурома», «весь», «меря», живших на территории Волго-Окского междуречья. Самыми многочисленными были мерянские племена, обитавшие в VII-X вв. н.э. на берегах Клязьмы, Нерли, Колокши, Каменки.

На территории муниципального образования пос. Мстера имеется множество памятников археологии:

- мезолитическая стоянка «Заречный-2»;

- неолитическая стоянка «Станки»;

- селище «Заречный-1» вторая половина 1-го тыс. н.э. XI-XIII вв.;

- селище «Слободка-1», XI-XIII вв.;

- селище «Слободка-2», XI-XIII вв.;

- селище «Глубоково», XI-XIII, XIV-XVII вв.;

- селище «Черноморье», XIV-XVII вв.

Все памятники археологии сосредоточены вдоль рек Клязьмы и Тары.

Историко-культурный потенциал МО пос. Мстера характерен развитием народных художественных промыслов, впитавших в себя традиции, идущие из самых глубин владимирской истории и ставших яркой страницей в истории русского национального искусства.

В настоящее время на основе местных традиций успешно развиваются центры ремесел. Широко известны художественные промыслы Мстеры (лаковая миниатюра, вышивка «белой гладью» и «владимирским швом», ювелирные изделия из филиграни).

Основные объекты культурного наследия МО пос. Мстера сосредоточены

в административном центре –поселке Мстера. Это прежде всего ансамбль Богоявленского мужского монастыря, с Богоявленским собором (1687 г), Владимирской церковью (1716 г), колокольней и оградой Богоявленского монастыря (сер. XIX в), а также торговые лавки 
(сер. XIX в) при монастыре.

С северо-запада к монастырю примыкает территория женской обители с церковью Иоанна Милостивого (1809 г).

В северной части поселка Мстеры расположен ансамбль Единоверческого погоста 
с Никольской церковью Единоверческого погоста (1884 г).

Ансамбль Богоявленского монастыря и Единоверческого погоста находятся 
на государственной охране федерального значения.

В северо-западной части поселка, на ул. Семашко расположен ансамбль земской больницы, включающий:

- главный корпус земской больницы (1913), (в настоящее время корпус находится 
в полуразрушенном состоянии, требуются срочные восстановительные работы);

- флигель №1 земской больницы (1913 г);

- флигель №2 земской больницы (1913 г).

В селе Налескино расположены две церкви: Казанская церковь (дерев.) 1754-1458 гг., федерального значения (в настоящее время, 2009-2011 гг. церковь восстанавливается заново) и Стефаниевская церковь, 1792-1805 гг., регионального значения.

В селе Троицкое-Татарово расположен ансамбль Покровской церкви (регионального значения):

- Покровская церковь, 1789 г;

- Сторожка, 1789 г.

В 2,5 км юго-западнее от поселка Мстеры находится уникальное место – скит Акиньшино, в котором на возвышенном месте построена церковь Казанской иконы Божией Матери, 1818г. – регионального значения. У подножия холма в 60 м от церкви находится Святой источник – родник, памятник природы с охранной зоной - 150 м.

Культовые сооружения регионального значения находятся также в населенных пунктах:

- с. Барское Татарово – Рождественская церковь, нач. XIX в (на территории турбазы «Мстера», требуются срочные восстановительные работы);

- с. Станки – Успенская церковь, 1819 г.;

- д. Сингерь – часовня, кон. XIX в.

В настоящее время, практически все (80-90%) культовые сооружения, расположенные в МО пос. Мстера находятся в плачевном состоянии и требуют срочных восстановительных работ.

В городском поселении, в основном в пос. Мстера, находится большое количество памятников градостроительства, архитектуры и истории находящихся на государственной охране регионального значения.

Туризм

Туризм Владимирской области на современном этапе включает разнообразные виды деятельности, поэтому его можно разделить на несколько групп: внутренний, выездной, въездной, социальный, самодеятельный. Однако имеются основные разновидности туризма, определяющие характер путешествия по области, в т.ч. и в МО пос. Мстера – это пребывание туристов с познавательными, профессионально-деловыми, оздоровительными, спортивными, религиозными целями.

В МО пос. Мстера – есть все предпосылки для развития агротуризма: путешествий 
в сельскую местность с целью отдыха (с. Барское Татарово, д. Слободка, с. Станки, 
д. Глубоково, с. Налескино, д. Черноморье, с. Троицкое-Татарово…), изучения технологий ведения хозяйства и традиций (с. Станки, с. Налескино), участия в сельских праздниках, 
в заготовке и переработке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений, 
иных пищевых и недревесных лесных ресурсов, и других видах деятельности.

Данный вид туризма подразумевает организацию обустроенной сети гостевых домов на базе существующих хозяйств для городских жителей, желающих провести отпуск 
в экологически чистой живописной сельской местности (с. Налескино, д. Глубоково, 
с. Троицкое-Татарово, с.Барское Татарово, д. Тимино, д. Калиты, д. Черноморье).

Свежий воздух, живописный пейзаж, русская баня, опытные проводники по ягодным 
и грибным местам, обустроенные объекты для заготовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых 
и не древесных лесных ресурсов могут привлечь внимание жителей близлежащих городов. 
В городском поселении имеются и благоприятные природные условия и достаточное количество свободных домов в населенных пунктах (с. Налескино, д. Калиты, д. Костенево, 
д. Тимино…), где сохранился традиционный колорит деревни.

Охотничьи ресурсы перспективны для развития охотничьего туризма. В городском поселении имеются охотничьи угодья; это и полевые, и лесные, и водные просторы, а значит, охотники и рыболовы в полной мере могут удовлетворить свои потребности к древнейшему занятию – добыче зверя, птицы и рыбы.

В городском поселении имеются два стационарных учреждения отдыха: турбаза «Мстера», размещенная на реке Мстерке и оздоровительный лагерь «Турист», находящийся недалеко от реки Тары.

Подлинные сокровища мировой культуры хранит исконно русская Владимирская земля. В настоящее время поселок Мстера включен в разветвленную систему музейного показа, охватывающую практически всю территорию области. Этот потенциал составляет основу развития познавательного туризма по МО пос. Мстера.

В поселке Мстера открыты для посещения туристов несколько музеев с экспозициями и выставками: «Мстерская лаковая миниатюра», «Мстерское ювелирное искусство», «Мстерская художественная вышивка».

В МО пос. Мстера развивается широкий спектр разнообразных форм народного декоративно-прикладного искусства. Сегодня это две основные сферы деятельности – народные художественные ремесла и  народные художественные промыслы 
и промышленность.

В сферу народных художественных ремесел входит ручное творчество отдельных народных умельцев, чаще всего работающих в домашних условиях и производящих традиционные изделия единичного или малотиражного характера.

Быстро реагируя на конкретную ситуацию эта сфера деятельности оперативно может достигнуть необходимого уровня развития в туризме.

Сфера народных художественных промыслов и художественной промышленности включает в себя производство изделий на тиражированной основе в сочетании ручного 
и механизированного труда. Промыслы, как правило, развиваются на основе местных традиций народного искусства, исторически сложившихся в том или ином центре.

Таковыми являются художественные промыслы Мстеры (лаковая миниатюра, иконопись, вышивка «белой гладью» и «владимирским швом», ювелирные изделия 
из филиграни).

В МО пос. Мстера, в с. Барское Татарово до наших дней сохранился ансамбль усадьбы (дом и роща) местного книгоиздателя и краеведа Голышева И.А.

Весомую часть сохранившихся памятников архитектуры МО пос. Мстера по своему назначению представляют сооружения культового характера, в т.ч. мужской монастырь 
и женская обитель в пос. Мстера, скит в с. Акиньшино, 3 ансамбля, 12 церквей, 1 часовня.  Процесс восстановления храмов (с. Налескино, с.Троицкое-Татарово, пос. Мстера) продолжается, что способствует и возрождению духовности, и развитию разных форм религиозного туризма. В последнее время на станции Мстера выстроена новая церковь.

Муниципальное образование пос. Мстера относится к числу наиболее развитых 
в культовом отношении поселений. Православные монастыри и их храмы, как  памятники средневековой Руси, вызывают все более возрастающий интерес не только оригинальностью архитектурных ансамблей, но и сохраняющимся недостатком информации о таинственном бытии их насельников-братии, а все более желанием совместной молитвы 
и непосредственного прикосновения к святыням. В настоящее время городское поселение (преимущественно в пос. Мстера, с. Акиньшино) активно посещается паломническими группами и одинокими паломниками.

На сегодняшний день возможности приема массового потока паломников ограничены из-за следующих причин: дороговизны гостиниц и их далеко не духовного состояния; отсутствию должного количества мест отдыха, иных сопутствующих паломничеству объектов; трапезных с уставным питанием, туалетов и т.д. Существует острая необходимость максимального приближения к цели визита баз размещения (гостиниц, трапезных и т.п.) объектов.

Несмотря на имеющийся рекреационный потенциал, туризм в МО пос. Мстера, как во Владимирской области в целом, так и в соседних регионах, переживает значительные трудности, связанные с переходом на рыночные отношения. Это касается и природных 
и культурных комплексов, состояния туристской инфраструктуры и учреждений отдыха.

Также ощущается острая нехватка номеров высшего класса, способных удовлетворить потребности иностранных граждан.

## 4.8. Транспортная инфраструктура

## 4.8.1. Железнодорожный транспорт

По территории городского поселения пос. Мстера проходит участок Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» направлением Москва – Нижний Новгород, на котором расположена станция Мстера.

В границах поселения через железную дорогу «Москва-Нижний Новгород» имеется железнодорожный переезд в одном уровне по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга».

Железнодорожный пассажирский транспорт используется жителями городского поселения, в основном, для связи с областным центром г. Владимиром и для поездок 
в другие регионы страны.

## 4.8.2. Автомобильные дороги

По территории городского поселения пос. Мстера вдоль южной его границы проходит  автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа». Ширина придорожной полосы – 75м.

С севера на юг пересекает городское поселение автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга». (В границах Ковровского района — IV категории, в границах Вязниковского района – 
III категории). Ширина придорожной полосы – 50м.

Связь поселка Мстера с районным центром г. Вязники осуществляется 
по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера. Ширина придорожной полосы – 50м.

Перечень и техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории городского поселения пос. Мстера представлены в табл. 
№ 4.8.2.-1.

Табл. № 4.8.2.-1

| № п/п | Наименование автодороги (идентификационный номер) | Район | Категория а.д. | км+ | Протяженность, км | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |
|  | М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа (00 ОП ФЗ М-7 (Е017, Е22, СНГ)) | - | IБ | - | 45,4км-по территории Вязниковского района (268+700-314+100), 6,0км-по территории поселения | - |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |
|  | Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» (17 ОП РЗ 17 К-5) | Ковровский | IV | 4+318-45+150 | 40,832 | 66,027 |
|  |  | Вязниковский | III | 45+150-70+345 | 25,195 |  |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |
|  | «Волга» – Станки – Мстера (17 ОП МЗ 17 Н-21) | Вязниковский | IV | 0+000-17+892 | 17,892 | 17,892 |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения, вошедшие в данный перечень в соответствие с Постановлением Губернатора области от 04.04.2012г №315 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области». |
|  | «Волга»-Сарыево–Шустово–Крутовка-Мстера (17 ОП МЗ 17 Н 134) | Вязниковский | IV | 0+000-20+100 | 20,100 | 20,100 |
|  | Ст. Мстера – Кирзавод (17 ОП МЗ 17 Н 140) | Вязниковский | IV | 0+000-0+900 | 0,900 | 0,900 |
|  | Станки - Плосково (17 ОП МЗ 17 Н 144 | Вязниковский | IV | 0+000-2+000 | 2,000 | 2,000 |
|  | Подъезд к д. Налескино (17 ОП МЗ 17 Н 145) | Вязниковский | IV | 0+000-0+900 | 0,900 | 0,900 |
|  | Слободка-Новоселка (17 ОП МЗ 17 Н 154) | Вязниковский | IV | 0+000-0+600 | 0,600 | 0,600 |

Наименования автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и их идентификационные номера приняты в соответствии 
с Постановлением Губернатора области от 04.04.2012г №315 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области».

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования  «поселок Мстера» Вязниковского района

(в соответствии с Приложением к Постановлению Главы 
местной администрации от 07.11.2011 №136)

Табл. № 4.8.2.-2

| № п\п | Идентификационный номер | Полное наименование дороги, (местоположение) | Категория а.д. | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 210 560 ОП МП-01 | подъезд №1 (от а.д. «Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера– ст. Мстера – «Волга» до здания котельной Вязовской сельской школы) | V | 0,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-02 | ул. Мира №2 (ст. Мстера) | V | 0,95 |
|  | 17 210 560 ОП МП-03 | ул. Комсомольская гора (с. Барское Татарово) | V | 0,195 |
|  | 17 210 560 ОП МП-04 | пер. Первомайский (с. Барское Татарово) | V | 0,185 |
| п. Мстера |
|  | 17 210 560 ОП МП-05 | ул. Полевая | V | 0,68 |
|  | 17 210 560 ОП МП-06 | ул. 3-го Интернационала | V | 1,02 |
|  | 17 210 560 ОП МП-07 | ул. Заводская | V | 0,18 |
|  | 17 210 560 ОП МП-08 | пер. Заводской | V | 0,16 |
|  | 17 210 560 ОП МП-09 | ул. Косогорная | V | 0,205 |
|  | 17 210 560 ОП МП-10 | ул. Нагорная | V | 0,235 |
|  | 17 210 560 ОП МП-11 | ул. Пушкина | V | 0,235 |
|  | 17 210 560 ОП МП-12 | ул. Пионерская Гора | V | 0,21 |
|  | 17 210 560 ОП МП-13 | пер. 1 Набережный | V | 0,1 |
|  | 17 210 560 ОП МП-14 | пер. Пионерский | V | 0,135 |
|  | 17 210 560 ОП МП-15 | пер. Братьев Сусловых | V | 0,125 |
|  | 17 210 560 ОП МП-16 | ул. Братьев Сусловых | V | 0,24 |
|  | 17 210 560 ОП МП-17 | ул. Парковая | V | 0,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-18 | ул. Юнатов | V | 0,49 |
|  | 17 210 560 ОП МП-19 | ул. Чапаева | V | 0,195 |
|  | 17 210 560 ОП МП-20 | ул. Вязовая Гора | V | 0,23 |
|  | 17 210 560 ОП МП-21 | ул. Комсомольская Гора | V | 0,265 |
|  | 17 210 560 ОП МП-22 | ул. Гагарина | V | 0,24 |
|  | 17 210 560 ОП МП-23 | ул. 2 Новая линия | V | 0,39 |
|  | 17 210 560 ОП МП-24 | ул. 1 Новая линия | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-25 | ул. Первомайская | V | 0,46 |
|  | 17 210 560 ОП МП-26 | пер. Первомайский | V | 0,338 |
|  | 17 210 560 ОП МП-27 | ул. Ленина | V | 2,0 |
|  | 17 210 560 ОП МП-28 | ул. Новобольничная | V | 0,625 |
|  | 17 210 560 ОП МП-29 | ул. Больничная | V | 0,88 |
|  | 17 210 560 ОП МП-30 | ул. Профсоюзная | V | 0,217 |
|  | 17 210 560 ОП МП-31 | ул. Маяковского | V | 0,305 |
|  | 17 210 560 ОП МП-32 | ул. Титова | V | 0,42 |
|  | 17 210 560 ОП МП-33 | ул. Садовая | V | 0,36 |
|  | 17 210 560 ОП МП-34 | пер. 1 Пролетарский | V | 0,255 |
|  | 17 210 560 ОП МП-35 | пер. 2 Пролетарский | V | 0,23 |
|  | 17 210 560 ОП МП-36 | пер.1 Советский | V | 0,19 |
|  | 17 210 560 ОП МП-37 | ул. Котягина | V | 0,975 |
|  | 17 210 560 ОП МП-38 | пер.2 Советский | V | 0,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-39 | пер.3 Советский | V | 0,2 |
|  | 17 210 560 ОП МП-40 | ул. Пролетарская | V | 0,6 |
|  | 17 210 560 ОП МП-41 | ул. Семашко | V | 0,42 |
|  | 17 210 560 ОП МП-42 | пер. Семашко | V | 0,32 |
|  | 17 210 560 ОП МП-43 | ул. Мира №1 | V | 0,56 |
|  | 17 210 560 ОП МП-44 | ул. 3 Новая линия | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-45 | ул. 4 Новая линия | V | 0,29 |
|  | 17 210 560 ОП МП-46 | ул. Горького | V | 0,46 |
|  | 17 210 560 ОП МП-47 | пер. 1 Ленинградский | V | 0,048 |
|  | 17 210 560 ОП МП-48 | пер. 2 Ленинградский | V | 0,098 |
|  | 17 210 560 ОП МП-49 | пер. 3 Ленинградский | V | 0,185 |
|  | 17 210 560 ОП МП-50 | пер. Комсомольский | V | 0,195 |
|  | 17 210 560 ОП МП-51 | ул. Мичурина | V | 1,015 |
|  | 17 210 560 ОП МП-52 | ул. Советская №1 | V | 2,08 |
|  | 17 210 560 ОП МП-53 | площадь Ленина | V | 0,52 |
|  | 17 210 560 ОП МП-54 | ул. Школьная №1 | V | 0,74 |
|  | 17 210 560 ОП МП-55 | ул. 2 Набережная | V | 1,5 |
|  | 17 210 560 ОП МП-56 | ул. 3 Набережная | V | 1,4 |
|  | 17 210 560 ОП МП-57 | ул. Зеленая | V | 0,85 |
|  | 17 210 560 ОП МП-58 | ул. Октябрьская | V | 1,12 |
|  | 17 210 560 ОП МП-59 | ул. Вишневая | V | 0,35 |
|  | 17 210 560 ОП МП-60 | ул. Лермонтова | V | 0,42 |
|  | 17 210 560 ОП МП-61 | ул. Дачная №1 | V | 0,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-62 | ул. Терешковой | V | 0,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-63 | ул. 1 Набережная | V | 0,4 |
|  | 17 210 560 ОП МП-64 | пер. Ленина | V | 0,1 |
|  | 17 210 560 ОП МП-65 | ул. Новофабричная | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-66 | ул. Остров 3 линия | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-67 | ул. Остров 2 линия | V | 0,35 |
|  | 17 210 560 ОП МП-68 | ул. Остров 1 линия | V | 0,42 |
|  | 17 210 560 ОП МП-69 | ул. Новая | V | 0,28 |
|  | 17 210 560 ОП МП-70 | пер. Южный | V | 0,2 |
|  | 17 210 560 ОП МП-71 | пер. Рябиновый | V | 0,2 |
|  |  |  |  | 29,711 |
| село Барское Татарово |
|  | 17 210 560 ОП МП-72 | ул. Совхозная | V | 0,6 |
|  | 17 210 560 ОП МП-73 | ул. Молодежная №1 | V | 0,55 |
|  | 17 210 560 ОП МП-74 | ул. Дачная №2 | V | 0,37 |
|  | 17 210 560 ОП МП-75 | ул. Труда | V | 1,15 |
|  | 17 210 560 ОП МП-76 | ул. Чехова | V | 1,1 |
|  | 17 210 560 ОП МП-77 | ул. Некрасова | V | 0,36 |
|  | 17 210 560 ОП МП-78 | ул. Механизаторов | V | 0,32 |
|  | 17 210 560 ОП МП-79 | проезд Полевая-Совхозная | V | 0,9 |
|  |  |  |  | 5,35 |
| прочие деревни |
|  | 17 210 560 ОП МП-80 | д. Козловка | V | 0,55 |
|  | 17 210 560 ОП МП-81 | д. Крутовка | V | 0,35 |
|  | 17 210 560 ОП МП-82 | д. Налескино | V | 0,86 |
|  | 17 210 560 ОП МП-83 | д. Федосеиха | V | 0,43 |
|  | 17 210 560 ОП МП-84 | д. Слободка | V | 0,45 |
|  | 17 210 560 ОП МП-85 | д. Новоселка | V | 1,25 |
|  | 17 210 560 ОП МП-86 | д. Желобиха | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-87 | пос. Заречный | V | 0,82 |
|  | 17 210 560 ОП МП-88 | д. Вязовка | V | 1,0 |
|  | 17 210 560 ОП МП-89 | д. Сколепово | V | 0,4 |
|  |  |  |  | 6,41 |
| станция Мстера |
|  | 17 210 560 ОП МП-90 | подъезд к д.с. «Кирпичик» | V | 0,07 |
|  | 17 210 560 ОП МП-91 | ул. Комсомольская | V | 0,18 |
|  | 17 210 560 ОП МП-92 | ул. Кирзаводская. | V | 0,32 |
|  | 17 210 560 ОП МП-93 | ул. Молодежная №2 | V | 0,46 |
|  | 17 210 560 ОП МП-94 | ул. Кооперативная | V | 0,16 |
|  | 17 210 560 ОП МП-95 | ул. Хлебозаводская | V | 0,35 |
|  | 17 210 560 ОП МП-96 | ул. Советская №2 | V | 0,2 |
|  | 17 210 560 ОП МП-97 | пер. Школьный | V | 0,24 |
|  | 17 210 560 ОП МП-98 | ул. 3 Шоссейная | V | 0,18 |
|  | 17 210 560 ОП МП-99 | ул. Широкая. | V | 0,3 |
|  | 17 210 560 ОП МП-100 | ул. 2 Шоссейная | V | 0,28 |
|  | 17 210 560 ОП МП-101* | проезд №2 (от а.д. «Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера– ст. Мстера – «Волга» до ул. Подстанция. д.2) | V | 0,6 |
|  | 17 210 560 ОП МП-102 | ул. Лесная | V | 0,25 |
|  | 17 210 560 ОП МП-103 | ул. 5 Железнодорожная | V | 0,24 |
|  | 17 210 560 ОП МП-104 | ул. 4 Железнодорожная | V | 0,21 |
|  | 17 210 560 ОП МП-105 | ул. 3 Железнодорожная | V | 0,29 |
|  | 17 210 560 ОП МП-106 | ул. 2 Железнодорожная | V | 0,4 |
|  | 17 210 560 ОП МП-107 | ул. 1 Железнодорожная | V | 0,8 |
|  | 17 210 560 ОП МП-108 | ул. Школьная №2 | V | 0,7 |
|  | 17 210 560 ОП МП-109 | ул. Вокзальная | V | 1,2 |
|  |  |  |  | 7,43 |
|  | Итого |  |  | 50,381 |

Примечание: 17 210 560 ОП МП-101* - включена Постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2012г №315 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области» в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области (17 ОП МЗ 17 Н 140) Ст. Мстера – Кирзавод.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009г. №767 
по условиям движения и доступа к ним все проходящие по территории городского поселения пос. Мстера автомобильные дороги относятся к классу обычных автомобильных дорог (нескоростные автомобильные дороги).

Согласно Постановления Губернатора Владимирской области от 24.02 2009 №152 
(в ред. Постановления Губернатора Владимирской области от 10.03.2010 N 247) 
«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области», с учетом приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства от 23.03.2009 
№ 24 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области» вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, за исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории автомобильной дороги (с учетом перспектив ее развития) для автомобильных дорог III и IV категории - 50 метров. Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Полоса отвода автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения устанавливается и используется согласно Постановления Губернатора Владимирской области от 19.03.2009 №201 «Об утверждении Правил установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области» 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 15.12.2009 N 1070, 
от 02.04.2010 N 395).

Перечень мостовых сооружений, находящихся на сети автомобильных дорог общего пользования (на территории городского поселение пос. Мстера)

Табл. № 4.8.2.-3

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Перекры ваемое препятст вие | Пикетное положение моста (км) | Полная длина моста (м) | Габарит моста и ширина тротуаров | Продольная схема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» (17 ОП РЗ 17 К-5) | р. Тара | 53,050 | 30,70 | 8.00+2х0,70 | 5х6,0 |
|  | «Волга» – Станки – Мстера (17 ОП МЗ 17 Н-21) | р. Метрух | 8,998 | 24,70 | 11,10+2х0,75 | 2х12,0 |
|  |  | овраг | 14,093 | 18,55 | 8,00+2х0,70 | 2х9,0 |
| Мосты, переданные муниципальным образованием Вязниковский район муниципальному образованию п. Мстера, в соответствии с Приложением к Постановлению Губернатора Владимирской области от 23.06.2011 N 637 |
| № п/п | Наименование | Местонахождение | Материал |
| 150*. | мост | Вязниковский район, поселок Мстера, через реку Мстерка (у полоскального домика) | бетон, дерево, реестровый номер 1 |
| 151*. | мост | Вязниковский район, поселок Мстера, через реку Мстерка (в районе монастыря) | дерево, реестровый номер 2 |
| 152*. | мост | Вязниковский район, поселок Мстера, через реку Мстерка (в районе мебельной фабрики) | дерево, реестровый номер 3 |
| 153*. | мост | Вязниковский район, село Барское Татарово, через реку Мстерка (в районе ЗАО "Мстерская турбаза") | бетон, реестровый номер 4 |
| 154*. | мост | Вязниковский район, село Станки, через реку Метрух | бетон, реестровый номер 5 |

Примечание: *- номер дан в соответствии с Приложением к Постановлению Губернатора Владимирской области от 23.06.2011 N 637

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского поселения «поселок Мстера»

Табл. № 4.8.2.-4

| № п\п | Наименование улиц | Место расположе-ния дороги | Ширина, м | Протяженность | Покрытие (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пр. части | зем. полотна |  | а/б | щебень | грунт |
| пос. Мстера |
|  | ул. Полевая | п. Мстера | 4,0 | 5,0 | 680 |  | 300 | 380 |
|  | ул.3-го Интернационала | -//- | 6,0 | 6,0 | 1020 | 700 | 320 |  |
|  | ул. Заводская | -//- | 4,0 | 5,0 | 180 |  |  | 180 |
|  | пер. Заводской | -//- | 3,5 | 4,5 | 160 |  |  | 160 |
|  | ул. Косогорная | -//- | 3,5 | 4,5 | 205 |  |  | 205 |
|  | ул. Нагорная | -//- | 4,0 | 5,0 | 235 |  |  | 235 |
|  | ул. Пушкина | -//- | 3,5 | 4,5 | 235 |  |  | 235 |
|  | ул. Пионерская Гора | -//- | 3,5 | 4,5 | 210 |  | 210 |  |
|  | пер. 1 Набережный | -//- | 4,0 | 5,0 | 100 |  |  | 100 |
|  | пер. Пионерский | -//- | 3,0 | 3,5 | 135 |  |  | 135 |
|  | пер. Братьев Сусловых | -//- | 3,5 | 5,0 | 125 |  |  | 125 |
|  | ул. Братьев Сусловых | -//- | 3,5 | 5,0 | 240 | 50 | 190 |  |
|  | ул. Парковая | -//- | 3,5 | 4,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Юнатов | -//- | 4,0 | 5,0 | 490 |  | 250 | 240 |
|  | ул. Чапаева | -//- | 5,0 | 6,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | ул. Вязовая Гора | -//- | 4,0 | 5,5 | 230 | 230 |  |  |
|  | ул. Комсомольская Гора | -//- | 4,0 | 5,5 | 265 | 120 | 145 |  |
|  | ул. Гагарина | -//- | 3,5 | 5,0 | 240 | 240 |  |  |
|  | ул. 2 Новая линия | -//- | 3,5 | 5,0 | 390 | 390 |  |  |
|  | ул. 1 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 300 | 300 |  |  |
|  | ул. Первомайская | -//- | 3,5 | 5,0 | 460 |  |  | 460 |
|  | пер. Первомайский | -//- | 3,0 | 4,0 | 338 |  |  | 338 |
|  | ул. Ленина | -//- | 4,5 | 6,0 | 2000 | 780 | 120 | 1100 |
|  | ул. Новобольничная | -//- | 3,5 | 4,5 | 625 |  | 425 | 200 |
|  | ул. Больничная | -//- | 3,5 | 5,0 | 880 | 480 |  | 400 |
|  | ул. Профсоюзная | -//- | 5,5 | 6,0 | 217 | 100 | 117 |  |
|  | ул. Маяковского | -//- | 4,0 | 5,0 | 305 |  |  | 305 |
|  | ул. Титова | -//- | 3,5 | 5,0 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Садовая | -//- | 3,0 | 4,0 | 360 |  |  | 360 |
|  | пер. 1 Пролетарский | -//- | 3,0 | 4,0 | 255 |  | 155 | 100 |
|  | пер. 2 Пролетарский | -//- | 3,5 | 4,5 | 230 | 230 |  |  |
|  | пер.1 Советский | -//- | 3,0 | 4,0 | 190 |  | 60 | 130 |
|  | ул. Котягина | -//- | 3,0 | 4,0 | 975 |  | 575 | 400 |
|  | пер.2 Советский | -//- | 5,5 | 6,5 | 150 | 150 |  |  |
|  | пер.3 Советский | -//- | 4,0 | 5,0 | 200 | 80 |  | 120 |
|  | ул. Пролетарская | -//- | 3,5 | 5,0 | 600 | 400 |  | 200 |
|  | ул. Семашко | -//- | 5,0 | 7,0 | 420 | 200 | 220 |  |
|  | пер. Семашко | -//- | 3,5 | 5,0 | 320 |  | 200 | 120 |
|  | ул. Мира | -//- | 4,0 | 5,5 | 560 |  | 560 |  |
|  | ул. 3 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. 4 Новая линия | -//- | 3,5 | 4,5 | 290 |  |  | 290 |
|  | ул. Горького | -//- | 3,5 | 4,5 | 460 |  |  | 460 |
|  | пер. 1 Ленинградский | -//- | 3,0 | 3,5 | 048 |  |  | 048 |
|  | пер. 2 Ленинградский | -//- | 3,0 | 3,5 | 098 |  | 098 |  |
|  | пер. 3 Ленинградский | -//- | 3,0 | 4,0 | 185 |  |  | 185 |
|  | пер. Комсомольский | -//- | 3,0 | 4,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | ул. Мичурина | -//- | 4,5 | 6,0 | 1015 | 500 |  | 515 |
|  | ул. Советская | -//- | 6,0 | 8,0 | 2080 | 1680 | 400 |  |
|  | площадь Ленина | -//- | 6,0 | 6,0 | 520 | 052 |  |  |
|  | ул. Школьная | -//- | 4,0 | 5,5 | 740 |  |  | 740 |
|  | ул. 2 Набережная | -//- | 3,0 | 4,0 | 1500 |  |  | 1500 |
|  | ул. 3 Набережная | -//- | 3,5 | 4,5 | 1400 |  |  | 1400 |
|  | ул. Зеленая | -//- | 3,5 | 4,5 | 850 |  |  | 850 |
|  | ул. Октябрьская | -//- | 3,5 | 4,5 | 1120 |  | 600 | 520 |
|  | ул. Вишневая | -//- | 3,5 | 4,5 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Лермонтова | -//- | 3,5 | 4,5 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Дачная | -//- | 3,0 | 3,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. Терешковой | -//- | 3,0 | 3,5 | 150 |  |  | 150 |
|  | ул. 1 Набережная | -//- | 3,5 | 4,5 | 400 |  |  | 400 |
|  | пер. Ленина | -//- | 4,0 | 4,5 | 100 |  |  | 100 |
|  | ул. Новофабричная | -//- | 3,0 | 3,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. Остров 3 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. Остров 2 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Остров 1 линия | -//- | 3,0 | 3,5 | 420 |  |  | 420 |
|  | ул. Новая | -//- | 3,5 | 4,5 | 280 |  |  | 280 |
|  | пер. Южный | -//- | 3,5 | 4,5 | 200 |  |  | 200 |
|  | пер. Рябиновый | -//- | 3,5 | 4,5 | 200 |  |  | 200 |
|  | Всего по пос. Мстера, м |  |  |  | 29711 | 7150 | 4945 | 17616 |
|  | Всего по пос. Мстера, % | -//- |  |  | 100 | 24,1 | 16,6 | 59,3 |
| ст. Мстера |
|  | котельная Вязовской школы |  | 3,0 | 3,0 | 150 |  | 150 | 0 |
|  | до очистных сооружений | ст. Мстера от ул. Мира | 4,0 | 6,0 | 1000 | 1000(ж.б. плиты) |  | 0 |
|  | до кладбища |  | 4,0 | 4,0 | 500 |  | 500 | 0 |
|  | ул. Мира |  | 8,0 | 10,0 | 950 | 950 |  | 0 |
| 108 | до д.с. «Кирпичик» | ст. Мстера | 4,0 | 4,0 | 70 | 70 |  |  |
|  | ул. Комсомольская | -//- | 6,0 | 6,0 | 180 | 180 |  | 0 |
|  | ул. Кирзаводская. | -//- | 6,0 | 6,0 | 320 |  |  | 320 |
|  | ул. Молодежная | -//- | 6,0 | 7,0 | 460 | 230 | 230 | 0 |
|  | ул. Кооперативная | -//- | 6,0 | 6,0 | 160 |  |  | 160 |
|  | ул. Хлебозаводская | -//- | 6,0 | 6,0 | 350 |  |  | 350 |
|  | ул. Советская | -//- | 6,0 | 6,0 | 200 |  |  | 200 |
|  | ул. Школьная | -//- | 4,0 | 4,0 | 240 |  |  | 240 |
|  | ул. 3 Шоссейная | -//- | 6,0 | 6,0 | 180 |  |  | 180 |
|  | ул. Широкая. | -//- | 6,0 | 6,0 | 300 |  |  | 300 |
|  | ул. 2 Шоссейная | -//- | 6,0 | 6,0 | 280 |  |  | 280 |
|  | от ж.д. переезда до тяг. подстанции | -//- | 6,0 | 6,0 | 600 |  | 350 | 250 |
|  | ул. Северная | -//- | 8,0 | 12,0 | 760 | 760 |  | 0 |
|  | ул. Лесная | -//- | 6,0 | 6,0 | 250 |  |  | 250 |
|  | ул. 5 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 240 |  |  | 240 |
|  | ул. 4 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 210 |  |  | 210 |
|  | ул. 3 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 290 |  |  | 290 |
|  | ул. 2 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 400 |  |  | 400 |
|  | ул. 1 Железнодорожная | -//- | 6,0 | 6,0 | 800 |  |  | 800 |
|  | ул. Школьная | -//- | 6,0 | 10,0 | 700 | 700 |  |  |
|  | ул. Шоссейная | -//- | 6,0 | 10,0 | 1040 | 1040 |  |  |
|  | ул. Вокзальная | -//- | 6,0 | 6,0 | 1200 | 1000 | 200 |  |
|  | Всего по ст. Мстера, м |  |  |  | 11830 | 5930 | 1430 | 4470 |
|  | Всего по ст. Мстера, % |  |  |  | 100 | 50,1 | 12,1 | 37,8 |
| село Барское Татарово |
|  | ул. Комсомольская гора |  | 3,5 | 5,0 | 195 |  |  | 195 |
|  | пер. Первомайский |  | 3,5 | 5,0 | 185 |  |  | 185 |
|  | ул. Совхозная |  | 4,0 | 5,0 | 600 | 350 | 250 |  |
|  | ул. Молодежная |  | 5,0 | 6,5 | 550 | 550 |  |  |
|  | ул. Дачная |  | 3,0 | 3,5 | 370 |  | 200 | 170 |
|  | ул. Труда |  | 4,5 | 6,0 | 1150 | 600 |  | 550 |
|  | ул. Чехова |  | 3,5 | 4,0 | 1100 |  |  | 1100 |
|  | ул. Некрасова |  | 3,5 | 4,0 | 360 |  |  | 360 |
|  | ул. Механизаторов |  | 3,0 | 3,5 | 320 |  |  | 320 |
|  | Всего по с. Барское Татарово (м) |  |  |  | 4830 | 1500 | 450 | 2880 |
|  | Всего по с. Барское Татарово (%) |  |  |  | 100 | 31,1 | 9,3 | 59,6 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения (в границах населенных пунктов) |
|  | д. Козловка |  | 3,0 | 4,0 | 550 |  |  | 550 |
|  | д. Крутовка |  | 3,0 | 4,0 | 350 |  |  | 350 |
|  | д. Налескино |  | 3,5 | 5,0 | 860 |  |  | 860 |
|  | д. Федосеиха |  | 3,0 | 4,0 | 430 |  |  | 430 |
|  | д. Слободка |  | 3,0 | 4,0 | 450 |  | 200 | 250 |
|  | д. Новоселка |  | 3,0 | 4,0 | 1250 |  | 100 | 1150 |
|  | д. Желобиха |  | 3,0 | 4,0 | 300 |  |  | 300 |
|  | пос. Заречный |  | 3,5 | 4,5 | 820 |  |  | 820 |
|  | д. Вязовка |  | 4,0 | 5,0 | 1000 |  |  | 1000 |
|  | д. Сколепово |  | 6,0 | 6,0 | 400 |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  | 6410 |  | 300 | 6110 |
| Подъезды к населенным пунктам с грунтовым покрытием (некатегорированные автомобильные дороги) |
|  | пос. Мстера- с. Барское Татарово | Проезд от ул. Полевая до ул. Совхозная | 3,5 | 5,0 | 900 |  | 900 |  |
|  | пос. Мстера-д. Козловка | от ул. Мира п. Мстера- до дер. Козловка | 3,5 | 5,0 | 600 |  | 300 | 300 |
|  | до д. Козловка | от дороги Мстера-Шустово до д. Козловка | 3,0 | 4,5 | 120 |  |  | 120 |
|  | д. Крутовка, дорога №1 | от дороги Мстера-Шустово до д. Крутовка | 3,0 | 4,5 | 330 |  | 330 |  |
|  | д. Крутовка, дорога №2 | от дороги Мстера-Шустово до д. Крутовка | от дороги Мстера | Шустово до д. | 200 |  |  | 200 |
|  | от д. Раменье до д. Черноморье |  | 3,5 | 4,5 | 1260 |  |  | 1260 |
|  | до д. Федосеиха |  | 3,0 | 4,0 | 430 |  |  | 430 |
|  | от д. Крутовка до д. Желобиха |  | 3,0 | 4,0 | 430 |  |  | 430 |
|  | от дороги Мстера-Шустово до д.Исаковка |  | 3,0 | 4,5 | 600 |  |  | 600 |
|  | с. Станки - д. Хмельники |  | 4,5 | 6,5 | 1365 |  |  | 1365 |
|  | д. Сингерь – д. Костенево |  | 3,5 | 4,5 | 1520 |  |  | 1520 |
|  | с Станки- д. Ставрово |  | 4,0 | 6,5 | 542 | 260 |  | 282 |
|  | от дороги Вязники –Мстера до д Тимино |  | 3,5 | 4,5 | 542 |  |  | 542 |
|  | с. Станки - д.Яндова |  | 4,5 | 5,5 | 1800 |  |  | 1800 |
|  | от дороги Вязники –Мстера до д. Глубоково |  | 4,0 | 4,0 | 540 |  |  | 540 |
|  | с. Станки –д. Калиты |  | 3,5 | 3,5 | 2010 |  |  | 2010 |
|  | от а.д. М 7 «Волга» до д. Вязовка, Сколепово |  | 6,0 | 6,0 | 3500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16689 | 260 | 1530 | 14899 |

Выводы:

1. Следует отметить низкое качество покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  поселок Мстера.

Так, в пос. Мстера асфальтобетонное покрытие имеет 24% автомобильных дорог, щебеночное-16% и 60% -грунтовое. При этом, асфальтобетонное покрытие зачастую находится в неудовлетворительном состоянии.

В селе Барское Татарово также порядка 60% автомобильных дорог не имеют твердого покрытия, в населенном пункте - ст. Мстера - 40%, а в прочих населенных пунктах муниципального образования  поселок Мстера 95,32% автомобильных дорог общего пользования местного значения не имеют твердого покрытия и лишь 4,68% имеют щебеночное покрытие.

В целом по городскому поселению, 28% автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют асфальтобетонное покрытие, 43% -щебеночное и 29% - грунтовое покрытие.

2. Прохождение региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования через жилую застройку, в том числе через центры населенных пунктов, 
(что особенно актуально для пос. Мстера), не позволяет обеспечить допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий. Створы улиц, по которым проходят эти дороги, 
не соответствуют градостроительным нормам, при этом реальная возможность расширения створов улиц отсутствует, особенно в историческом центре пос. Мстера.

3. Наличие в пос. Мстера единственного въезда в город с южного направления 
и единственного створа в направлении юг – север  исключает возможность перераспределения транзитных транспортных потоков из центральной части на периферийные улицы поселка.

4. Пересечение автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» с железной дорогой Москва - Нижний Новгород в одном уровне (в населенном пункте - ст. Мстера).

5. При обследовании (30 августа 2011г) были произведены натурные замеры интенсивности на въезде в пос. Мстеру с южного направления (см. рис.1).

Полученные величины подтверждают необходимость постановки вопроса 
о строительстве дублирующей дороги в направлении юг – север, с целью пропуска  транзитного транспорта, минуя центральную часть поселка. Пропускная способность моста через р.Тара соответствует интенсивности движения, в том числе с учетом роста уровня автомобилизации.

## 4.8.3. Автомобильный транспорт

Транспортное обслуживание территории городского поселения пос. Мстера осуществляется автомобильным транспортом. Для транспортных поездок внутри поселения 
и в районный центр г. Вязники жители пользуются автобусными пригородными маршрутами, отправляющимися от автостанции, расположенной в районном центре г. Вязники.

Перечень пригородных маршрутов

Табл. №4.8.3-1

| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления из г. Вязники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вязники – Мстера (через Станки) | 6.15, 9.40,11.40,14.20, 16.25 | Все маршруты возвратные |
|  | Вязники –Станки | 6.50, 7.50 |  |
|  | Вязники – Б. Татарово – Т. Татарово (через ст. Мстера) | 5.00,9.20, 14.50,17.30 |  |

Основная часть населенных пунктов городского поселения либо расположена 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, либо имеет выходы с твердым покрытием на автодороги регионального или межмуниципального значения и обеспечена транспортным обслуживанием пригородных маршрутов автобусного транспорта. Однако часть населенных пунктов поселения не имеют выходов с твердым покрытием на автомобильные дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения.

Не имеют подъездов с твердым покрытием следующие населенные пункты: 
д. Глубоково, д. Желобиха, д. Исаковка, д. Калиты, д. Козловка, д. Костенево, д. Крутовка, 
д. Сколепово, д. Тимино, д. Хмельники, д. Черноморье, д.Яндовы, д. Дороново, д. Барское Рыкино. В деревнях Дороново и Барское Рыкино в настоящее время никто не проживает 
из-за отсутствия в них каких-либо строений.

Сооружения и устройства для обслуживания транспортных средств

На территории поселения находятся две АЗС, которые находятся на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» (17 ОП РЗ 17 К-5) на въезде в поселок Мстера со стороны

ст. Мстера:

  - АЗС Мстера ООО «Тутта – ойл»;

  - ЧП Дерюгин В.А.

## 4.9. Инженерная инфраструктура

## 4.9.1. Водоснабжение

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов включенных в генеральный план городского поселения пос. Мстера Вязниковского района, служат подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта, водовмещающие породы которого представлены известняками и доломитами.

Характеристика существующего положения водоснабжения в населенных пунктах городского поселения приводится ниже.

Поселок  Мстера

Водозаборные скважины (скважина № 1 - рабочая, скважина № 2 –резервная) расположены в западной части поселка Мстера по ул. Советская и обеспечивают водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию скважин 1972 - 1980 г.

Каждая из скважин размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ-8-40-90, скважины оборудованы частотными преобразователями. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважин при помощи погружных насосов подается в водопроводную сеть поселка централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, 15 штук. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев или собственных артскважин.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 120,65 тыс.м3/год или 330,5 м3/сутки. Качество воды не соответствует требованиям СанПиН /8/ в части обеззараживания.

Помимо указанных водозаборных скважин поселка ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, которые расположены на собственных территориях этих предприятий. Сведения о скважинах предприятий приводятся ниже.

ОАО «Мстерская клеёнка» имеет на своем балансе одну артскважину. Вода 
из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия.

Фабрика им. Н.К.Крупской имеет на своем балансе одну артскважину, которая оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ-6-10-80, скважина размещена в наземном кирпичном павильоне. Вода из скважины погружным насосом подается в водонапорную башню Рожновского и далее в водопроводную сеть. Вода используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия, детского садика и частично населением.

Мебельная фабрика имеет на своем балансе одну артскважину, которая оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ-6-6,5-120, скважина размещена 
в наземном кирпичном павильоне. Вода из скважины погружным насосом подается 
в водопроводную тупиковую сеть поселка и используется на хозяйственно-питьевые нужды населением.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 40-300 мм (материал труб – ПВХ, сталь, чугун), протяженность сети - 9,31 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 90-100%.

Жилая застройка поселка состоит из 2-3 этажных секционных и индивидуальных, каменных и деревянных одноэтажных домов, имеются дома оборудованные водопроводом 
и канализацией.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки, электроводонагреватели или газовые колонки.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети в количестве 13 штук, а так же из пожарных водоемов (прудов) и реки Мстерка. Пожарное депо в поселке имеется.

Существующие скважины расположены в зоне жилой застройки, на территории промпредприятий, не имея зон санитарной охраны, за исключением водозабора завода 
ОАО «Мстерский ювелир».

Село Барское Татарово

Водозаборная скважина расположена в западной части села и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1983 г. Скважина размещена 
в наземном металлическом павильоне, оборудована центробежным погружным электронасос марки ЭЦВ-8-25-90 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть села централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки – 5штук. Незначительная часть населения пользуется водой 
из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил –30,9 тыс.м3/год или 84,7 м3/сутки.

Водопроводная сеть в селе тупиковая, диаметром 50-76 мм (материал труб – ПВХ, чугун), протяженность сети 13,4 км, находится в неудовлетворительном состоянии и износ сети 85%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из 2 этажных секционных 
и индивидуальных, каменных и деревянных одноэтажных домов, дома частично оборудованные водопроводом и канализацией.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки, электроводонагреватели или газовые колонки.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Вязовка

Водозаборная скважина расположена в юго-западной части деревни и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1963 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована водометом 60/72. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в накопительную емкость и далее в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, две штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил –1,16 тыс.м3/год или 3,17 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 32-50 мм (материал труб – сталь), протяженность сети 0,67 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 75%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных, каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Глубоково

Водозаборная скважина расположена в северо-восточной части деревни, год ввода 
в эксплуатацию 1985 г. Скважина оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-16-75 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается непосредственно 
в водоразборную колонку, которая расположена рядом с водозаборной скважиной.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных, каменных 
и деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Жары

Население, проживающее в деревне, пользуется водой из шахтных колодцев, 
за исключением одного двора, в котором есть водозаборная скважина.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Желобиха

Постоянного проживающего населения в деревни нет, дачная застройка.

Поселок Заречный

Водозаборная скважина расположена в северной части поселка и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1973 г. Скважина размещена 
в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть поселка централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, две штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 10,5 тыс.м3/год или 28,8 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 76-100 мм (материал труб – ПВХ, сталь, чугун), протяженность сети 1,66 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 75%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из 2 этажных секционных  
и индивидуальных, каменных и деревянных одноэтажных домов. Дома двухэтажной застройки оборудованы водопроводом и канализацией.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Исаковка

Население, проживающее в деревне, пользуется водой из родника расположенного 
в 200 метрах от деревни.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Деревня Калиты

Население, проживающее в деревне, на хозяйственно питьевые нужды пользуется привозной водой.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки 
или электроводонагреватели.

Деревня Козловка

Водозаборные скважины, одна рабочая и одна резервная, расположены в южной части деревни и обеспечивают водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1984 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни и на ферму централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, четыре штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 2,63 тыс.м3/год или 7,2 м3/сутки.

Водопроводная сеть в деревне тупиковая, диаметром 76-100 мм (материал труб –сталь), протяженность сети 1,3 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 70%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных  домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Костенево

Население, проживающее в деревне, на хозяйственно питьевые нужды пользуется привозной водой.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Деревня Крутовка

Водозаборная скважина расположена в юго-западной части деревни и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1973 г. Скважина размещена в наземном деревянном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасос марки ЭЦВ 6-6,5-80 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлена водоразборная колонка, одна штука. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 0,68 тыс.м3/год или 1,89 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 32-50 мм (материал труб – сталь), протяженность сети 0,3 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети  70%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Станция Мстера

Водоснабжение станции Мстера осуществляется из четырех отдельно стоящих артскважин и из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 32,29 тыс.м3/год или 88,46 м3/сутки.

Артезианская скважина № 1  (год ввода в эксплуатацию 1987) находится  в северной части поселка (ул. Северная) и расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудована погружным насосом  ЭЦВ 6-6,5-85 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует. Водозаборная скважина обеспечивает водой северную часть населенного пункта до железной дороги, водопроводная сеть тупиковая.

Жилая застройка северной части поселка состоит из индивидуальных, каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Артезианская скважина № 2  (год ввода в эксплуатацию 1972) находится  в западной части поселка (ул. Сосновый Бор) и расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудована погружным насосом  ЭЦВ 6-10-80 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Артезианская скважина № 3  (год ввода в эксплуатацию  1959) находится  в восточной части поселка (ул. 2-я Кирзаводская) и расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудована погружным насосом  ЭЦВ 6-10-80 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Артезианская скважина № 4  (год ввода в эксплуатацию 1987) находится  в южной части поселка (ул. Мира) и расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудована погружным насосом  ЭЦВ 8-25-90 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Большая часть населения поселка пользуется водой из артскважин. Вода 
из артскважин № 2, 3 и 4 при помощи погружных насосов подается в единую водопроводную сеть населенного пункта централизованно, имеются вводы в жилые дома (205 домов), 
на водопроводной сети установлены восемь водоразборных колонок и один колодец 
с пожарным гидрантом. Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Жилая застройка оставшейся части поселка состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Многоквартирные 5-этажные дома (три дома) на станции Мстера имеют водопровод, центральное отопление, ГВС и оборудованы ванными и канализацией.

Водопроводная сеть на станции Мстера тупиковая, диаметром 40-100 мм (материал труб – ПВХ, сталь, чугун), протяженность сети 7,45 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети  80-85%.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки, электроводонагреватели или автономные источники теплоснабжения.

На станции Мстера пожарная часть расположена на территории кирпичного завода. Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарного гидранта установленного на ул. Шоссейная и дополнительно на цели пожаротушения забор воды предусматривается осуществлять из озер и пруда, находящихся на территории населенного пункта.

Деревня Налескино

Водозаборная скважина расположена в южной части деревни и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1987 г. Скважина размещена 
в наземном деревянном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-10-110. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, две штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 1,97 тыс.м3/год или 5,4 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 50-76 мм (материал труб – сталь, чугун), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 60%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованные водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Новоселка

Водозаборная скважина расположена в западной части деревни и обеспечивает водой значительную часть населения деревень Новоселка и Слободка, год ввода в эксплуатацию 1980 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 8-25-100 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, четыре штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 6,18 тыс.м3/год или 16,9 м3/сутки 
(с учетом подачи воды в дер. Слободка).

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 76-100 мм (материал труб – сталь, асбестоцемент), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 80%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Плосково

Население, проживающее в деревне, на хозяйственно питьевые нужды пользуется привозной водой.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Деревня Раменье

Водозаборная скважина расположена в южной части деревни и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1979 г. Скважина размещена 
в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-6,5-85. Ограждение территории площадки отсутствует.

В тридцати метрах от артскважины расположена водонапорная башня Рожновского, высота опоры - 10 м, объем бака -15 м3.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водонапорную башню и далее водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, пять штук. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 2,63 тыс.м3/год или 7,2 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 76-100 мм (материал труб – сталь, чугун), протяженность сети 1,3 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 80%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Сингерь

Население, проживающее в деревне, пользуется водой из шахтных колодцев 
и благоустроенного родника, расположенного в восточной части деревни.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Сколепово

Водозаборная скважина расположена в северо-западной части деревни, год ввода 
в эксплуатацию 1956 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-6,5-85. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в приемную трех кубовую емкость, которая расположена рядом с водозаборной скважиной в деревянном здании. Для отбора воды населением емкость оборудована водоразборным краном.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Деревня Слободка

Водозаборная скважина расположена в деревне Новоселка в западной части 
и обеспечивает водой значительную часть населения Слободка.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, три штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 76-100 мм (материал труб – сталь, асбестоцемент), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 80%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Ставрово

Водозаборная скважина расположена в деревне Станки в северо-западной части 
и обеспечивает водой население дер. Ставрово.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы во все жилые дома, на водопроводной сети установлена одна водоразборная колонка.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 100 мм (материал труб – чугун), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 80%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Село Станки

В 1986 г. институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен генеральный план, совмещенный с ПДП центральной усадьбы совхоза «Парижская коммуна» пос. Станки Вязниковского района (шифр 2596-85). Проектом предусматривалось строительство двух резервуаров чистой воды (по 250 м3 каждый) и насосной станции второго подъема 
со станцией умягчения воды, но проект не был реализован. В настоящее время подача воды из подземных источников осуществляется из двух артскважин. Водовмещающими породами служат известняки верхнекаменноугольных отложений. Качество воды из скважин 
не отвечает требованиям СанПиН /9/ из-за повышенной минерализации.

Водозаборная скважина № 1 расположена в северо-западной части села 
по ул. Зеленая и обеспечивает водой значительную часть населения проживающую 
в северной части села, год ввода в эксплуатацию 1979 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки 
ЭЦВ 6-16-110 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть села и дер. Ставрово централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, одна штука. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Водопроводная сеть в южной части села тупиковая, диаметром 76-110 мм (материал труб – ПВХ, сталь, чугун), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 70%.

Водозаборная скважина № 2 расположена в юго-восточной части села по ул. Полевая и обеспечивает водой большую часть населения проживающую в южной части села, 
год ввода в эксплуатацию 1979 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована погружным электронасосом марки ЭЦВ 5-5,5-80 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водопроводную сеть села централизованно, имеются вводы в жилые дома, на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, две штуки. Незначительная часть населения пользуется водой 
из шахтных колодцев.

Водопроводная сеть в северной части села тупиковая, диаметром 50-110 мм (материал труб – ПВХ, сталь, чугун), протяженность сети 1,5 км и находится 
в неудовлетворительном состоянии, износ сети 70%.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 14,37 тыс.м3/год или 39,37 м3/сутки, 
с учетом дер. Ставрово.

Жилая застройка населенного пункта состоит из 2 этажной секционной застройки 
и индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов. Жилые дома двух этажной застройки оборудованы водопроводом и канализацией.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки, электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарный гидрант на сети установлен на ул. Рябиновая, д. 4.

Деревня Тимино

Постоянного проживающего населения в деревни нет, дачная застройка. Население, проживающее в деревне в весенне - осенний период, на хозяйственно питьевые нужды пользуется привозной водой.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Село Троицкое-Татарово

Водозаборная скважина расположена в юго-восточной части села и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1971 г. Скважина размещена в наземном деревянном павильоне, оборудована центробежным погружным электронасосом марки ЭЦВ 6-6,5-85 с частотным преобразователем. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи погружного насоса подается в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть села централизованно, имеются вводы в жилые дома, 
на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, две штуки. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 1,81 тыс.м3/год или 4,97 м3/сутки.

Водопроводная сеть в селе тупиковая, диаметром 89 мм (материал труб – металл), протяженность сети 1,5 км и находится в неудовлетворительном состоянии, износ сети 70%.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных 
и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки, электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Федосеиха

Водозаборная скважина расположена в северо-западной части деревни 
и обеспечивает водой значительную часть населения, год ввода в эксплуатацию 1963 г. Скважина размещена в наземном кирпичном павильоне, оборудована водометом 60/40. Ограждение территории площадки отсутствует.

Вода из артскважины при помощи водомета подается в накопительную емкость 
и далее в водопроводную сеть деревни централизованно, имеются вводы в жилые дома, 
на водопроводной сети установлены водоразборные колонки, одна штука. Незначительная часть населения пользуется водой из шахтных колодцев.

Объем водопотребления за 2011 год составил – 0,30 тыс.м3/год или 0,81 м3/сутки.

Водопроводная сеть в поселке тупиковая, диаметром 50 мм (материал труб – ПНД), протяженность сети 0,3 км и находится в хорошем состоянии.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных каменных и деревянных одноэтажных домов, дома оборудованы водопроводом без канализации.

Жилые дома оборудованы водопроводом, для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов), пожарные гидранты на сети отсутствуют.

Деревня Хмельники

Население, проживающее в деревне, на хозяйственно питьевые нужды пользуется привозной водой.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Деревня Черноморье

На хозяйственно-питьевые нужды деревни используется вода родников, которые расположены на расстоянии 200 м от деревни.

Деревня Яндовы

Население, проживающее в деревне, пользуется водой из шахтного колодца, расположенного в центре деревни.

Жилая застройка населенного пункта состоит из индивидуальных деревянных одноэтажных неблагоустроенных домов.

Для приготовления горячей воды население использует дровяные колонки или электроводонагреватели.

Наружное пожаротушение жилой застройки осуществляется из пожарных водоемов (прудов).

Лабораторный контроль качества питьевой воды из артскважин проводит ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Владимирской области», качество питьевой воды подаваемой потребителям соответствует нормам СанПиН /8/. Сооружения водоснабжения находятся 
на балансе Вязниковского муниципального района, эксплуатирует ООО «ЖКХ Строй Сервис».

## 4.9.2. Бытовая канализация

Централизованные системы водоотведения имеются в поселках Мстера, Заречный 
и ст. Мстера. Ниже приводится характеристика систем водоотведения указанных населенных пунктов.

Поселок Мстера

В поселке имеется самотечная канализационная сеть, которая охватывает незначительную благоустроенную часть поселка в основном 2-3 этажную секционную застройку и принимает стоки от предприятий, протяженность сети – 5,80 км, диаметр сети 
200 - 350мм, материал труб – керамика и чугун. Процент износа сети – 85%. Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечному трубопроводу поступают на канализационные насосные станции (КНС).

КНС № 1 - расположена в юго-восточной части поселка в районе ОАО «Мстерская клеёнка», год ввода в эксплуатацию - 1973, производительность - 50 м3/ч, оборудованной двумя насосами марки СД 160-45, СМ 150-125, техническое состояние 
КНС удовлетворительное.

Сточные воды от КНС перекачиваются по одному напорному трубопроводу диаметром 
200 мм в приемную камеру очистных сооружений биологической очистки (ОСБО), протяженность напорного трубопровода – 2,0 км, материал труб - чугун, износ  - 85%.

Канализационные очистные сооружения пос. Мстера расположены в пос. Заречный 
и в 1,0 км  южнее от жилой застройки пос. Мстера на правобережье рек Тары и Клязьма. Очистные сооружения построены  в 1981 г. по проекту выполненному 
ПИ «Владимиргражданпроект» в 1971г. и в настоящее время находятся на балансе Вязниковского муниципального района, эксплуатирует ООО «ЖКХ Строй Сервис».

Проектная производительность очистных сооружений с учетом перспективного развития поселка Мстера, как центра лаковой миниатюры и туризма, была принята 
10,0 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены по экспериментальному проекту КТ-56-66 «Станция биологической очистки сточных вод» разработанному институтом «Гипрокоммунводоканал» г. Москва.

В настоящее время ОСБО принимают сточные воды от различных промышленных предприятий, жилого сектора пос. Мстера, пос. Заречный,  с.Барское Татарово.

Из-за недостаточного развития централизованного водоснабжения и канализации поселка, приток сточных вод на существующие ОСБО за 2011 г. составил –81,0 тыс. м3/год или 222,0 м3/сутки, в том числе вывозимых из выгребов – 5,11 тыс. м3/год или 14,0 м3/сутки.

ОСБО находятся в удовлетворительном состоянии, состав очистных сооружений биологической очистки:

- приемная камера очистных сооружений;

- песколовки с круговым движением сточных вод – 2 шт., диаметром  6 м;

- первичные вертикальные отстойники – 2 шт.;

- илоперегневатели – 2 шт.;

- аэротенки двух коридорные с регенерацией активного ила – 2 шт.;

- аэробные стабилизаторы – 2 шт.;

- вторичные отстойники – 2 шт.;

- контактные резервуары – 2 шт.;

- иловые площадки – 3 карты;

- песковые площадки – 2 шт.

Очистные сооружения значительно не дозагружены, работает один коридор, эффект очистки неудовлетворительный, иловые площадки не эксплуатируются, водоизмерительных устройств нет, доочистка отсутствует. После очистки сточные воды сбрасываются в канаву длиной 500 м и далее в р. Клязьма.

Анализы сточных вод до и после очистных сооружений проводит «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Владимирской области».

Генеральным планом предусмотрено возможное перспективное расширение территории ОСБО в северо-восточном направлении.

Локальные очистные сооружения имеются только на ЗАО «Мстерский ювелир», остальные предприятия сбрасывают свои промышленные стоки без очистки в поселковую сеть канализации.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом 
и канализацией, пользуется надворными уборными, то же оборудованных водопроводом 
и канализацией централизованной сетью канализации и частично выгребами.

Поселок Заречный

В поселке Заречный имеется самотечная канализационная сеть, которая охватывает дома 2-этажной секционной застройки, протяженность сети – 0,84 км, диаметр – 150 мм, материал труб – чугун. Процент износа сетей - 80%.  Хозяйственно-бытовые сточные воды 
по самотечному трубопроводу поступают на очистные сооружения.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом 
и канализацией, пользуется надворными уборными, то же оборудованных водопроводом 
и канализацией централизованной сетью канализации и частично выгребами.

Станция Мстера

На станции Мстера имеется самотечная канализационная сеть, которая охватывает дома 5-этажной застройки и детский сад, протяженность сети – 1,67 км, диаметр сети 150 – 200 мм, материал труб – керамика, чугун. Процент износа сети – 85%. Хозяйственно-бытовые сточные воды от благоустроенной застройки по самотечному трубопроводу поступают 
на канализационную насосную станцию (КНС).

КНС № 1(Т.П. 902-1-132.88) - расположена в южной части, год ввода в эксплуатацию - 1973, производительность - 50 м3/ч, техническое состояние удовлетворительное, на КНС установлены два насоса марки «ГНОМ» (один рабочий и один резервный). Сточные воды, поступающие на КНС, перекачиваются по одному напорному трубопроводу диаметром 
100 мм до колодца гасителя и далее по самотечному трубопроводу поступают на КНС № 2, туда же поступают бытовые стоки от  кирпичного завода.

Протяженность напорного трубопровода – 1,05 км, материал труб - сталь, диаметром — 100 мм, износ сети - 80%.

KHC № 2 - расположена на территории кирпичного завода, год ввода в эксплуатацию - 1987, производительность - 50 м3/ч, техническое состояние удовлетворительное.

Сточные воды, поступающие на КНС № 2, перекачиваются по одному напорному трубопроводу диаметром 100 мм  в приемную камеру очистных сооружений биологической очистки (ОСБО), проектной производительностью - 700 м3/сутки, год строительства - 1987 г.. Протяженность напорного трубопровода – 1,05 км, материал труб - сталь, диаметром — 
100 мм, износ сети - 80%.

ОСБО находятся в удовлетворительном состоянии, состав очистных сооружений биологической очистки:

- приемная камера;

- решетки, песколовки;

- первичные отстойники;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- доочистка стоков:

естественная;

- перегниватели, минерализаторы;

- иловые карты.

Объем водоотведения за 2011 год составил – 45,06 тыс.м3/год или 123,4 м3/сутки, 
в том числе вывозимых из выгребов - 3,23 тыс.м3/год или 8,85 м3/сутки.

Очистные сооружения канализации (ОСК) расположены на расстоянии не менее 450 м  от жилой застройки в восточной части, на окраине населенного пункта. Место выпуска очищенных вод – в реку Суворощь.

Очистные сооружения находятся на балансе Вязниковского муниципального района, эксплуатируются ООО «ЖКХ Строй Сервис», очистные сооружения незагружены. Анализы сточных вод до и после очистных сооружений проводит «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Владимирской области».

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом 
и канализацией, пользуются надворными уборными, то же оборудованных водопроводом 
и канализацией централизованной сетью канализации и частично выгребами.

Село Станки

Канализационные сети в селе отсутствуют, население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией, пользуется надворными уборными, то же оборудованных водопроводом и канализацией централизованной сетью канализации 
и частично выгребами.

В остальных населенных пунктах городского поселения пос. Мстера:  дер. Глубоково, дер. Федосеиха, дер. Налескино, дер. Новоселка, дер. Ставрово, дер. Слободка, 
дер. Троицкое-Татарово, дер. Козловка, дер. Крутовка, дер. Раменье, дер. Вязовка, 
дер. Сколепово - население, проживающее в жилых домах не оборудованных водопроводом и канализацией пользуются надворными уборными.

## 4.9.3. Дождевая канализация

В настоящее время, отведение дождевого и талого стока с территории поселка осуществляется по кюветам и по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли 
со сбросом в пониженные места рельефа. Закрытая дождевая сеть канализации в поселке Мстера отсутствует.

## 4.9.4. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение МО поселок Мстера осуществляется 
в пос. Мстера, ст. Мстера, п. Заречный, с. Барское Татарово, с. Станки.

В с. Станки действуют две котельные, работающие на угле. Одна котельная обеспечивает теплом МДОУ детский сад «Рябинка», другая – три жилых дома.

В пос. Мстера действуют угольные котельные:

- при детском доме;

- при Доме культуры;

- при музее;

- при больнице;

- для двух жилых домов;

- при  МДОУ детский сад «Ласточка».

МОУ дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 
им. И.А. Альбицкого» имеет печное отопление.

Котельная завода «Ювелир» работает на газовом топливе, обеспечивает теплом два жилых дома, училище, общежитие училища, общеобразовательную школу, гаражи, учебно-производственные корпуса училища. В котельной установлен один котел ДКВР-4/13Г и один котел КЕ-10/14С, установленной мощностью 9,2 Гкал/ч.

Котельная МОУ «Вязовская средняя общеобразовательная школа» на ст. Мстера работает на угле.

Котельная ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» работает 
на газовом топливе. В котельной установлено три котла ДЕ-10-14 ГМ, работающие 
в водогрейном режиме. Установленная мощность котельной составляет 10,54 Гкал/ч.

В с. Барское Татарово действуют три котельные, работающие на угле:

- МДОУ детский сад им. Н.К. Крупской;

- школа-интернат 8-го типа;

- школа искусств.

В п. Заречный действуют две котельные, работающие на угле:

- при базе ЖКХ;

- при очистных сооружениях.

Процент износа котельного оборудования составляет порядка 70%.

Тепловые сети проложены надземно.

Отопление частного жилого сектора осуществляется от автономных источников теплоснабжения.

## 4.9.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей населенных пунктов городского поселения пос. Мстера осуществляется в пос. Мстера, с. Барское Татарово, Мстера 
от ГРС «Станция Мстера». Существующий расход газа, согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., составляет 9557,4 м3/ч.

## 4.9.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского поселения посёлок Мстёра осуществляется от Владимирской энергосистемы через подстанции:

- ПС 35/10(6) кВ «Мстёра» - с установленной мощностью трансформаторов 
(2х4 + 1х3,2 + 1х1,6 МВА)  12,8 МВА.  ПС «Мстёра» расположена в черте поселения;

- ПС 110/10 кВ «Мстёра - тяговая». По данной ПС, находящейся на балансе потребителя (ОАО «РЖД»), данные отсутствуют.  ПС «Мстёра - тяговая» расположена в черте поселения;

- ПС 35/10 кВ «Чудиново» - с установленной мощностью трансформаторов (2х4 МВА) 
8 МВА.  ПС «Чудиново» расположена вне рассматриваемого поселения.

По линиям 35 кВ ПС «Мстёра» связана с ПС «Филино» и ПС «Чудиново», 
ПС «Чудиново» - с ПС «Мстёра» и ПС «Вязники».

По линиям 110 кВ ПС «Мстёра - тяговая» имеет связь с ПС «Достижение» 
и ПС «Вязники».

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

Так же по территории поселения проходят ЛЭП-220кВ ПС «Заря» - ПС «Вязники» 
и Нижегородская ГЭС – ПС «Вязники». Электрические сети 220 кВ находятся в зоне ответственности Волго-Окского Предприятия Магистральных Электрических Сетей Центра (филиал «ФСК ЕЭС»), их техническое состояние оценивается, как удовлетворительное.

На «Схеме современного использования и комплексной оценки территории» показаны коридоры ВЛ 35-110-220кВ и зона шумового дискомфорта от ПС «Мстёра».

Охранные зоны приняты согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность.

Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»:

- для ВЛ-220 кВ – 25 м от крайнего провода,

- для ВЛ-110 кВ – 20 м от крайнего провода,

- для ВЛ-35 кВ – 15 м от крайнего провода.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» предельно допустимый уровень звукового давления шума на территории жилой застройки – L=45 дБА.

Расчет минимального расстояния от акустического центра источника шума (трансформаторы подстанции) до расчетной точки (ближайшая к подстанции граница жилой застройки) 
для обеспечения L=45 дБА выполнен по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов с разными системами охлаждения приняты по ГОСТ 12.2.024-87 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля» отражены в таблице 
№ 4.9.6-1:

Табл.№4.9.6-1

| Наименование подстанции | Тип трансформатора | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА |
| --- | --- | --- |
| ПС-35/10(6) кВ «Мстёра» | Т1- ТМ-4/35/6 | 79 |
|  | Т2- ТМ-3,2/35/6 | 79 |
|  | Т3- ТМ-4/35/6 | 79 |
|  | Т4 -ТМ-1,6/35/10 | 75 |

В результате проведенных расчётов, предельно допустимый уровень звукового давления шума на территории жилой застройки – L=45 дБА будет обеспечен 
(без шумозащитных мероприятий) от ПС «Мстёра» - на расстоянии 135 м.

Электроснабжение коммунально-бытовых и мелкопромышленных потребителей городского поселения посёлок Мстёра осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10(6)/0,4 кВ.

Системные промышленные потребители получают питание от ПС «Мстёра» 
по самостоятельным линиям.

По данным ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиала "Владимирэнерго" текущий объем свободной  мощности на декабрь 2011г. с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ПС «Мстёра» составил 1460 кВА,  
на ПС «Чудиново» - 1870 кВА.

Основные проблемы функционирования и развития электросетевого хозяйства поселения связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность района;

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей 
из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач 
и подстанций.

Согласно материалам «Схемы развития электрических сетей 35-110 кВ и выше Владимирской энергосистемы на 2007-2015г.г.», запроектированной филиалом «Нижегородскэнергосетьпроект» ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» требуют замены следующие трансформаторы,  отработавшие нормативный срок службы:

- на ПС «Мстёра»:   Т1 – 4 МВА, год ввода -1964;  Т2 – 3,2 МВА, год ввода -1985;

- на ПС «Чудиново»:  Т1 – 4 МВА, год ввода -1979.

## 4.9.7. Средства связи

По данным владимирского филиала  ОАО«Ростелеком» в настоящее время 
в МО п. Мстера количество АТС составляет 3 штуки. Монтированная емкость АТС равна 
1150 номеров. Сети присоединенных опреторов отсутствуют.

В настоящее время в МО п. Мстера количество абонентов составляет 705. Телефонная плотность т/а на 100 человек равна 7,3. Количество таксофонов УУС составляет 26 штук.

Виды услуг

- услуги местной телефонной связи;

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

- услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

- услуги по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей

-голосовой информации;

- телематические услуги связи;

- услуги связи для целей эфирного вещания;

- услуги телеграфной связи;

- услуги по предоставлению каналов связи;

- услуги внутризоновой связи.

Характеристика сети

- аналоговые АТС – моральный и физический износ;

Охват населения услугами

- проводного р/вещания – нет;

- эфирного вещания – да;

- кабельного вещания – нет.

Перспективы развития

- сети местной телефонной связи – не планируется;

- сети передачи данных с предоставлением услуг широкополосного доступа в сеть Интернет дальнейшее расширение;

- сети проводного вещания – нет.

## 4.10. Состояние окружающей среды

Проблемы охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми экономически развитыми странами мира.

Основной целью проектирования и строительства населённых мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание 
при разработке генпланов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

В данном разделе проводится анализ существующей экологической ситуации 
МО пос. Мстёра.

## 4.10.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства  и автомобильный транспорт.

Кроме того, источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные источники, это: свалки, контейнерные и строительные площадки, сжигание отходов и опавшей листвы, горение торфа и др., а также влияние на состояние атмосферного воздуха оказывает степень благоустройства городского поселения (состояние дорог, газонов, количество зелёных насаждений).

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по основным предприятиям городского поселения (по данным Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды) приведено в таблице № 4.10.1-1.

Перечень предприятий МО пос. Мстёра, 
имеющих вредные выбросы в атмосферу за 2008 год

Табл.№4.10.1-1

| Наименование предприятия | Валовый выброс, т |
| --- | --- |
| ЗАО "Мстёрский Ювелир" | 325,659 |
| ОАО "МЗКСМ" (ОАО "Мстёрский завод керамических стеновых материалов") | 199,989 |
| ОАО "Мстёрская швейная фабрика" | 15,438 |
| ПК "Центр традиционной Мстёрской миниатюры" | 4,086 |
| ЧП Дерюгин В.А. (б/о ю/л) | 0,177 |
| ООО "Мстёрская обувная фабрика" | 7,956 |
| ООО "Фабрика игрушек "Волшебный мир" | 22,2983 |
| ИП Дерюгина Е.В. | 0,24 |
| ИП Воронин Александр Васильевич | 5,304 |
| ИП Антоненко А.И. | 12,146 |
| СПК "Заречье" | 11,448 |
| СПК колхоз "Станковский" (б.им.Парижской Коммуны) | 0,816 |
| СПК "Мстёрский" | 0,096 |
| Мстёрское МП ЖКХ | 16,913 |
| МУП Вязниковского района "ЖКХ п.Мстёра" | 22,334 |
| ООО "Выбор-С" | 4,128 |
| ЧП Гаврилов В.В. | 0,08 |
| ООО "Мстёрское" | 0,114 |
| АЗС №174 Владимирского филиала ООО "Татнефть - АЗС - Запад" | 0,669 |
| АЗС №175 Владимирского филиала ООО "Татнефть - АЗС - Запад" | 0,8394 |
| ИП Исаев Е.Л. АЗС 293 км ФААД М-7 | 1,8682 |
| Итого по МО пос. Мстера: | 652,599 |

Из таблицы видно, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 
в поселении являются: ООО "Мстёрский Ювелир", ОАО "МЗКСМ" (ОАО "Мстёрский завод керамических стеновых материалов").

Следующими предприятиями МО поселок Мстёра разработаны проекты ПДВ загрязняющих веществ:

-ПК «Центр традиционной Мстёрской миниатюры». Проектировщик: ООО "Техкран Тест", г.Владимир, 2007 год. Срок действия до 01.04.2012 года.

Основной производственной деятельностью предприятия является производство товаров народно-художественных промыслов. Предприятие производит изделия из папье - маше (шкатулки, броши, пепельницы, деловые наборы, иконы и др.).

-ООО "Фабрика игрушек "Волшебный мир". Проектировщик: ООО "Норма", г.Владимир. Срок действия до 31.12.2014 года.

-ЗАО "Мстёрский ювелир". Проектировщик: ЗАО "Промэнергоремонт", г.Иваново, 
2008 г. Срок действия до 1.02.2013 года.

Основной вид деятельности - выпуск изделий из серебра, мельхиора и ювелирных украшений.

-ОАО "Мстёрская швейная фабрика". Проектировщик: ООО Фирма «Инрэко ЛАН», г.Владимир, 2008 г. Срок действия до 1.01.2011 года.

Предприятие специализируется на пошиве женской одежды (юбки, блузки, брюки, пиджаки).

-ОАО "МЗКСМ" (ОАО "Мстёрский завод керамических стеновых материалов"). 
Срок действия до 23.12.2015 года.

Фактический выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2008 год от стационарных источников Вязниковского района по данным ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области" составил 3700 тонн, за 2009 – 
2020 тонн, за 2010 – 3600 тонн.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого за последнее время значительно увеличилось. Общий рост зафиксирован по всем видам автотранспортных средств независимо от формы собственности. Необходимо учитывать, что их выбросы более токсичны, чем выбросы 
от стационарных источников.

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией по лесным и торфяным пожарам 
на территории области летом 2010 года уровень ПДК некоторых загрязняющих веществ был превышен. Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха являются формальдегид, фенол и взвешенные вещества.

## 4.10.2. Зоны территорий шумового дискомфорта

В настоящее время проблема снижения внешних шумов весьма актуальна, 
так как постоянно возрастают уровни источников шума и ареалы шумового воздействия. Гигиеническими исследованиями  установлено, что высокие уровни шумов мешают нормальному отдыху, трудовой деятельности людей и являются причиной многих заболеваний. В зонах шумового дискомфорта должны проводиться измерения 
и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия.

Ориентировочный ареал зашумленности от железной дороги, как линейного источника, определяется по формуле:

()

Х=10

где

LАэкв -  шумовая характеристика транспортного потока, дБА

Кп – коэффициент скользящего поглощения звука поверхностностью земли, с учетом зеленых насаждений, 1.4

LА экв.доп – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей 
к жилым домам, 55 дБА  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).

В соответствии с выполненным расчетом территория жилой  застройки, расположенная  вдоль железной дороги, в настоящее время находится в зоне акустического дискомфорта.

## 4.10.3. Состояние подземных и поверхностных вод

На территории муниципального образования много водных объектов - рек, ручьёв, озёр 
и прудов.

Пруды в населённых пунктах замусорены, заросли кустарниковой растительность, хотя они чистятся от грязи и ила силами администрации. На участках, прилегающих 
к дорогам,  русла рек также замусорены бытовыми отходами.

Подземные воды по сравнению с поверхностными имеют высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению 
и предназначены прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

В настоящее время на территории муниципального образования наряду 
с централизованным водоснабжением большая часть населения пользуется колодцами.

Ниже в таблицах №№ 4.10.3.-1, 4.10.3.-2, 4.10.3.-3 приводятся показатели 
и ингредиенты качества, подаваемой населению воды из артезианских скважин 
и водопроводных колодцев.

Табл. №4.10.3.-1

| № п\п | Наименование показателей, ингредиентов и др. | Величина допустимого уровня | Результаты исследований по населённым пунктам МО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ст. Мстёра Тяговая подстанция | ст.Мстёра ул.Мира | ст.Мстёра ул.Сосновый Бор | ст.Мстёра ул.2-я Кирзаводская | ст.Мстёра ул.Север ная | с.Барское Татарово | д. Вязовка |
| 1 | Запах в баллах 20оС, не более | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Запах в баллах 60оС, не более | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Привкус в баллах, не более | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Цветность, град | 20 | 10 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Мутность по стандартной шкале, мг\л | 1,5 | 0,29 | - | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 |
|  | Микробиологические показатели |
| 6 | Общее микробное число в 1 мл | не более 50 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | 5 | менее 1∙101 |
| 7 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |
| 8 | Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |

Табл. №4.10.3-2

| № п\п | Наименование показателей, ингредиентов и др. | Величина допустимого уровня | Результаты исследований по населённым пунктам МО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.Станки (верх) | с.Станки (низ) | дер. Раменье | пос. Заречный | дер. Новоселка | дер. Нелескино | с. Троицкое-Татарово |
| 1 | Запах в баллах 20оС, не более | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Запах в баллах 60оС, не более | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Привкус в баллах, не более | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Цветность, град | 20 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 0 |
| 5 | Мутность по стандартной шкале, мг\л | 1,5 | 0,29 | 0 |  |  | 0,29 |  | 0 |
|  | Микробиологические показатели |
| 6 | Общее микробное число в 1 мл | не более 50 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 |
| 7 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |
| 8 | Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |

Табл. №4.10.3-3

| № п\п | Наименование показателей, ингредиентов и др. | Вели чина допустимого уровня | Результаты исследований по населённым пунктам МО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пос. Мстёра | пос. Мстёра (водопроводная колонка) | с. Троицкое-Татарово (водопроводная колонка) | д. Новосёл- ка (водопроводная колонка) | с.Станки (водопроводная колонка) | с.Барское-Татарово (водопроводная колонка) | ст.Мстёра ул.Сосно вый Бор (водопроводная колонка) |
| 1 | Запах в баллах 20оС, не более | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запах в баллах 60оС, не более | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Привкус в баллах, не более | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цветность, град | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мутность по стандартной шкале, мг\л | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микробиологические показатели |
| 6 | Общее микробное число в 1 мл | не более 50 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 | менее 1∙101 |
| 7 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |
| 8 | Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | отсутст- вуют | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено | не обнару-жено |

Исследованные пробы воды из артезианских скважин, по физико-химическим 
и микробиологическим показателям в целом соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Контроль за качеством воды в поселении осуществляет ФФГУ "Центр гигиены 
и эпидемиологии по Владимирской области" в Вязниковском и Гороховецком районах.

Централизованная система канализации на территории поселения имеется 
в п.Мстёра, ст.Мстёра, с.Барское Татарово. Очистные сооружения расположены 
в населённых пунктах: п.Заречный, ст.Мстёра. Арендатором очистных сооружений является ООО "ЖКХ Строй Сервис".

По проекту расчётная производительность очистных сооружений 
в п.Заречный составляет 10 тыс.м3/сутки. Санитарно-защитная зона – 
400 м.Производительность очистных сооружений в населённом пункте ст. Мстёра 
700 м3/сутки.

Население, проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными ямами.

Существенную роль в загрязнении водных объектов играет сброс неочищенных 
и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Недостаточно очищенные стоки в водные объекты сбрасывает МУП Вязниковского района "ЖКХ п.Мстёра" (ООО "ЖКХ Строй Сервис"). Количество сбрасываемых стоков - 145,7 тыс.м3.

Однако объёмы сбрасываемых сточных вод незначительно уменьшаются, что связано 
с общим уменьшением забора воды и с уменьшением сброса сточных вод предприятиями - абонентами в связи с сокращением производства.

Поскольку система ливневой канализации в населённых пунктах отсутствует, поверхностные сточные воды по кюветам сбрасываются на рельеф местности. Негативное влияние на водные объекты оказывает несоблюдение режима использования водоохранных зон.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно Водному кодексу РФ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных. защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-ширина водоохранной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек 
и ручьёв протяжённостью:

Табл. №4.10.3-4

| До 10 км | 50 м |
| --- | --- |
| От 10 до 50 км | 100 м |
| От 50 км и более | 200 м |

-для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров;

-ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров для уклона до  3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина водоохранных зон рек и ручьёв МО пос. Мстёра определена в таблице 
№ 4.10.3-5.

Табл. №4.10.3-5

| Наименование водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р.Клязьма | 200 |
| р.Суворощь | 200 |
| р.Тара | 200 |
| р.Мстёрка | 100 |

Ширина водоохранной зоны озера с акваторией более 0,5 квадратного километра –

50 метров. На территории муниципального образования озёр такой площади нет.

В границах водоохранных зон расположена часть жилой застройки следующих населённых пунктов: п.Мстёра, с.Троицкое-Татарово, д.Новосёлка, д.Слодобка, д.Налескино, д.Калиты, с.Станки, д.Костенево, д.Плосково, д.Черноморье.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителям и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах. имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В последние годы резко уменьшился водный баланс рек. Связано это со многими факторами - это вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих "аккумуляторами" влаги, распашка склонов долин рек, несоблюдение природопользования водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить 
их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает 
не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками. В настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных актов по защите водоёмов 
от загрязнения, качество воды в реках не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

По территории МО пос. Мстёра проходят II и III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники ("Проект зоны санитарной охраны водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники". ПИ "Владимиргражданпроект". 
1993 год).

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках водоснабжения.

Основной целью обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений. а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса (строгого режима - защита места водозабора и водозаборных сооружений 
от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница I пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозабора - при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50м - 
при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

В границах I пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, применения ядохимикатов и удобрений и др.

В границах II пояса не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов.

В границах II и III поясов необходимо регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Все работы, 
в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Перечень мероприятий на территории ЗСО указан в СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

## 4.10.4. Радиационная обстановка

По данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2010 году" радиационная обстановка на территории Владимирской области по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась 
и осталась в целом удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения области.

Мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы на территории Владимирской области находится на уровне средних многолетних наблюдений и составляет 7,3 мкР/час, 
на территории Вязниковского района - 6,5 мкР/час,  что не превышает естественный среднероссийский показатель.

Предварительный анализ радиационно-гигиенической паспортизации за 2010 год  показал, что в структуре коллективных доз облучения населения области ведущее место занимают природные и медицинские источники ионизирующего излучения, из них в общей структуре облучения, как в целом по России - 69,8% приходится на природные источники, 
за счёт медицинского облучения - 30 %. На долю всех иных источников приходится 0,2%.

## 4.10.5. Санитарная очистка и отходы производства и потребления

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твёрдыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых несанкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами

разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами

производства существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для нашей области и соответственно для каждого населённого пункта наиболее актуальна проблема обращения с твёрдыми отходами.

Анализ ситуации по области показывает, что в большинстве муниципальных образований ухудшается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов, являются приоритетными.

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий 
и различных организаций образуются твёрдые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности - отходы животноводства, деревообработки, иловый осадок очистных сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, обработки 
и переработки древесины, незагрязнённый стеклянный бой (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твёрдые бытовые отходы).

В настоящее время во Владимирской области сбором, транспортировкой 
и утилизацией отходов I класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалы, загрязнённые ртутью,  занимается 
ООО "Инжиниринг" (г.Владимир). Все работы проводятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства.
Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают. Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные 
и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чём все жители поселения должны быть уведомлены.

Сбор каждого вида отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке, должны передаваться 
с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующую лицензию.

Организацией  сбора и вывозом ТБО в МО пос. Мстёра занимается ООО "ЖКХ Строй Сервис", расположенное в пос.Заречном, д.41.

В обязанность предприятия входит:

-сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилого сектора городского поселения;

-сбор и вывоз твердых бытовых отходов с промышленных предприятий;

-установка и эксплуатация контейнеров для сбора ТБО;

-содержание специальных контейнерных площадок, расположенных в жилом секторе 
в надлежащем санитарном состоянии.

Сбор отходов в муниципальном образовании организован двумя видами: тарным (контейнеры) и бестарным. При бестарном способе сбора население собирает отходы 
в мешки, которые непосредственно перед приездом специализированной  машины выносятся на специально  отведённые площадки.

Вывоз ТБО осуществляется на основании ежегодно заключаемого муниципального контракта.

Контейнерный вывоз отходов осуществляется из следующих населённых пунктов: п.Мстёра, ст.Мстёра, с.Барское Татарово, с.Станки.

Из остальных населённых пунктов городского поселения, а также из частного сектора выше указанных населённых пунктов, организован бестарный вывоз ТБО.

Вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям от неканализованных домов ассенизационными машинами осуществляет ООО "ЖКХ Строй Сервис".

Решением Совета народных депутатов №77 от 13.11.2008г утверждены нормативы накопления твёрдых бытовых отходов.

Нормы накопления ТБО для потребителей МО пос. Мстёра:

-благоустроенный жилой фонд (на одного жителя в год) - 1,3 м3;

-неблагоустроенный жилой фонд (на одного жителя в год) - 1,5 м3;

-частный сектор (на одного жителя в год) - 2,0 м3.

Нормы накопления жидких отходов для потребителей МО пос. Мстёра:

-на одного жителя в год (в домах без водопровода) - 3,25 м3;

-на одного жителя в год (в домах с водопроводом без канализации) - 9,1 м3;

-на одного жителя в год (в домах с водопроводом и нецентрализованной канализацией) – 18,2 м3.

Количество ТБО, образующихся на территории МО пос. Мстёра согласно сводного тома "Генеральной схемы очистки территории муниципального образования Вязниковский район"(ГУ "НИИ Экологии" Минприроды Чувашской Республики), составляет 6362,16 т/год, 
в том числе вывозимых на полигон ТБО по центру МО 4608,046 т/год, 
по остальным населённым пунктам 1746,45 т/год. Количество образующихся и вывозимых

на очистные сооружения ЖБО -33614,10  м3/год.

Вывоз твёрдых бытовых отходов и отходов потребления 4-5 классов опасности 
в настоящее время производится на полигон ТБО, расположенный в 43 квартале 
Посад-Мстёрского лесничества. Площадь свалки - 3,0га (СЗЗ - 1000 м).

На территории муниципального образования зарегистрированы несанкционированные свалки. Они не отвечают санитарным и экологическим требованиям. Ограждения вокруг них отсутствуют, что приводит к тому, что лёгкие фракции бытовых отходов загрязняют прилегающую территорию. На свалках часто происходит возгорание отходов, особенно 
в летнее время. Не исключена возможность их размыва и попадания твёрдых бытовых отходов в окружающую среду. Несанкционированные свалки подлежат ликвидации 
с последующей рекультивацией земель.

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции 
с использованием разнообразных упаковочных материалов, будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе.

## 4.10.6. Санитарно-защитные зоны

В графических материалах генерального плана отображены санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций  и отдельных объектов муниципального образования в соответствии с санитарной классификацией предприятий на основе новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Табл. №4.10.6-1

| N п\п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | СЗЗ по СанПиН | Размер СЗЗ | СЗЗ по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС | ст.Мстёра |  | 7.1.1 Класс III | 300 |  |
| 2 | ОАО «МЗКСМ» | ст.Мстёра | Производство кирпича 1 площадка –Сколеповский карьер 2 площадка-территория предприятия | 7.1.4 Класс IV 7.1.4 Класс III | 100 300 | 100 СЗ и З – по границе территории промплощадки, С - 300м, далее в направлении на СЗ по границам зем. участков ж/д по ул.Вокзальная и 2-я Кирзаводская - 50 -130м, с остальных сторон - 300м. Проект обоснования расчётного размера СЗЗ (2010 г) |
| 3 | Пилорама | ст.Мстёра | Производство пиломатериалов, дверей (без окраски) | 7.1.5 Класс IV | 100 |  |
| 4 | ПК «Центр традиционной Мстёрской миниатюры» | п.Мстёра | Производство товаров народно-художественных промыслов | 7.1.5 Класс IV | 100 | Граница территории площадки Проект обоснования СЗЗ («Владимиргражданпроект, 2008 г.) |
| 5 | Артель «Художники» | п.Мстёра | Иконы | 7.1.5 Класс IV | 100 |  |
| 6 | ООО Фабрика игрушек «Волшебный мир» | п.Мстёра | Мягкая игрушка, карнавальные костюмы | 7.1.6 Класс IV | 100 |  |
| 7 | Обувная фабрика | п.Мстёра | Производство обуви | 7.1.6 Класс V | 50 |  |
| 8 | ОАО «Мстёрская швейная фабрика» | п.Мстёра | Пошив женской одежды | 7.1.6 Класс IV | 100 | С, З и СВ – по границе предприятия, Ю – на расстоянии 30м от границы предприятия, ЮВ – на расстоянии 40 м от границы предприятия Проект изменения СЗЗ (ООО Фирма «Инрэко ЛАН», 2008 г.) |
| 9 | ЗАО «Мстёрский ювелир» | п.Мстёра | Выпуск изделий из мельхиора и серебра | 7.1.2 Класс IV | 100 | С - 14м, В -75м, ЮВ - 56-14м, Ю - 5м, З -1 00м Проект обоснования расчётного размера СЗЗ (2009г.) |
| 10 | Центр кооперативного участка №3 | п.Мстёра | Склады | 7.1.12 Класс V | 50 |  |
| 11 | ОАО «Мстёрская клеёнка» | п.Мстёра | Не работает | - | - |  |
| 12 | СПК "Мстёрский" | с.Барское Татарово | Производство с\х продукции Сущ. поголовье - 36 Проектное - 400 | 7.1.11 Класс V 7.1.11 Класс III | 50 300 |  |
| 13 | ООО "Алеко" | ст.Мстёра | Производство хлебобулочных изделий до 2,5 т/сутки | 7.1.8 Класс V | 50 |  |
| 14 | ОАО "Порт Вязники" | В 2 км к востоку от пос.Мстёра, на отрезке 111,9-113 км судового хода | Добыча строительных песков | 7.1.4 Класс IV п.4 | 100 |  |
| 15 | ОАО "Порт Вязники" | В 2 км к востоку от пос.Мстёра, на отрезке 111-111,9 км судового хода | Добыча строительных песков | 7.1.4 Класс IV п.4 | 100 |  |

В настоящее время часть жилой застройки населённых пунктов пос. Мстёра, 
ст. Мстёра находится в пределах ориентировочного размера санитарно-защитных зон промышленных предприятий МО пос. Мстёра.

## 4.10.7. Зоны специального назначения

По состоянию на 2011 год в МО используется для захоронения 3 кладбища.

Месторасположение кладбищ и их техническое состояние представлено в таблице 4.10.7-1.

Табл. №4.10.7-1

| N п/п | Месторасположение | Площадь, м2 | Запас площади, м2 | Размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | западнее с.Станки | 10000 | 200 | 100 | действующее |
| 2 | д.Налескино | 6300 |  | 50 | закрытое |
| 3 | юго-западнее ст.Мстёра | 19300 | 10000 | 100 | действующее |
| 4 | южнее п.Мстёра | 40000 | 10000 | 100 | действующее |
| 5 | с.Троицкое-Татарово | 9000 |  | 50 | закрытое |

Часть жилой застройки с.Троицкое-Татарово находится в пределах ориентировочного размера санитарно-защитной зоны от кладбища.

На территории сельхозпредприятия в центре села Станки расположен скотомогильник. Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах составляет 1000м.

## 4.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 26 мая 2011 года №244.

Основной задачей при проектировании раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, является определение и разработка проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявление территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнения соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Раздел разработан в соответствии с Перечнем исходных данных и требований для разработки раздела ГОЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Владимирской области (№ 7989-3-2-6 от 30 августа 2011г).

При разработке раздела использовались следующие нормативные документы:

1. «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492. Глава 11.

2. СП 11-112-2001 пункт 5.7 раздела 5 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских 
и сельских поселений, других муниципальных образований;

3. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

4. РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (с изменениями и дополнениями);

5 Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) М. МЧС России, 1994.

6. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

7. Федеральный Закон «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998г. 
(ред. от 23.12.2010 г. №377-ФЗ);

8. Градостроительный Кодекс РФ №190- ФЗ

9. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
(ред. от 29.12.2010 №442-ФЗ);

11. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

12. СНиП ((-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

13. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий (с изменениями);

14. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

15. ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого –социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

16. ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения;

17. ГОСТ Р 22.3.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения;

18. ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;

19. ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» Москва 2002.

20. Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий 
с сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами 
на объектах железнодорожного транспорта, Гипротранстэи,1997г.

При разработке раздела учтены также правовые документы, принятые органами управления Владимирской области и Вязниковского района:

- Закон Владимирской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 4-ОЗ от 31.01.1996 г (ред. от 08.08.2011 г.);

- Постановление Губернатора Владимирской области от 22 марта 2004 № 190 
«О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области (приложение N 1)» 
(ред. от 07.09.2011 №962)

- Постановление Губернатора Владимирской области от 7декабря марта 2011 № 1368 
«О создании государственного казенного учреждения Владимирской области "Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области" (далее - Учреждение)

- Постановление Губернатора Владимирской области от 06.10.2008 № 698 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2010 № 956 «О комиссии 
по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях и военное время»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 № 1081 
«Об организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях на территории Владимирской области»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 14.10.2010 г. № 1110 
«О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям 
в военное время», с приложениями 1,2;

- Постановления Губернатора Владимирской области от 14.10.2010 № 1112 
«О совершенствовании планирования мероприятий по вопросам гражданской обороны 
во Владимирской области», (вместе с «Положением об организации планирования по вопросам гражданской обороны», «Перечнем основных документов планирования по вопросам гражданской обороны»);

- Постановление Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 № 1080 
«Об организации обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; (вместе с «Положением 
об организации обучения населения Владимирской области в сфере гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 07.10.2010 № 1088 
«Об утверждении концепции развития государственной противопожарной службы и иных видов пожарной охраны на территории Владимирской области (приложения N 1,2,3.4);

- Постановление Губернатора Владимирской области от 01.10.2010 № 1062 «О порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров 
на территории Владимирской области»;

- Постановление Губернатора Владимирской области от 30.10.2007 № 798 
«Об утверждении положения о территориальной системе мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера Владимирской области». (с приложением);

- Постановление главы Вязниковского района от 27.08.2010 N 991 «О внесении изменений в постановление главы Вязниковского района от 22.05.2006 №611 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Вязниковского района».

- Постановление Администрации Вязниковского района 31.01.2011 «О расписании выезда сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории МО Вязниковский район Владимирской области»;

- Постановление Администрации Вязниковского района от 03.03.2011 «О мерах 
по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений и организации предупреждения 
и тушения лесных и торфяных пожаров на территории Вязниковского района в 2011 году.

Ι. Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).

Источник природной чрезвычайной ситуации (источник природной ЧС)- это опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории 
или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. То есть событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые 
по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду 
(ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.2.).

Опасное природное явление-событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.5.).

В соответствии с полученными исходными данными (письмо Главного управления 
МЧС России по Владимирской области №7989-3-2-6 от 30 августа 2011года) на территории городского поселения пос. Мстера, опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер - не наблюдалось.

Однако, опасные природные процессы сами по себе не являясь опасными, могут явиться причиной возникновения аварий или чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения.

В качестве источников природных ЧС рассмотрены все возможные опасные:

- метеорологические явления и процессы;

- геологические процессы;

- гидрологические явления и процессы;

- природные пожары.

1). Определено, что вероятными источниками ЧС для территории МО п. Мстера могут явиться метеорологические явления и процессы (по ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95), 
а именно:

- сильный ветер – скорость ветра (включая порывы) – 25 м/сек и более;

- ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с;

- смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, диаметром до 1000м, 
в котором воздух вращается со скоростью до 100м\с, обладающий большой разрушительной силой;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом):количество осадков- 50мм 
и более за 12 ч. и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков – 100 мм и более за период более 12 ч , но не менее 48 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков – 30мм 
и более за 1 час и менее;

- крупный град: диаметр градин 20 мм и более;

- сильная метель: общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек 
и более и видимости менее 500 м;

- сильное гололедно – изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения 
на проводах гололедного станка – 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения 
и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- сильный туман: видимость 50 м и менее;

- сильный мороз, сильная жара: решение об отнесении явления к ЧС принимается отделом по делам ГО и ЧС района на основании данных территориальных органов;

- заморозки (по ГОСТ 17713), засуха: решение об отнесении явления к ЧС принимается управлением по делам ГО и ЧС района на основании данных, представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством.

- Из отрицательных физико-геологических явлений на территории городского поселения имеют место карстовые проявления и оползнеобразование На территории проектируемого поселения карст развит в известняках казанского яруса перми. Карст преимущественно старый, затухший.

Границы территорий, подверженных воздействию опасных экзогенных геологических процессов (оползни, карсты) показаны на «Карте использования территории городского поселения. Карте ограничений. Карте комплексного анализа развития территорий».

В разделе 3.1.2. «Рельеф. Инженерно-геологические условия» приведено подробное описание и характеристика всех участков оползнеобразования. Основным мероприятием 
по предотвращению воздействия опасных экзогенных геологических процессов является исключение подверженных оползнеобразованию территорий из дальнейшего освоения.

- На проектируемой территорий опасных гидрологических явлений и процессов 
не выявлено.

- На территории поселения возможны лесные пожары. Населенных пунктов, расположенных в лесных массивах на территории МО п. Мстера нет. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории представлены 
в п. ΙV данного раздела.

ΙΙ. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Общие понятия

Техногенная чрезвычайная ситуация (техногенная ЧС) – состояние, при котором 
в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни 
и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.).

Примечание: Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации (источник техногенной ЧС) - опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте. определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. (ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в ЧС, п.3.1.2.).

Примечание: К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Крупная авария, как правило с человеческими жертвами, является катастрофой.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии 
на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют 
на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют 
на факторы:

- физического действия (воздушная ударная волна, тепловое излучение, волна прорыва гидротехнических сооружений, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки, ионизирующее излучение и др.)

- химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).

Зона заражения: территория или акватория, в пределах которой распространены 
или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Примечание. Выделяют зоны химического и биологического заражения.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера на функционирование территории

Целью прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций является заблаговременное получение качественной и количественной информации о возможном времени и месте техногенных чрезвычайных ситуаций, характере и степени связанных с ними опасностей для населения и территорий, и оценка возможных социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории 
МО п. Мстера могут стать аварии при транспортировке аварийно- химически опасных веществ (АХОВ) и пожаровзрывоопасных веществ (СУГ, ГСМ), создающие реальную угрозу возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций :

- на участке железной дороги «Москва - Нижний Новгород» Горьковской железной дороги (филиал РЖД);

- на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга»;

- на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера и Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга»;

- аварии на пожаровзрывоопасных объектах (газопроводы, нефтепроводы, автозаправочные станции).

Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли, 
и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Особо опасными являются аварии на объектах железнодорожного транспорта (ввиду больших объемов перевозимых грузов), которые сопровождаются пожарами (взрывами) цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ, ГЖ) и сжиженными углеводородными газами (СУГ), а также разливом (выбросом) горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Немалую опасность представляют также пожары твердых горючих материалов (ТГМ) в подвижном составе и на производственных объектах железнодорожного транспорта.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

В связи с этим, определение зон воздействия опасных факторов при аварийных ситуациях с опасными грузами на объектах железнодорожного транспорта и автодорогах имеет важное и актуальное значение.

Расчеты зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых токсичных веществ (аммиак, хлор) и взрывоопасных веществ (СУГ, ГСМ) представлены в данном разделе.

А). Аварии на авто- и железнодорожном транспорте при перевозке АХОВ

Причиной аварий с АХОВ могут быть:

- разрушение цистерны от взрыва, переполнения, нагрева сжиженного АХОВ;

- разрушение оболочки автоцистерн из-за неисправности;

- пробой корпуса цистерны при столкновении;

- нарушение герметичности из-за несовершенства конструкции и неисправности арматуры, манометров;

- сход вагона с рельсов с разливом АХОВ из цистерны.

При авариях на транспортных магистралях возможны случаи выброса и проникновения 
в атмосферу АХОВ в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Если в результате аварии происходит пролив (истечение) АХОВ и если его агрегатное состояние - сжиженный газ, то происходит практически мгновенное вскипание части продукта 
с образованием первичного облака, далее происходит испарение продукта с образованием вторичного облака. Если АХОВ - сжатый газ, то происходит образование только первичного облака. Если АХОВ – жидкость, кипящая выше температуры окружающей среды, то происходит образование только вторичного облака.

Расчеты производим по РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими, ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) 
на химически опасных объектах и транспорте».

В начальный момент аварии помимо паров сжиженных газов выбрасывается оседающий грубодисперсный аэрозоль. При этом образуется тяжёлое облако. Опыты с аммиаком показали, что первичное облако моментально поднимается вверх примерно на 20 м, а затем под действием силы тяжести опускается на грунт. Радиус такой зоны может достигать 0,5–1 км. Границы облака отчетливо видны первые 2–3 минуты, так как оно имеет большую оптическую плотность. Авария с выбросом сжиженного газа находящегося под давлением, характеризуется ингаляционным поражающим воздействием: кратковременно первичным облаком АХОВ 
с высокой (вплоть до смертельной) концентрацией паров и более продолжительное время вторичным облаком с опасными поражающими концентрациями паров. В зависимости от типа 
и количества АХОВ, а также метеоусловий время испарения может составлять от десятков минут до нескольких суток. Наиболее опасным периодом аварии являются первые 10 минут, когда испарение АХОВ происходит весьма интенсивно. Кроме того, пролитый продукт может заражать грунт и воду.

Согласно РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими, ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» при заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимаем:

- выброс СДЯВ (Qо)- количество СДЯВ в максимальной по объему единичной емкости;

- метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра-1м/с;

- направление ветра от очага ЧС в сторону основного жилого массива;

- разлив СДЯВ на подстилающей поверхности – свободный;

- температура окружающего воздуха +200С;

- время от начала аварии -1 час.

Расчет зон заражения при аварийных разливах аммиака, хлора

- Расчет зон заражения при авариях с аммиаком, находящимся под давлением рассмотрим для 3-х ситуаций:

1) На автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 «Волга» при перевозке аммиака в автомобильной цистерне объемом 8м3 произошла авария. 
В результате аварии произошло полное разрушение автоцистерны.

2).3). На участке «Москва - Нижний Новгород» (в границах МО п. Мстера) Горьковской железной дороги (филиал РЖД) произошла авария с аммиаком. В результате аварии произошло разрушение железнодорожной цистерны. В настоящее время для перевозки аммиака используются цистерны типа 15-1408 и 15-1597 (вместимостью 54м3 и 75,5м3 соответственно).

2. Расчет зон заражения при авариях с жидким хлором, находящимся под давлением рассмотрим для 2-х ситуаций:

1). Аварийная разгерметизация автоцистерны объемом 8м3.

2) Аварийная разгерметизация железнодорожной цистерны объемом 46м3.

Поскольку во всех рассматриваемых ситуациях АХОВ – сжиженный газ, то происходит образование и первичного и вторичного облака.

Данные, полученные в результате расчетов сводим в таблицы № 4.11.1-1 и № 4.11.1.-2.

##### Характеристики зон заражения при аварийных разливах аммиака

Табл.№ 4.11.1-1

| №п/п | Наменование АХОВ (емкость цистерны) | Время испарения АХОВ с площадки разлива | Глубина зоны заражения, км | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичным облаком, км | Вторичным облаком, км | Полная, км |  | Возможная | Фактическая |
| 1. | Автоцистерна 8м3 (5,45т)-(разгерметизация с потерей 100% груза) | 1 час 22мин | 0,72 | 1,4 | 1,76 | 1,76 | 4,86 | 0,251 |
| 2. | Железнодорожная цистерна (15-1408- 54м3) -(разгерметизация с потерей 100% груза) | 1 час 22мин | 2,04 | 4,4 | 5,42 | 5,0 | 39,24 | 2,025 |
| 3. | Железнодорожная цистерна (15-1597 - 75,5м3) (разгерметизация с потерей 100% груза) | 1 час 22 мин | 2,25 | 4,84 | 6,0 | 5,0 | 39,24 | 2,025 |

##### Характеристики зон заражения при аварийных разливах хлора

Табл.№ 4.11.1-2

| №п/п | Наменование АХОВ (емкость цистерны) | Время испарения АХОВ с площадки разлива | Глубина зоны заражения, км | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичным облаком, км | Вторичным облаком, км | Полная, км |  | Возможная | Фактическая |
| 1 | Автоцистерна 8м3 (12,4т)-(разгерметизация с потерей 100% груза) | 1 час 30 мин | 7,50 | 14,96 | 18,71 | 5,0 | 39,24 | 2,025 |
| 2 | Железнодорожная цистерна 46м3) (разгерметизация с потерей 100% груза) | 1 час 30 мин | 19,47 | 35,97 | 45,7 | 5,0 | 39,24 | 2,025 |

Следует отметить, что расчеты зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные), вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Границы зон предельно возможной глубины переноса воздушных масс показаны 
на «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Зоны химического заражения при определении безопасных расстояний от источников аварий до территории застройки поселений не нормируются, учитывая значительные масштабы распространения облаков АХОВ с поражающими концентрациями при наиболее неблагоприятной метеорологической обстановке (инверсии).

Учитывая большую опасность чрезвычайных ситуаций, связанных с химическим заражением местности, необходимо совместно с соответствующими территориальными органами Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предусматривать разработку и внедрение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы зоны химического заражения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра 
и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Б. Аварийные ситуации на пожаровзрывоопасных объектах

К потенциально – опасным объектам, аварии на которых, могут привести к образованию зон ЧС на территории МО п. Мстера:

- аварийные ситуации на участке «Москва - Нижний Новгород» Горьковской железной дороги (филиал РЖД) и на автомобильных дорогах общего пользования: федерального значения М-7 «Волга» и регионального или межмуниципального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» и «Волга» – Станки – Мстера при транспортировке пожаровзрывоопасных веществ (СУГ, ГСМ), создающие реальную угрозу возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций;

- аварийные ситуации на взрывопожароопасных объектах (АЗС – п. Мстера, магистральные газопроводы и нефтепроводы).

Наиболее опасно возникновение аварийных ситуаций при транспортировке пожаро - взрывоопасных веществ (СУГ, ГСМ) на участке Горьковской железной дороги, в частности 
на железнодорожной станции Мстера, ввиду прохождения данной дороги через территорию населенного пункта ст. Мстера и наличие здесь железнодорожного переезда в одном уровне 
с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга».

В данном разделе эту аварийную ситуацию рассмотрим более подробно.

а). Аварии на авто- и железнодорожном транспорте при перевозке СУГ, ГСМ.

В качестве аварий на транспорте рассматриваются аварийные ситуации с цистернами содержащими СУГ (сжиженный пропан) и ЛВЖ (бензин) транспортируемыми по автомобильным и железной дорогам.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовался «Сборник Методик 
по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2, МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 1994), РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» 
(с изменениями и дополнениями) Постановление Госгортехнадзора России от 26.06.2001 №25

При крупных авариях с опасными грузами на объектах железнодорожного транспорта опасные факторы аварий могут приводить к поражению людей, а также зданий и сооружений населенных пунктов и промышленных объектов, расположенных на прилегающей территории.

В данном разделе рассмотрены следующие опасные факторы аварий с опасными грузами:

- образование взрывоопасных зон загазованности;

- воздушная ударная волна взрывов облака топливо - воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение при горении легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Воздействие воздушной ударной волны

В качестве показателей последствий воздействия воздушной ударной волны взрыва 
на окружающую место аварии застройку принимаются степени разрушения зданий и сооружений промышленной и селитебной зоны.

Поражающее действие воздушной ударной волны характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔP (кПа).

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений приведена в таблице 
№ 4.11.1-3.

Классификация опасных зон разрушений

Табл.№ 4.11.1-3

| Класс зоны | Коэффициент, К1 | ΔР, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,8 | ›100 | Полное разрушение |
| 2 | 5,6 | 53 | Сильное разрушение, 50% полного разрушения |
| 3 | 9,6 | 28 | Среднее повреждение, разрушение без обрушения. Резервуары нефтепродуктов разрушаются |
| 4 | 28 | 12 | Умеренное разрушение, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей |
| 5 | 56 | 3 | Малые повреждения, разбито не более 10% остекления |

Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека приведены в таблице № 4.11.1-4.

Избыточное давление и поражение человека

Табл.№ 4.11.1-4

| Уровень поражения | ΔР, кПа |
| --- | --- |
| Безусловное смертельное поражение Летальный исход, 50% случаев Порог смертельного поражения Тяжелая степень поражения Порог поражения человека | 500 350 200 100 3 |

Воздействие теплового излучения

Под критической плотностью теплового излучения qкр(кВт/м2) понимают такую величину теплового излучения, при которой теряет свои рабочие качества конструкционный материал либо возможны самовоспламенение горючих веществ или ожоги незащищенной кожи человека.

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. За дальнюю границу теплового воздействия обычно принимают такое расстояние, где интенсивность теплового потока равна 3,5 кВт/м2.

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи может приводить также к поражению сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте.

В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельное поражение, все горючие материалы воспламеняются.

При авариях с ЛВЖ и ГЖ можно встретиться с пожарами следующих типов:

- факельное горение жидкостей, выходящих из пробоев и разрывов;

- горение жидкостей в цистерне при ее вскрытии;

- растекание горящей жидкости по прилегающей территории;

- одновременное горение жидкостей при пожарах всех вышеуказанных типов, сопровождающееся иногда взрывами паровоздушных смесей и цистерн.

При расчете возможных масштабов аварии и оценке опасных зон поражения принимается авария, с максимально возможными последствиями исходя из рассмотрения вариантов ее реализации, развивающихся по наиболее неблагоприятному сценарию.

Аварийная разгерметизация стандартной железнодорожной цистерны

емкостью 54 м3 с сжиженным пропаном при мгновенной разгерметизации цистерны (проливе всего количества СУГ).

| Исходные данные: |
| --- |
| Расчетная температура воздуха tр, 0 C………………………... | 20 |
| Плотность жидкой фазы ρж, т · м-3……………………………. | 0,52 |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени Снкпр , % (об)…………………………………………….. | 2,0 |
| Давление в цистерне Р, Па……………………………………. | 8 · 105 |
| Плотность паров СУГ ρп , кг · м-3 …………………………….. | 1,78 |
| Молярная масса Мм , кг · кмоль-1……………………………... | 44 |

Расчет размеров взрывоопасных зон и избыточного давления

взрыва ТВС при авариях с СУГ

1. При мгновенной разгерметизации цистерны и степени заполнения цистерны е = 0,9, масса паров (Мр) в облаке для низкокипящих СУГ:

Мр = 0,62 х 25 = 15,5 т.

М = 0,9 х 54 х 0,52  = 25 т;

2. Радиус взрывоопасной зоны составит (при неподвижной воздушной среде на открытом пространстве):

Хнкпр.  =14,6 х (Мр  / ρп·Снкпр)0,33

где Хнкпр – расстояние по горизонтали от источника, ограниченное НКПР, м;

Мр – масса газа, поступившего в окружающее пространство (масса газа в облаке ТВС), кг;

Снкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об);

ρп – плотность паров СУГ, кг/м3: Мм/V0 ·х(1+0,00367 х tр)

где  Мм – молекулярная масса вещества, кг/кмоль;

tр – расчетная температура 0С (принимается максимальной для данной климатической зоны);

V0 – мольный объем, равный 22,413 м3, кмоль-1.

Хнкпр = 14,6 х (15500/1,78 х 2)0,33 = 238 м;

За начало отсчета размера взрывоопасной зоны принимают внешние габаритные размеры цистерн, резервуаров, трубопроводов и т.п.

При мгновенной разгерметизации железнодорожной цистерны (с учетом относительной величины расстояния Хр= R1 / (0,42 х Мр)1/3 =  R1 /1,9), границы зон поражения для людей:

тяжелые поражения  R1 = 76 м,

порог поражения     R2 = 855 м.

Границы повреждения зданий:

полные разрушения R= 76 м, ΔP = 100 кПа;

сильные разрушения R= 114 м, ΔP = 53 кПа;

средние разрушения  R= 184 м, ΔP = 28 кПа;

умеренные разрушения R= 353 м, ΔP = 12 кПа;

малые повреждения R= 855 м, ΔP = 3 кПа.

Радиус огневого шара R определяется:

Rош =29х15,50,33=71м

Время его существования tош  определяется:

tош =4,5х15,50,33=11с.

На основе расчета опасных факторов пожара (взрыва) для расчетных аварийных ситуаций на типовых объектах железнодорожного транспорта с опасными грузами и сравнивая их с критическими значениями опасных факторов, определены зоны воздействия опасных факторов на различных расстояниях от места аварии и безопасные радиусы для людей 
и зданий различного назначения.

Полученные результаты избыточного давления взрыва ТВС при различных расстояниях от центра взрыва при разрушении стандартной цистерны с СУГ объемом 54 м3 и степенью заполнения 85% сводим в таблицу № 4.11.1-5.

Табл. № 4.11.1-5

| R, м | 76 | 110 | 114 | 156 | 184 | 293 | 353 | 855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Р, кПа | 100 | 55 | 53 | 30 | 28 | 15 | 12 | 3 |

Зона воздействия теплового излучения огневого шара

Зависимость плотности теплового потока от расстояния R - от центра и от поверхности 
(в скобках) огневого шара, образовавшегося при взрыве одной цистерны с СУГ представлена 
в табл.№ 4.11.1-6.

Табл. № 4.11.1-6

| R, м | 70 (0) | 120 (50) | 180 (110) | 240 (170) | 300 (230) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q, кВт/м2 | 200 | 50 | 22 | 13 | 8 |

Безопасные радиусы при авариях с образованием огневого шара СУГ:

люди (персонал)                – 300 м;

общественный транспорт – 120 м;

складские здания               – 100 м;

жилые здания                     – 100 м.

Рис. 1. Зависимость избыточного давления взрыва ТВС

от относительной величины расстояния.

Зона воздействия теплового излучения пожаров проливов.

Наиболее вероятная аварийная ситуация – разрушение одной цистерны. Поэтому 
за безопасные расстояния при вероятном сценарии принимаются 80 м для людей и 40 м 
для зданий. Максимальные безопасные расстояния – 120 м для людей и 60 м – 
для зданий.

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерны.

Безопасные расстояния для людей и зданий при наиболее вероятном варианте разрушения (взрыве) цистерны – 150 м. Максимальные безопасные расстояния – 120 м 
для людей и зданий – 450 м.

Аналогично рассчитываем зоны негативного воздействия на проектируемую территорию при перевозке СУГ и ГСМ автомобильным и ГСМ железнодорожным транспортом. Полученные результаты сводим в таблицу № 4.11.1-7.

Табл. № 4.11.1-7

| № п/п | Параметры | СУГ | ГСМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж.д. цистерна | Автоцистерна | Ж.д. цистерна | Автоцистерна |
|  | Объем резервуара, м3 | 54 | 8 | 61,2 | 8 |
|  | Уровень заполнения, % | 90 | 85 |
|  | Массса топлива в разлитии, т. | 25 | 3,75 | 42 | 5,44 |
|  | Масса паров Мр, т. | 15.5 | 2,3 | 1,15 | 0,36 |
|  | Радиус взрывоопасной зоны Хнкпр, м. | 238 | 124 | 98 | 67 |
|  | Зоны воздействия ударной воздушной волны на жилые здания |
|  | Зона полных разруше-ний (ΔР>100кПа) | 76 | 42 | 24 | 19 |
|  | Зона сильных разруше-ний (ΔР=53кПа) | 114 | 62 | 34 | 26 |
|  | Зона средних разруше-ний (ΔР=28кПа) | 184 | 98 | 52 | 38 |
|  | Зона слабых разруше-ний (ΔР=12кПа) | 353 | 188 | 98 | 67 |
|  | Зона расстекления ΔР=3кПа) | 855 | 450 | 300 | 198 |
|  | Зона воздействия теплового потока на жилые здания |
|  | Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 195 | 130 |
|  | Радиус ОШ, м | 71 | 38 | 30 | не образуется |
|  | Время существования огневого шара, сек. | 11 | 6 | 4,6 | - |

б). Аварии на автозаправочной станции

Согласно проектной документации, емкости для нефтепродуктов заглублены, поэтому разлив из емкостей исключен. Аварийный разлив нефтепродуктов может произойти 
при сливе нефтепродуктов из автоцистерны, а также по причине отказа автоматики оборудования или ошибки оператора. Для оценки воздействия поражающих факторов рассмотрен сценарий пожара и взрыва автомобильной цистерны с ГСМ. Расчеты производим аналогично ситуации а). Размеры зон негативного воздействия на проектируемую территорию в данной ситуации будут  идентичны ситуации а) при перевозке 
ГСМ автоцистерной. (см. табл.№  )

1. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений будет разрушение зданий и сооружений на территории АЗС. Возможно создание аварийных ситуаций на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» в результате бокового воздействия ударной волны на движущийся автотранспорт с изменением траектории их движения.

2. Людские потери со смертельным исходом возможны только в районе площадки слива топлива с автоцистерны, на остальной территории АЗС - маловероятны, 
на прилегающей к АЗС территории - практически исключены.

3. Безопасное расстояние при пожаре в здании для людей составит –16м. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100м.

Вывод: Учитывая, что АЗС размещена, в соответствии с действующими нормами (со 100 метровым санитарным разрывом), последствия аварии на АЗС, в основном, 
не выйдут за пределы санитарно-защитной зоны.

в). Аварии на трубопроводном транспорте.

По территории МО п. Мстера, обходя населенный пункт ст. Мстера с севера (расстояние до ст. Мстера приблизительно 500 м.) и с востока (расстояние до ст. Мстера более 2км.)  проходит магистральный газопровод Починки – Ярославль (диаметр 1400мм, Р=7,36 мПа) и приблизительно в 600-700м к северу от него проходит магистральный газопровод Горький- Череповец (диаметр 720мм, Р=7,36 мПа). Здесь же проходят 
2 магистральных нефтепровода: Нижний Новгород - Ярославль и Сургут - Полоцк.

Газопроводы высокого давления и нефтепроводы в соответствии с п.1 а) и в) приложения 1 (в ред. ФЗ от 30.12.2008 №309-ФЗ) к Федеральному закону от 20.07.97 г.№116-ФЗ (ред..30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», являются опасными производственными объектами.

Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

Специфика эксплуатации трубопроводного транспорта связана с наличием линейного источника опасности аварий и чрезвычайных ситуаций, с возможностью гибели людей, нанесения ущерба имуществу и загрязнением окружающей среды при выбросе опасных веществ.

Магистральные газопроводы и магистральные нефтепроводы являются источниками взрыво – пожарной опасности и экологической опасности.

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера данные магистральные трубопроводы по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций относятся ко II классу опасности (экологическая, ВПО). (Приложение к протоколу заседания КЧС и ОПБ области от 26.01.2011 №1).

К II классу опасности относятся потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций. (Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., 
но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации.

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие факторы.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (карсты, оползни).

Под аварийными ситуациями подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации трубопровода и могут привести к значительным последствиям для людей 
и окружающей среды.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, возможно при пожаре и взрыве, основной причиной которого может стать неисправность газового оборудования или нарушения технологической дисциплины (правил пожарной безопасности).

Меры предосторожности: герметизация оборудования, коммуникаций.

Воздействие на людей: наркотик. При отравлении вызывает утомляемость, нервные расстройства, при остром отравлении - судороги, остановку дыхания, смерть.

Меры первой помощи: при попадании в глаза или на кожу - промыть обильным количеством воды или раствором борной кислоты. При отравлении пострадавшего переводят на свежий воздух и затем доставляют в медицинский пункт.

Исходные данные

Табл.№ 4.11.1-8

| Наименование химического вещества | Метан - природный газ для промышленного и коммунально- бытового назначения |
| --- | --- |
| Формула | СН4 |
| Молекулярный вес МV | 16,04 |
| Температура кипения, 0С | -161,49 |
| Плотность по воздуху при 200С, кг/м3 | 0,679 |
| Температура вспышки, 0С | -187,9 |
| Температура самовоспламенения | 537,8 |
| Концентрационные пределы воспламенения, %: |  |
| нижний | 5 |
| верхний | 15 |
| Концентрационные пределы взрываемости, %: |  |
| нижний | 5 |
| верхний | 15 |
| Данные о токсической опасности: |  |
| ПДК в воздухе рабочей зоны | 75мг/м3 |
| ПДК в атмосферном воздухе | 300мг/м3 |

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях 
на газопроводе:

При наиболее опасном сценарии развития ЧС возможно: разрыв линейной части газопровода, разлет осколков, образование ударной волны, прямое огневое воздействие 
на окружающую среду, рассеивание газа в атмосфере.

Анализ аварий на магистральных газопроводах показывает, что наибольшую опасность представляют пожары, возникающие после разрыва трубопровода. Пожары бывают двух типов:

- пожар в котловане (колонного типа);

- пожар струевого типа (в торцевых участках разрыва).

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, 
а также зданий, сооружений и техники в случае аварии возможно при:

- взрыве газа и пожаре (50-55% случаев), причинами которых являются разгерметизация трубопроводов, возникновение искр, образующихся при соударении друг 
с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокоскоростными струями каменистых включений грунта.

Определение размеров зон действия воздушной ударной волны и теплового излучения (учитывая подземную прокладку трубопровода) необходимо рассматривать отдельно для каждого конкретного участка.

Взрывоопасная зона, образующаяся при выбросе горючих газов представляет собой территорию с радиусом Хнкпр, ограничивающим область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР).

Зону взрывоопасных концентраций определяют для наиболее опасного варианта – 
в неподвижной среде.

За начало отсчета размера взрывоопасной зоны принимают внешние габаритные размеры трубопровода. (газопровод Починки – Ярославль (d=1400мм, Р=7,36 мПа)

Расчет производим в соответствии с «Методикой оценки последствий аварии 
на пожаро-взрывоопасных объектах (книга 2)».

1). Вычисляем плотность газа в трубопроводе:

pо = 16×7,36×106/8314×311 = 45,54 кг/м³,

2). Вычисляем массу метана в облаке:

Мр = 66×1,54×√7,36×106 ×45,54 =1858239кг= 1858 т;

3). Радиус взрывоопасной зоны составит (для наиболее опасного варианта - 
в неподвижной среде и при максимальной для данной климатической зоны расчетной температуре):

За начало отсчета размера взрывоопасной зоны принимают внешние габаритные размеры трубопровода.

Хнкпр = 14,6 х (1858239/0,679 х 5)0,33 = 1143м;

Таким образом, радиус взрывоопасной зоны при разгерметизации трубопровода составит 1143 метра.

4). Определив относительные величины расстояний (по формуле Хр  = R1 / (0,42 х Мр)1/3) и величины избыточного давления ΔP.

Хр  = R1 / (0,42 х 1858)1/3 =  R1 /9,4;

получим, при мгновенной разгерметизации трубопровода, границы зон поражения для людей:

тяжелые поражения R=376м, (ΔP = 100 кПа);

порог поражения R=4230м., (ΔP = 3 кПа);

Границы повреждения зданий:

полные разрушения R1=- 376 м, (ΔP = 100 кПа);

сильные разрушения R2= 470 м, (ΔP = 53 кПа);

средние разрушения R3 = 921 м, (ΔP = 28 кПа);

умеренные разрушения R4= 1740 м, (ΔP = 12 кПа);

малые повреждения R5= 4230 м., (ΔP = 3 кПа);

Радиус огненного шара R определяется:

Rош = 3,2 х 11150000,325 =294м;

Время существования огненного шара:

tош = 0,85 х 11150000,26, с =32сек.

Примечание: Величины, рассчитанные по РД 03-409-01, значительно превышают реально возможные границы разрушений, так как в «Методике…» (5) не учитывается подземная прокладка трубопровода, экранирующее действие зданий и сооружений, рельефа. Не учитывается так же, в какой период времени от начала аварии произойдет взрыв.

Далее рассчитаем, на каком расстоянии от места разрыва трубопровода может произойти возгорание деревянной застройки. Тепловой поток на поверхности горения метана (огненного шара) 200 кВт/м2, а воспламенение древесины происходит при длительном тепловом потоке 14кВт /м2 . Воспламенение древесины происходит при тепловом потоке 
49 кВт /м2 в течение 32сек (время существования огненного шара):

L=33ln(1,25х200/14)=96м.

L=33ln(1,25х200/49)=54м

Воспламенение деревянной застройки может произойти на расстоянии 96м от места горения и на расстоянии 54м от огненного шара.

Аналогично рассчитываем границы зоны разрушений при взрыве на магистральном газопроводе Горький- Череповец (диаметр 720мм, Р=7,36 мПа)1

1). Плотность газа в трубопроводе - 48,34 кг/м³,

2). Масса метана в облаке 507т;

3). Радиус взрывоопасной зоны Хнкпр = 14,6 х (506671/0,679 х 5)0,33 = 744м;

4). Границы повреждения зданий:

полные разрушения R1=- 235м, (ΔP = 100 кПа);

сильные разрушения R2= 352 м, (ΔP = 53 кПа);

средние разрушения R3 = 587 м, (ΔP = 28 кПа);

умеренные разрушения R4= 1085 м, (ΔP = 12 кПа);

малые повреждения R5= 2670 м., (ΔP = 3 кПа);

5). Радиус огненного шара R=226м;

6). Время его существования: tош=26сек.

Вывод: При аварии на газопроводе Починки – Ярославль (d=1400мм, Р=7,36 мПа) наиболее вероятен взрыв газа и пожар. Учитывая, что оба магистральных газопровода находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, в случае аварий застройка 
и население находятся вне опасной зоны.

ΙΙΙ. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого - социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни 
и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ 22.0.04-97/ ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в ЧС, п. 3.1.1.)

На территории МО п. Мстера биологически опасных объектов не зарегистрировано.

ΙV. Пожарная безопасность.

Генеральный план разработан с учетом требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом №123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», в частности главы 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности», главы 16 «Требования 
к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями» и главы 
17 «Общие требования пожарной безопасности к поселениям и городским округам 
по размещению подразделений пожарной охраны».

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут 
на территории городского поселения и 20 минут на территории сельского поселения.

На территории МО п. Мстера обеспечивает пожарную безопасность и осуществляет пожаротушение (в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ, посл ред. 30.11.2011 №345-ФЗ) 3-й отряд Федеральной противопожарной службы 
по Владимирской области. На территории проектируемого поселения дислоцируются 
2 пожарных части:

- Пожарная часть (ПЧ-18п) расположена в п. Мстера, располагает 2-мя единицами техники и личным составом в количестве 25 человек (в т.ч. дежурные силы и средства: 
4чел. л/с и 1 ед. техники);

- Пожарная часть (ПЧ-68) расположена в населенном пункте ст. Мстера 
на территории ОАО «МЗКСК», располагает 3-мя единицами техники и личным составом 
в количестве 14 человек (в т.ч. дежурные силы и средства: 3чел. л/с и 1 ед. техники).

Кроме того, в населенном пункте ст. Мстера создана и осуществляет свою деятельность 
(в соответствии со ст. 13, Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ, в ред. Федерального закона от 30.11.2011 №345-ФЗ и закона Владимирской области от 8 августа 2011 года №59-ОЗ «О добровольной пожарной охране во Владимирской области) добровольная пожарная команда. Численность личного состава данного подразделения добровольной пожарной охраны составляет 35 чел (в т.ч. 1 чел. дежурный), техники – нет.

## 4.12. Сводные (укрупненные) данные об использовании земель 
МО поселок Мстера

Муниципальное образование поселок Мстера (городское поселение) расположено 
в северной части Вязниковского муниципального района Владимирской области.

Поселение граничит на севере – с Ковровским районом, на северо-востоке 
с Ивановской областью, на востоке с городским поселением город Вязники, на юге 
с Октябрьским сельским поселением, на западе с Сарыевским сельским поселением. Площадь территории городского поселения поселок Мстера – 24878,1 га, что составляет 
11,1 % от общей площади района.

Территория городского поселения поселок Мстера включает участки, занятые землями населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов 
и землями запаса.

Структура землепользования городского поселения п.Мстера
на 01.01.2011г.

Табл.№4.12-1

| № п/п | Категория земель | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | %% |
| 1. | Земли населенных пунктов | 2431,86 | 9,8 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 8524,49 | 34,3 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 656,0 | 2,6 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 17,25 | 0,1 |
| 5. | Земли лесного фонда | 12509,2 | 50,3 |
| 6. | Земли водного фонда | 459,3 | 1,8 |
| 7. | Земли запаса | 280,0 | 1,1 |
|  | ВСЕГО | 24878,1 | 100% |

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные 
в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;

2) общественно-деловым;

3) производственным;

4) инженерных и транспортных инфраструктур;

5) рекреационным;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся 
за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Земли промышленности и иного специального назначения составляют самостоятельную категорию земель Российской Федерации.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии 
с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

## 4.13. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории представляет собой анализ свойств территории поселения по комплексу природных и антропогенных факторов для различных видов 
ее хозяйственного использования.

Оценка сельскохозяйственных земель

Почвенный покров территории городского поселения представлен в основном бедными по содержанию питательных веществ дерново-подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами, а также дерновоглееватыми торфянистыми и аллювиально-луговыми почвами в пойме р.Клязьма. Для развития сельского хозяйства, с учетом качественного состава почв, территория  севернее реки Клязьма характеризуется как неблагоприятная.

Оценка территории по инженерно-строительным условиям

Благоприятные грунтовые условия территории. Грунты представлены в основном древнеаллювиальными и флювиагляциальными песками и супесями и аллювиальными песчаноглинистыми грунтами в пойменной части. В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, а также необходимые мероприятия по инженерной подготовке территории.

Из отрицательных физико-геологических явлений на территории МО пос. Мстера возможно имеют место карст и оползнеобразование в районах крутых склонов вдоль реки Клязьма. Размещение усадебной застройки в населенных пунктах Сингерь, Глубоково, Слободка вблизи крутых склонов возможно только после разработки соответствующих проектов и проведения укрепительных работ склонов вдоль р. Клязьма.

Неблагоприятными факторами ограничивающими градостроительное освоение территории являются затопление территории паводком 1%-ной обеспеченности и местами высокое залегание уровня грунтовых вод (от 1 до 3 м).

По условиям водообеспечения

Территория недостаточно обеспечена подземными водами. Горизонты пресных вод маломощные, слабой водообильности. Основные водоносные горизонты приурочены 
к осадкам четвертичного периода - флювиагляциальным пескам и песчано-гравийно-галечным отложениям.

Минерально-сырьевая база

Минерально-сырьевая база городского поселения характеризуется наличием полезных ископаемых (месторождения песка,торфа), пригодных для производства строительных материалов.

Запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых  или доказанности экономической целесообразности застройки.

Градостроительная оценка

В результате оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- развитая сеть автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения;

- наличие рекреационных ресурсов;

- наличие свободных территорий для размещения различных объектов 
агро-промышленного комплекса;

- городское поселение обладает потенциалом трудовых ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном образовании.

К исключаемым территориям из новой застройки относятся прибрежные защитные полосы водоохранных зон рек и ручьев, территории санитарно-защитных зон промышленных 
и коммунально-складских предприятий, а также территории, занятые памятниками археологии до проведения археологических раскопок.

В некоторых населенных пунктах отдельные части территорий, занятые жилыми строениями и лесной растительностью оказались в границах земель лесного фонда 
( согласно материалам лесоустройства).

До включения в границы населенных пунктов указанных земель лесного фонда необходимо выполнить на уровне субъекта Российской Федерации процедуру изменения границ лесопарковой зоны на другую категорию лесов согласно пунктам.

# 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# МО ПОС. МСТЕРА (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

## 5.1. Цели и задачи территориального планирования

Целью территориального планирования развития МО пос. Мстера (городское поселение) является обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, учета интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории на расчетный срок утверждения генерального плана – не менее 20 лет.

Задачи территориального планирования:

- установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории городского поселения в этих зонах;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территорий городского поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В основу развития городского поселения положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры поселения в целом 
и для каждого населенного пункта, входящего в территорию городского поселения:

1. Разумное сочетание развития населенных пунктов на реконструируемых существующих территориях с освоением незастроенных участков и с расширением селитебных территорий, как в границах населенного пункта, так и на новых территориях, включаемых по генплану в границы населенного пункта (пос. Мстера, с. Налескино, 
д. Черноморье).

2. Восстановление и развитие существующих промышленных и коммунально-складских зон в пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, с размещением новых инвестиционных площадок в ст. Мстера, с. Налескино, д. Яндовы.

3. Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог местного значения, объединяющих все населенные пункты, входящие в городское поселение.

4. Совершенствование облика центральной части населенных пунктов (пос. Мстера, ст. Мстера, с. Станки, с. Налескино, а также единого жилого образования Заречный - Слободка – Новоселка), на основе жилых и общественных зданий с реконструкцией объектов культурного наследия, благоустройством улиц, площадей и прибрежных территорий в пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, д. Слободка.

5. Последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция исторической части поселка Мстера 
с приданием ей статуса достопримечательного места.

6. Частичный вынос вредных промышленных предприятий или 
их перепрофилирование (в пос. Мстера. с. Барское Татарово, с. Станки, пос. Заречный, 
на ст. Мстера, ), примыкающих к селитебным территориям и формирование новых промышленных зон, удаленных от жилой застройки на нормативное расстояние.

7. Развитие двухчастного общепоселкового центра в пос. Мстера и формирование подцентров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферийных районах 
на основе существующих, а также создания новых общественных узлов.

8. Благоустройство намеченных зон охраняемого природного ландшафта по берегам рек Клязьма и Тара.

9. Создание благоустроенных территорий вдоль реки Мстерки в пос. Мстера 
и с. Барское Татарово.

10. Благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования.

11. Создание рекреационных зон в окрестностях пос. Мстера для населения 
и туристов.

12. Озеленение центра пос. Мстера, а также магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий, расположенных 
на территориях населенных пунктов, входящих в городское поселение.

## 5.2. Прогноз развития хозяйственного комплекса

По основному сценарию развития Владимирской области, принятому в Стратегии социально-экономического развития Владимирской области (утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10, в ред. от 30.06.2011 №20) 
на долгосрочную перспективу предполагается сбалансированное развитие промышленного производства, аграрно-промышленного, туристического и рекреационного комплексов.

Вязниковский район - район с глубокими культурными традициями, развитой промышленностью и инфраструктурой, исторический центр развития льноводства 
и народных промыслов; район с уникальными природными ландшафтами и экологически чистой средой, является привлекательным и комфортным местом для инвесторов и туристов.

Вязниковский район обеспечивает необходимые условия для проживания жителей 
и развития государственного (муниципального) и альтернативного секторов экономики, использует выгодное географическое положение для развития своего экономического 
и культурного потенциала, повышения инвестиционной привлекательности территории.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Вязниковский район видится муниципальным образованием, самодостаточным и гармонично развивающимся, сохранившим высокий историко-культурный потенциал со сбалансированной экономикой, позволяющей выполнить все социальные обязательства перед населением. Работа местных органов власти в сочетании с удачным географическим положением, уникальным природным потенциалом позволяют привлекать значительные инвестиционные ресурсы в сферу туризма и экологически чистый промышленный сектор, что повышает благосостояние населения, позволяет решать проблемы занятости, обеспечить гармоничное развитие муниципального образования.

Экономический потенциал Вязниковского района напрямую зависит от объемов промышленного производства. Развитие района в 2011 году охарактеризовалось положительной динамикой по большинству социально-экономических показателей. 
Это свидетельствует о том, что финансовый кризис на территории Вязниковского района близок к завершению и начинается пусть медленный, но подъем экономики.

Масштабное и системное привлечение инвестиций в экономику района 
при реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территории позволит повысить конкурентоспособность продукции, товаров и услуг предприятий 
на основе  внедрения высоких технологий в производство и формирования новых брендов.

В Стратегии социально-экономического развития Вязниковского района на период до 2016г. (проект), разработанной администрацией МО Вязниковский район в 2011году указаны приоритетные направления инвестиционной привлекательности:

- промышленность;

-сельское хозяйство;

-строительство и ЖКХ;

-малый и средний бизнес;

- туризм.

Административный центр городского поселения поселок Мстера является перспективным населенным пунктом Вязниковского района в части привлечения крупных инвестиций.

Наличие имеющихся свободных производственных площадей на бывших объектах экономики поселка:

- территория бывшей клееночной фабрики –12 объектов площадью 3,1 тыс. кв.м.;

- территория строчно-вышивальной фабрики площадью 1,5 тыс. кв.м.;

- территория сельскохозяйственного производственного кооператива «Мстерский» площадью 45 га;

- территория бывшей ПМК в п. Заречный (примыкает с юга к п. Мстера).

На первых двух площадках возможно размещение промышленных объектов, чему способствует наличие газопроводов высокого давления и энергетических мощностей.

На третьей площадке возможно размещение объектов агропромышленного комплекса.

Малый и средний бизнес составляет основу любой экономики: страны, региона, города, района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывая местные условия и приоритеты. Проводимая в Вязниковском районе работа по развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства приобретает 
все большее социально-экономическое значение, а экономическая ситуация способствует развитию малого бизнеса. Предполагается увеличение числа занятых в экономике района 
на 10%, рост налоговых поступлений в бюджет района на 11%.

В поселке Мстера имеется около 600 невостребованных рабочих кадров, имеется учебное заведение среднего профессионального образования «Мстерское художественное училище». Традиционными для поселка являются художественные промыслы: лаковая миниатюра, вышивка, производство ювелирных изделий.

В туризме рекомендуется развивать традиционные направления – исторический, экологический и культурный туризм, создавать новые средства размещения туризма, разрабатывать новые экскурсионные маршруты, а также создавать новые направления развития рекреационной сферы – экотуризм. К этому следует добавить развитие религиозного, паломнического туризма (п. Мстера, с. Налескино, с. Акиньшино).

Сегодня не все имеющиеся туристские ресурсы Вязниковского района используются 
в полном объеме из-за наличия факторов, сдерживающих рост объема оказанных туристских услуг, а именно:

- турпродукт не рассчитан на удержание туристов в пос.Мстера более чем на 1 день. Туры составлены таким образом, что большинство туристов после посещения экспозиций музеев не остаются на ночь и покидают поселок;

- рынок оздоровительного, активного и других специализированных видов туризма, пользующихся спросом, развивается низкими темпами;

- качество благоустройства территорий с высокой туристской привлекательностью 
не соответствует современным требованиям, что снижает эффективность использования других туристских ресурсов района.

В стратегии социально-экономического развития Вязниковского района на период 
до 2016г. предусматривается:

- сохранение архитектурно-привлекательного исторического ядра поселка Мстера;

- создание обустроенных рекреационных зон;

- развитие материальной базы туристических объектов и разработка новых туристических маршрутов и событийных мероприятий;

- участие в региональных и международных выставках с целью позиционирования Вязниковского района на рынке туристических услуг России в качестве рынка для длительного пребывания туристов.

В 2012-2016 годах в пос. Мстера необходимо осуществить строительство детского дошкольного учреждения на 125 мест, что позволит решить проблему устройства детей дошкольного возраста в детские сады.

С целью решения вопросов здравоохранения необходимо перевести на газовое отопление комплекс больницы в пос. Мстера.

Для решения кадровой проблемы для медицинских работников необходимо строительство трех жилых домов для шести специалистов.

Открытые спортивные площадки подлежат реконструкции. На перспективу предлагается строительство спортивного комплекса северо-восточнее пос. Мстера, 
на правом берегу реки Мстерки.

## 5.3. Прогноз численности населения

На территории муниципального образования поселок Мстера, как и на территории Владимирской области в целом, наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, что связано с высоким уровнем смертности.

Возрастная структура городского поселения характеризуется низким удельным весом населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) – 15,7% и высоким лиц пенсионного возраста – 30,5%. Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения городского поселения составляет 53,8%.

На расчетный срок реализации генплана (2030г.) следует ожидать дальнейшего роста доли нетрудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему снижению трудового потенциала городского поселения. В связи с этим, ключевой задачей развития поселения становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории городского поселения.

В соответствии с прогнозом, выполненным в рамках Схемы территориального планирования Владимирской области, численность населения Вязниковского района должна снизиться к 2015 году на 11,9% и к 2028 году 37,8%. Выявленные тенденции изменения численности населения района позволяют оценить перспективную численность населения МО поселок Мстера.

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения:

Первый вариант, рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения городского поселения, отражающее уже сложившиеся тенденции:

- сохраняющийся в перспективе отрицательный показатель естественного прироста;

- незначительный размер миграционного прироста.

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 6,2% – 
на первую очередь реализации генплана и на 13,4 % – к расчетному сроку реализации генплана. Численность населения МО поселок Мстера составит:

- на первую очередь - 8640 чел. (2020 г.)

- на расчетный срок - 7980 чел. (2030 г.)

Второй вариант (оптимистический), связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока. Он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий концепции демографической политики 
во Владимирской области. Основной целью Концепции является разработка мер 
по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок 
к последующему демографическому росту.

Необходимо создавать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

Ситуация в МО поселок Мстера во многом будет зависеть от политики администрации городского поселения по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций.

Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста, численность населения городского поселения поселок Мстера может составить:

- на первую очередь - 8810 чел. (2020 г.)

- на расчетный срок - 8455 чел. (2030 г.)

По данному варианту прогнозируется сокращение численности населения на 4,5% – на первую очередь реализации генплана и на 8,3 % – к расчетному сроку реализации генплана.

За базовый вариант для анализа и последующих расчетов взят прогноз численности по второму (оптимистическому) варианту. Оптимистический вариант позволит реализовать все возможные инвестиционные площадки, определенные проектом на расчетный срок действия генплана.

Динамика численности населения МО поселок Мстера
по населенным пунктам (человек)

Табл.№5.3-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Исходный год (2011г.) | 1 очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоян-ное | Времен-ное* | Постоян-ное | Времен-ное* | Постоян-ное | Времен-ное* |
|  | поселок Мстера | 4815 | - | 4610 | 80 | 4434 | 164 |
|  | село Барское Татарово | 1442 | 20 | 1375 | 28 | 1325 | 38 |
|  | деревня Дороново | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Жары | 14 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 |
|  | деревня Желобиха | - | 10 | - | 10 | - | 17 |
|  | поселок Заречный | 351 | 6 | 335 | 20 | 320 | 30 |
|  | деревня Исаковка | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
|  | деревня Козловка | 62 | - | 60 | - | 56 | 4 |
|  | деревня Крутовка | 9 | 19 | 8 | 19 | 7 | 47 |
|  | село Налескино | 17 | 42 | 16 | 70 | 15 | 142 |
|  | деревня Новоселка | 104 | 17 | 98 | 17 | 94 | 45 |
|  | деревня Раменье | 142 | - | 135 | 10 | 130 | 38 |
|  | деревня Слободка | 73 | - | 69 | 19 | 66 | 80 |
|  | село Троицкое-Татарово | 26 | 52 | 25 | 58 | 23 | 64 |
|  | деревня Федосеиха | 16 | 20 | 15 | 20 | 14 | 24 |
|  | деревня Черноморье | 3 | 17 | 2 | 24 | 1 | 44 |
|  | станция Мстера | 1376 | - | 1315 | 10 | 1265 | 35 |
|  | деревня Вязовка | 65 | 14 | 62 | 36 | 60 | 74 |
|  | деревня Сколепово | 23 | 6 | 21 | 6 | 20 | 20 |
|  | село Станки | 596 | 8 | 575 | 18 | 546 | 43 |
|  | деревня Барское Рыкино | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 10 | 13 | 10 | 18 | 9 | 40 |
|  | деревня Калиты | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 | 19 |
|  | деревня Костенево | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|  | деревня Плосково | 1 | 19 | - | 19 | - | 29 |
|  | деревня Сингерь | 32 | 30 | 30 | 35 | 29 | 56 |
|  | деревня Ставрово | 19 | 11 | 18 | 20 | 16 | 42 |
|  | деревня Тимино | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
|  | деревня Хмельники | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 |
|  | деревня Яндовы | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 21 |
|  | Итого: | 9218 | 354 | 8810 | 592 | 8455 | 1137 |

* - включая дачников-сезонников

Масштабы развития населенных пунктов, входящих в состав городского поселения по численности населения определены ориентировочно. Доля дачников и временного населения практически во всех населенных пунктах будет расти, это единственный способ поддержать деревни в жизнеспособном состоянии.

## 5.4. Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории МО поселок Мстера, повышения экономической и миграционной привлекательности городского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства.

Развитие жилищного строительства предлагается на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов городского поселения 
за границами зон планировочных ограничений.

Перечень территорий резервируемых под индивидуальное
жилищное строительство

Табл. № 5.4-1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь территории застройки, га | Количество участков, шт | Размещаемое население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поселок Мстера | 42,0 | 168 | 420 |
|  | село Барское Татарово | 4,6 | 18 | 45 |
|  | деревня Дороново | - | - | - |
|  | деревня Жары | 0,6 | 2 | 5 |
|  | деревня Желобиха | 1,9 | 7 | 18 |
|  | поселок Заречный | 6,0 | 24 | 60 |
|  | деревня Исаковка | - | - | - |
|  | деревня Козловка | 1,0 | 4 | 10 |
|  | деревня Крутовка | 7,0 | 28 | 70 |
|  | село Налескино | 25,0 | 100 | 250 |
|  | деревня Новоселка | 7,0 | 28 | 70 |
|  | деревня Раменье | 9,5 | 38 | 95 |
|  | деревня Слободка | 15,0 | 60 | 150 |
|  | село Троицкое-Татарово | 3,0 | 12 | 30 |
|  | деревня Федосеиха | 1,0 | 4 | 10 |
|  | деревня Черноморье | 6,0 | 24 | 60 |
|  | станция Мстера | 8,8 | 35 | 88 |
|  | деревня Вязовка | 14,4 | 58 | 145 |
|  | деревня Сколепово | 3,5 | 14 | 35 |
|  | село Станки | 8,7 | 35 | 88 |
|  | деревня Барское Рыкино | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 6,8 | 27 | 68 |
|  | деревня Калиты | 1,5 | 6 | 15 |
|  | деревня Костенево | 0,3 | 1 | 3 |
|  | деревня Плосково | 2,3 | 9 | 23 |
|  | деревня Сингерь | 6,4 | 26 | 65 |
|  | деревня Ставрово | 7,8 | 31 | 78 |
|  | деревня Тимино | - | - | - |
|  | деревня Хмельники | 2,5 | 10 | 25 |
|  | деревня Яндовы | 3,4 | 13 | 34 |
|  | Итого: | 196 | 782 | 1960 |

Несмотря на тенденцию уменьшения численности населения, острота жилищной проблемы не снижается. Предлагаемые территории под индивидуальное жилищное строительство (196 га) способны вместить 782 усадебных участка или 95,0-100,0 тыс.кв.м общей площади домов и расселить ориентировочно 1960 чел.

Количество жилых домов (квартир) по населенным пунктам
на периоды реализации генплана

Табл. № 5.4-2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Исходный год 2011г. | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого | Постоянное насе-ление | Временное (вкл. дачников) | Итого |
|  | поселок Мстера | 1788 | - | 1788 | 1805 | 80 | 1885 | 1809 | 164 | 1973 |
|  | с. Барское Татарово | 525 | 8 | 533 | 525 | 16 | 541 | 525 | 26 | 551 |
|  | деревня Дороново | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Жары | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 |
|  | деревня Желобиха | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 17 | 17 |
|  | поселок Заречный | 140 | - | 140 | 140 | 14 | 154 | 140 | 24 | 164 |
|  | деревня Исаковка | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|  | деревня Козловка | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | 31 | 4 | 35 |
|  | деревня Крутовка | 3 | 17 | 20 | 3 | 17 | 20 | 3 | 45 | 48 |
|  | село Налескино | 12 | 38 | 50 | 12 | 66 | 78 | 12 | 138 | 150 |
|  | деревня Новоселка | 49 | 17 | 66 | 49 | 17 | 66 | 49 | 45 | 94 |
|  | деревня Раменье | 87 | - | 87 | 87 | 10 | 97 | 87 | 38 | 125 |
|  | деревня Слободка | 50 | - | 50 | 50 | 19 | 69 | 50 | 60 | 110 |
|  | с. Троицкое-Татарово | 14 | 51 | 65 | 14 | 57 | 71 | 14 | 63 | 77 |
|  | деревня Федосеиха | 8 | 20 | 28 | 8 | 20 | 28 | 8 | 24 | 32 |
|  | деревня Черноморье | 2 | 15 | 17 | 2 | 22 | 24 | 2 | 39 | 41 |
|  | станция Мстера | 507 | - | 507 | 507 | 10 | 517 | 507 | 35 | 542 |
|  | деревня Вязовка | 26 | 14 | 40 | 26 | 36 | 62 | 26 | 74 | 100 |
|  | деревня Сколепово | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16 | 10 | 20 | 30 |
|  | село Станки | 237 | 3 | 240 | 237 | 13 | 250 | 237 | 38 | 275 |
|  | д. Барское Рыкино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | 5 | 13 | 18 | 5 | 18 | 23 | 5 | 40 | 45 |
|  | деревня Калиты | 1 | 13 | 14 | 1 | 13 | 14 | 1 | 19 | 20 |
|  | деревня Костенево | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
|  | деревня Плосково | 1 | 19 | 20 | - | 19 | 19 | - | 29 | 29 |
|  | деревня Сингерь | 17 | 25 | 42 | 17 | 30 | 47 | 17 | 51 | 68 |
|  | деревня Ставрово | 9 | 11 | 20 | 9 | 20 | 29 | 9 | 42 | 51 |
|  | деревня Тимино | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
|  | деревня Хмельники | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 17 |
|  | деревня Яндовы | 3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 14 | 3 | 20 | 23 |
|  | Итого: | 3536 | 317 | 3853 | 3552 | 555 | 4107 | 3556 | 1096 | 4652 |

В результате нового строительства во вновь образуемых жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье 
для городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Кроме того генеральным планом резервируются территории под малоэтажную многоквартирную застройку в п. Мстера - 10 га (24,0 тыс.кв.м общей площади, 480 квартир, 
960 чел.), п. Заречный и д. Слободка – 2,9 га (7,0 тыс.кв.м общей площади, 140 квартир
280 чел.), ст. Мстера – 3,0 га (5,4 тыс.кв.м общей площади, 100 квартир), с.Станки — 5,0 га
(9,0 тыс.кв.м общей площади, 160 квартир).

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городском поселении составляет 24,6 кв.м общей площади на 1 человека. «Схемой территориального планирования Владимирской области» при расчете объемов жилищного строительства планируется средняя жилая обеспеченность на первую очередь (2015 г.) – 28 кв.м 
на человека, на расчетный срок (2028 г.) в 35,0 кв.м на человека.

Исходя из проектной численности постоянного населения (8455 чел.), а также необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации генерального плана требуется ввести не менее 74,6 тыс.кв м жилищного фонда, в том числе 6,6 тыс.кв.м - многоквартирные жилые дома. Убыль жилищного фонда к концу расчетного срока составит 6,58 тыс.кв.м.

На первую очередь предусматривается 20,8 тыс.кв.м общей площади, в том числе 
610 кв.м – 7 квартирный жилой дом в п. Мстера (ул. Мичурина, 44). Убыль жилищного фонда 
к концу 1 очереди составит 1,78 тыс.кв.м.

К расчетному сроку реализации генерального плана средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами должен быть близок к 90 – 100%. Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит положительную миграцию на территорию городского поселения.

## 5.5. Социальная инфраструктура

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» и областных нормативов градостроительного проектирования, принятых Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования».

При прогнозировании перспективной сети обслуживания населения всю систему обслуживания можно разделить на две части по степени проникновения в нее рыночных отношений:

1. Социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование 
по-прежнему остается значительным. Это культурно-образовательная сфера и здоровье населения и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие 
на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

По характеру размещения и использования населением, учреждения обслуживания делятся на три группы:

1. Предприятия повседневного обслуживания - обеспечивают ежедневный минимум услуг населению. Эти предприятия и учреждения должны быть максимально приближены 
к потребителям, и находиться в пределах пешеходной доступности. К ним относятся детские сады, школы, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, торговля, предприятия бытового обслуживания и т.д.

2. Предприятия периодического обслуживания - локализуются в центрах межрайонных систем расселения и обслуживают группу населенных мест. Учреждения этой группы имеют более высокий уровень обслуживания, как по качеству, так и по набору услуг (больницы, поликлиники, кинотеатры, бассейны, художественные школы, торговые комплексы, рынки 
и т.д.).

3. Предприятия эпизодического обслуживания – театры, высшие учебные заведения, специализированные магазины, выставки, музеи, многопрофильные больницы и другие уникальные объекты. Радиусы доступности до этих предприятий не имеют жесткой регламентации.

Объекты повседневного спроса должны размещаться  в достаточно крупных населенных пунктах (пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Станки, ст. Мстера), возможно осуществление части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия).

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов 
со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами (пос. Заречный, с.Станки, с.Налескино, д.Раменье). В них, помимо учреждений повседневного спроса, расположены также объекты периодического пользования. Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов.

Уникальные объекты эпизодического спроса в соответствие с системой расселения концентрируются в районном центре г. Вязники и областном центре г. Владимире.

На территории городского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густонаселённых пунктах, таких как п. Мстера, с. Барское Татарово, 
с. Станки, ст. Мстера. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, необходимо обеспечить удобными связями с близлежащими центрами социального тяготения.

Порядка 95,3% населения городского поселения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, находящихся в благоприятной пешеходной доступности (2 км), 2,2% населения проживает в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания, и только 2,5% населения проживают в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

В современных условиях прогноз развития сферы обслуживания смещается 
от определения мощности ее материально-технической базы к планировочным аспектам 
по резервированию участков (инвестиционных площадок) под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов и тп).

Кроме того, генеральным планом предлагается осуществлять реконструкцию 
и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

Генеральным планом предлагается:

Административно-управленческие учреждения сохраняются в п. Мстера, ст. Мстера, 
с. Станки.

Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городском поселении детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы практически удовлетворяют проектную потребность. Фактическое использование детских дошкольных учреждений в поселении составляет 70%, наполняемость школ - 50%. Однако, учитывая неравномерность их размещения на территории поселения и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом радиусов доступности.

Резервируются территории под образовательные учреждения в п. Мстера (2 детских сада), с.Барское Татарово (детский сад), д.Раменье (детский сад), п.Заречный (начальная школа с детским садом).

На территории городского поселения расположена районная больница, фельдшерско-акушерский пункт и 1 врачебная амбулатория, входящие в состав МУЗ «Вязниковская Центральная районная больница» (письмо №105/02-09 от 06.06.2011г.). Население городского поселения полностью обеспечено услугами здравоохранения. Объекты здравоохранения сохраняются в ст. Мстера (амбулатория), с. Станки (ФАП). До 2016 года запланировано проведение капитального ремонта лечебного корпуса МУЗ «Мстерская РБ» 
и установка ограждения территории больницы. Генеральным планом резервируется территория под ФАП в п.Заречный.

Уровень обеспеченности учреждениями культуры в городском поселении составляет: по клубам - 45%, по библиотекам – более 100%. Материально-техническая база сферы культуры нуждается в серьезной реконструкции и ремонте. Кроме того, дополнительно потребуется клубных учреждений порядка 350 мест. Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д. Проектом предлагается строительство торгово-развлекательного центра в пос. Мстера, клубов в с. Барское Татарово, ст. Мстера и с.Станки.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями городского поселения. На период расчетного срока предусматривается строительство спортивного комплекса со спортзалом и плавательным бассейном в с. Барское Татарово, а также резервируются территории под спортивные сооружения в пос. Заречный, с. Станки и д.Раменье.

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, 
так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями, генпланом выделены планируемые территории общественно-деловой застройки. Размещение крупных и средних объектов обслуживания будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть 
к второстепенным узловым точкам в населенных пунктах в локальных местах скопления населения.

Генеральным планом предлагаются территории под размещение специализированных магазинов и мелкооптового рынка в административном центре пос. Мстера (на базе существующего кооперативного участка №3).

Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в административном центре городского поселения п. Мстера, а также в с. Станки и ст.Мстера.

Рекомендуется восстановление (реставрация) объектов культурного наследия 
в п. Мстера, с. Барское Татарово, с. Акиньшино, с. Налескино, с. Троицкое - Татарово.

Объекты рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (турбаза «Мстера» и лагерь «Турист») сохраняются в пос. Мстера. Генеральным планом для массового отдыха жителей городского поселения предусматривается парк культуры и отдыха, а также детский парк на левом берегу р.Мстерка в пос. Мстера.

## 5.6. Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов МО пос. Мстера

Генеральные планы населенных пунктов, входящих в МО пос. Мстера, разработаны 
с учетом существующих факторов: сложившейся жилой застройки, производственных территорий, сети улиц и дорог, внешних и внутренних связей, рельефа и ландшафта местности.

Большинство населенных пунктов городского поселения имеют простейшую планировочную структуру с одной улицей, застроенной жилыми домами усадебного типа. Более сложную планировочную структуру имеют следующие населенные пункты: пос.Мстера, ст. Мстера, с.Станки, с.Барское Татарово. В ряде населенных пунктов в последние годы выстроены новые жилые дома, продлившие существующие улицы или сформировавшие новые жилые образования вне существующих границ населенных пунктов.

Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов выполнена с учетом назревших проблем и возможностью их исправления через формирование правовых инструментов реализации генплана органами государственной власти для обеспечения устойчивого развития территории городского поселения.

Кроме того, территориальное развитие населенных пунктов генпланом предусмотрено с учетом имеющихся природных и техногенных планировочных ограничений.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности населенных пунктов городского поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов их освоения в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их последовательности формирования 
и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

В населенных пунктах, в непосредственной близости от которых расположены лесные массивы, крайне важно при разработке проектов планировки соблюдать буферную зону между массивом леса и новой застройкой, которая должна составлять не менее 15м и иметь характер выкошенного газона. Здесь нельзя допускать разрастания поросли деревьев 
и высокорастущих трав, чтобы предотвратить распространение огня на случай пожара.

Единая система зеленых насаждений учитывает архитектурно-пространственную композицию каждого населенного пункта городского поселения и сложившиеся местные условия.

Мероприятия по охране ландшафта заключаются в сохранении естественного рельефа, водоемов, сохранении и регулировании растительности, укреплении склонов 
от оползней, защите берегов от размыва и т.д.

Проведенный анализ планировочных ограничений позволил определить в рамках градостроительного прогноза основные направления территориального развития населенных пунктов, входящих в территорию МО пос. Мстера, выявить площадки возможного расселения и определить очередность их застройки с учетом сложности освоения.

Оценивались как непосредственно территории в границах населенных пунктов, 
так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо 
в сфере интересов населенных пунктов на перспективу.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, генпланом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий населенных пунктов с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, внешних рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Приоритетная роль отведена строительству усадебной застройки практически во всех населенных пунктах, входящих в городское поселение.

Основные рекреационные зоны в МО пос. Мстера намечено развивать в северо-восточной части поселка Мстера, а также вдоль рек Клязьма и Тара.

Генеральным планом поселения предусматривается упорядочение сложившихся производственных зон с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования потенциала этих территорий в интересах развития каждого населенного пункта.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, новые и намеченные к выносу из жилых зон предприятия 
и коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, возможно размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных зон в следующих населенных пунктах: с.Барское Татарово, пос. Заречный, с.Станки.

Преобразование сложившихся производственных зон предполагает:

- полное или по мере необходимости частичное упорядочение производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения 
и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и уменьшение размеров СЗЗ;

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транспортных магистралей при размещении здесь объектов обслуживания, офисов, 
научно-производственных, административно-бытовых, выставочных помещений и пр.;

- организацию на примагистральных территориях зон повышенной социальной активности: общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производственной, управленческой, предприятий малого бизнеса;

- перебазирование предприятий, расположенных среди жилой застройки, в промышленные зоны;

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из селитебных зон города на новые инвестиционные площадки, предусмотренные генпланом;

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения новых промышленных объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие 
на окружающую среду и самочувствие человека.

Генеральным планом также предлагается:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях, с учетом разработанных проектов ПДВ;

- упорядочение и по возможности уплотнение производственной застройки 
с уточнением и закреплением границ промплощадок;

- устройство обособленных транспортных проездов к производственным площадкам, минуя селитебные территории;

- усиление средозащитной роли санитарно-защитных зон;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий 
за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- убыль или перепрофилирование жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий, а также 
по возможности перевод жилых помещений в нежилые в первых этажах зданий.

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории, 
не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос 
о  выносе из селитебных зон в новые промышленные узлы.

Промышленные территории, примыкающие к селитебным территориям, могут рассматриваться как «стыковые зоны», и требуют упорядочения и размещения на них объектов, не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административно-бытовые и торговые  здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты, а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 
50 метров, объекты малого бизнеса и пр).

В настоящее время вокруг большинства промпредприятий в населенных пунктах городского поселения не соблюдаются нормативные разрывы и отсутствует какое-либо благоустройство зон санитарной вредности.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по частичной ликвидации зон санитарной вредности путем выноса промпредприятий из селитебных зон в промышленные зоны или их перепрофилирование с уменьшением СЗЗ. 
Также предусмотрены мероприятия по отселению жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий.

Исходя из материалов Генерального плана, в дальнейшем, в Правилах землепользования и застройки необходимо предусмотреть ограничение градостроительной деятельности на селитебных территориях, примыкающих к промышленным и коммунально-складским зонам.

В качестве инвестиционных площадок для размещения новых промышленных предприятий, требующих больших площадей, в генеральном плане определены перспективные территории в с. Барское Татарово, ст. Мстера, с. Станки, пос. Заречный, 
с. Налескино, д. Яндовы (с возможностью размещения малых предприятий с СЗЗ от 50 
до 100 метров).

Генпланом предлагается заменить в Реестре административно-территориальных единиц название «деревня» Налескино на «село» Налескино.

Генеральным планом предлагается рассматривать населенные пункты: 
пос. Мстера, с. Барское Татарово и д. Козловка как единое жилое образование, так как границы всех трех населенных пунктов примыкают вплотную друг к другу и центральная улица одного пункта (ул. Ленинградская в пос. Мстера) имеет продолжение в другом населенном пункте (ул. Шибанова в с. Барское Татарово).

Поселок Мстера включен в список исторических населенных мест России, утвержденный совместным постановлением Коллегии Минкультуры РСФСР, Госстроя РСФСР, Центрального Совета ВООПиК от 19 февраля 1990г.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования территории трех населенных пунктов, на основе опорной застройки и с учетом территориального развития жилого образования на прилегающих к нему площадках.

Основное территориальное развитие поселка Мстера генпланом предусмотрено 
в северо-западном, западном и  восточном направлениях.

Развитие с.Барское Татарово предусмотрено в западном направлении с размещением усадебной застройки, а также строительством двухэтажной секционной жилой застройки восточнее территории СПК «Мстерский». Развитие д.Козловки предусмотрено 
в существующих границах с размещением новой усадебной застройки в южном направлении.

Основные жилые территории малоэтажной (2-3 эт.) секционной застройки предусмотрены генпланом с учетом завершения существующих кварталов севернее и южнее улицы Советской в западной части поселка Мстера, а также на свободных территориях 
в районе двухэтажной секционной застройки в с.Барское Татарово.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий усадебной застройки 
в большинстве существующих кварталов жилого образования.

Для покрытия спроса в усадебной застройке, генпланом запроектированы 
на расчетный срок новые площадки на свободных территориях (в границах поселка Мстера):

- в западной части поселка;

- в юго-западной части поселка;

- частично в восточной части поселка за рекой Мстеркой, а также с упорядочением кварталов усадебной застройки в южном направлении.

Резервные территории под усадебную застройку предусмотрены в юго-восточной части поселка, западнее коридора ВЛ 35 КВ (10 КВ). Освоение резервных территорий усадебной застройки возможно только после проведения  инженерных мероприятий, 
т.к. данная территория подвержена затоплению паводковыми водами.

Строительство усадебной застройки на свободных территориях в с.Барское Татарово возможно только в районе севернее д.Козловка, а также с упорядочением кварталов среди существующей застройки.

Генпланом предлагается упорядочение всех существующих промышленных 
и коммунальных территорий в центральной, южной и западной частях поселка Мстера, 
а также в районе СПК «Мстерский» в с.Барское Татарово.

Размещение перспективных инвестиционных площадок в с. Барское Татарово 
и в пос. Мстера возможно на территориях бывших фабрик «Имени Н.К. Крупской» 
и ОАО «Клееночная фабрика», а также севернее территории СПК «Мстерский».

Генпланом предусмотрено благоустройство зон кратковременного отдыха населения 
в северо-восточной части поселка Мстера, между р. Мстеркой и р. Клязьма, 
с формированием и благоустройством зеленой зоны вдоль реки Мстерки, а также благоустройством лесопарка, расположенного в северо-западной части поселка.

Планировочная структура нового генерального плана пос.Мстера (2011г.) совершенствуется к расчетному сроку на основе анализа реализации предшествующего генплана, совмещенного с ПДП (1987г.). Корректировка генплана (2011г.) выполнена как система мероприятий по решению сегодняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и планировочно-пространственного развития поселка градостроительными средствами.

В основу планировочной структуры жилого образования Мстера – Барское Татарово - Козловка положен принцип рационального использования земель в существующих границах, на основе сложившейся сети улиц, причем в основном предусмотрено упорядочение сложившейся застройки и улично-дорожной сети.

В качестве главной планировочной оси жилого образования закрепляется меридиональный створ улицы Ленинградской, протянувшейся с севера через село Барское Татарово до площади Ленина на юге поселка Мстера. К этой оси примыкает разветвленная сеть пешеходно - транспортных улиц широтного направления.

Двухчастная система общепоселкового центра связывает по улице Советcкой исторический центр поселка от пл. Ленина до нового по генплану подцентра, размещаемого 
в западной части поселка среди кварталов 2-3 – этажной секционной жилой застройки.

Особая роль в территориально-планировочном решении генерального плана отведена центральной исторической части пос. Мстера (к западу от реки Мстерки), с сохранением 
и повышением ее историко-культурного потенциала, развитием системы инженерно-технического обеспечения, при соблюдении требований особого использования территорий.

Развитие центральной части поселка предусматривается за счет:

- сохранения и развития сложившихся транспортных связей пос. Мстера 
с окружающими населенными пунктами;

- сохранения исторически сложившейся планировочной структуры и силуэта, характерного для поселка как главной исторической и культурной ценности  – основы 
его своеобразия;

- сохранения исторического природного ландшафта (с приданием ему статуса охраняемой территории), в большей мере формирующего внутрипоселковые панорамы 
и характерный облик поселка;

- сноса ветхого фонда отдельных жилых зданий, с заменой на стилистически, объемно-пространственно и функционально характерную для поселковой среды застройку;

- сохранения и развития доминирующей роли исторического центра на территориях, прилегающих к пл. Ленина и ул. Ленинградской, с возможным расширением ее функций (музейные, выставочные, общественно-культурные, торгово-туристические и пр.). При этом необходимо придать исторической части статус достопримечательного места, требующего своей нормативно-правовой базы и системы управления.

Генеральным планом предусматривается также развитие общественно-деловых зон нового центра (преимущественно вдоль улицы Советской в западной части поселка), 
в частности:

- создание торгово-развлекательного центра с магазинами, предприятиями общепита и бытового обслуживания, с размещением рыночного комплекса продовольственных 
и промышленных товаров;

- расширение в новом центре поселка сети учреждений культуры, досуга, отдыха, объектов рекреации и клубного обслуживания;

- создание новых культурно - досуговых и торговых объектов в периферийных зонах поселка.

Чтобы не перегружать центр поселка общественно-деловыми функциями, предлагается размещать социально-активные зоны и за его пределами, развивая их вдоль магистралей (вне исторической застройки) и фасадов промышленной застройки, формируя композиционные оси и узлы перед проходными промышленных предприятий.

Особое место в планировочной структуре жилого образования занимает система рекреации, отдыха и спорта жителей и приезжих. Недостаточно развитые в настоящее время

(в поселке Мстера нет парка культуры и отдыха для населения) в структуре поселка и жилого образования в целом они должны занять в недалеком будущем значимые позиции в жизни местного населения.

Ведущую роль среди них играет рекреационная система обогащения структурой озеленения. Складываясь из отдельных аллей, групп деревьев, газонов 
и цветников во дворах и кварталах, озеленения школьного участка и детских садов, скверов, бульваров и парков, структура обретает устойчивость, превращаясь во взаимосвязанную систему внутрипоселкового и внешнего озеленения.

Парки, сохраняемые ценные лесные массивы, лесозащитные полосы и лесопарки, проникающие и примыкающие к застройке, включаются в систему устойчивого развития комфортной и благоприятной среды проживания.

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в северо-восточной 
и западной частях поселка Мстера необходимо рассматривать как развитые рекреационные зоны современного уровня, предназначенные для отдыха местных жителей и туристов,

включающие:

- территории для занятий спортом ( в юго-восточной части с.Барское Татарово 
на правом берегу реки Мстерки);

- территории для массового отдыха и народных гуляний ( в восточной части поселка Мстера за рекой Мстеркой, в парке культуры и отдыха);

- игровые комплексы для детей ( в восточной части поселка);

- территории пляжей (на водных акваториях, примыкающих к парку с восточного направления, а также севернее турбазы «Мстера»);

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора панорам поселка 
(в восточной части поселка);

- территории для проведения ярмарок, праздников, выставок народных промыслов 
и аттракционов (восточная часть поселка Мстеры).

Генпланом предусмотрено строительство основной спортивной зоны жилого образования (на месте существующего неблагоустроенного спортядра в юго-восточной части с. Барское Татарово), с размещением здесь стадиона, спортзала и плавательного бассейна.

Кроме этого, предусмотрено развитие спортивных сооружений на территории общеобразовательной школы в пос. Мстера.

В настоящее время территория Мстерской районной больницы с поликлиникой расположены на ул. Семашко в северной части пос. Мстера. Генпланом предусмотрено перспективное развитие больничного комплекса в существующих территориальных границах, с восстановлением ансамбля зданий, бывшей земской больницы, построенной в 1913 году. 
В настоящее время главный корпус бывшей земской больницы находится 
в полуразрушенном состоянии (требуются срочные восстановительные работы).

Генпланом намечено размещение двух детских дошкольных учреждений в западной части пос. Мстера и детского сада на севере с. Барское Татарово.

Генеральным планом определена необходимость развития головных сооружений инженерной инфраструктуры, в основном с расширением и реконструкцией на существующих территориях:

- новые водозаборные сооружения предлагается развивать на двух площадках: 
в 500 метрах юго-восточнее с. Троицкое – Татарово и в западной части с. Барское Татарово;

-развитие очистных сооружений бытовой канализации на существующих площадях 
в пос. Заречный, с возможностью расширения их территории в северо-восточном направлении;

- существующее кладбище, расположенное в южной части поселка Мстера, предлагается развивать в юго-западном направлении вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения;

- территория свалки твердых бытовых отходов сохраняется в 43 квартале Посад – Мстерского лесничества;

- в южной части пос. Мстера находится электроподстанция ПС-35/ 10(6) кВ «Мстера».

Комплексная реконструкция исторического центра пос. Мстера.
Центр и подцентры.

В 1992 году институтом «Владимиргражданпроект» была выполнена «Программа возрождения исторического центра поселка Мстера Вязниковского района»

В целом, данную программу можно рассматривать как специальный раздел генерального плана, характеризующий параметры района исторической застройки и объем мероприятий по реконструкции.

Программой граница исторического центра поселка была принята в пределах плана 
п. Мстера 1867г. и проходила по улицам: 1-ая Набережная, Дзержинского, Пионерская Гора, III Интернационала, Пролетарская, 2-ой Советский переулок и левому берегу реки Мстерки.
В этой части поселка сохранились историческое членение кварталов, уличная сеть, структура пространственных связей.

Исторически сложившийся центр расположен на правом берегу р. Мстерки, имеет прямой выход к реке и занимает территорию около 50 Га. Несмотря на то, что зона центра, 
по отношению к застройке, расположена как бы на окраине, она удобно связана с нею.

Доминантой поселкового общественного центра остается ансамбль Богоявленского монастыря с колокольней и церковью Владимирской иконы Божией Матери.

Внешние связи с Вязниками и Ковровом имеют традиционный характер. 
Они пронизывают весь поселок и проходят через центр по ул. Ленинградской. Характер сквозной связи имеют также улицы Ленина и Советская, которые проходят мимо Богоявленского монастыря и выходят к реке Мстерке.

Исторический центр поселка в районе Богоявленского монастыря на сегодня уже 
не вмещает всех функций. Поэтому параллельно со старым центром в поселке по генплану образовывается новый общественный центр вдоль ул. Советская, в западной части поселка.

В генплане за основу выявления в поселке исторического центра, определения 
его границ и оценки состояния историко-культурного наследия, был принят план пос. Мстера 1867г. Именно здесь сконцентрированы большинство объектов культурного наследия.

В современном плане поселка историческая зона занимает около 50% территории, непосредственно примыкающей к реке Мстерке.

Генеральным планом предложено создание зоны историко-культурного назначения и зон охраны, представляющую собой единую зону охраны всех объектов культурного наследия, расположенных в историческом центре поселка.

Границы зоны проходят по улицам: 1-ая Набережная, ул. Остров 1-ая линия, 
по территории бывшей клееночной фабрики (включая историческое здание клееночной фабрики), ул. Гагарина, ул. III Интернационала, ул. 2-ой Советский переулок, ул. Советская, ул. Пролетарская, по границе пос. Мстеры, проходящей в северной части по ручью и далее по фарватеру реки Мстерки до ул. 1-ая Набережная.

Границы зоны определены на основе историко-градостроительного исследования 
и могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования, с дальнейшим утверждением по решению местных советов народных депутатов и согласованию с органами охраны объектов культурного наследия.

Вытянутый с юга на север план центра поселка обусловлен развитием его вдоль реки Мстерки. Река Мстерка и ул. Ленинградская являются главными планировочными осями исторического центра поселка. Эта ось поддержана ансамблями исторической застройки – это комплекс Богоявленского монастыря, торговой площади с торговыми рядами 
и каменными лавками, церковью Иоанна Милостивого, Единоверческим погостом с Троицкой и Никольской церквями, а также основными памятниками жилой архитектуры.

Остальные улицы, вошедшие в исторический центр поселка, сохраняют не только функциональные, но и визуальные связи с улицей Ленинградской.

Наибольшей ценностью и особой степенью концентрации объектов культурного наследия обладает главная ось поселка – пл. Ленина - ул. Ленинградская.

Генпланом предусматривается осуществление в пределах значительной территории, за время реализации генплана (20 лет), комплекса всех необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование ее социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.

Эти мероприятия включают:

- научно-исследовательские, проектные, археологические работы;

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия и их приспособление 
для использования в современных условиях;

- реконструкцию, все виды ремонта жилых и общественных зданий и сооружений, 
их модернизацию;

- снос малоценных, диссонирующих с исторической средой зданий и сооружений, препятствующих созданию в ней санитарно-гигиенических условий;

- строительство новых зданий и сооружений стилистически, объемно-пространственно 
и функционально характерную для поселковой среды застройку;

- не допускать строительства диссонансных зданий и сооружений;

- реконструкцию и новое строительство инженерных сетей и сооружений, благоустройство
и озеленение территорий;

- реконструкцию и новое строительство пешеходных и транспортных коммуникаций, 
не нарушающих ценную историческую среду, перепрофилирование или вывод предприятий и учреждений, оказывающих загрязняющее воздействие на историческую среду, отрицательно воздействующих на здоровье населения;

- вынос транзитного автотранспорта с территории исторического центра поселка.

Указанные мероприятия определены по совокупности градостроительных, социально-экономических, инженерно-технических критериев и факторов и служат основой для дальнейших проектных работ в районе исторической застройки.

Генпланом предусмотрено сохранение в историческом центре сложившейся типологии жилья – 1-2 этажной усадебной застройки. В случае реконструкции и замены убывающего по ветхости фонда, новые объекты должны соответствовать исторически сложившейся типологии жилища, с сохранением количества домовладений и их границ.

В настоящее время в историческом центре значительная часть объектов общественного назначения размещена в объектах культурного наследия. В их числе поссовет в доме купца Демидова, детский дом в б. здании художественной профессионально-технической школе, детский сад в доме фотографа Шадрина и др. Несколько объектов используются по прямому назначению: торговые ряды и каменные лавки. Ряд памятников имеет встроенные объекты обслуживания.

Комплексы сооружений Богоявленского монастыря и Единоверческого погоста используются по назначению, но ансамбль Единоверческого погоста находится в запущенном состоянии, требуются срочные восстановительные работы.

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть в пределах зоны исторического центра базируются на сложившейся ситуации. По генеральному плану (2011г.) предложен вынос транзитного транспорта из исторического центра в западную часть поселка.

На следующей стадии проектирования проектом планировки центральной части поселка должны быть решены проблемы автостоянок, предлагаемых для обслуживания объектов культурного наследия.

Для разработки индивидуальных малых форм, соответствующих историческому облику, также на последующих стадиях, необходимо разработать проект благоустройства исторического центра (по аналогу г. Гороховца).

В генеральном плане принят расчетный срок 20 лет (до 2030 года), необходимый 
для максимально возможного решения комплексной реконструкции исторического центра. Вместе с тем возможно выделение программы минимум до 2020 года (первая очередь реализации генплана), с последовательным переходом от более общих целей и мероприятий по реконструкции всего исторического района к их конкретизации на стадии 1-ой очереди.

При выборе зоны первоочередных мероприятий должна решаться задача достижения максимально возможного градостроительного эффекта на участках наибольшей концентрации объектов культурного наследия, общественных зданий, рекреационных территорий в условиях ограниченных ресурсов по финансированию и сроков до 2020 года. 
В значительной степени определение первой очереди связано с состоянием и возможностью развития инженерного обеспечения для осуществления первого этапа комплексной реконструкции.

Зона первоочередных мероприятий может охватывать территорию, ограниченную улицами: Советская, часть III Интернационала, Пионерская Гора, Ленина, а также переулками Советский, 1-ый Набережный и набережной реки Мстерка.

В результате, первоочередной программой возможно охватить более 30 объектов культурного наследия в зонах их концентрации, включая доминирующие градостроительные узлы центра, торговую площадь с Богоявленским монастырем, культурно-туристический комплекс с наибольшей концентрацией учреждений, обслуживающих жителей исторического центра и всего поселка. Также должен быть включен в зону первоочередных мероприятий комплекс Единоверческого погоста.

Таким образом, вариант «минимум» может рассматриваться как полноценный этап освоения историко-градостроительного наследия пос. Мстера в условиях ограниченных сроков и ресурсов.

В результате первоочередных мероприятий, предусмотренных генпланом, основная доля территории будет использоваться под жилье, объекты обслуживания, улицы, дороги, площади.

Комплексная реконструкция исторического центра пос. Мстера предусматривает придание ей статуса достопримечательного места, осуществление в пределах значительной исторической территории и в определенный период времени (20 лет) системы необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление целостной среды, эффективное использование ее социально-культурного потенциала и создание комфортных условий труда, проживания и жизнедеятельности в центре поселка.

В настоящее время значительная часть объектов культурного наследия имеют большой процент износа и требуют больших капиталовложений для их реконструкции.

Генпланом предлагается все объекты культурного наследия, находящиеся 
в историческом центре, сохранить и реконструировать с учетом перспективного размещения в них многочисленных функций: общественно-делового, культурного назначения, офисов, магазинов, предприятий общепита, досуга, бытового обслуживания, оборудования музеев, залов для поселковых собраний и торжеств, выставочных залов и сувенирной торговли.

Для разгрузки общепоселкового центра и особенно исторической зоны от транспорта, генпланом предусматривается формирование в поселке нового центра (в западной части), 
а также общественных и деловых подцентров (включающих магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания), с целью переключения бизнес-активности в зоны новой застройки, в частности:

- в западной части поселка Мстера, на протяжении всей ул. Советской, а также 
в северной части д. Козловка;

- в северной части поселка Мстера, в районе больницы, а также в с. Барское Татарово вдоль ул. Шибанова и в районе 2-3 этажной жилой секционной застройки (на 2-х площадках);

- в восточной части поселка, за р. Мстеркой, в районе усадебной застройки;

- две площадки на ул. Ленина, в южной части поселка.

Генпланом предусмотрена увязка исторического центра поселка с подцентрами посредством пешеходных аллей, бульваров и системы зеленых насаждений.

Промышленные и коммунально-складские территории

Особо неблагополучная экологическая ситуация сложилась в центральной части 
пос. Мстера на улицах Ленинградской и Советской, где размещены основные предприятия поселка, санитарно-защитные зоны которых накрывают значительные селитебные территории, примыкающие к промышленным объектам.

Многие предприятия используют занимаемые ими территории нерационально: плотность застройки зачастую не соответствует нормативной.

Особого отношения требует организация территории очистных сооружений, расположенных в пос. Заречный, их 400 метровая санитарно-защитная зона накрывает практически всю территорию поселка и частично территории деревень Слободка 
и Новоселка. Здесь целесообразна разработка проекта реконструкции очистных сооружений с возможным уменьшением санитарно-защитной зоны (путем модернизации и внедрения высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров СЗЗ) 
и дальнейшего развития территории очистных сооружений в северо-восточном направлении (вдали от селитебных территорий).

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос участка РСУ на новую промплощадку, оказывающего вредное влияние на селитебные территории (СЗЗ-100м, накрывает значительную часть усадебной застройки).

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование 
(по специальным проектам), с уменьшением СЗЗ до 50м, со стороны селитебных территорий следующих предприятий:

- ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры», СЗЗ-100м;

- Артель «Художники», СЗЗ-100м;

- ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир», СЗЗ-100м;

- ОАО «Мстерская швейная фабрика», СЗЗ-100м;

- ЗАО «Мстерский ювелир», СЗЗ-100м.

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории, 
не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос 
о  выносе их из селитебных зон в новые промышленные узлы.

Генпланом предлагается поэтапный снос (вынос по мере износа и амортизации) жилых домов, примыкающих непосредственно к территориям промпредприятий:

- жилых усадебных домов, попадающих в СЗЗ-100м от : ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры», ООО «Фабрика игрушек «Волшебный мир», ОАО «Мстерская швейная фабрика»;

- жилых усадебных домов, попадающих в СЗЗ-50м от: ОАО «Мстерская игрушка», обувной фабрики, бывшей территории ф-ки «Мстерская клеенка».

Генеральным планом предлагается размещение новых промплощадок с 50-100 метровыми санитарными разрывами до селитебных территорий в зависимости от возможных мощностей и вредности предполагаемых промпредприятий. Перспективное развитие новых инвестиционных производственных площадок на свободных территориях, генпланом предлагается развивать в с.Барское Татарово севернее территории СПК «Мстерский» (севернее автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Барское Татарово – Шустово).

Поселок Заречный, деревня Слободка, деревня Новоселка

Генпланом предлагается рассматривать территорию данных трех населенных пунктов, как единое жилое образование с размещением объектов соцкультбыта, позволяющих обслуживать все три населенных пункта.

Развитие усадебной застройки предусмотрено в западном направлении 
в пос.Заречный, в северном и восточном направлениях в д.Слободка, в северо-восточном  
и южном направлениях в д.Новоселка, а также с упорядочением существующих участков во всех трех населенных пунктах.

Развитие малоэтажной (2-3 этажа) застройки генпланом предлагается в пос.Заречный и частично в д.Слободка.

В геометрическом центре жилого образования предлагается размещение 
на перспективу территорий детского дошкольного учреждения и начальной общеобразовательной школы со спортядром.

Южнее территории школы предлагается размещение комплекса объектов соцкультбыта с магазинами, предприятиями общепита и бытового обслуживания.

Северо-западнее д.Слободка предлагается размещение подцентра с магазинами, предприятием общепита, ФАПа и аптеки.

На территории бывшей ПМК генпланом предлагается размещение инвестиционной площадки с возможной СЗЗ 50 – 100 метров.

В северо-западном направлении от д.Слободка предлагается размещение территории под малые предприятия, с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Существующие очистные сооружения, располагаемые в пос.Заречный, предлагается развивать в северо-восточном направлении, в 300 метрах от жилых территорий.

Генпланом предлагается перенос автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера, проходящей через д.Слободку 
и пос.Заречный, с обходом жилого образования южнее д.Новоселка и далее на север вдоль коридора высоковольтных линий 35 – 220 КВ., до слияния с автодорогой общего пользования регионального значения.

Первоочередное строительство усадебной застройки предлагается западнее пос.Заречный и севернее д.Слободка.

Генпланом предлагается ограничение строительства усадебной застройки 
в восточном направлении д.Слободка, вдоль р.Клязьмы, с организацией 100 метровой зеленой зоны, входящей в территорию Клязьменского берегового заказника, который берет свое начало от поселка Мстера.

С севера, северо-востока и юго-востока к жилому образованию примыкают территории памятников археологии.

Севернее пос.Заречный находится славяно-мерянское селище «Заречное» (IX-XII в.в.) и мезолитическая стоянка «Заречная» (VII тыс. до н.э.).

Севернее и юго-восточнее д.Слободка находятся древнерусские селища: 
Слободка – I и  Слободка – II (XI-XII в.в.).

Деревня Крутовка

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки в юго-западном и южном направлениях до автомобильной дороги Барское Татарово – Шустово, с организацией подцентра с магазинами, примыкающего к автодороге.

Деревня Желобиха имеет общую границу с д.Крутовка на востоке. Возможное развитие усадебной застройки генпланом предлагается в южной части деревни 
до автомобильной дороги Барское Татарово – Шустово.

Деревня Исаковка застроена усадебными домами и участками коллективных садоводств.

В существующих границах деревни свободных участков для размещения какого-либо строительства не имеется.

Станция Мстера, деревня Вязовка, деревня Сколепово

Генпланом предлагается рассматривать данные населенные пункты как одно целое жилое образование с общественным центром и основными объектами обслуживания 
на ст.Мстера.

Значительных территориальных резервов для развития усадебной застройки 
на ст.Мстера не имеется. Территориальные резервы для развития усадебной застройки имеются в северной, восточной и южной частях д.Вязовка, а также в северной и южной частях д.Сколепово.

Станция Мстера – единственный населенный пункт в городском поселении, в котором размещена 5-этажная секционная жилая застройка. На ст.Мстера имеются незначительные территориальные резервы для дальнейшего развития 5-этажной секционной жилой застройки.

Генпланом предлагается строительство 2-3 этажной жилой застройки южнее существующих 5-этажных секционных жилых домов.

Общественный центр ст.Мстера, включающий отдельно стоящее здание клуба 
с библиотекой, магазины, предприятия общепита и бытового обслуживания, генпланом предлагается разместить северо-восточнее существующих 5-этажных секционных жилых домов. Южнее клуба генпланом предлагается создание спортивной зоны со спортядром, спортзалом и плавательным бассейном.

В районе железнодорожной станции предлагается разместить подцентр с объектами обслуживания, магазинами и предприятиями общепита.

В жилом образовании генпланом предлагается создание сети подцентров 
с магазинами:

- северо-восточнее переезда через железную дорогу;

- юго-западнее 5-этажной секционной жилой застройки;

- два подцентра севернее и один восточнее д.Вязовка, на пешеходной связи 
с д.Сколепово.

Генпланом предлагается развитие промышленной зоны западнее и южнее территории кирпичного завода, с возможным размещением на данных территориях малых предприятий 
и цехов малой мощности с СЗЗ 50-100 метров. Существующее производство с пилорамой (северо-восточнее административного здания) с СЗЗ-100 метров генпланом предлагается перепрофилировать в предприятие с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Севернее д.Вязовка, в 300 метрах от проектируемой усадебной застройки, западнее автомобильной дороги общего пользования регионального значения, по просьбе Заказчика предлагается устройство автостоянки для большегрузных машин, с включением данной территории в границы населенного пункта.

Генпланом предлагается включить в границы ст.Мстера территорию электроподстанции и два 2-этажных секционных жилых дома, расположенных северо-западнее станции Мстера, севернее железной дороги.

Также в границу населенного пункта предлагается включить участки усадебной застройки, расположенные севернее железной дороги (вдоль автодороги регионального значения) и южнее общеобразовательной школы.

Генпланом предлагается изменение границ западнее и восточнее ст.Мстера, а также севернее, восточнее и южнее д.Вязовка. Границы д.Сколепово остаются без изменений.

Первоочередное строительство усадебной застройки генпланом предлагается 
в центральной части ст.Мстера и в северной части д.Вязовка.

Село Станки является связующим звеном и центром притяжения близлежащих населенных пунктов: д.Глубоково, д.Плосково, д.Хмельники, д.Калиты, д.Ставрово.

Основное развитие усадебной застройки в с.Станки генпланом предусмотрено 
в северной, южной и частично в восточной частях села.

Развитие 2-3 этажной секционной жилой застройки генпланом предлагается севернее существующей промзоны в западном направлении от существующей малоэтажной застройки.

В селе сложилась двухчастная композиция общественного центра, расположенного вдоль автомобильной дороги «Волга» – Станки – Мстера.

Исторический центр села (на юге) сложился вокруг Успенской церкви (1819г.). Генпланом предлагается развитие «южного» общественного центра с магазинами 
и предприятиями общепита вдоль ручья от Успенской церкви до общеобразовательной школы.

Новый («северный») общественный центр, расположенный в северной части села, генпланом предлагается развивать в западном направлении, со строительством нового клуба с библиотекой.

Территорию общеобразовательной школы предлагается развивать в юго-восточном направлении, вдоль «главной» улицы села, со строительством школьного спортядра.

Производственный центр генпланом предлагается развивать на существующих территориях с развитием малых предприятий, с возможной СЗЗ не более 50 метров 
в буферных зонах (между селитебной территорией и промышленной зоной).

Генпланом предлагается первоочередной вынос скотомогильника из центра села, СЗЗ которого (1000 метров) накрывает практически всю территорию с.Станки 
и южную часть деревни Ставрово.

Первоочередное строительство усадебной застройки возможно в северной и южной частях села, а строительство 2-3 этажной секционной жилой застройки возможно в северной части села, в районе строительства нового клуба.

Генпланом предлагается изменение и упорядочение границ села с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В с.Станки имеются территории с незначительным затоплением паводковыми водами в весенний период. Поэтому строительство на данных территориях возможно только после проведения инженерных работ.

Деревня Ставрово

Развитие усадебной застройки генпланом предлагается в северном и южном направлениях.

Предприятие по обработке древесины, расположенное в юго-восточной части деревни, подлежит перепрофилированию с возможной СЗЗ не более 50 метров.

Генпланом предлагается изменение границ деревни на юге и юго-востоке с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Плосково

Возможное развитие усадебной застройки генпланом предлагается в северной части деревни. Изменение границ предлагается в юго-западной и северо-восточной частях деревни, с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Хмельники

Развитие усадебной застройки по генплану возможно в северо-западном и южном направлениях, без изменения границ населенного пункта.

Деревня Калиты

Развитие усадебной застройки по генплану возможно в восточном направлении, 
с изменением границ в восточной части деревни, с выносом противоэрозионных лесов 
за пределы границ населенного пункта.

Деревня Глубоково

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки в западном и северо-западном направлениях, без изменения границ населенного пункта.

Первоочередное строительство усадебной застройки генпланом предлагается 
в западной части деревни.

В восточной части деревни находится территория древнерусского селища «Глубоковское», XII-XVII в.в. Здесь же, в овраге берет свое начало родник с водоохраной зоной 50 метров.

Северо-восточная часть деревни граничит с крутыми склонами, выходящими 
к р.Клязьма. На данных территориях возможно развитие оползневых процессов. Какое-либо строительство вблизи склонов возможно только после проведения инженерных мероприятий и укрепления склонов.

Село Троицкое-Татарово

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с развитием усадебной застройки в западном и южном направлениях, с размещением магазина в южной части деревни.

В центре села находится объект культурного наследия - ансамбль с Покровской церковью (1789г.) и сторожкой (1789г.). В настоящее время на территории ансамбля проходят реставрационные работы.

Деревня Федосеиха

Генпланом предлагается значительное развитие усадебной застройки в северо-западной, юго-западной и восточной частях деревни.

Граница деревни подлежит упорядочению  и изменению с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В настоящее время въезд в деревню со стороны автомобильной дороги «Волга - Станки – Мстера» сопряжен с трудностями из-за крутого подъема. Генпланом предлагается провести ряд инженерных мероприятий по снижению градуса наклона автодороги, ведущей 
в населенный пункт.

Деревня Жары

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с возможным незначительным развитием усадебной застройки в западном направлении.

В южной части деревни территория фермерского хозяйства подлежит упорядочению 
в существующих границах деревни.

В северной части граница деревни подлежит изменению с выносом защитных лесов 
за пределы границ населенного пункта.

Деревня Яндовы

Генпланом предлагается упорядочение участков в существующей застройке 
с возможным развитием усадебной застройки в южном и северо-восточном направлениях.

В северной части деревни предлагается развитие инвестиционной промышленной площадки под малые предприятия и цеха малой мощности с возможной СЗЗ от 50 
до 100 метров. Юго-восточнее промтерритории генпланом предлагается возможное размещение магазина для реализации продукции, производимой на данной промышленной площадке.

Граница деревни подлежит упорядочению и изменению с выносом защитных 
и противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Костенево

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков с возможным незначительным развитием усадебной застройки в северном направлении.

Предлагается упорядочение границы в северной части деревни.

Деревня Сингерь

Развитие усадебной застройки генпланом предлагается в юго-восточном направлении, по обе стороны автомобильной дороги «Волга» – Станки – Мстера, с увеличением территории деревни за счет присоединения новых земель из городского поселения.

В центральной части деревни предлагается размещение магазина. В северной части деревни, севернее автодороги, находится объект культурного наследия – часовня, 
конец XIX в.

Северная и восточная части деревни граничат с крутыми склонами, выходящими 
к р.Клязьма. На данных территориях возможно развитие оползневых процессов. Какое-либо строительство вблизи склонов возможно только после проведения инженерных мероприятий и укрепления склонов.

Деревня Раменье

Генпланом предлагается развитие усадебной застройки на значительной территории – в северо-восточной и юго-восточной частях деревни.

В центральной части деревни предлагается размещение объектов обслуживания: магазинов, предприятия общепита, административного здания.

В юго-восточной части деревни предлагается строительство детского дошкольного учреждения и спортивной зоны.

Генпланом предлагается упорядочение и изменение границы деревни в западной части с выносом защитных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревня Черноморье

Генпланом предлагается развитие деревни в северном и восточном направлениях 
со строительством усадебной застройки, с включением новых территорий в границы населенного пункта.

В западной части деревни находится русское селище «Черноморское», XVI-XVII в.в.

В северо-западном направлении, в 1200 метрах от д.Черноморье находится скит Акиньшино с построенной там церковью Казанской иконы Божией Матери, 1818г. У подножия холма, на котором построена церковь, находится памятник природы – родник. Это святой источник, находящийся на государственной охране и имеющий охранную зону 150 метров.

Село Налескино

Генпланом предлагается развитие села в северо-западном и юго-восточном направлениях с перспективным развитием усадебной застройки.

Из объектов соцкультбыта генпланом предлагается строительство двух магазинов 
и предприятия общепита.

В северо-восточной части села находятся два культовых сооружения: Стефаниевская церковь (1792-1805 г.г.) в полуразрушенном состоянии (требуются срочные восстановительные работы) и разрушенная деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери (1854г.), которая восстанавливается с 2009 года.

В юго-восточной части села, среди кварталов усадебной застройки генпланом предлагается устройство бульвара, идущего от подцентра с объектами соцкультбыта на юге до территории с культовыми сооружениями на севере.

В южной части села генпланом предлагается развитие инвестиционной промышленной зоны с размещением малых предприятий, с возможной СЗЗ не более 
50 метров со стороны селитебных территорий.

Генпланом предлагается упорядочение и изменение существующей границы села 
с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

В границу населенного пункта генпланом предлагается включить земли, примыкающие к селу с юго-востока.

Деревня Тимино

Генпланом предлагается упорядочение существующих участков усадебной застройки. В границах деревни свободных территорий под новое строительство не имеется.

Генпланом предлагается изменение границы в северо-западной части деревни 
с выносом противоэрозионных лесов за пределы границ населенного пункта.

Деревни Дороново и Барское Рыкино генпланом предлагается исключить 
из реестра административных образований и единиц МО пос.Мстера из-за отсутствия 
в данных населенных пунктах жителей, а также каких-либо строений и построек.

## 5.6.1. Озелененные территории

Удельный вес озелененных территорий различного назначения, входящих в состав рекреационных зон в городском поселении и в сельских населенных пунктах, включая озелененные территории общего пользования в границах застройки (парки сады, скверы, бульвары, озелененные улицы), рекомендован СНиП 2.07.01-89*г.  Нормативная обеспеченность насаждениями общего пользования для населенных пунктов составляет 
12 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030г) численность населения по генплану ориентировочно составит 8.15 тысячи человек. В соответствии с этим, суммарная потребность в озелененных территориях общего пользования в населенных пунктах 
в границах застройки на конец расчетного срока в целом по поселению составит 9.8 га.

Формирование озелененных территорий общего пользования в поселении предусматривается в соответствии с архитектурно-планировочной организацией территории конкретных населенных пунктов, учетом их природных особенностей, благоустройства планируемых общественных центров и сложившихся зон отдыха в основном у водоемов.

Генпланом предусматривается дальнейшее благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений на территории городского поселения, а также организация новых озелененных территорий общего пользования.

В поселке Мстера намечается формирование парка в северо-восточной части,  
на базе существующих лесных насаждений с устройством дорожно-тропиночной сети, организацией мест отдыха, спортивных площадок на площади 11.69 га. Планируется начать работы по созданию в перспективе крупной парковой зоны на базе существующих насаждений.

В городском поселении предусматривается устройство скверов в северной части 
и у существующих прудов в центральной части станции Мстера; сквера у магазина 
и бульвара в центре деревни Вязовка; сквера у Покровской церкви в селе Троицкое Татарово; сквера в общественном подцентре в селе Барское Татарово. Намечается устройство скверов в общественных центрах и у водоемов в деревнях: Глубоково, Раменье, Сингерь, Федосеиха; сквера в северо-западной части и бульвара в восточной части деревни Налескино, благоустройство территории вдоль речки в общественном центре села Станки.

Площадь озелененных территорий общего пользования, входящих в состав рекреационных зон населенных пунктов, с соответствующим нормативным требованиям благоустройством, намечается довести по городскому поселению к концу расчетного срока 
до 36.95 га,

в том числе: существующие (сохраняемые)  -  6.25 га, проектируемые  -  30.7 га.

Среди планируемых мероприятий по благоустройству, в числе первоочередных, предлагается устройство дорожно–тропиночной сети, спортивно-игровых площадок 
и обустройство мест для отдыха.

Кроме озелененных территорий общего пользования предусматриваются зеленые устройства ограниченного пользования на участках дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ, учреждений культурно-бытового назначения, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, водоохранные насаждения 
по берегам водоемов и водотоков.

Площадь санитарно-защитных зон и основные природоохранные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей среды».

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных пунктов средней полосы.

Создание питомника в городском поселении по нормативным данным 
не предусмотрено. Посадочный материал необходимо приобретать в питомниках близлежащих крупных городов.

Перечень проектируемых в поселении спортивных плоскостных устройств 
и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

Леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты, относятся к городским лесам. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Городские леса относятся к категории лесов государственного значения.

Лесопарковые и зеленые зоны

Лесопарковые и зеленые зоны согласно лесохозяйственному регламенту выделены 
в целом по Вязниковскому лесничеству в соответствии с существующими нормативам выделения зеленых зон ГОСТ 17.5.3.01-78 на площади 7308 га. Из них 1086 га расположены в границах поселения. С учетом посещаемости данной категории лесов рекреантами, особенно в летний период, близостью расположения городов Вязники, Владимир, хорошей транспортной доступностью, изменений по площади генеральным планом не намечается.

Планируется включить в земли населенных пунктов (существующая застройка):

- станция Мстера: земельный участок на северо-западе площадь 0.44 га - земли лесного фонда (ТО «Вязниковское лесничество» Мстерское участковое лесничество кв.29.выд.27), защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- поселок Заречный: земельный участок на западе земли лесного фонда леса лесопарковой зоны площадь 0.79 га (ТО Вязниковское «лесничество» Посад-Мстерское участковое лесничество кв.40 , выдел 9)  в  соответствии с действующим законодательством.

Пунктом 6 статьи 105 Лесного кодекса РФ при изменении границ лесопарковых зон запрещается уменьшение их площадей, поэтому для включения указанных земель в границы пос.Заречный необходимо в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009г №1007 выполнить на уровне субъекта РФ процедуру проектирования изменения границ лесопарковой зоны на другую категорию лесов.

Согласно пунктам 15, 16 данного нормативного акта решение о подготовке документации по проектированию изменения границ лесопарковой зоны принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации по предложениям заинтересованных органов местного самоуправления. Проектная документация также разрабатывается по заказу органов государственной власти субъектов РФ, в порядке, установленном ФЗ от 21.07.2005г №94-ФЗ, за счет средств областного бюджета.

Генеральным планом предлагается вывести из границ населенных пунктов земельные участки лесного фонда, которые некорректно включены в границы населенных пунктов 
и юридически не был оформлен перевод лесных земель в земли для нужд поселения.

Характеристика указанных земель дана в разделе генплана «Проектная организация территории. Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из одной категории 
в другую».

Порядок прохождения документов при переводе земель из одной категории в другую, производимых в администрации области, определен постановлением Губернатора 
от 28.07.2010г № 865 «О регламенте работы администрации области».

## 5.7. Перечень земельных участков, предлагаемых для включения 
в границы населенных пунктов. Перечень земельных участков, предлагаемых для исключения из границ населенных пунктов

В результате комплексной оценки территории выявлена необходимость изменения границ населенных пунктов городского поселения поселок Мстера.

В категорию земель населенных пунктов из других категорий земель при установлении границ населенных пунктов с учетом перспективных площадок необходимо перевести 441,55 га, а именно:

- земель сельскохозяйственного назначения – 397,25 га;

- земель лесного фонда 1,23 га (ст. Мстера 0,44 га - Мстерское лесничество, кв.29, выд.27; п. Заречный 0,79 га - Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.9);

- земель промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения – 4,09 га, (ст. Мстера, д. Вязовка - земельные участки ОАО «МЗКСМ»);

- земель запаса – 14,37 га.

Генеральным планом предлагается исключить из состава земель населенных пунктов 80,97 га, в том числе:

- земли лесного фонда 35,09 га;

- земли населенных пунктов – 20,05 га, (из них 2,91 га охранная зона ЛЭП);

- земли сельскохозяйственного назначения – 1,55 га.

Для корректировки примыкания смежных участков генеральным планом предлагается перераспределить 24,24 га земель населенных пунктов между смежными населенными пунктами п. Мстера, с. Барское Татарово, д. Козловка, ст. Мстера, д. Вязовка, п. Заречный, 
д. Слободка, д. Новоселка, с. Станки, д. Ставрово.

Кроме того, генеральным планом земельные участки 14 квартала Нового участкового лесничества урочище «Мстерское» выделы 8, 10, 11 (10,99 га), находящиеся в существующей границе с. Барское Татарово, земельные участки 20 квартала Мстерского участкового лесничества выделы 24, 28 (1,9 га), находящиеся в существующей границе ст. Мстера 
и  земельные участки 6 квартала Нового участкового лесничества урочище «Станковское» выделы 17, 18, 19, 20, 21 (8,2 га), находящиеся в существующей границе с. Станки, предлагается оставить в составе земель населенных пунктов (для нужд поселения).

Сведения о земельных участках, которые необходимо перевести из категории земель лесного фонда в земли населенного пункта (для нужд населения)

Табл. № 5.7-1

| № п/п | Месторасположение участка | Площадь земельного участка, га | Номер квартала | Номер выдела | Фактическое использование | Планируемое использование по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО «Вязниковское лесничество» Мстерское участковое лесничество |
| 1. | станция Мстера, в районе ул.Северной: 33:08:060201:584 33:08:060201:585 | 1,9 | 20 | 24,28 | для ведения лесного хозяйства и размещение административного здания | по фактическому использованию |
|  |  | 1,9 |  |  |  |  |
| ТО «Вязниковское лесничество» Новое участковое лесничество, урочище Мстерское |
| 2. | село Барское Татарово, район под турбазой | 11,9 | 14 | 8, 10, 11 | рекреационное использование | по фактическому использованию |
|  |  | 11,9 |  |  |  |  |
| ТО «Вязниковское лесничество» Новое участковое лесничество, урочище Станковское |
| 3. | село Барское Татарово, в районе существующего кладбища | 8,2 | 6 | 17-21 | рекреационное использование | по фактическому использованию |
|  |  | 8,2 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 22,0 |  |  |  |  |

Для постановки на кадастр площадок, предлагаемых генпланом для включения 
в перспективные границы населенных пунктов необходимо разработать по каждому населенному пункту землеустроительное дело «Описание границ планируемой границы населенного пункта».

Процедура описания местоположения границ населенных пунктов может сопровождаться необходимостью:

- раздела земельных участков, которые по объективным причинам не могут быть полностью включены в границы населенного пункта;

- устранения ошибок, связанных с некорректной постановкой на учет земельных участков, предполагаемых к включению в границы населенного пункта;

- поиска собственников предполагаемых к разделу земельных участков, которые должны «проявить инициативу» в отношении проведения землеустроительных работ 
на принадлежащих им территориях.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004г. №172-ФЗ 
(в ред. от 19.07.2011г. №246-ФЗ), иными федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Сведения о земельных участках,
предлагаемых для включения в перспективные границы населенных пунктов
по МО поселок Мстера

Табл.№5.7-2

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Площадь, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель | Для каких целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Мстера |
| 1. | земельный участок на северо-востоке поселка | 33:08:020219 33:08:020219:156 33:08:020217 | 229,19 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра», Физическое лицо, СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 2. | земельный участок на западе (вдоль р.Мстерка) | 33:08:020219 | 2,57 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 3. | земельные участки между с.Барское Татарово и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,1 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 4. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,24 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 5. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020216 | 0,46 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 6. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020216 | 0,91 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 233,7 |  |  |  |
| село Барское Татарово |
| 7. | земельные участки на севере и северо-востоке села | 33:08:020219 33:08:020218 | 0,06 | Земли с/х назначения (СПК «Искра» СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 8. | земельный участок на востоке села (вдоль р.Мстерка) | 33:08:020219 | 5,01 | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 5,17 |  |  |  |
| деревня Козловка |
| 9. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020101 | 0,06 | Земли населенных пунктов п. Мстера | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| село Троицкое-Татарово |
| 10. | земельный участок на востоке села | 33:08:020219 | 0,47 га | Земли с/х назначения (СПК «Искра») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 0,47 |  |  |  |
| деревня Раменье |
| 11. | земельный участок на западе деревни | 33:08:020216 | 1,17 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 1,17 |  |  |  |
| деревня Черноморье |
| 12. | земельный участок на востоке деревни | 33:08:020216 | 10,39 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 10,39 |  |  |  |
| деревня Федосеиха |
| 13. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020217 | 2,11 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 2,11 |  |  |  |
| село Налескино |
| 14. | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:020217 | 0,26 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 15. | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:020217 | 7,04 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 7,3 |  |  |  |
| деревня Плосково |
| 16. | земельный участок на севере деревни | 33:08:070111 | 0,04 | Земли с/х назначения (СПК «Станковский») | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 17. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:070111 | 2,12 | Земли с/х назначения (СПК «Станковский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
|  |  |  | 2,16 |  |  |  |
| станция Мстера |
| 18. | земельный участок на северо-западе | 33:08:060101:60 33:08:060101 | 4,93 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 19. | земельный участок на северо-западе | 33:08:060101 | 0,44 | Земли лесного фонда (Мстерское лесничество, кв.29, выд.27) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 20. | земельный участок на севере поселка | 33:08:060101:68 | 0,35 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
| 21. | земельные участки на юго-востоке поселка | 33:08:060203:2089 | 8,07 | Земли с/х назначения (для садоводства ОАО «МЗКСМ») | Земли населенных пунктов | для перспективного производства и ИЖС |
|  |  | 33:08:060203:2262 33:08:060203:9 | 1,44 0,3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения (для промышленного производства ОАО «МЗКСМ») |  | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  | 33:08:060203:2221 33:08:060203:2216 | 7,29 1,4 | Земли запаса |  | для перспективного ИЖС |
| 22. | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:060201 | 3,22 | Земли населенных пунктов д. Вязовка | Земли населенных пунктов ст. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 23. | земельный участок на западе поселка | 33:08:060101:66 | 2,50 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
| 24. | земельный участок на западе | 33:08:060203:2233 | 1,77 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | Под стоянку для большегрузных машин |
|  |  |  | 31,71 |  |  |  |
| деревня Вязовка |
| 25. | земельный участок на севере деревни | 33:08:060201 | 4,68 | Земли населенных пунктов ст. Мстера | Земли населенных пунктов д. Вязовка | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 26. | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:060203:2216 | 3,91 | Земли запаса | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС и под рекреационное использование |
|  |  | 33:08:060203:2262 | 2,35 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, … и земли иного специального назначения (для промышленного производства ОАО «МЗКСМ») |  | Автомобильная дорога |
|  |  |  | 10,94 |  |  |  |
| деревня Ставрово |
| 27. | земельный участок на юге деревни | 33:08:070106 | 8,21 | Земли населенных пунктов с. Станки | Земли населенных пунктов д. Ставрово | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 8,21 |  |  |  |
| село Станки |
| 28. | земельный участок на востоке села | 33:08:070111:222 | 0,6 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 29. | земельный участок на юго-востоке села | 33:08:070111:231 | 1,03 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 30. | земельный участок на юге села | 33:08:070111:207 | 0,18 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 31. | земельный участок на юго-западе села | 33:08:070111:203 | 1,19 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 32. | земельный участок на западе села | 33:08:070111:151 | 1,77 | Земли с/х назначения (значение не определено) | Земли населенных пунктов | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 4,77 |  |  |  |
| поселок Заречный |
| 33. | земельный участок на северо-востоке поселка | 33:08:020217 | 70,0 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 34. | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:020211 | 3,15 | Земли населенных пунктов д.Слободка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 35. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020217 | 16,38 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под перспективное строительство |
| 36. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020212 | 4,15 | Земли населенных пунктов д.Новоселка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 37. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020217 | 0,14 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки границы |
| 38. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020217:73 | 0,79 | Земли лесного фонда (Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.9) | Земли населенных пунктов | включение существующей застройки |
|  |  |  | 94,61 |  |  |  |
| деревня Новоселка |
| 39. | земельный участок на северо-западе деревни | 33:08:020217 | 0,2 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для корректировки границы |
| 40. | земельные участки на востоке деревни | 33:08:020217 | 4,57 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  | 33:08:020217:181 | 1,32 | (Физическое лицо) |  |  |
| 41. | земельные участки на юге деревни | 33:08:020217:181 | 0,89 | Земли с/х назначения (физические лица) | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  | 33:08:020217:184 | 1,57 |  |  |  |
|  |  |  | 8,55 |  |  |  |
| деревня Слободка |
| 42. | земельный участок на севере деревни | 33:08:020210 | 0,2 | Земли населенных пунктов п. Заречный | Земли населенных пунктов д.Слободка | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 43. | земельный участок на востоке деревни | 33:08:020217 | 4,98 | Земли с/х назначения (СПК «Мстерский») | Земли населенных пунктов | под рекреационное использование |
| 44. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020217:181 | 1,85 | Земли с/х назначения (физическое лицо) | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  |  |  | 7,03 |  |  |  |
| деревня Сингерь |
| 45. | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:070111 | 12,83 | Земли с/х назначения | Земли населенных пунктов | для перспективного ИЖС |
|  | ИТОГО: |  | 441,18 |  |  |  |

Сведения о земельных участках, исключаемых из границ населенных пунктов
по МО поселок Мстера

Табл.№5.7-3

| № п/п | Местоположение земельного участка | Кадастровый номер | Площадь, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Мстера |
| 1. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020101 | 0,06 | Земли населенных пунктов п. Мстера | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 2. | земельный участок на западе поселка | 33:08:020108 | 10,19 (2,26 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.21, выд.1) | земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 3. | земельный участок на юго-западе поселка | 33:08:020113 | 0,36 | Земли населенных пунктов | Охранная зона ЛЭП | для корректировки примыкания смежных участков |
| 4. | земельный участок на юге поселка | 33:08:020113 | 0,15 | Земли населенных пунктов | Автомобильная дорога | для корректировки примыкания смежных участков |
|  |  |  | 10,76 |  |  |  |
| село Барское Татарово |
| 5. | земельные участки на севере села | 33:08:020201 | 0,37 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.14, выд.11) | земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 6. | земельные участки между с.Барское Татарово и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,1 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  |  | 0,7 |  |  |  |
| деревня Козловка |
| 7. | земельный участок между д.Козловка и п.Мстера | 33:08:020201 | 0,24 | Земли населенных пунктов с. Барское Татарово | Земли населенных пунктов п. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| деревня Жары |
| 8. | земельный участок на севере деревни | 33:08:020204 | 0,2 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.24, выд.3) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| деревня Желобиха |
| 9. | земельный участок на юго-западе деревни | 33:08:020203 | 0,62 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,62 |  |  |  |
| деревня Раменье |
| 10 | земельный участок на западе деревни | 33:08:020209 | 1,18 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.27, выд.11) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 1,18 |  |  |  |
| деревня Федосеиха |
| 11 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020213 | 0,24 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
| 12 | земельный участок на юге деревни | 33:08:020213 | 3,39 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Мстерское» кв.28, выд.4,16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 3,63 |  |  |  |
| село Налескино |
| 13 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020214 | 0,42 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
| 14 | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:020214 | 5,63 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.16, выд. 20, 25, 26, 34) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 6,05 |  |  |  |
| деревня Тимино |
| 15 | земельный участок на севере деревни | 33:08:070101 | 0,44 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.2, выд.16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,44 |  |  |  |
| деревня Калиты |
| 16 | земельный участок на востоке деревни | 33:08:070102 | 0,65 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.2, выд.20) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| деревня Костенево |
| 17 | земельный участок на севере деревни | 33:08:070109 | 0,51 | Земли населенных пунктов | Земли с/х назначения | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,51 |  |  |  |
| деревня Плосково |
| 18 | земельный участок на северо-востоке деревни | 33:08:070105 | 0,08 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.16) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 0,08 |  |  |  |
| деревня Яндовы |
| 19 | земельный участок на западе деревни | 33:08:070108 | 1,05 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.10, выд.11) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 20 | земельный участок на юге деревни | 33:08:070108 | 3,65 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.12, выд.1) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 4,70 |  |  |  |
| станция Мстера |
| 21 | земельный участок на юге поселка | 33:08:060201 | 4,68 | Земли населенных пунктов ст. Мстера | Земли населенных пунктов д. Вязовка | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 4,68 |  |  |  |
| деревня Вязовка |
| 22 | земельный участок на востоке деревни | 33:08:060201 | 3,22 | Земли населенных пунктов д. Вязовка | Земли населенных пунктов ст. Мстера | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 3,22 |  |  |  |
| деревня Ставрово |
| 23 | земельный участок на юго-востоке деревни | 33:08:070103 | 5,08 (2,1 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.1) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
|  |  |  | 5,08 |  |  |  |
| село Станки |
| 24 | земельный участок на севере села | 33:08:070106 | 8,21 | Земли населенных пунктов с. Станки | Земли населенных пунктов д. Ставрово | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 25 | земельный участок на северо-востоке села | 33:08:070106 | 9,1 (5,56 га) | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.2,3; кв.7, выд.1,2) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 26 | земельный участок на востоке села | 33:08:070106 | 0,79 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.7, выд.5) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 27 | земельный участок на юге села | 33:08:070106 | 1,0 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
| 28 | земельный участок на юго-западе села | 33:08:070106 | 2,55 | Земли населенных пунктов | Охранная зона ЛЭП |  |
| 29 | земельный участок в центре села | 33:08:070106 | 1,03 | Земли населенных пунктов (Новое участковое лесничество урочище «Станковское» кв.6, выд.23) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 30 | земельный участок на западе села | 33:08:070106 | 0,5 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  |  | 23,18 |  |  |  |
| поселок Заречный |
| 31 | земельный участок на западе поселка | 33:08:020217: 73 | 6,71 | Земли населенных пунктов (Посад - Мстерское лесничество кв.40, выд.6) | Земли лесного фонда | по фактическому использованию |
| 32 | земельный участок на юго-востоке поселка | 33:08:020210 | 0,2 | Земли населенных пунктов п. Заречный | Земли населенных пунктов д. Слободка | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 6,91 |  |  |  |
| деревня Новоселка |
| 33 | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:020212 | 0,22 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  | 33:08:020212: 59 | 0,12 | (ЛПХ) |  |  |
| 34 | земельный участок на севере деревни | 33:08:020212 | 4,15 | Земли населенных пунктов д.Новоселка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
|  |  |  | 4,49 |  |  |  |
| деревня Слободка |
| 35 | земельные участки на северо-западе деревни | 33:08:020211 | 3,15 | Земли населенных пунктов д.Слободка | Земли населенных пунктов п.Заречный | перераспределение земель между населенными пунктами |
| 36 | земельные участки на юго-востоке деревни | 33:08:020211 | 0,46 | Земли населенных пунктов | Прочие земли | для корректировки границы |
|  |  |  | 3,61 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 80,97 |  |  |  |

## 5.8. Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия МО пос. Мстера

Памятники археологии

- определить границы территории памятников, занести их в Кадастр недвижимости;

- разработанные проекты зон охраны памятников занести в Кадастр недвижимости;

- установить характер использования территорий памятников и зоны охраны 
в соответствии с приводимыми ниже режимами и определить землепользователей, обеспечивающих соблюдение этих режимов.

Режим использования: территории памятников не подлежат застройке, изменению, прокладке коммуникаций, не относящихся к памятнику, дорог, устройству автостоянок. 
Не допускается производство любого вида земляных работ без специального разрешения госорганов охраны памятников, вырубка и посадка вновь зеленых насаждений.

На территориях могут производиться археологические исследования, вестись восстановительные работы по памятнику на основании согласованной документации 
и полученного разрешения от госорганов охраны памятников.

На территориях памятников запрещены следующие виды хозяйственной деятельности, способные оказать негативное воздействие на памятник и окружающий его природный ландшафт:

- строительство любых объектов, в т.ч. временных и сезонных;

- прокладка новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;

- размещение стационарных автостоянок транспортных средств;

- размещение складов, площадок для складирования любых веществ, материалов 
и оборудования;

- размещение животноводческих комплексов и ферм;

- предоставление земельных участков для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- использование территории для театрализованных и иных представлений, связанных со скоплением большого количества людей;

- использование территории для проведения спортивных соревнований;

- разбивка палаточных городков, устройство привалов, туристических стоянок, разведение костров;

- развитие рекреационного сервиса; передвижная и стационарная торговля; захламление территории любыми видами бытовых отходов; распашка новых территорий; сенокошение до периода созревания трав; мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны; вырубка насаждений и посадка новых без специального разрешения;

- промышленная заготовка и сбор семян, лекарственных и иных растений;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, предметов истории и культуры; промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы;

- проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой грунта, разработкой полезных ископаемых;

- любые виды гидромелиоративных и ирригационных работ; применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; взрывные работы; авиационно-химические работы;

- размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; размещение кладбищ, могильников;

- любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению территории.

Допускается:

- производство  археологических  исследований, проведение восстановительных работ по памятнику на основании согласованной документации и полученного разрешения 
от госорганов охраны памятников;

- ручное сенокошение после осеменения ценных видов трав с сохранением отдельных нескошенных участков;

- выпас крупного рогатого скота;

- проведение специальных биотехнических и иных мероприятий, направленных 
на восстановление естественного природного биоразнообразия;

- проведение научных исследований, связанных с изучением и сохранением экосистемы.

Памятники градостроительства и архитектуры

В первую очередь необходимо:

1. Для всех населенных пунктов с памятниками – установление зон композиционного влияния памятников.

2. Дальнейшее обеспечение постоянного мониторинга состояния памятников 
на региональном уровне.

3. Определение оптимальных пользователей для отдельных памятников.

4. Выявление и пресечение нарушений законодательства об охране культурного наследия и применение санкций к нарушителям.

В перспективе необходимо:

1. Разработать проекты зон охраны памятников, уточнение их границ, вынесение 
в натуру и занесение их данных в Кадастр недвижимости.

2. Выявление новых объектов культурного наследия за пределами исторических населенных пунктов, которые могут формировать каркас туристической активности и служить опорными пунктами системы туризма в области.

3. Предоставление льгот или финансовой помощи владельцам, пользователям памятников на поддержание удовлетворительного физического состояния памятников.

4. Обеспечения возможности подъезда к памятникам истории и культуры, включения 
их в систему туризма.

## 5.9. Список объектов культурного наследия МО пос. Мстера, находящихся на государственной охране

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области (письмо №1100КН-1012-01-13 от 29.06.2011г., приложения 1,2), 
на территории МО поселок Мстера расположены памятники археологии, памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории, общим количеством – 85. 
Из них памятников федерального значения – 4, регионального значения – 66, выявленных объектов – 10, местного (муниципального) значения - 5.

Список объектов культурного наследия,
расположенных на территории городского поселения п. Мстера

Табл.№5.9-1

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |
|  | Селище «Глубоково», XI-XIII, XIV-XVII вв. | д. Глубоково, территория деревни, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Заречный-1», вторая половина I тыс. н.э., XI-XIII вв. | пос. Заречный, 0,25 км ССЗ, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Стоянка «Заречный-2», мезолит | пос. Заречный, 0,1 км ССЗ, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Слободка-1», XI-XIII вв | д. Слободка, 0,7 км СЗ, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Слободка-2», XI-XIII вв | д. Слободка, 0,1 км Ю, правый берег р. Клязьма | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Селище «Черноморье», XIV-XVII вв. | д. Черноморье, сев. окраина, правый берег р. Тара | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Стоянка «Станки», неолит, IV-III тыс. до н.э. | с. Станки, 0,3 км С | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
|  | Рождественская церковь, нач. XIX в. | с. Барское Татарово (территория турбазы «Мстера») | Регионального значения | Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов от 06.05.83 №373п/9 «О принятии на местную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль Богоявленского монастыря: |  |  |  |
|  | 1) Богоявленская церковь (собор), 1687 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 2) Владимирская церковь, 1716 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 3) Колокольня Богоявленского монастыря, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | 4) Ограда Богоявленского монастыря, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | Торговые лавки, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Церковь Иоанна Милостивого, 1809 г. | пос. Мстера, пл. Ленина | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание трактира, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Панкратовых с лавкой, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 4 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 6 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 7 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание торговых рядов, сер. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьянинова, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьяниновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 2/1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Здание клееночной фабрики, 1893 г. | пос. Мстера, ул. Дзержинского | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Купеческий дом, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 13/11 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Тюлина, кон. XIX в. | п. Мстера, ул. Ленина,14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фомичевых, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 17 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мусатовых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 19 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Ершова, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 21 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом жилой, XIX в. | пос. Мстера, пл. Ленина, 23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Балакина, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 27 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Лепендиных, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Дзержинского, 17 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Чиркиной, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 32/23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Овчинниковой кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленина, 33 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль Единоверческого погоста: |  |  |  |
|  | 1) Никольская церковь (деревянная), (Троицкая), 1852 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская | Федерального значения | Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.60 №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» |
|  | 2) Никольская церковь Единоверческого погоста, 1884 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фатьянова и Захарова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Бакалейная лавка Фатьянова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописца Антоновского, 1912 г. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 16 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописцев Киберева и Зайцева, сер. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 18 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом купца Рассадина, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 23 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Янцевых, кон. XIX-нач. XX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 27 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Торговая палата, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 27а | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мироновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 32 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом фабриканта Крестьянинова, нач. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 38 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Крестьяниновых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 40 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Панкратовых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 42 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом чеканщика Модорова, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 45 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом художника-миниатюриста Клыкова Н.В., который жил и работал в нем в 1890 – 1944 гг., кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 49 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом священника, XIX в. | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 60 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Фомичевых, 1830 г. | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Пановых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 10 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Ансамбль земской больницы: |  |  |  |
|  | 1) Главный корпус земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | 2) Флигель N 1 земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | 3) Флигель N 3 земской больницы, 1913 г. | пос. Мстера, ул. Семашко, 15 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области |
|  | Дом Харитоновых, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 3 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Лапаковых, сер. XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Торговая палата, 1895 г. | пос. Мстера, ул. Советская, 9 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом купца Демидова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом жилой, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 30 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Зайцевых (Макарычевых), XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 43 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Чирковых, XIX в. | пос. Мстера, ул. Советская, 47 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 18.10.95 №303 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом иконописца Мумрикова, XIX в. | пос. Мстера, ул. Братьев Сусловых, 4 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом фотографа Шадрина, XIX в. | пос. Мстера, ул. Гагарина, 14 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Козловых, 1916 г. | пос. Мстера, ул.Дзержинского, 8 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом Мумриковых, кон. XIX в. | пос. Мстера, ул.Дзержинского, 16 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом графа Панина, кон. XVIII в. | пос. Мстера, ул. Пионерская Гора, 1 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Церковь Казанской иконы Божией Матери, XIX в. | с. Акиньшино | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 30.08.2005 №117-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Казанская церковь (дер.), 1754-1758 гг. | с. Налескино | Федерального значения | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
|  | Стефаниевская церковь, 1792-1805 гг. | с. Налескино | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Часовня, кон. XIX в. | д. Сингерь | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | Успенская церковь, 1819 г. | с. Станки | Регионального значения | Решение владимирского областного совета народных депутатов от 17.05.89 № 237п «О постановке на государственную охрану местного значения Успенской церкви в с. Станки Вязниковского района» |
|  | Торговая лавка купца Авдонина, XIX в. | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Дом Смирновых, XIX в. (утрачен) | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Дом Овчинниковых, сер. XIX в. (утрачен) | с. Станки | Выявленный объект | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  |  |  |
|  | 1) Покровская церковь, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
|  | 2) Сторожка, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | Регионального значения | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры регионального значения» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-ОЗ, от 24.12.2008 №218-ОЗ) |
| Памятники истории |
|  | «Голышевка» - дом и роща И.А. Голышева | пос. Мстера, сев.-вост. окраина | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1930-1939 гг. жил и работал художник-миниатюрист Брагин А.И. (1888 – 1948 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 3 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором родился и до 1930 г. жил и работал художник-миниатюрист Котягин А.Ф. (1882 – 1943 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 29 | Местного (муниципально го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором в 1928 – 1962 гг. жил и работал художник Морозов И.Н. (1884 – 1962 гг.) | пос. Мстера, ул. Ленина, 110 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Здание художественной профессионально-технической школы им. Модорова Ф.А., в которой работал преподавателем художник-миниатюрист Серебряков И.А. (1888-1967 г.г.) | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 41 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1890 г. родился и до 1906 г. жил художник Модоров Ф.А. (1890-1967 г.г.) | пос. Мстера, ул. Ленинградская, 43 | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |
|  | Дом, в котором в 1900-1952 гг. жил и работал художник-миниатюрист Овчинников В.Н. (1885 – 1952 гг.) | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 14 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Дом, в котором в 1967-1972 гг. жил и работал художник-миниатюрист Фомичев И.А. (1890 – 1972 гг.) | пос. Мстера, ул. 1-я Набережная, 24 | Местного (муниципально-го) значения | Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения» (в ред. Закона Владимирской области от 10.08.2009 № 102-ОЗ) |
|  | Здание школы, в которой учились Герои Советского Союза: Борисов М.С. (1904-1944 гг.), Киселев В.А. (1915-1950 гг.), Мошин А.Ф. (1917-1943 гг.) | с. Станки | Регионального значения | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области» |

Основными и первоочередными задачами сохранения объектов историко-культурного наследия являются: − разработка комплексной схемы охраны памятников с определением 
их зон охраны, дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия городского поселения.

Большинство памятников градостроительства и архитектуры находится в ветхом состоянии, и нуждается в реконструкции. После реконструкции памятники могут стать объектами туристического показа.

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должен быть разработан проект зон охраны.

Для сохранения и использования объектов культурного наследия в 1981 году институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен Проект охранных зон памятников истории и культуры п. Мстера.

Кроме того, по информации Госинспекции (письмо №1100КН-1170-01-13 
от 21.07.2011г.) проекты охранных зон разработаны для следующих объектов культурного наследия:

- проект зоны охраны культурного слоя памятников археологии Вязниковского района, разработан в 1985 году «Экспериментальной научно-реставрационной производственной мастерской «Владимирспецреставрация»;

- карта - схема охранной зоны Никольской (Троицкой), деревянной церкви, 1852 г., 
(пос. Мстера, ул. Ленинградская), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114;

- карта - схема охранной  зоны ансамбля Богоявленского монастыря, (пос. Мстера, 
пл. Ленина), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114;

- карта - схема охранной зоны церкви Владимирской иконы Божией Матери, 
(пос. Мстера, пл. Ленина), разработана инспекцией по охране памятников Управления культуры облисполкома 1967г., решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов 03.10.1968 №1114.

В соответствии с требованиями решения исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966 №864 «Об утверждении «Положения о режиме содержания охранных зон памятников истории и культуры» при отсутствии утвержденного проекта зон охраны, охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой считается территория 
в радиусе равной двойной наибольшей высоте памятника.

При разработке генерального плана МО пос. Мстера учитывались все территории, прилегающие к объектам культурного наследия (охранные зоны на основном чертеже генплана не нанесены из-за малого масштаба М 1:5000 – 10 метров = 2 мм).

Характеристика памятников градостроительства и архитектуры
(без пос.Мстера)

Табл.№5.9-2

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения | Местонахождение памятника | Минимальный размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рождественская церковь, нач. XIX в. | с. Барское Татарово (территория турбазы «Мстера») | 40 |
|  | Церковь Казанской иконы Божией Матери, XIX в. | с. Акиньшино | 50 |
|  | Казанская церковь (дер.), 1754-1758 гг. | с. Налескино | - |
|  | Стефаниевская церковь, 1792-1805 гг. | с. Налескино | 25 |
|  | Часовня, кон. XIX в. | д. Сингерь | 22 |
|  | Успенская церковь, 1819 г. | с. Станки | 45 |
|  | Торговая лавка купца Авдонина, XIX в. | с. Станки | 6 |
|  | Дом Смирновых, XIX в. | с. Станки | утрачен |
|  | Дом Овчинниковых, сер. XIX в. | с. Станки | утрачен |
|  | Ансамбль Покровской церкви: |  |  |
|  | 1) Покровская церковь, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | 50 |
|  | 2) Сторожка, 1789 г. | с. Троицкое-Татарово | - |

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлены «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (утверждено постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 года N 315).

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), 
а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты 
от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение 
и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 N 794).

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов 
и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты 
от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей 
в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта 
и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия подлежат в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения 
их соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

## 5.10.Развитие туризма и рекреационных территорий

В настоящее время поселок Мстера является одним из 16 городских поселений Владимирской области занесенных в Федеральный список исторических населенных мест России.

Владимирская область занимает ключевое положение в «Золотом кольце России», располагая уникальным туристским потенциалом.

В 1998 году институтом «Владимиргражданпроект» была разработана Федеральная целевая программа «Земля Владимирская» в «Золотом кольце России».

На основе сложившейся трассы «Золотого кольца России» (Большое кольцо) Программой предложено создание сети центров, опорных пунктов и маршрутов «Земля Владимирская» (Малое кольцо) по историческим городам, селам и природным достопримечательностям области.

С учетом предлагаемого Программой развития Большого и Малого кольца поселок Мстера отнесен к пунктам туристского освоения.

Поселок Мстера является опорным пунктом (одним из 21 поселения и одним 
из 9 исторических городов и поселков) в системе Малого кольца, с основным центром 
в «восточном крыле» городе Гороховце.

Исходя из самобытных местных культурных и исторических традиций, в развитии туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера базисным принципом выступает познавательный туризм с посещением исторических населенных мест с музеями, ансамблями, памятниками истории и культуры,  древней планировкой и историческим ландшафтом.

Сегодня очевидно, что рекреационный потенциал МО пос. Мстера и прежде всего наше историко-архитектурное наследие необходимо рассматривать не только как культурный, 
но и как экономический потенциал, как невостребованный ресурс ее социально-экономического развития, который очень важно использовать в полной мере.

Туристские ресурсы – это природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также все ресурсы, способствующие восстановлению и развитию физических и нравственных сил туристов. В отличие от аграрной 
и добывающей сферы хозяйства, туристские ресурсы объединяют в себе природные 
и социально-экономические факторы.

Поселок Мстера занимает ключевое положение в городском поселении, располагая уникальным в своем роде туристским потенциалом, включающим следующие позиции:

- Значительная часть историко-культурного достояния МО пос. Мстера сконцентрирована на ограниченной территории: известные древние стоянки, монастырские и усадебные ансамбли, исторические села.

- Народное художественное творчество поселка Мстера широко известно за пределами Владимирской области.

- Сложившаяся система музейного показа охватывает многочисленные экспозиции истории возникновения лаковой миниатюры, вышивки, ювелирного дела.

- Формирование сети религиозных подцентров в городском поселении с восстановлением разрушающихся церквей создает предпосылки для развития религиозного туризма.

- Наличие стационарных  учреждений (турбаза «Мстера», лагерь «Турист»)

в привлекательной архитектурно-ландшафтной среде с достаточно благоприятными природными условиями расширяет возможности для сочетания туризма

с оздоровительным отдыхом и отдельными видами спортивного туризма, а также рыбной ловли и охоты.

- Удобное географическое положение с развитой сетью автомобильных и железных дорог обеспечивает 1.5-2–х часовую транспортную доступность до областного центра – 
г. Владимира.

- Наличие трудовых ресурсов позволяет после соответствующей профессиональной подготовки значительно расширить сферу туристских услуг и транспортного сервиса.

Вместе с тем, несмотря на имеющийся рекреационный потенциал, прекращение государственных инвестиций в сфере туризма привело к серьезным разрушениям в системе туристического обслуживания всей Владимирщины, в том числе и МО пос. Мстера: многие предприятия закрылись, снизился уровень предоставляемых услуг. Особенно это отразилось на детском и семейном отдыхе, на социальной составляющей туризма. Тревожные тенденции выявляются и в  экологическом состоянии природной среды.

Основные принципы создания 
туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера.

Принятая в рамках Федеральной Целевой Программы стратегия создания туристской инфраструктуры Владимирской области учитывает ряд концептуальных требований, соответствующих нынешней ситуации МО пос. Мстера.

- Социальные требования заключаются:

- в удовлетворении дифференцированного платежеспособного спроса  различных категорий потенциальных потребителей историко-культурных, природно-рекреационных и лечебно-оздоровительных туристских услуг с учетом запрашиваемой сезонности и длительности туристской деятельности:

- в предоставлении на туристическом рынке комплексной услуги, включающей различные виды рекреационной деятельности, обеспечивающей активный досуг, отдых, оздоровление клиентов;

- развитие специализированных видов туризма, исходя из имеющихся в городском поселении туристских ресурсов: познавательного, религиозного, экологического, спортивно-оздоровительного и др.

- Экологические требования направлены на сохранение экологического равновесия в природной и историко-культурной среде, оптимальное сочетание интересов развития туризма с рациональным использованием и охраной природного 
и культурного наследия МО пос. Мстера, и предполагают:

- территориальную и функциональную организацию районов, зон и трасс туристического освоения исходя из степени нагрузки на ландшафт 
и соответствующей туристской «емкости» территорий, обеспечивающей сохранение ценных природных и культурных объектов;

- разработку и внедрение природосберегающих, экологически чистых видов туристской деятельности.

Для сохранения природно-ландшафтного комплекса и обеспечения благоприятной экологической обстановки в МО пос. Мстера генпланом предлагается:

- значительное  комплексное многокомпонентное загрязнение среды охватывает территории вдоль автомобильной и железнодорожной магистралей Москва -Нижний Новгород. Здесь требуется ограничение роста, стабилизация антропогенных нагрузок и проведение природно-охранных мероприятий в первую очередь;

- основными загрязнителями атмосферного воздуха  городского поселения являются стационарные источники промышленных предприятий и автотранспорт. Генпланом предлагается перераспределение транспортного потока с выносом автомобильной дороги общего пользования регионального значения из центральной части

пос. Мстера, проходящей по главной улице поселка (ул. Ленинградской) в западную часть населенного пункта.

Также генпланом предлагается вынос основных вредных предприятий и коммунальных объектов за пределы селитебных территорий:

- Скотомогильника (ямы Беккера) в с. Станки (С33-1000 м), находящегося в центре села на его главной улице, в 30 метрах от территории общеобразовательной школы;

- РСУ в пос. Мстера (С33-100 м), накрывает значительную часть усадебной застройки;

Как вариант, генплан предлагает возможность сокращения С33 от промышленных предприятий за счет перепрофилирования, переоснащения и модернизации промышленных объектов:

- Очистные сооружения в пос. Заречный с уменьшением С33 - 400 м до 300 м 
с перспективным развитием территории в северном направлении;

- ОАО «МЗКСМ» на ст. Мстера, С33 -  50-300 м;

- ПК «Центр традиционной Мстерской миниатюры» в пос. Мстера, С33 - 100м подлежит сокращению до 50 м;

- Пилорама на ст. Мстера, С33-100 м подлежит сокращению до 50 м (или вынос 
из селитебной территории);

- Производственная зона в с. Станки должна иметь С33 50 - 100 м.

Генпланом также предлагается:

- максимальное сохранение и увеличение территорий зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- чтобы сохранить чистоту рек, ручьев и подземных вод питающих родники предусмотреть запретные полосы лесов по берегам водоемов с максимальным  озеленением прибрежных защитных полос;

- благоустроить все существующие в городском поселении родники;

- не допускать размещения на территории Клязьминского берегового заказника промышленных и коммунальных объектов, а также жилых и общественных образований;

- максимально сохранять природно-ландшафтный комплекс в зонах активного туризма (турбаза «Мстера», лагерь «Турист» и близлежащие территории, а также скит Акиньшино и его окрестности);

Главной проблемой сохранения историко-культурного и природного комплекса является необходимость охраны не только ценных памятников, природных территорий или ресурсов, 
но и традиционного ландшафта, связанного с окружением исторических поселений, усадебных и монастырских комплексов, сельских населенных пунктов, сохранение природной среды 
на археологических землях.

Предлагаемые мероприятия по сохранению ландшафта должны реализовываться

в первую очередь в зонах активного развития туризма, а также вдоль трасс автомобильных

и водных маршрутов.

- Градостроительные требования  заключаются в обеспечении необходимых связей между отдельными  туристскими объектами и их комплексами, организации единой системы территорий, зданий и сооружений туристского обслуживания, предусматривающей сохранение и усиление их историко-культурных, природных и оздоровительных особенностей.

Туристские зоны, узлы и трассы в населенных пунктах (пос. Мстера, с. Барское Татарово, с. Акиньшино, с. Налескино, с. Троицкое-Татарово, с. Станки), как основные градостроительные элементы туристской системы муниципального образования должны  размещаться с учетом транспортной инфраструктуры, системы расселения, сложившихся производственных, сельскохозяйственных, рекреационных территорий, генеральных планов развития городского поселения и сельских населенных пунктов, программ и проектов комплексной реконструкции исторических центров (пос. Мстера), то есть на основе общей градостроительной политики.

В связи с этим, инфраструктура туризма рассматривается как среда, требующая определенной пространственной организации в рамках существующей системы исторических населенных пунктов, входящих в городское поселение пос. Мстера.

- Типологические требования определяют реконструкцию существующих 
и создание новых типов туристских объектов с целью реализации перспективных функциональных и технологических решений туристского обслуживания, оздоровления клиентов, предполагая три возможных направления:

а) Исходя из международных стандартов туристского сервиса (включение в состав туристских комплексов универсальных залов для культурно-деловых мероприятий, учебных центров, спортивно-оздоровительных объектов, ночных клубов, казино).

б) Исходя из самобытных местных культурных и исторических традиций (создание специализированных, туристских объектов, знакомящих гостей со старинной кухней, народным бытом, искусством, обрядами, праздниками, промыслами и пр.).

в) Исходя из конкретных условий, упорядочение сети социального туризма 
(для ветеранов, молодоженов, семей, инвалидов, подростков и пр.).

Все эти направления предлагают в дальнейшем при разработке туроператорской составляющей необходимость дифференциации структуры турпотоков, дислокаций объектов 
и программ пребывания и обслуживания по доходам клиентов, в том числе для иностранных 
и российских туристов среднего и малого достатка, лиц престарелого возраста, православных паломников и пр.

Исходя из уникальности Владимирской области, как средоточия объектов мирового историко-культурного наследия, основополагающим базисным принципом развития туристской инфраструктуры в МО пос. Мстера выступает познавательный туризм. Развитая сложившаяся сеть  автодорог городского поселения позволяет значительно расширить географию познавательных туристских маршрутов с включением исторических населенных мест 
с музеями, памятниками истории и культуры, древней планировкой и историческим ландшафтом.

Развитию музейного дела в системе туризма МО пос. Мстера отведена возрастающая роль. Музеи в пос. Мстера посредством своих выставок и экспозиций способны познакомить туристов с наиболее достопримечательными событиями и фактами истории местного края, 
что, несомненно, представляет наибольший интерес для приезжающих в городское поселение. Поэтому, первостепенной задачей генплана является дальнейшее способствование развитию музейной сферы, и в первую очередь сохранению развитию и модернизации существующих 
и вновь предлагаемых мест под размещение музеев, экспозиций, выставочных залов.

Практически все музеи в пос. Мстера расположены в памятниках архитектуры. Поэтому, генпланом предполагается дальнейшее приспособление и музеефикация  памятников.

Помимо экспозиций и выставок, посетителей музеев привлекает широкий ассортимент сувенирной продукции, реализуемой повсеместно в музейных кассах (открытки, буклеты, календари, планы населенных мест и путеводители, значки, вымпелы, слайды, видео, макеты памятников).

В перспективе, в центральной части поселка Мстера, генпланом предлагается расширение площадей под новые экспозиции Мстерского художественного музея 
с размещением выставочных залов и мастерских для местных художников и умельцев.

Развитие сувенирного производства

Учитывая исторически сложившиеся особенности наиболее ценных видов народного декоративно-прикладного искусства генпланом предусматривается развитие существующих производств в поселке Мстера (Артель «Художники», ОАО «Народное искусство», 
ОАО «Мстерская  игрушка», ООО Фабрика игрушек «Волшебный мир», ОАО «Мстерская швейная фабрика», ЗАО «Мстерский ювелир»), а также существующих мастерских художников в окрестностях поселка Мстеры (д. Черноморье, д. Слободка, д. Новоселка, пос.Заречный, 
д. Раменье).

Основным организационным ядром в этом вопросе должен стать Областной центр народного творчества. Он аккумулирует у себя все виды вложений в развитие и возрождение народных художественных ремесел области, занимается их перераспределение по местным центрам и осуществляет взаимодействие со сферой туризма.

Развитие существующих производств народных художественных промыслов 
и художественной промышленности в пос. Мстера может осуществляться только в ориентации на стабильно существующий рынок сбыта, которым в первую очередь является развивающая сфера туризма.

Учитывая, что важнейшей задачей развития этой категории производства является внедрение новых высокохудожественных изделий, инвестиции планируется в первую очередь направлять на развитие производственной базы по выпуску художественно-сувенирной продукции с участием художников, а не на общее массовое производство.

Только таким путем возможно будет сохранить уникальность и неповторимость художественных промыслов и художественной промышленности МО пос. Мстера.

В данном случае инвестиционной политике необходимо придать целевой  характер, направленный на развитие производственной базы по выпуску новой художественной продукции, охватывающей собой широкий ассортимент, как традиционных видов изделий,

так и современных, носящих экспериментальный характер.

Генпланом предлагается развитие материально-технической базы Мстерского художественного училища им. Ф.А. Модорова, как уникального учебного заведения, готовящего высококвалифицированных специалистов.

Развитие базы размещения туристов сконцентрировано в городах-турцентрах 
и включает новое строительство с приспособлением малых гостиниц высокого класса.

Поселок Мстера входит в число 9 городских поселений – опорных пунктов, которые представляют собой исторические поселения, привлекающие туристов наличием отдельных памятников и ансамблей, характерной планировкой, застройкой, ландшафтом, музеями
и находящихся на основных туристских трассах.

Генеральным планом в пос. Мстера не предусматривается размещение организованных групп туристов, а намечается кратковременный осмотр достопримечательностей 
с посещением музеев и экспозиций в выставочных залах. Неорганизованные туристы 
при желании могут самостоятельно разместиться на турбазе «Мстера» или в лагере «Турист», а также в частных гостевых домах в пос. Мстера и близлежащих населенных пунктах 
(д. Черноморье, с. Налескино и др.).

Для развития православного паломничества МО пос. Мстера относится к числу наиболее развитых в культовом отношении поселений.

Развитие православного туризма влечет за собой не только экономический эффект, 
но прежде всего содействует важнейшей государственной задаче – упрочнению нравственной атмосферы общества.

Для этого необходимо:

- Проведение реконструкции существующих монастырских строений под гостиницы 
с трапезными в Свято-Богоявленском мужском монастыре, в женской обители 
Св. Иоанна Милостивого, а также в с. Акиньшино.

- Открытие частных гостевых домов и постоялых дворов в пос. Мстера, 
с. Налескино, д. Черноморье, с. Троицкое-Татарово, с. Станки.

- Создание подцентра подготовки экскурсоводов с тематикой православия, постоянно работающих в контакте с обителями и храмами.

Зрелищно-развлекательные туры, наиболее популярные в мире, могут стать дополнительным катализатором развития туризма в городском поселении при активизации периодически проводимых мероприятий культурного, спортивного и фольклорного характера.

В пос. Мстера, на берегу реки Мстерки, генпланом предлагается строительство спортивно-развлекательного центра со стадионом, спортзалом, плавательным бассейном, спорт-площадками различного назначения.

Большинство развлекательных программ возможно проводить на базе существующих досуговых объектов (в основном в пос. Мстера): дома культуры, центра досуга молодежи, ночных клубов, дискотек, баров, казино.

Транспортные проблемы и размещение автостоянок остаются общими для всех населенных мест, особенно исторических. Это – неудовлетворительное состояние существующей улично-дорожной сети, необходимость строительства новых магистралей 
в связи с перегрузкой существующих, недостаточное количество автомобильных стоянок.

Проблемы эти вызваны произошедшим за последние годы скачком уровня автомобилизации, а также, традиционно плохим состоянием улично-дорожной сети, практически во всех населенных пунктах городского поселения.

Генпланом предлагается перенос автомобильной дороги общего пользования регионального значения М-7 «Волга» - Ковров из центра поселка Мстера в западную часть.

Процесс парковки автомобилей имеет специфические особенности. Среди них следует упомянуть трудности выделения территорий для стоящего транспорта, обеспечение охраны окружающей среды, безопасности движения.

В центральной части поселка Мстера необходимо предусмотреть автостоянки для туристических автобусов, кроме того, во всех населенных пунктах должна быть развита сеть мелких автостоянок у объектов туризма.

Совершенствование услуг торговли и общественного питания предусматривает модернизацию сети объектов питания в каждом населенном пункте городского поселения, 
где имеются объекты туризма, а также ряда магазинов и центров обслуживания.

Особое внимание должно быть уделено объектам, расположенным в памятниках архитектуры (преимущественно торговым рядам), попадающим в зоны активного туризма.

Туристические потоки могут существенно дополняться за счет прибывающих 
в МО пос. Мстера автотуристов, для которых вдоль основных трасс генпланом предусматривается строительство сети объектов придорожного обслуживания.

Рекреационные зоны отдыха в непосредственной близости  от населенных пунктов (особенно исторических) имеют огромное значение, как среди местного населения, 
так и туристов.

В долине реки Клязьмы на правом ее берегу, в северо-восточной части пос. Мстера, 
на основе существующих озер и лесопосадок генпланом предлагается размещение парковой зоны.

Здесь имеются все возможности по организации ярмарок и выставок народного творчества, с показом работ современных мастеров: воочию можно увидеть процесс художественного ткачества, наблюдать резьбу и роспись по дереву, рождение чуда из глины местных умельцев. Желающие могут попробовать свои силы на гончарном круге, посидеть 
за ткацким станком, пройти рядок-другой с косой-литовкой.

Особенный колорит приобретут поставленные здесь в естественном окружении каменного зодчества и природы исторические спектакли местного дома культуры.

В юго-восточной части парковой зоны предусмотрено развитие детского парка 
с аттракционами, малыми формами, лодочной станцией.

В юго-восточной части пос. Мстеры на правом берегу реки Клязьмы генпланом предложено возрождение речной пристани, что позволит организовывать в будущем различные маршруты водного туризма.

Благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния воздушного бассейна, наличие рек, озер, живописных природных ландшафтов, наличие на территории поселения памятников истории и архитектуры, транспортная обеспеченность (железная дорога и сеть автомобильных дорог) создают предпосылки для организации отдыха и туризма, развития 
и совершенствования рекреационной деятельности, включая использование лесов.

Рекреационный лесной потенциал поселения с соответствующим обустройством лесов позволяет удовлетворить экологические потребности как местного населения, так и туристов из других регионов, с учетом закономерно возрастающего их потока в будущем.

Осуществление на лесных участках рекреационной деятельности может осуществляться государственными и муниципальными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования, другими организациями - на условиях аренды (по договору 
на право использования соответствующего лесного участка и проекта освоения лесов).

В целях организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на лесных участках могут организовываться туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной деятельности, при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям 
и окружающей среде.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.), физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, в местах, определенных проектом освоения лесов (прежде всего на участках, не занятых деревьями и кустарниками, 
а при их отсутствии -  на участках, занятых наименее ценными породами). Разрешается осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов 
от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора). 
Не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
за пределами предоставленного лесного участка, захламление предоставленного участка 
и прилегающих территорий бытовым мусором, проезд по произвольным, не установленным маршрутам.

Среди планируемых мероприятий по благоустройству территории в наиболее привлекательных местах массового отдыха эффективны: устройство спортивно-игровых, пикниковых и бивуачных стоянок для туристов и пляжных комплексов. При планировании развития природно-ориентированных и экологических форм туризма можно выделить сравнительно дешевые, эколого-культурные экскурсионные программы для населения, одно-двухдневные эколого-образовательные экскурсии для школьников близлежащих городских центров, традиционные для региона водные походы по рекам и озерам, сельский туризм. Достаточно богатые охотничьи угодья создают условия для организации охотничьего туризма.

Развитие рекреационной деятельности, совершенствование рекреационных технологий и инфраструктуры может вызвать существенные изменения в укладе жизни населения и его социально-профессиональной структуре.

Развитие сферы рекреационного обслуживания предполагает повышение занятости трудоспособного населения. В рекреационных зонах могут развиваться различные отрасли 
и сферы обслуживания, а также народные промыслы, связанные с изготовлением сувениров 
и товаров рекреационного спроса, включая сувенирную продукцию кустарных промыслов, 
что стимулирует развитие мелкого и среднего бизнеса.

## 5.11. Транспортная инфраструктура

## 5.11.1. Железнодорожный транспорт

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г. на участке Горьковской железной дороги размер движения поездов дальнего следования к 2015году составит на участке Гороховец – Новки до 32 пар поездов в сутки. Прогнозируется также увеличение движения грузовых поездов на участке Гороховец – Владимир – Петушки до 33- 40 пар поездов в сутки.

В связи с тем, что на участке Горьковской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги» направлением Москва – Нижний Новгород организовано скоростное движение, на пересечении данной железной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – 
ст. Мстера – «Волга» в районе ст. Мстера необходимо строительство путепровода.

Кроме того, «Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030г.» предусматривается обновление устройств автоматики и телемеханики на участке Ковров – Н. Новгород.

## 5.11.2. Автомобильные дороги

Проектные предложения по совершенствованию и развитию автомобильных дорог общего пользования призваны решить многоуровневые задачи - от необходимости обеспечить пространственное единство территории городского поселения до укрепления региональных транспортных связей.

Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития поселения, а также обеспечит населению нормативный уровень качества жизни.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения разработаны в соответствии с материалами «Схемы перспективного развития автомобильных дорог общего пользования Владимирской области» и «Схемы территориального планирования Владимирской области 2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Владимирской области 
2 этап» ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва, 2009г. мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения представлены на «Схеме развития транспортной инфраструктуры». «Схемой,,,» предусмотрено строительство на расчетный срок подъезда к д. Козловка (ПЗ стр. 63).

Генеральным планом предлагается по западной окраине пос. Мстера строительство обходной дороги в направлении юг - север, с целью пропуска транспорта в данном направлении, минуя центральную часть поселка.

Следует отметить, что рассматривалось несколько вариантов трассировки данной дороги, в том числе и строительство обходной дороги с началом после въезда в поселок 
по существующему мосту.

Однако, как наиболее оптимальный, принят вариант, показанный в данном проекте.

С целью, наиболее удобного доступа на данный обход, генпланом предусмотрен съезд с автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера южнее д. Новоселка.

Все населенные пункты городского поселения (за исключением д. Черноморье), определенные генеральным планом как перспективные, либо обеспечены подъездами 
с твердым покрытием, либо находятся непосредственно на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые также имеют асфальтобетонное покрытие. На расчетный срок данным проектом предусматривается 
к д. Черноморье подъезд с твердым покрытием.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования предусмотренных генеральным планом городского поселения для улучшения транспортного обслуживания населенных пунктов представлено в табл № 5.11.2-1.

Строительство автодорог общего пользования

Табл. № 5.11.2-1

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность (м) | Очередь строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2020г. | Расч. срок 2030г. | Перспек-тива |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  | Обходная дорога в пос. Мстера (а. д. общего пользования регионального значения) | 4240 | - | 4240 | - | Со строительст-вом моста через р.Тара |
|  | Съезд с а. д. общего пользования межмуниципального значения «Волга» – Станки – Мстера южнее д. Новоселка. | 2740 | - | - | 2740 | - |
|  | Подъезд к д. Черноморье (от а.д. Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга» в районе д. Раменье) | 1260 | - | 1260 | - | В наст время 1260м-грунт |
|  | Всего: | 8240 | - | 5500 | 2740 | - |

В связи с тем, что на участке Горьковской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги» направлением Москва – Нижний Новгород организовано скоростное движение на пересечении данной железной дороги с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – 
ст. Мстера – «Волга» в районе ст. Мстера необходимо строительство путепровода.

В границах населенных пунктов первоочередными мероприятиями по дорожному строительству должны стать:

- Благоустройство существующих улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров.

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения в застройке, предусмотренной к строительству генеральным планом.

## 5.11.3. Автомобильный транспорт

Схема маршрутов пригородных автобусов в настоящее время обеспечивает связь всех населенных пунктов городского поселения с центром поселения - п. Мстера. Однако, ввиду того, что некоторые населенные пункты не имеют подъездов с твердым покрытием, после строительства к ним асфальтобетонных дорог возможна организация движения маршрутов пригородных автобусов с заездом в эти населенные пункты. Для улучшения транспортного обслуживания жителей МО Мстера на расчетный срок следует предусмотреть уменьшение интервалов движения пригородных автобусов и установить остановочные павильоны.

## 5.12. Инженерная инфраструктура

## 5.12.1. Водоснабжение

Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчётные формулы 
и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

,    м3/сут

где    qж.ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека; 
по приложению 3 СНиП /1/;

Nж – расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут. макс. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

,    м3/сут

где    qж.макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека; по приложению 3 СНиП /1/;

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле:

Qсут.пол. = F × n × 10-3 ,  м3/сут

где     F – площадь приусадебных участков, м2;

n – норма расхода воды на поливку, л/м2 в сут (по таблице 3 СНиП /2/ и п. 4.3 Рекомендаций/5/).

Хозяйственно-питьевое водопотребление

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения, проживающего 
в индивидуальных жилых домах, расходы воды на поливку зеленых насаждений, принимаются в соответствии с СНиП /2/.

Расходы воды на нужды местной промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства) и неучтенные принимаются в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Расчёты нормативного (прогнозного) водопотребления на первую очередь и полное развитие приведёны в таблицах.

Минимальный свободный напор у санитарных приборов в индивидуальных жилых зданиях в соответствии СНиП /1/ должен составлять не менее 2 м.

В сети централизованного водоснабжения населенного пункта над поверхностью земли принимается: при хозяйственно-питьевом водопотреблении – 18м, 
при пожаротушении – 10 м; максимальный свободный напор не должен превышать 45 м.

Противопожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение сельских населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование на один пожар и расчётное количество одновременных пожаров определяются по таблице 1 СП /3/ в зависимости от численности населения.

Расходы воды на внутреннее пожаротушение общественных, производственных 
и складских зданий расположенных в границах поселков и сельских населенных пунктов, входящих в муниципальное образование определяются по таблицам 1, 2 СП /4/.

Пос. Мстера и ст. Мстера

Наружное пожаротушение предусматривается из существующих и проектируемых пожарных гидрантов установленных на кольцевой водопроводной сети.

Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки при расчетной численности населения не более 5,0 тыс. и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше составляет 
10,0 л/с, расчетное количество пожаров - 1.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаем - 10 л/с, 
на наружное пожаротушение – 15 л/с; суммарный расход на пожаротушение составит – 
25 л/с.

Для остальных населенных пунктов городского поселения  при числе жителей 
не более 1,0 тыс. чел расчетное количество одновременных пожаров и застройке зданиями 
не более 2 этажей принимается один пожар с расходом 5,0 л/с.; то же при застройке зданиями 3 этажа и более - один пожар с расходом 10,0 л/с. (табл. 1 СП /3/).

Расчетное количество одновременных пожаров и расчетный расход воды на нужды пожаротушения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Расчетное (прогнозное) водопотребление городского поселения пос. Мстера Вязниковского района приведено в таблице 5.12.1.-1

Табл. № 5.12.1.-1

| №№ п.п | Населённый пункт городского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водопотребле- ния, м3/сут | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водопотребле- ния, м3/сут |
| 1 | пос. Мстера | 6706,1 | 6899,8 | 6930,0 | 7116,2 |
| 2 | с. Барское Татарово | 1941,1 | 1999,7 | 1959,7 | 2016,1 |
| 3 | дер. Жары | 31,9 | 32,4 | 31,8 | 32,2 |
| 4 | дер. Желобиха | 31,2 | 31,4 | 52,9 | 53,5 |
| 5 | пос. Заречный | 539,8 | 825,4 | 566,3 | 580,1 |
| 6 | дер. Козловка | 106,7 | 109,2 | 117,8 | 120,1 |
| 7 | дер. Крутовка | 50,5 | 51,0 | 146,3 | 146,8 |
| 8 | с. Налескино | 237,2 | 238,1 | 453,1 | 454,0 |
| 9 | дер. Новоселка | 220,3 | 224,5 | 303,5 | 307,5 |
| 10 | дер. Раменье | 306,4 | 310,4 | 389,9 | 393,7 |
| 11 | дер. Слободка | 222,7 | 225,6 | 345,0 | 347,9 |
| 12 | с. Троицкое-Татарово | 219,1 | 220,3 | 236,8 | 237,7 |
| 13 | дер. Федосеиха | 86,2 | 86,8 | 98,0 | 98,5 |
| 14 | дер.Черноморье | 73,0 | 73,3 | 123,9 | 124,1 |
| 15 | ст. Мстера | 1850,9 | 1906,1 | 1914,5 | 1967,5 |
| 16 | дер. Вязовка | 194,9 | 197,2 | 308,7 | 310,8 |
| 17 | дер. Сколепово | 51,0 | 51,8 | 92,9 | 93,6 |
| 18 | с. Станки | 883,0 | 907,4 | 951,4 | 974,6 |
| 19 | дер. Глубоково | 70,2 | 70,4 | 136,1 | 136,3 |
| 20 | дер. Сингерь | 146,2 | 147,5 | 209,0 | 210,4 |
| 21 | дер. Ставрово | 62,6 | 63,2 | 155,3 | 155,9 |
| 22 | дер. Яндовы | 42,3 | 42,3 | 69,2 | 69,2 |
| 23 | дер. Плосково | вода привозная | вода привозная |
| 24 | дер. Исаковка | вода из родника | вода из родника |
| 25 | дер. Калиты | вода привозная | вода привозная |
| 26 | дер. Тимино | вода привозная | вода привозная |
| 27 | дер. Хмельники | вода привозная | вода привозная |
| 28 | дер. Костенево | вода привозная | вода привозная |
| 29 | дер. Дороново | - | - |
| 30 | дер. Барское Рыкино | - | - |
| Всего по городскому поселению | 14073,3 | 14442,4 | 15592,1 | 15946,7 |
| в том числе: хозяйственно-питьевые нужды | 1986,3 | 2355,4 | 1909,1 | 2263,7 |
| полив зеленых насаждений | 12087,0 | 12087,0 | 13683,0 | 13683,0 |

Требуемые свободные напоры

В соответствии с п. 2.26 СНиП /2/ минимальный свободный напор воды в сети водопровода городского поселения над поверхностью земли при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м;

-. при застройке до двух этажей – 14 м;

- при застройке до пяти этажей – 26 м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно 
п. 4.4 СП /3/, должен быть не менее 10 м.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов городского поселения принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения.

В гидрогеологическом отношении организация централизованного водоснабжения возможна за счет подземных вод ассельско-клязьминского водоносного горизонта, водовмещающие породы которого представлены известняками и доломитами.

Этот горизонт используется для водоснабжения как: - пос. Мстера, с. Барское Татарово, дер. Вязовка, дер. Глубоково, пос. Заречный, дер. Козловка, дер. Крутовка, 
ст. Мстера, дер. Налескино, дер. Новоселка, дер. Раменье так и ряд других населенных пунктов городского поселения.

По качеству вода соответствует хозяйственно-питьевым требованиям.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

СанПиН 2.1.4.559-96  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

Для целей пожаротушения могут быть использованы поверхностные источники: - реки, ручьи и существующие пруды.

Схема и система водоснабжения

Поселок Мстера

По заданию Владимирского областного ПУВКХ в 1975-1978 гг. Московской комплексной геолого-гидрогеологической экспедицией были проведены работы по предварительной 
и детальной разведке подземных вод для водоснабжения г. Вязники и населенных пунктов Вязниковского района.

В результате выполненных работ был разведан участок «Мстера» расположенный 
в 18-20 км северо-западнее г. Вязники в долине р.Клязьма на правом ее берегу; протоколом № 8297 от 23.06.79 г. Г.К.З. СССР были утверждены запасы подземных вод в объеме 
92,0 тыс.м3/сутки (в т.ч. по категориям – А = 53,2; В = 38,8).

Необходимо переутвердить запасы подземных вод.

Для водоснабжения пос. Мстера был обоснован водозаборный узел II, расположенный в 800 м юго-восточнее села Троицкое-Татарово на правом берегу р. Мстерка, проектный дебит водозабора составляет 92,0 тыс.м3/сутки. В качестве источника водоснабжения 
пос. Мстера приняты подземные воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта.

В качественном отношении подземные воды водоносного горизонта на участке проектируемого водозабора соответствуют в основном требованиям «Вода питьевая» 
за исключением недостаточного содержания фтора.

В санитарном отношении участок водозаборных сооружений находится 
в благоприятных условиях для создания зон санитарной охраны.

В 1989 г. институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен технико-экономический расчет (ТЭР) строительства водоснабжения пос. Мстера Вязниковского района, а 1991-1992 г. выполнен рабочий проект «Водоснабжение пос. Мстера Вязниковского района Владимирской области» первый и второй пусковой комплексы.

В первом пусковом комплексе, выполненным институтом в 1991 г., разработаны чертежи водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений.

Во втором пусковом комплексе, выполненным институтом в 1992 г., разработаны чертежи строительства водозаборных сооружений, площадки водопроводных сооружений 
с насосной станцией второго подъема и водовода до поселка.

Проект бурения эксплуатируемых скважин выполнен Владимирским гидрогеологическим участком, разделы внешнего электроснабжения, автоматизации 
и телемеханики Ивановским отделением института «Гипрокоммнэнерго».

Третьим пусковым комплексом должны были выдаваться рабочие чертежи развития водопроводных сетей поселка согласно схемы, разработанной в ТЭР и АПЗ.

Схема водоснабжения по проекту была принята следующая: - вода из скважин погружными насосами (насосными станциями первого подъема) по водоводу в две линии подается в резервуары чистой воды, расположенных на площадке водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема.

Из резервуаров вода забирается насосами насосной станции второго подъема 
и подается в кольцевую водопроводную сеть поселка.

Обеззараживание воды было принято хлорированием, а в связи с недостатком 
в исходной воде фтора проектом предусматривалось её фторирование.

До настоящего времени данные проектные решения не были реализованы.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки поселка Мстера, с использованием ранее наработанного проектного материала и с учётом дополнительных нормативных требований 
по водоснабжению.

Водоснабжение жилой застройки поселка и части промышленных предприятий 
на первую очередь строительства, сохраняется по существующей схеме, 
как от существующего водозабора поселка, так и от водозаборов промпредприятий.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие водозаборных скважин 
и строительство водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема и РЧВ 
в поселке Мстера, объем РЧВ будет уточнен и определен отдельным проектом 
на последующих стадиях проектирования.

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий 
с использованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие поселковой водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷250 мм, 
с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети 
на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Существующие скважины, расположенные на территории поселка законсервировать 
и в случае необходимости использовать в качестве резерва для обеспечения мероприятий 
ГО и ЧС.

Система водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспечения подачи воды – вторая, с отнесением отдельных элементов системы, связанных с подачей воды на пожаротушение (насосные станции первого и второго подъёма) к первой категории.

Наружное пожаротушение предусматривается из проектируемых пожарных гидрантов, установленных на сети, с помощью автонасосов пожарных машин.

Проектными решениями, предусматривается объединить водопроводные сети населенных пунктов расположенных вблизи  пос. Мстера в единую сеть, к ним относятся – 
с. Барское Татарово и дер. Козловка.

Станция Мстера

Проектными решениями на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняется существующая схема водоснабжения.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷200 мм, 
с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети 
на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Село Станки

Проектными решениями на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок (2030 г) сохраняется существующая схема водоснабжения.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров.

Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷200 мм, с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной 
и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Проектными решениями для населенных пунктов, пользующихся водой из подземных источников водоснабжения, на первую очередь строительства (2020 г) и расчетный срок 
(2030 г) сохраняются существующие схемы водоснабжения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:

- дополнительно в населенных пунктах, где действует одна водозаборная артскважина - разработать проект, пробурить и оборудовать резервную скважину, п. 5.13 
СНиП 2.04.02-84*;

- оборудование существующих скважин погружными насосами фирмы «GRUNDFOS» 
с частотными преобразователями и приборами учета отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (при необходимости) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны, первого пояса источников водоснабжения;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома, водопроводные сети должны быть закольцованы.

Реконструкция (замена) существующих сетей по всем населенным пунктам, в которых есть водопроводные сети, связана со значительным износом сети. В целом износ сети составляет от 60 до 100 процентов.

В остальных населенных пунктах городского поселения  конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

Пожаротушение населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (ручей, река, озеро).

Детальные проработки сетей и сооружений водоснабжения должны выполняться на следующих стадиях проектирования после проведения работ 
по инженерно-строительным и гидрогеологическим изысканиям.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе 3-х поясов.

Основные принципы выделения зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных мероприятий на территории ЗСО водозабора подземных вод и водопроводных сооружений необходимо выполнять в соответствии с СанПиН /9/ и СНиП /2/.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория 
в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается 
и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора 
в соответствии с требованиями СанПиН /9/.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии 
с требованиями СанПиН /9/.

## 5.12.2. Бытовая канализация

Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Расчетное (прогнозное) водоотведение городского поселения пос. Мстера приведено 
в таблице 5.12.2-1.

Табл. № 5.12.2-1

| №№ п.п. | Населённый пункт городского поселения, объект водоотведения | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водоотведе- ния, м3/сут | в средние сутки, м3/сут | в сутки максимального водоотведения, м3/сут |
| 1 | пос. Мстера* | 1051,1 | 1244,8 | 1011,0 | 1197,2 |
| 2 | с. Барское Татарово* | 318,1 | 376,7 | 306,7 | 363,1 |
| 3 | дер. Жары | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,2 |
| 4 | дер. Желобиха | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 |
| 5 | пос. Заречный* | 77,8 | 92,0 | 74,3 | 88,1 |
| 6 | дер. Козловка* | 13,7 | 16,2 | 12,8 | 15,1 |
| 7 | дер. Крутовка | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 2,8 |
| 8 | дер. Налескино | 3,2 | 4,1 | 3,1 | 4,0 |
| 9 | дер. Новоселка* | 22,3 | 26,5 | 21,5 | 25,5 |
| 10 | дер. Раменье | 15,4 | 19,4 | 14,9 | 18,7 |
| 11 | дер. Слободка* | 15,7 | 18,6 | 15,0 | 17,9 |
| 12 | с. Троицкое-Татарово | 6,1 | 7,3 | 5,8 | 6,7 |
| 13 | дер. Федосеиха | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 2,5 |
| 14 | дер. Черноморье | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
| 15 | ст. Мстера* | 299,9 | 355,1 | 288,5 | 341,5 |
| 16 | дер. Вязовка | 8,9 | 11,2 | 8,7 | 10,8 |
| 17 | дер. Сколепово | 3,0 | 3,8 | 2,9 | 3,6 |
| 18 | с. Станки* | 133,0 | 157,4 | 126,4 | 149,6 |
| 19 | дер. Глубоково | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| 20 | дер. Сингерь | 5,2 | 6,5 | 5,0 | 6,4 |
| 21 | дер. Ставрово | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 2,9 |
| 22 | дер. Яндовы | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 23 | дер. Плосково | - | - | - | - |
| 24 | дер. Исаковка | - | - | - | - |
| 25 | дер. Калиты | - | - | - | - |
| 26 | дер. Тимино | - | - | - | - |
| 27 | дер. Хмельники | - | - | - | - |
| 28 | дер. Костенево | - | - | - | - |
| 29 | дер. Дороново | - | - | - | - |
| 30 | дер. Барское Рыкино | - | - | - | - |
| Всего по городскому поселению | 1986,3 | 2355,4 | 1909,1 | 2263,7 |
| в том числе: на ОСК* | 1931,6 | 2287,3 | 1856,2 | 2198,0 |
| в выгреба | 54,7 | 68,1 | 52,9 | 65,7 |

Развитие централизованной системы канализации предусматривается в поселках Мстера и Заречный, ст. Мстера , в с. Барское Татарово, дер. Козловка, Новоселка, Слободка 
и с.Станки.

В поселке Мстера,  на первую очередь строительства (2020г.) сохраняется существующая система водоотведения, стоки отводятся на существующие ОСК проектной производительностью – 10,0 тыс.м3/сутки; со сбросом очищенных и обеззараженных вод 
в канаву длиной 500 м и далее в р. Клязьма.

Схема канализации поселка определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующей канализационной насосной станции и очистных сооружений и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации. Предусмотрена реконструкция существующих сетей канализации, строительство новых.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой самотечных сетей, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды принимаются в канализацию в соответствии 
с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

На расчетный срок (2030 г.) предусматривается подключение к канализационным сетям поселка проектируемых сетей канализации с. Барское Татарово и д.Козловка. В связи 
с увеличением объемов принимаемых стоков на расчетный срок предусматривается реконструкция существующей КНС или их замена на насосные станции комплектной поставки и строительство новой КНС.

Проектом предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений, проектная производительность которых уточняется на последующих стадиях проектирования; на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

В поселке Заречный и дер. Слободка,  в связи с улучшением условий проживания жителей на расчетный срок (2030 г.) предусмотрено проектирование и строительство канализационных сетей, с последующим подключением к существующим очистным сооружениям пос. Мстера.

В с. Барское Татарово и деревнях Козловка, Новоселка, на расчетный срок 
(2030 г.) предусматривается проектирование и строительство канализационных сетей, 
с последующим подключением к сетям поселка Мстера.

На ст. Мстера,  в первую очередь строительства и на расчетный срок (2030 г.) предусмотрено проектирование и строительство канализационных сетей, предусматривается реконструкция существующей КНС или её замена на насосную станции комплектной поставки (строительство новой КНС) и напорного трубопровода от КНС № 1 до очистных сооружений канализации, минуя КНС № 2 (КНС кирпичного завода).

В первую очередь (2020 г.) предусматривается строительство (реконструкция) очистных сооружений, проектная производительность которых уточняется на последующих стадиях проектирования, на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

Село Станки

В 1986 г. институтом «Владимиргражданпроект» был выполнен генеральный план, совмещенный с ПДП центральной усадьбы совхоза «Парижская коммуна» пос. Станки Вязниковского района (шифр 2596-85). Проектом предусматривалось строительство централизованной канализации с подключением жилой застройки, производственных 
и культурно-бытовых зданий.

Схемой канализации предусматриваются – самотечные канализационные сети, канализационные насосные станции, напорный трубопровод и очистные сооружения сточных вод. Выпуск очищенных  и обеззараженных сточных вод предусматривается в р. Клязьма.

Проектная производительность ОСК уточняется на последующих стадиях проектирования, на которых предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект рыбохозяйственного значения.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) проектными решениями предусматривается устройство автономных систем биологической очистки сточных вод типа «Биокси», производительность определяется количеством жителей и степенью благоустройства.

Детальные проработки сетей и сооружений канализации должны выполняться на следующих стадиях проектирования после проведения работ по инженерно-строительным изысканиям и технического обследования существующих зданий и сооружений.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод 
в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод.

Сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать 
в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб) с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Ниже приводится краткое описание указанных систем очистки сточных вод.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод 
в поверхностные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых 
или слабофильтрующих грунтах, при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться « Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами охраны природы можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

При учете смешения сточных вод с водой водоема, как правило, требуемые уровни концентрации загрязнений в очищенных сточных водах, такие как БПКполн. и взвешенные вещества, равные 10 - 5мг/л, могут быть достигнуты за счет биологической очистки.

При снижении загрязнений в очищенных сточных водах до ПДК в водоеме, 
как правило, требуется глубокая очистка сточных вод до следующих значений:

- БПКполн – 3 мг/л;

- Взвешенные вещества – 3 мг/л;

- Аммонийный азот ( по N) – 0, 4 мг/л;

- Нитриты (по N) – 0,02 мг/л;

- Нитраты (по N) – 9 мг/л;

- Фосфаты (по P2O5) – 1 – 2 мг/л;

- СПАВ – 0, 2 – 0, 3 мг/л.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0, 1 м/ сут и уровнем грунтовых вод не менее 1 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть 
не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3 м  от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м  от поверхности земли;

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки 
в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1, 5 м  от поверхности земли.

В септиках осуществляется механическая очитка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Объем септика следует принимать равным  2, 5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза 
в год объем септика может быть уменьшен на 20 %.

При расходе сточных вод до 1 м3/сут септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, 
для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев 
с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной 
(при наличии грунтовых вод ) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход 
не более 3 л/(м2* сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой 
из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, 
т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод 
от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки 
с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы 
или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси»), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «Биокси» устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска 
в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений которых приводится в таблице 5.12.2-1.

Табл. № 5.12.2-2

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

## 5.12.3. Дождевая канализация

Организация стока поверхностных вод с территории поселка обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа.

Отведение поверхностного стока от жилой застройки предусматривается закрытыми водостоками с устройством очистных сооружений со сбросом очищенных вод в р. Тара. Закрытая водосточная сеть предусматривается на территории капитальной застройки свыше двух этажей.

В зоне одноэтажной застройки проектом предусматривается отведение дождевых вод открытым способом. Сброс дождевой воды и талого снега осуществляется в пониженные места рельефа с пропуском через очистные сооружения и сбросом очищенных вод в овраг 
и далее в р. Тара.

Дождевые воды с площадок промпредприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом их в дождевую канализацию поселка или пониженные места.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока.

Проектными решениями предусматривается строительство одних очистных сооружений поверхностного стока в юго-западной части поселка.

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

- напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

- накопительной (с аккумулирующей емкостью);

- комбинированной (включает в себя элементы указанных схем).

Состав сооружений включает в себя:

- разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на очистку 
и сброс в водоемы условно-чистой части стока;

- пескоотделители,

- нефтемаслосепараторы;

- угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения 
или на рельеф местности.

Варианты схемы очистки по бассейну поверхностного стока определяются 
на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы поверхностного стока

Расчетные расходы дождевых вод определяем по бассейнам поверхностного стока; расчет проводим по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006.

Данные по климатическим характеристикам, используемым в расчетах дождевой канализации, приняты по СНиП 23.01.99 и по приложению 4 «Методика комплексных расчетов систем дождевой канализации».

Расчетные расходы поверхностного стока, производительность очистных сооружений дождевой канализации приведена в сводной таблице:

Сводная таблица расчетных расходов поверхностного стока

Табл. №5.12.3-1

| Расчетные расходы | Количество |
| --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |
| а) максимальные, всего: | 980028,6 | 52595,6 | 9392,1 | 5976,9 |
| в том числе дождевые воды | 498210,2 | 52595,6 | 9392,1 | 5976,9 |
| - талые воды | 481818,4 | - | - | - |
| б) средние | - | 12931,8 | 1847,4 | 513,2 |

Данные по составу поверхностного стока для жилой застройки (усредненные) приняты по таблице 2 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока ...»:

- дождевой сток:  взвешенные вещества – 400 мг/л,  нефтепродукты – 8 мг/л;

- талый сток:  взвешенные вещества – 2000 мг/л,  нефтепродукты – 20 мг/л.

Очищенные поверхностные воды должны иметь концентрацию загрязняющих веществ, не более:

- по взвешенным веществам    6 мг/л;

- по нефтепродуктам           0,05 мг/л.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых очистных сооружений поверхностных вод 
до границ жилой застройки принимаются по табл. 4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечание 1.5 и составляют 50 м.

## 5.12.4. Теплоснабжение

Генеральным планом резервируются территории под малоэтажную многоквартирную застройку в п. Мстера - 10 га (24,0 тыс.кв. м общей площади, 480 квартир, 960 чел.), 
пос. Заречный и д. Слободка - 2,9 га (7,0 тыс.кв. м общей площади,140 квартир, 280 чел).

Исходя из проектной численности постоянного населения, а так же необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации генерального плана требуется ввести не менее 74,6 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе 4,3 тыс.кв.м – многоквартирные жилые дома в п. Мстера, 2,3 тыс.кв.м – многоквартирные жилые дома 
в пос. Заречный.

На первую очередь намечено строительство 7-квартирного 2-этажного жилого дома 
в пос. Мстера.

Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки к расчетному сроку 
в пос. Мстера, пос. Заречный и д. Слободка предлагается осуществлять от поквартирных источников.

## 5.12.5. Газоснабжение

Согласно утвержденной схеме газоснабжения области, разработанной 
ОАО «ПРОМГАЗ» в 2009г., газификация будет осуществляться в следующих населенных пунктах: д. Вязовка, д. Жары, п. Заречный, д. Козловка, д. Крутовка,  с. Налескино, 
д. Новоселка, д. Раменье, д. Сингерь, д. Сколепово, д. Слободка, д. Ставрово, с. Станки, 
с. Троицкое-Татарово, д. Федосеиха, д. Черноморье.

Газификация деревень предполагается от ГРС «Станция Мстера».

Предполагаемый диаметр газопровода – 110 мм, материал трубопроводов – полиэтилен. Протяженность сетей газоснабжения без учета разводящих сетей низкого давления составляет ориентировочно 27,8 км.

Газификация населенных пунктов предусматривается к расчетному сроку.

Природный газ предполагается использовать на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В качестве основных потребителей приняты газовые плиты с расходом газа 1,2 м3 /ч  и отопительные котлы с расходом газа 1,1 м3 /ч .

Расход газа на коммунально - бытовые нужды городского поселения в соответствии 
со схемой газоснабжения составит на расчетный срок (в том числе на первую очередь) 11084,9 м3 /ч.

Распределение газа по населенным пунктам городского поселения приведено ниже 
в таблице № 5.12.5.-1.

Табл. № 5.12.5.-1

| Жилищно-коммунальный сектор | Расход газа, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь 2020г. | Расчетный срок* 2030г. |
| п. Мстера** | 7114,0 | 7114,0 |
| с. Барское Татарово** | 1114,5 | 1114,5 |
| д. Барское Рыкино | - | - |
| ст. Мстера** | 1328,9 | 1328,9 |
| д. Вязовка | 58,6 | 58,6 |
| д. Глубоково | - | - |
| д. Дороново | - | - |
| д. Жары | - | 11,6 |
| д. Желобиха | - | - |
| п. Заречный | - | 284,6 |
| д. Исаковка | - | - |
| д. Калиты | - | - |
| д. Козловка | - | 55,7 |
| д. Костенево | - | - |
| д. Крутовка | - | 47,0 |
| с. Налескино | - | 46,2 |
| д. Новоселка | - | 110,2 |
| д. Плосково | - | - |
| д. Раменье | - | 151,8 |
| д. Сингерь | - | 27,7 |
| д. Сколепово | - | 30,4 |
| д. Слободка | - | 85,4 |
| д. Ставрово | - | 12,6 |
| с. Станки | - | 477,2 |
| с. Троицкое-Татарово | - | 63,7 |
| д. Тимино | - | - |
| д. Федосеиха | - | 41,7 |
| д. Хмельники | - | - |
| д. Черноморье | - | 23,1 |
| д. Яндовы | - | - |
| Всего по городскому поселению | 9616,0 | 11084,9 |

* На расчетный срок расходы приняты в соответствии со схемой газоснабжения Владимирской обл.

** Газифицированные населенные пункты.

## 5.12.6. Электроснабжение

Согласно нормативам (Таблица 2.4.3** РД 34.20.185-94) укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для городского поселения посёлок Мстёра (категория – «малый» до 50 тыс. чел) составляет – 0,41 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью – 30,1 м2/чел.

Учитывая фактическую обеспеченность общей площадью, которая составляет на конец 1 очереди – 29,3 м2/чел., а на расчетный срок – 38,65 м2/чел, вводим поправочные коэффициенты:

- 0,97– на 1 очередь,

- 1,28 – на расчетный срок.

Мелкопромышленные потребители учитываются введением коэффициента 1,5 – согласно прим. 5 к табл. 2.4.3**.Согласно Таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94  удельный расход электроэнергии в год  составляет 2170 кВт*ч/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки – 5300 часов.

По системным промышленным потребителям ожидаемый расход электроэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения нагрузок 
на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Табл. № 5.12.6-1

| Наименование | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. человек | 8,81 | 8,455 |
| Годовое электропотребление, млн. кВтч | 19,1 | 18,3 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 5,24 | 6,63 |

Максимальная электрическая нагрузка городского поселения посёлок Мстёра

Табл. № 5.12.6-2

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| Жилищно-коммунальный сектор | 5,24 | 6,63 |
| Промышленность | 3,78 | 4,6 |
| Мелко промышленные потребители | - | - |
| Потери в сетях и прочие неучтенные нагрузки | 1,25 | 1,25 |
| Итого | 10,27 | 12,48 |
| Тоже, с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 8,73 | 10,6 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.Покрытие указанных нагрузок не обеспечивается мощностью существующих трансформаторов, установленных на ПС 35/10(6) кВ «Мстёра» и ПС 35/10 кВ «Чудиново».  Для покрытия потребности в электроэнергии рекомендуется замена существующих трансформаторов на трансформаторы большей мощности.

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние 
в основном оценивается, как удовлетворительное.

ПС 110/10 кВ «Мстёра - тяговая» - ведомственная (ОАО «РЖД»). По техническому состоянию ПС «Мстёра - тяговая» данные отсутствуют.

ПС «Мстёра» и ПС «Чудиново»  связаны между собой и другими подстанциями,следующими линиями электропередачи 35 кВ:

- ВЛ -35 кВ «Чудиново-Мстера», год ввода в эксплуатацию – 1979;

- ВЛ -35 кВ «Филино-Мстера», годы ввода в эксплуатацию – 1987, 1997;

- ВЛ -35 кВ «Вязники-Чудиново», годы ввода в эксплуатацию – 1979, 1984.

По линиям 110 кВ ПС «Мстёра - тяговая» имеет связь с ПС «Достижение» 
и ПС «Вязники», годы ввода в эксплуатацию – 1961, 1981, 1988. Нормативный срок эксплуатации линий – 25 лет. Очевидно, что значительная часть линий эксплуатируется сверх нормативного срока и подлежит мониторингу и последующей реконструкции.

На графическом материале показаны:

- места расположения ПС 35/10 кВ «Мстёра» и ПС 110/10 кВ «Мстёра - тяговая»;

- зоны шумового дискомфорта подстанций;

- места прохождения линий 35, 110 и 220  кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным эксплуатирующих организаций.

Согласно настоящему генплану жилая застройка не попадает в зону шумового дискомфорта ПС «Мстёра», поэтому шумозащитные мероприятия на данной подстанции 
не требуются.

Надежность функционирования электросетевого хозяйства городского поселения зависит от выполнения следующих первоочередных мероприятий:

-  строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередач 
0,4 – 10(6) кВ в соответствии с требованиями ПУЭ, выполненных самонесущими изолированными проводами ВЛИ - 0,4 кВ и ВЛЗ – 10(6) кВ;

- реконструкция сетей 35-110 кВ;

- реконструкция и модернизация источника питания - ПС «Мстёра» с заменой существующих трансформаторов,  отработавших нормативный срок службы, 
на трансформаторы большей мощности.

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющейся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей.

## 5.12.7. Средства связи

Существующие аналоговые АТС МО п. Мстера  морально и физически изношены.

В перспективе необходима замена существующих аналоговых станций на цифровые. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС. Также, целесообразно увеличение числа присоединенных операторов связи.

Необходимость создания комфортных условий жизни населения, освоение неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы обуславливает применение новых технологий в сфере средств связи.

При прокладке новых и замене существующих изношенных сетей необходимо заменять их на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи (позволяют передавать информацию на бо́льшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных).

Кроме того, альтернативой кабельной канализации может служить DECТ-доступ (беспроводная связь).

## 5.12.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природно-климатическими  условиями в проекте предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

-организация и очистка поверхностного стока;

-благоустройство водоёмов и водотоков;

-благоустройство территории.

Организация и очистка поверхностного стока

Одной из проблем благоустройства является отсутствие организованной системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населённых пунктов.

Поскольку централизованная система ливневой канализации на территории муниципального образования отсутствует, отведение дождевых  и талых вод с территории застройки предлагается путём устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предлагаются в районах капитальной застройки, а также 
на территории промышленных и коммунально-складских зон. В районах индивидуальной застройки - открытые водостоки. В качестве открытых водостоков принять канавы прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м, глубиной 0,8-1,2м. Отвод поверхностных вод предусматривается самотёком.

Водоприёмниками очищенных  сточных вод будут являться, реки, ручьи, осушительные канавы.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоём должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Благоустройство водоёмов и водотоков

К водным объектам, расположенным на территории муниципального образования относятся: реки, ручьи, озёра, пруды. Водные объекты играют большую роль в регулировании водного режима территории поселения.

На территории муниципального образования они загрязняются бытовыми отходами, сточными водами. Водоёмы зарастают древесно-кустарниковой, жёсткой надводной травяной и болотной растительностью.

Большинство озёр мелкие, бессточные, многие зарастают торфяным слоем.

В связи с этим предлагаются следующие мероприятия по улучшению состояния водных объектов:

- выкос жёсткой надводной растительности;

- расчистка русел от ила и мусора;

- частичное дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- ликвидация выпусков недостаточно очищенных промстоков с территорий предприятий, аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Профилактическими мероприятиями по обеспечению чистоты водных объектов являются: запрещение сброса загрязнённых вод промышленных предприятий 
и предотвращение сброса поверхностны вод, несущих загрязнение с территории населённых пунктов.

В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

Благоустройство территории

На территории МО пос. Мстёра решением Совета народных депутатов №190 
от 25.05.2010г. утверждены "Правила санитарного содержания и благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории МО пос. Мстёра. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая прилегающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для юридических 
и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории муниципального образования пос. Мстёра земельных участков, зданий, строений и сооружений.

Земельные участки, здания и сооружения, инженерные коммуникации, автомобильные дороги местного значения должны содержаться в чистоте и порядке, убираться от грязи 
и мусора, соответствовать требованиям правил безопасности.

Надзор (контроль) за содержанием территорий, организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка на территории МО пос. Мстёра осуществляют уполномоченные должностные лица (отдел ЖКХ и землеустройства) администрации МО пос. Мстёра. Ответственность за нарушение требований настоящих правил установлена законодательством Российской Федерации и Законом Владимирской области 
"Об административных правонарушениях во Владимирской области".

Первоочередные мероприятия

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории муниципального образования относятся:

-детальные геологические и гидрогеологические изыскания перед началом нового строительства;

-сохранение существующих и дальнейшее расширение озелененных территорий;

-благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок по берегам водотоков, водоёмов на территории населённых пунктов.

## 5.13. Охрана окружающей среды. 
Основные природоохранные мероприятия

## 5.13.1. Воздушный бассейн

В последнее время наблюдается уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу в связи с простоем или сокращением мощностей промышленных предприятий. Однако проблема охраны атмосферного воздуха является актуальной на сегодняшний момент.

Для улучшения состояния воздушного бассейна территории проектом предлагаются следующие мероприятия:

- внедрение более совершенных и безопасных технологических процессов, установка 
и совершенствование существующих пылеулавливающих установок, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий в населённых пунктах п.Мстёра, ст.Мстёра, где жилая застройка попадает в нормируемый размер СЗЗ. 
/При проектировании, для вновь строящихся, реконструируемых объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения обеспечить нормируемую СЗЗ в соответствии с новой редакцией санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- вновь проектируемые объекты должны размещаться с учётом действующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов;

- разработка проектов ПДВ на предприятиях поселения и в целом по поселению;

- модернизация котельного оборудования действующих котельных будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ. Постановлением Губернатора от 05.05.2011 №407 "Об утверждении комплекса мер по развитию добычи, переработки и использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016гг" предусмотрен перевод котельной в с.Станки на торфяное топливо, что будет способствовать снижению экологической нагрузки  на окружающую среду за счёт сокращения выбросов;

- полив улиц (в бесснежную сухую погоду) для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу жителей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц 
и санитарно-защитных зон.

## 5.13.2. Подземные и поверхностные воды

Основными задачами развития системы водоснабжения являются:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений 
до потребителя;

- строительство в населённых пунктах систем ливневой канализации;

- дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки.

В настоящее время качество воды, подаваемой потребителям в МО пос. Мстёра, 
в целом удовлетворяет нормативным показателям, но из-за высокого износа сетей, в том числе для исключения возможного вторичного загрязнения, на отдельных территориях требуется устройство пунктов доочистки воды.

В данных пунктах доочистки устанавливается дополнительное фильтровальное оборудование разных модификаций, применительно к каждой конкретной территории 
в зависимости от системы водоснабжения.

Однако в особо малых населённых пунктах невозможно привязать комплекс дорогостоящего оборудования по дополнительной очистке воды, так как данным источником пользуется ограниченное количество домовладений.

Основными мероприятиями по охране водных объектов является обеспечение соблюдения особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос зон и зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен ст.65 "Водного кодекса РФ".

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов необходимыми задачами являются:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- модернизация очистных сооружений;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты;

- строительство в ряде отдалённых населённых пунктов очистных сооружений полной биологической очистки со сбросом очищенных стоков в близ расположенные водотоки 
или подача стоков сельских населённых пунктов в канализованную сеть города.

Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки, максимальное озеленение прибрежных защитных полос.

Необходимо организовать постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод 
и регулярный гидромониторинг поверхностных водных объектов, при этом степень очистки поверхностного стока должна соответствовать нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения, что в целом исключит загрязнение водных объектов 
и почвы.

Дождевые воды с площадок промпредприятий должны проходить очистку 
на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, 
с дальнейшим сбросом их в дождевую канализацию на территории населённого пункта. Охрана подземных вод предусматривает недопущение истощения ресурсов подземных вод 
и защита их от загрязнения.

Поскольку по территории МО пос. Мстёра проходят II и III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники ("Проект зоны санитарной охраны водозаборных и водопроводных сооружений г.Вязники". 
ПИ "Владимиргражданпроект". 1993 год), то в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"  
в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. Размещение объектов в пределах ЗСО вести в соответствии с п 3.2 указанного документа.

К мероприятиям, предотвращающим загрязнение и истощение подземных вод относятся:

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- вынос из II и III поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения всех потенциальных источников загрязнения;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

## 5.13.3.Защита почвы и растительности

Почва, как элемент среды обитания человека имеет большое значение, качество почв оказывает влияние на здоровье и условия проживания человека.

Загрязнение почвы по санитарно-химическим показателя определяется, в основном, наличием тяжёлых металлов.

Таким образом, наибольший вклад в изменение качества почвы (загрязнение) вносят промышленные предприятия и автотранспорт.

На состояние почвы определённое влияние оказывают условия сбора, хранения 
и утилизации отходов, образующихся от населения, промышленных предприятий.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов и уборки территории должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населённых мест" №42-128-4690-88.

Объектами очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений, организаций, места общественного пользования.

Более подробно см. пункт "Санитарная очистка и отходы производства и потребления".

Наиболее ценной частью земельных ресурсов являются земли сельскохозяйственного назначения.

Не используемые в сельскохозяйственном производстве земли зарастают кустарником, сорняками, что приводит к снижению плодородия почв и их деградация.

Мониторинг ряда показателей качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения по области проводится государственным центром агрохимической службы "Владимирский" как составная часть мониторинга окружающей среды.

Результаты проведённых анализов показали, что содержание валовых тяжёлых металлов значительно ниже предельно допустимых концентраций, то есть пахотные почвы безопасны для производства растениеводческой продукции.

В последние годы из-за сложного финансового состояния большинства сельскохозяйственных предприятий снижаются объёмы мероприятий, направленных 
на воспроизводство плодородия почв.

Для сохранения и стабилизации почвенного плодородия необходимо принять меры по:

- предотвращению дальнейшего выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота 
и деградации почв в результате подкисления, снижения содержания основных питательных веществ и эрозии;

- улучшению мелиоративного состояния земель и обеспечение работоспособности оросительных и осушительных систем;

- повышению степени использования биоклиматического потенциала области 
и стабилизации сельскохозяйственного производства.

Выполнение указанных мероприятий повысит устойчивость сельского хозяйства 
к отрицательному воздействию неблагоприятных природно-климатических условий 
и позволить увеличить производство зерновых культур.

Одним из результатов хозяйственной деятельности, связанной с пользованием недрами и земляными работами, являются нарушенные земли. С целью восстановления нарушенных земель для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, воднохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей осуществляется рекультивация земель.

## 5.13.4. Санитарная очистка и отходы производства и потребления

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20.01.2012 года №41 утверждена  "Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап)", выполненная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом 
по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук, в состав которой входит "Схема очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления".

В ней указаны объекты организованного размещения наиболее токсичных 
и крупнотоннажных производственных отходов. К таковым относятся предприятия: 
ОАО "Завод "Автосвет" 54, ГНИИЛЦ "Радуга", АО "Освар" и др.

Согласно схеме территориального планирования Владимирской области  Вязниковский район относится к 6 группе муниципальных образований, для которых местом размещения ТБО будет служить Вязниковская свалка (юго-западнее д.Лихая Пожня).

План-схема размещения полигона 6 группы муниципальных образований прилагается.

План-схема размещения полигонов на территории Владимирский области

6 группа

Разработана "Инвестиционная программа по модернизации полигона (свалки) отходов производства и потребления "Вязниковский". Заказчиком программы является ООО "АГЖО-Венец". Эта организация планирует в дальнейшем эксплуатировать модернизированный полигон ТБО.

Общая площадь участка после модернизации составит 8 га. Срок реализации строительства 2014 год. Полигон рассчитан на эксплуатацию в течение 20-25 лет.

Расчётный объём приёма бытовых отходов - до 400,0 тыс.м3.

Существующая свалка на территории МО в будущем должна быть рекультивирована.

Главной проблемой в развитии системы обращения с отходами является организация процесса мусоросортировки для дальнейшего использования отсортированных вторичных ресурсов. С целью уменьшения затрат на вывоз ТБО и вовлечение отсортированных отходов во вторичный оборот необходима организация на территории Вязниковского района пунктов сбора вторсырья: макулатуры, металлолома, стеклотары, ПЭФТ и т.п.

Однако следует учитывать не только изменение объёмов образования ТБО, 
но и изменение их состава, что обуславливается изменением структуры потребления населения, ростом спроса и цен на рынке вторичных ресурсов, увеличением количества предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В то же время в бытовых отходах увеличивается содержание экологически опасных веществ. Это связано с расширением спектра применяемых в быту товаров бытовой химии, лекарственных средств, увеличение парка личного автотранспорта и т.д.

В "Схеме очистки территории Владимирской области от отходов производства 
и потребления" предлагается строительство станции перегрузки ТБО с элементами сортировки для их дальнейшего уплотнения и вывоза.

Отсортировка вторичного сырья, последующее уплотнение остатков ТБО позволит значительно уменьшить объём отходов для захоронения, сократить транспортные расходы 
и увеличить срок эксплуатации полигонов.

Раздельный сбор ТБО может быть организован в местах их образования населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования 
и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Для  сбора крупногабаритных отходов необходимо организовать дополнительное место их складирования на площадках размещения контейнеров для ТБО. Вывоз  их следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. На санкционированной свалке ТБО эти крупногабаритные отходы будут дробиться с целью уменьшения их объёма 
и захораниваться наряду с остальными отходами.

Необходимо усилить контроль над несанкционированными свалками и создание условий ужесточения мер ответственности, исключающих возможность их появления.

С увеличением уровня потребления и увеличения ассортимента продукции 
с использованием разнообразных упаковочных материалов будут увеличиваться объёмы образования ТБО в жилищном секторе.

Ориентировочные расчёты образования ТБО от постоянного населения согласно местных нормативов накопления ТБО (Решение Совета народных депутатов №77 
от 13.11.2008г.) приводятся в таблицах № 5.13.4-1 и № 5.13.4-2.

Благоустроенный жилой фонд

Табл. №5.13.4-1

| 1 очередь (2020г.) | Расчётный срок (2030г.) |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) | Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) |
| 1790 | 2327 | 1700 | 2210 |

Неблагоустроенный жилой фонд и частный сектор

Табл. №5.13.4-2

| 1 очередь (2020г.) | Расчётный срок (2030г.) |
| --- | --- |
| Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) | Численность населения (чел.) | Проектное кол-во отходов (м3) |
| 7082 | 12393,5 | 6817 | 11929,75 |

Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.10.2011 №1175 утверждена долгосрочная целевая программа "Оптимизация регионального баланса образования, использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления Владимирской области на 2012-2015 годы".

Целевыми индикаторами выполнения данной программы являются:

- увеличение доли отходов производства и потребления, размещаемых на полигонах современного типа (к 2015 году до 100%);

- увеличение доли твёрдых бытовых отходов, охваченных эффективной системой централизованного сбора, сортировки и транспортировки, в общем объёме образующихся отходов (к 2015 году до 100%);

- увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (к 2015 году 
до 85,4%).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами;

- реализация схемы очистки территории области от отходов производства 
и потребления;

- сокращение площади земель, занятых объектами конечного размещения отходов, 
не соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Реализация Программы позволит стабилизировать экологическую обстановку 
во Владимирской области, улучшить состояние окружающей среды региона, снизить загрязнение поверхностных и подземных вод, предотвратить загрязнение и захламление земель.

## 5.13.5. Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо иных зон функционального использования территории с нормативно закреплёнными повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно-допустимых значений на границе с селитебными территориями за счёт обеспечения санитарного разрыва и озеленения территории.

Установление границ СЗЗ производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. В соответствии

с разделом V  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объекты пищевых отраслей, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов и др.

Нормативный размер СЗЗ устанавливается в соответствии с новой редакцией 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль 
за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека.

На период разработки проекта генплана всего несколько предприятий в МО имеют разработанные и утвержденные проекты организации СЗЗ .

Установление границ санитарно-защитной зоны производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье человека 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

После проведения работы по разработке проектов обоснования СЗЗ, ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте, должны быть скорректированы на основании данных проектов.

## 5.13.6. Зоны специального назначения

Проектом генерального плана предлагается расширение кладбища, расположенного юго-западнее пос.Мстёра.

Требуется перенос существующего скотомогильника, расположенного в центре с.Станки, поскольку значительная часть жилой застройки населённого пункта попадает 
в СЗЗ – 1000м от него.

Комиссией администрации Вязниковского района произведён выбор земельного участка для строительства биотермической ямы для утилизации и уничтожения биологических отходов на территории МО пос. Мстёра.

Выбранный земельный участок расположен  примерно в 1700м метрах по направлению на юго-запад от д.Раменье, ориентировочной площадью 600 м2.

## 5.13.7. Прогноз состояния окружающей среды

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- фоновое загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ 
на территории МО в ближайшие годы не превысит ПДК при условии выполнения природоохранных мероприятий изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы;

- генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зелёных насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации;

- реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации будет способствовать 
в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод 
на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водные источники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон рек и ручьёв.

Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды

В целях решения задач охраны окружающей среды генеральным планом предлагаются первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработка проектов ПДВ на предприятиях;

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц (для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути 
и на кожу жителей);

- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением очистки сточных вод до нормативов;

- постоянный контроль качества сбрасываемых сточных вод;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- контроль качества воды децентрализованных источников водоснабжения;

- организация возле каждой скважины зон санитарных охраны;

- ежегодный профилактический ремонт скважин;

- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земель на их территориях.

## 5.14. Cистема мероприятий по охране лесных ресурсов

## 5.14.1. Мероприятия по противопожарному обустройству лесов

Лесные пожары продолжают оставаться одним из основных факторов, влияющих 
на состояние лесных экосистем, определяющих структуру и динамику лесного фонда. Лесные пожары оказывают губительное воздействие на лесную растительность, фауну 
и органический слой почвы, уничтожают или повреждают находящиеся в зоне горения материальные ценности, нарушают целостность и гидрогеологический режим ландшафтов, загрязняют атмосферу и водоёмы продуктами горения. Повреждение и разрушение лесных экосистем сопровождается нарушением их средозащитных и средообразующих функций, снижением биологического разнообразия лесов.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1997 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417.

Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависит от породного состава и состояния насаждений, типа лесорастительных условий, посещаемости лесов населением, наличием дорожной сети, противопожарным обустройством.

В лесном фонде Вязниковского лесничества, включая и леса, расположенные 
на территории поселения, представлены леса всех классов пожарной опасности. Меньше всего лесов V класса (3.4%), остальные леса относятся к средним классам пожарной опасности. Средняя степень пожарной опасности лесов определена с использованием данных о распределении кварталов по классам пожарной опасности, в том числе:

- I класс 10072 га  (10.3%);

- II класс 32658 га  (33.4%);

- III класс 31767 га  (32.5%);

- IV класс 19983 га  (20.4%);

- V класс 3371га  (3.4%).

Средний класс природной пожарной опасности II.7, который показывает среднюю вероятность возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого для условий лесничества составляет 6 месяцев.

Основной причиной возникновения лесных пожаров служит неосторожное обращение людей с огнем (свыше 90%), реже по вине лесозаготовительных организаций, 
из-за сельхозпалов и по другим причинам.

Лесные массивы чередуются с торфяными месторождениями, которые были выведены из эксплуатации без соответствующей консервации. Искусственное понижение уровня грунтовых вод на площади месторождений обусловило понижение естественной влажности торфа, что превратило торфяники в территории, опасные в пожарном отношении.

В основу организации охраны лесов от пожаров заложено сочетание различных видов противопожарной профилактики с оперативностью их обнаружения и тушения, что позволяет своевременно и с наименьшими потерями ликвидировать большую часть возгораний.

Основным видом охраны лесов на территории остается наземное патрулирование.

С учетом объемов лесопользования, лесовосстановления, степени пожарной опасности 
и требований Правил пожарной безопасности в лесах проектируется комплекс противопожарных мероприятий. Запланированные по годам объемы противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах поселения, установлены лесохозяйственным регламентом ТО «Вязниковское лесничество».

Совершенствование охраны лесов от пожаров осуществляется в следующих основных направлениях:

- Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция 
и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, минерализованных полос и уход за ними.

- Создание и содержание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, строительство противопожарных водоемов с подъездами к ним, площадками и другие).

- Мониторинг пожарной опасности.

- Разработка планов тушения лесных пожаров.

- Тушение лесных пожаров.

- Иные меры пожарной безопасности.

Выполнение противопожарных мероприятий должно обеспечиваться всеми владельцами лесного фонда, а также лесопользователями (арендаторами участков лесного фонда).

Пользователи лесными участками должны быть оснащены противопожарным оборудованием в соответствии с «Нормами наличия средств пожаротушения в местах использования лесов», утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.12.2008г. 
№ 549».

Профилактические противопожарные мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров, направлены на ограничения 
их распространения и своевременное тушение. В целях профилактических мероприятий 
по противопожарному обустройству лесов ежегодно проводятся: устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, просек, контролируемое выжигание сухих горючих материалов, установка предупредительных аншлагов, панно, плакатов, запрещающих знаков, шлагбаумов на лесных дорогах, обустройство мест для отдыха 
и курения, разведения костров

В пожароопасный период силами лесной охраны проводится пропаганда в средствах массовой информации по вопросам соблюдения населением и отдыхающими правил пожарной безопасности в лесах.

Таким образом, ежегодное проведение комплексов организационно-технических мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров способствует успешной охране лесов от пожаров.

## 5.14.2. Мероприятия по поддержанию санитарного состояния лесов

Основная задача лесозащиты – предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней, способных вызвать гибель насаждений или резкое падение прироста и снижение деловых качеств древесины. Повреждаются в основном ослабленные насаждения, пройденные пожарами и пострадавшие от стихийных бедствий и других неблагоприятных факторов природного и антропогенного происхождения. Грибковым болезням наиболее подвержены сеянцы и саженцы, выращиваемые в питомниках и теплицах.

Комплекс проводимых мероприятий, включающий надзор за появлением вредителей 
и болезней, своевременное назначение и проведение истребительных мер по борьбе с ними, профилактические меры и предпосевная обработка семян в питомниках и теплицах, способствуют улучшению лесопатологического состояния лесов. Санитарное состояние лесов, расположенных в границах поселения, удовлетворительное. Карантинные объекты 
на территории области не выявлены.

Комплекс мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней включает:

- санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные санитарные рубки, очистка леса от захламленности);

- мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- лесопатологическое обследование.

Основными причинами назначения санитарно-оздоровительных мероприятий являются потеря биологической устойчивости насаждений, вследствие лесных пожаров прошлых лет, действия неблагоприятных природно-климатических факторов (ветровалы, снеголомы), и др., из-за угрозы возникновения очагов болезней и вредителей. В насаждениях, поврежденных вредителями, болезнями и другими абиотическими и антропогенными факторами планируются выборочные и сплошные санитарные рубки, проведение которых регламентируется Правилами санитарной безопасности в лесах.

Выборку свежезараженных стволовыми вредителями деревьев необходимо проводить в 2 приема с целью уничтожения представителей их весенней и летней групп.

Уборка захламленности намечается, прежде всего, вдоль дорог общего пользования, шириной 50 м по обе стороны дороги.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту 
и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок с даты обнаружения таких насаждений проинформировать об этом органы государственной власти или органы местного самоуправления, предоставившие лесные участки для использования.

При получении этой информации заинтересованные органы обязаны организовать лесопатологическое обследование с целью уточнения состояния лесных насаждений 
для планирования работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные 
и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

В целях быстрого уничтожения очагов вредителей перспективной формой является интегрированная борьба с вредителями и болезнями, которая включает рациональное сочетание химических, биологических, физико-механических, лесо- и агротехнических методов.

Химический метод включает обработку насаждений аэрозолями, биологический - использование полезных животных и растительных организмов, физико-механический - соскабливание яйцекладок, уничтожение личинок, гусениц и др.

В защитных лесах должны применяться лесохозяйственные физико-механические 
и биологические меры борьбы, в эксплуатационных лесах - наряду с ними  и химические.

Применение ядохимикатов допускается только в крайних случаях, когда численность вредителей угрожает вспышкой массового размножения и другие методы борьбы не дают эффекта. Во всех случаях мероприятия по химической борьбе с вредителями леса должны проводиться на основе детального лесопатологического надзора.

Ежегодные объемы санитарно-оздоровительных мероприятий принимаются 
на основании результатов лесопатологических обследований и лесопатологического мониторинга, проведенных в год, предшествующих планируемому.

Система лесопатологического обследования призвана обеспечить раннее выявление нарушения устойчивости насаждений, оценку и прогноз возникновения экологически неблагополучных ситуаций и своевременное принятие решений по планированию 
и осуществлению эффективных природоохранных мероприятий, в т.ч. лесохозяйственных 
и лесозащитных.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в частности охрану лесов 
от пожаров, защиту от вредителей и болезней, осуществляют арендаторы лесных участков, на основании проектов освоения лесов, а при отсутствии арендаторов - уполномоченные органы государственной власти в пределах их полномочий, определенных Лесным кодексом.

Охрана животного мира

Полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской согласно Положения, утвержденного  постановлением Губернатора от 31.01.2008г № 65, возложены на государственную инспекцию по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания администрации Владимирской области (Госохотинспекцию), за исключением государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны, использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения области.

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения 
и восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов животного мира и их использования. Пользователи животным миром (граждане, арендаторы 
и юридические лица, которым предоставлено право пользования объектами животного мира) обязаны ежегодно проводить учет используемых ими объектов животного мира и объемов 
их изъятия.

Охотничьи хозяйства должны предпринимать все меры для исключения случайной 
или преднамеренной добычи охраняемых видов животных, выявлять виды, требующие охраны (редкие, исчезающие, занесенные в Красную книгу), и устанавливать их численность.

Во всех охотхозяйствах проводится комплекс биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий обитания основных видов охотофауны: подкормка (устройство подкормочных площадок, кормушек, солонцов, подрубка осины, ивы, заготовка сена); расселение охотничьих животных; регулирование численности животных, наносящих вред; предупреждение гибели животных от стихийных бедствий, от сельскохозяйственных машин; ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению популяций охотничьих животных.

Для снижения отрицательных последствий от посещения населением угодий для сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также с целью отдыха и туризма, желательно запрещать посещение отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые 
и выводковые стации птиц, а также вводить запрет на посещение угодий с собаками.

Лесное пользование и лесохозяйственные мероприятия в лесах должны осуществляться с учетом необходимости сохранения животного мира и благоприятных условий для обитания диких животных.

Одной из функций Госохотинспекции является охрана биологических ресурсов 
на внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, а также видов рыб, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропрмышленного комплекса.

В воспроизводстве водных биологических ресурсов одним из основных фактором являются естественные нерестилища и поэтому в комплексе мероприятий особое значение приобретают меры по их охране и восстановлению нарушенного экологического состояния. Ежегодно проводятся мероприятия по усиленной охране весенне-нерестующихся рыб 
и зимующей рыбы. На охраняемых нерестилищах и зимовальных ямах запрещено промысловое и спортивно-любительское рыболовство.

Таким образом, планирование и ежегодное проведение комплексов мероприятий, направленных на воспроизводство и увеличение биоресурсов, лесовосстановление, совершенствование мероприятий по охране леса от пожаров и других неблагоприятных факторов, защита растений от вредителей и болезней способствуют сохранению лесных биоценозов и позволяет осуществлять интенсивное многоцелевое, неистощимое использование лесных ресурсов.

Охрана природных ландшафтов

На охрану природных ландшафтов направлено: проведение агротехнических мероприятий, способствующих улучшению структуры почв и снижению развития эрозионных процессов; выделение категорий защитных лесов, включая запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; выделение берегозащитных, почвозащитных участков лесов  (ОЗУЛ), расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, предохраняющих берега водоемов и овраги от эрозии и разрушения.

В условиях, избыточного антропогенного воздействия на окружающую среду одной 
из наиболее эффективных форм охраны природы является создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и установление специального режима их охраны.

Характеристика и правовой режим ООПТ даны в разделе «Особо охраняемые природные территории и объекты».

Создание ОЗУЛ и ООПТ и последующее ограничение хозяйственной деятельности снижает антропогенное воздействие на ценные природные комплексы и отдельные природные объекты и, таким образом, обеспечивает наилучшую их сохранность.

## 5.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории МО пос. Мстера

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2)  обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду 
в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций 
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров  принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности 
и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими 
из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости 
и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости 
и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также 
с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы (выявлены и предложены генпланом в каждом населенном пункте городского поселения), а также внутренний и наружный водопроводы 
(в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта 
до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В 
по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в районах усадебной застройки необходимо предусмотреть противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 
60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда 
не менее 2 пожарных автомобилей).

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы 
(в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

## 5.16. Мероприятия по защите территории от опасных природных 
и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

Ι. Мероприятия по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций

Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций - совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций: снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций путем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно- эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование  
и подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций, являющихся следствием опасных метеорологических явлений и процессов напрямую зависит:

- от прогнозирования природных чрезвычайных ситуаций - заблаговременного определения вероятности возникновения последствий природных ЧС на основе анализа 
и прогнозирования источников природных ЧС и их воздействия на население, территорию 
и окружающую природную среду.

- от подготовки к природным чрезвычайным ситуациям – комплекса заблаговременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий.

Мероприятия по защите от оползневых и карстовых проявлений.

Из отрицательных физико-геологических явлений на территории поселения имеют место карст и оползнеобразование На территории проектируемого городского поселения карст развит в известняках казанского яруса перми. Карст преимущественно старый, затухший.

Места, подверженные воздействию опасных экзогенных геологических процессов (оползни, карсты) показаны на «Карте использования территории поселения. Карте ограничений. Карте комплексного анализа развития территорий».

Основным мероприятием по предотвращению воздействия опасных экзогенных геологических процессов является исключение подверженных оползнеобразованию территорий из дальнейшего освоения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с действующим законодательством организацию работ по проведению противопожарных мероприятий и обеспечению борьбы с лесными и торфяными пожарами 
в соответствии с законодательством осуществляют:

по предупреждению пожаров:

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, не переданных в аренду, а также 
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения в границах земель лесного фонда на территории Владимирской области, - 
ГАУ ВО "Владимирский лесхоз";

- в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, - ФГУ "Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации";

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;

- на землях запаса, а также в лесах, расположенных на землях, находящихся 
в собственности муниципальных образований, - органы местного самоуправления.

по тушению пожаров:

- в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных 
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения в границах земель лесного фонда на территории Владимирской области, - ГАУ ВО "Владимирский лесхоз";

- в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, - ФГУ "Управление эксплуатации и расквартирования Министерства обороны Российской Федерации";

- в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований в границах населенных пунктов, - ГУ МЧС России по Владимирской области;

- на землях запаса - ГУ МЧС России по Владимирской области на основании соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области от 09.03.2011 N 26.

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области:

- организует ведение воздушной разведки пожарной обстановки на землях лесного фонда;

- осуществляет в установленном порядке федеральный государственный пожарный надзор в лесах;

- организует сбор и обмен информацией о пожарной обстановке на землях лесного фонда Владимирской области через региональный диспетчерский пункт от пунктов диспетчерского управления лесничеств;

- совместно с управлением внутренних дел по Владимирской области, Главным управлением МЧС России по Владимирской области во взаимодействии с пользователями участков лесного фонда организует в районах области оперативные группы по выявлению 
и пресечению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06 2007 N 417, и привлекает виновных лиц к установленной законом ответственности.

Органам местного самоуправления рекомендуется:

- организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах в пределах своей компетенции:

- уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения природных пожаров;

- уточнить перечень сил и средств (водовозной техники) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение договоров на экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, видеоматериалы);

- уточнить резервы материальных и финансовых средств для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработать и согласовать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами на территории районов;

- спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров;

- уточнить пункты временного размещения для проведения эвакуации населения 
из населенных пунктов, подверженных угрозе распространения пожаров;

- уточнить мероприятия по обводнению торфяников и площади обводнения, запланировать сроки выполнения работ по обводнению торфяников;

- организовать взаимодействие единых дежурных диспетчерских служб путем заключения соответствующих соглашений с органами военного командования, а также с пунктами диспетчерского управления лесничеств и региональным пунктом диспетчерского управления на предмет своевременного обмена информацией о пожарной обстановке в лесах на территории муниципальных образований и своевременной передачи сведений в ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области";

- предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспечения населенных пунктов исправным наружным противопожарным водоснабжением;

- организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования местного значения, проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины;

- оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной диспетчерской службы рабочими картами районов с распределением территорий по зонам ответственности.

Более детально мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории 
МО пос. Мстера разработаны и приведены в разделе 5.15. и мероприятия по противопожарному обустройству лесов - в разделе 5.14. данного проекта.

ΙΙ. Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Все рассматриваемые в данном разделе варианты ЧС возможны, но имеют очень низкую степень вероятности (по ГОСТ Р 22.0.02).

Перевозка особо опасных грузов автотранспортом строго регламентируется 
в соответствии с положением Постановления Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 372 
«О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Предупреждение и локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) 
на производственный персонал и население при аварийных ситуациях на объектах железнодорожного транспорта обеспечиваются согласно ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

Предотвращение аварийных ситуаций, приводящих к пожарам (взрывам) при перевозке опасных грузов, обеспечивается при условии выполнения действующих ПТЭ 
(Правил технической эксплуатации) железных дорог РФ, Правил перевозок опасных грузов, Инструкции по движению поездов и маневровой работе, Правил пожарной безопасности 
на железнодорожном транспорте, Инструкции по составлению техническо-распорядительных актов станций и других нормативных документов, регламентирующих технологические процессы работы железнодорожного транспорта.

Локализация воздействия опасных факторов пожара (взрыва) на застройку и население достигается выполнением действующих строительных норм и правил, регламентирующих размещение потенциально опасных объектов, объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта по отношению к застройке и селитебной территории 
(ФЗ РФ от 09.02.2007 №16 «О транспортной безопасности», СТН Ц-01-95 «Строительно-технические нормы МПС РФ», ФЗ РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»), а также "Правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам"
 и пр.

Для действующих потенциально опасных объектов, объектов железнодорожного 
и автомобильного транспорта, расположенных вблизи от селитебной территории, совместно 
с соответствующими территориальными органами управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций должны быть разработаны организационно-технические мероприятия, обеспечивающие своевременное оповещение и эвакуацию населения за пределы опасной зоны в случае возникновения аварии.

Для защиты жизни и здоровья населения в чрезвычайных ситуациях следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью РСЧС:

- укрытие людей в приспосабливаемых под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (посл. ред. от 10.07.2012 N 110-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Глава 3. Вопросы местного самоуправления, Статья 14, п. 7.1, 8, 9, 23, 24, 26 
к вопросам местного значения поселения по обеспечению безопасности населения относятся:

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ)

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; (п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; (в ред. Федерального закона от 04.12 2006 №206-ФЗ)

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно- спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие  органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделения эфирного времени 
в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. (п.2.1 введен Федеральным законом от 04.12 2006 №206-ФЗ)

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.98 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера", от 22.08.95 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вышло постановление Губернатора от 14 октября 2010 г. №1110 "О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям в военное время", согласно которому утверждено положение "О поддержании сил и органов управления гражданской обороны в готовности к действиям в военное время" (приложение N 1) и утвежден реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (приложение N 2).

Согласно данному реестру на территории МО п. Мстера. находятся организации, которые переводятся на работу в условиях военного времени и на которых, в соответствии с данным Постановлением создаются нештатные аварийно-спасательные формирования (см. табл.  
№ 5.16-1).

Реестр организаций, создающих нештатные аварийно- спасательные

формирования на территории МО п. Мстера

Табл. № 5.16-1

| № п/п | Наименование организаций, создающих НАСФ | Место расположения организации | К-во раб-х и служ-х | НАСФ, ед | Техника, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | территориальных | организаций | автомобиль-ная | инженер-ная |
|  |  |  |  | кол-во формирований | числ. л/с. чел. | кол-во формирований | числ. л/с. чел. |  |  |
| МО п. Мстера |
| А. Наличие в организациях объектов, отнесенных к категории опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" |
| нет объектов |
| Б. Организации, отнесенные к категории по гражданской обороне |
| нет объектов |
| В. Организации, которые переводятся на работу в условиях военного времени |
|  | ООО "Мстерская обувная фабрика» | пос.Мстера, ул. Ленинградская, 19 | 87 | - | - | 2 | 38 | 1 | 3 |
|  | ЗАО «Мстерский ювелир» | пос. Мстера, ул. Советская, 89 | 263 | 3 | 73 | 3 | 14 | 2 | 4 |
|  | ОАО "МЗКСМ" | ст. Мстера, ул. 2-я Кирзаводская, 10 | 241 | 2,75 | 69 | 3 | 33 | 4 | 12 |
|  | МУП "ЖКХ поселка Мстера" | пос. Мстера, проезд Заречный | 75 | 0,5 | 16 | - | - | 3 | 3 |

# 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ПОС. МСТЕРА

Табл.№6-1

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 24878,1 | 24878,1 | 24878,1 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 2431,86 | 2431,86 | 2792,11 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 8524,49 | 8524,49 | 8145,93* |
| * - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 656,0 | 656,0 | 654,82 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 12509,2 | 12509,2 | 12543,06 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 459,3 | 459,3 | 459,3 |
| 1.7 | земли запаса | га | 280,0 | 280,0 | 265,63 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 2431,86 | 2431,86 | 2792,11 |
|  | поселок Мстера | га | 851,30 | 851,30 | 1074,24 |
|  | село Барское Татарово | га | 291,01 | 291,01 | 295,48 |
|  | деревня Дороново | га | 11,22 | 11,22 | 11,22 |
|  | деревня Жары | га | 17,08 | 17,08 | 16,88 |
|  | деревня Желобиха | га | 10,24 | 10,24 | 9,62 |
|  | поселок Заречный | га | 62,94 | 62,94 | 150,64 |
|  | деревня Исаковка | га | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
|  | деревня Козловка | га | 13,91 | 13,91 | 13,73 |
|  | деревня Крутовка | га | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
|  | село Налескино | га | 73,33 | 73,33 | 74,58 |
|  | деревня Новоселка | га | 33,22 | 33,22 | 37,28 |
|  | деревня Раменье | га | 69,14 | 69,14 | 69,13 |
|  | деревня Слободка | га | 53,91 | 53,91 | 57,33 |
|  | село Троицкое-Татарово | га | 89,74 | 89,74 | 90,21 |
|  | деревня Федосеиха | га | 36,31 | 36,31 | 34,79 |
|  | деревня Черноморье | га | 10,61 | 10,61 | 21,0 |
|  | станция Мстера | га | 206,62 | 206,62 | 233,65 |
|  | деревня Вязовка | га | 49,92 | 49,92 | 57,64 |
|  | деревня Сколепово | га | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
|  | село Станки | га | 246,63 | 246,63 | 228,22 |
|  | деревня Барское Рыкино | га | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | га | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
|  | деревня Калиты | га | 14,36 | 14,36 | 13,71 |
|  | деревня Костенево | га | 26,54 | 26,54 | 26,03 |
|  | деревня Плосково | га | 24,56 | 24,56 | 26,64 |
|  | деревня Сингерь | га | 50,63 | 50,63 | 63,46 |
|  | деревня Ставрово | га | 30,87 | 30,87 | 34,0 |
|  | деревня Тимино | га | 12,99 | 12,99 | 12,55 |
|  | деревня Хмельники | га | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
|  | деревня Яндовы | га | 50,14 | 50,14 | 45,44 |
| II | Население |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения по муниципальному образованию | чел. | 9218 | 8810 | 8455 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | поселок Мстера | чел. | 4815 | 4610 | 4434 |
|  | село Барское Татарово | чел. | 1442 | 1375 | 1325 |
|  | деревня Дороново | чел. | 0 | - | - |
|  | деревня Жары | чел. | 14 | 13 | 12 |
|  | деревня Желобиха | чел. | - | - | - |
|  | поселок Заречный | чел. | 351 | 335 | 320 |
|  | деревня Исаковка | чел. | 5 | 4 | 3 |
|  | деревня Козловка | чел. | 62 | 60 | 56 |
|  | деревня Крутовка | чел. | 9 | 8 | 7 |
|  | село Налескино | чел. | 17 | 16 | 15 |
|  | деревня Новоселка | чел. | 104 | 98 | 94 |
|  | деревня Раменье | чел. | 142 | 135 | 130 |
|  | деревня Слободка | чел. | 73 | 69 | 66 |
|  | село Троицкое-Татарово | чел. | 26 | 25 | 23 |
|  | деревня Федосеиха | чел. | 16 | 15 | 14 |
|  | деревня Черноморье | чел. | 3 | 2 | 1 |
|  | станция Мстера | чел. | 1376 | 1315 | 1265 |
|  | деревня Вязовка | чел. | 65 | 62 | 60 |
|  | деревня Сколепово | чел. | 23 | 21 | 20 |
|  | село Станки | чел. | 596 | 575 | 546 |
|  | деревня Барское Рыкино | чел. | - | - | - |
|  | деревня Глубоково | чел. | 10 | 10 | 9 |
|  | деревня Калиты | чел. | 2 | 2 | 1 |
|  | деревня Костенево | чел. | 8 | 7 | 6 |
|  | деревня Плосково | чел. | 1 | - | - |
|  | деревня Сингерь | чел. | 32 | 30 | 29 |
|  | деревня Ставрово | чел. | 19 | 18 | 16 |
|  | деревня Тимино | чел. | - | - | - |
|  | деревня Хмельники | чел. | 3 | 2 | 1 |
|  | деревня Яндовы | чел. | 4 | 3 | 2 |
| 2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 15,7 | 16,1 | 16,5 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 53,8 | 53,2 | 52,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 30,5 | 30,7 | 30,8 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью по муниципальному образованию | кв.м /чел | 24,6 | 28,0 | 35,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | кв.м общ.пл. | 226,98 | 246,0 | 295,0 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства | кв.м общ.пл. | - | 20,8 | 74,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | многоэтажные, многоквартирные жилые дома | -‘’- | - | 1,3 | 6,6 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -‘’- | - | 19,5 | 68,0 |
| 4. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 1,78 0,8 | 6,58 2,9 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 410 | 430 | 450 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1400 | 1400 | 1400 |
| 3 | Больницы | коек | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Поликлиники и ФАПы | посещ/см. | 289 | 289 | 295 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 320 | 530 | 650 |
| 6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кв.м | - | 550 | 680 |
| V | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии – всего, в т. ч. | Млн кВтч/год | - | 34,21 | 36,72 |
|  | на производственные и др. нужды | >> | - | 15,11 | 18,42 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | >> | - | 19,1 | 18,3 |
| 2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (коммунально-бытовые нужды) | кВтч | - | 3883 (2168) | 4343 (2164,4) |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - | 8,73 | 10,6 |
| 4. | Источники покрытия электронагрузок, в т.ч. | МВт | - | 20,384 | 20,384 |
|  | ПС 35/10(6) кВ «Мстёра», с установленной мощностью 12,8 МВА; | >> | - | 12,544 | 21,544 |
|  | ПС 35/10 кВ «Чудиново», с установленной мощностью 8 МВА | >> | - | 7,84 | 7,84 |
| 5. | Протяженность воздушных линий электропередач по территории поселения напряжением 35-220 кВ (в одноцепном исполнении), в т. ч. | км | - | 83,39 | 83,39 |
|  | ВЛ-220 кВ «Заря-Вязники» | >> | - | 23,8 | 23,8 |
|  | ВЛ-220 кВ «НиГЭС-Вязники» | >> | - | 22,98 | 22,98 |
|  | ВЛ-110 кВ «Вязники-Достижение 1, 2» | >> | - | 12,3 | 12,3 |
|  | Отпайка «Мстера-тяговая» от ВЛ-110кВ «Вязники-Достижение 1, 2» | >> | - | 1,01 | 1,01 |
|  | ВЛ-35 кВ «Чудиново-Мстера» | >> | - | 13,3 | 13,3 |
|  | ВЛ-35 кВ «Филино-Мстера» | >> | - | 10,0 | 10,0 |
| VI | Средства связи |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | 100 | 100 |
| 2. | Телефонная плотность с учетом народохозяйственного сектора | номеров на 1000 человек | - | 73 | 73 |
| VII | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребление тепла | Гкал/год | 2783,3 | - | - |
| 2. | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ч | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| VIII | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 30 | 50 | 100 |
| 2. | Потребление газа районными котельными | млн.м3/год | 2,704 | 2,704 | 2,704 |

# ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Text boxes

Станция сортировки

Станция перегрузки

Город

ВЯЗНИКИ

ВЯЗНИКОВСКИЙ

район

ВЯЗНИКОВСКАЯ СВАЛКА

Город ГОРОХОВЕЦ

ГОРОХОВЕЦКИЙ

район